# 长期裂缝宽度论文-徐振华

导读:本文包含了长期裂缝宽度论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:部分预应力混凝土梁,收缩徐变,长期裂缝宽度

### 长期裂缝宽度论文文献综述

徐振华[1]（2016）在《部分预应力混凝土梁长期裂缝宽度计算》一文中研究指出本文针对部分预应力混凝土梁体的开裂进行了模型分析,将钢筋的应力分布函数设定为叁次曲线型,在此基础上确定了钢筋应力分布函数,在对加载时刻裂缝宽度计算的分析基础上,在一定龄期下考虑收缩徐变的影响来计算时刻平均裂缝宽度,这样考虑长期荷载作用下部分预应力混凝土梁体的长期裂缝宽度计算对实际工程设计有一定的指导意义。(本文来源于《产业与科技论坛》期刊2016年24期）

刘超,白国良,尹磊[2]（2014）在《基于荷载长期效应RAC梁裂缝宽度计算方法研究》一文中研究指出通过对不同取代率时再生混凝土(RAC)梁裂缝宽度进行长期加载试验研究,分析了短长期荷载作用下正截面裂缝随时间变化而发展的规律。研究表明:长期荷载作用下,再生混凝土裂缝较普通混凝土的快增长时期出现显着"后延"特点,且增长期持续时间变长。以试验结果为依据,拟合回归出内力臂系数、平均裂缝间距、钢筋应变不均匀系数计算公式,建立了以综合法为理论基础的短期裂缝最大宽度计算公式,通过多方数据校核满足计算精度,结合长期裂缝宽度附加时变系数,提出不同取代率时再生混凝土梁最大裂缝宽度计算公式。(本文来源于《工程力学》期刊2014年06期）

刘超,白国良,尹磊,冯向东[3]（2014）在《长期荷载作用下再生混凝土梁裂缝宽度试验研究》一文中研究指出对再生混凝土梁长期荷载作用下裂缝宽度变化进行试验研究,重点分析不同再生粗骨料取代率时再生混凝土梁裂缝随时间变化而发展的规律。研究结果表明:长期加载过程中,随着取代率增加再生混凝土梁主裂缝旁的次生裂缝与新生裂缝变多且分布不均,同时再生混凝土较普通混凝土梁裂缝宽度增长时期出现显着"后延"特点,且增长期持续时间变长。通过对裂缝宽度附加时变系数分析,提出不同取代率情况下长期扩大系数,采用系数法建立适于长期荷载作用下的再生混凝土梁最大裂缝宽度计算公式。(本文来源于《土木工程学报》期刊2014年01期）

傅剑平,王晓锋,朱爱萍,杨平安[4]（2011）在《配置500MPa钢筋混凝土梁长期荷载裂缝宽度试验研究》一文中研究指出为了研究500MPa钢筋受弯构件在长期荷载作用下的裂缝宽度发展规律,对8根配置500MPa钢筋的T形截面简支梁进行了在长期荷载下的裂缝宽度试验,观测了裂缝的长期发展过程,分析了各变化参数对裂缝宽度的影响,并与同条件下配置335MPa钢筋试件的长期裂缝宽度进行了对比。试验结果表明:配置500MPa钢筋试件的裂缝形态以及裂缝分布特点与配置335MPa级钢筋试件基本相同,但长期裂缝宽度明显加宽,而在正常使用状态下,配置500MPa钢筋试件的裂缝间距实测值以及具有95%保证率下梁的长期裂缝宽度均小于GB 50010—2002《混凝土结构设计规范》的计算值;对比试验表明:在受压区配置纵向受力钢筋能够有效抑制受压区混凝土的徐变,在一定程度上抑制裂缝宽度发展。此外,尽管具有不同工作应力的钢筋试件中的裂缝宽度不同,但随时间发展裂缝宽度的变化趋势没有明显区别;根据试验结果,给出了长期裂缝宽度扩大系数lτ建议值。(本文来源于《建筑结构学报》期刊2011年01期）

杨平安[5]（2009）在《长期荷载作用下配置500MPa级钢筋混凝土受弯构件裂缝宽度及挠度试验研究》一文中研究指出我国现行《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中,关于受弯构件裂缝宽度计算的规定是以东南大学上世纪六七十年代所做的两批配置较低强度钢筋和混凝土的简支梁在长期荷载作用下的受弯裂缝试验数据为依据制定的。目前,混凝土的强度已有了较大的提高,即将修订的《混凝土结构设计规范》也将纳入500MPa级钢筋。因此,有必要对高强材料构件在长期荷载作用下的裂缝宽度与挠度分布规律进行研究。目前已有研究指出规范的裂缝宽度计算公式在计算高强钢筋混凝土构件时精度不高,大量短期加载下裂缝宽度试验表明,对于配置高强钢筋的混凝土梁,按规范GB50010-2002公式的裂缝宽度计算值比试验值偏大,同时在裂缝限值控制上又偏严,从而导致配置高强钢筋的混凝土受弯构件由正常使用极限状态控制截面配筋,限制了高强钢筋强度的发挥,不利于高强钢筋的推广使用。目前虽然对配置高强钢筋混凝土构件的受弯性能已有一些研究,但是这些研究都局限于短期荷载试验,关于它在正常使用状态下受长期荷载效应影响的研究却处于空白。本文通过对8根500MPa级钢筋混凝土梁在长期荷载作用下的裂缝分布规律、裂缝宽度及挠度的增长规律进行为期一年多的试验研究,进行了现行规范GB50010-2002长期裂缝宽度计算公式对配置高强钢筋混凝土构件的适用性分析。试验结果表明:500MPa级钢筋混凝土受弯构件裂缝的主要特点与普通钢筋混凝土构件相同,但在正常使用状态下,此类构件的裂缝间距和裂缝宽度实测值均小于规范计算值。本文根据本次试验数据及大量以往短期荷载试验数据,在现行规范裂缝间距计算模式基础上,重新回归出新的平均裂缝间距计算公式;并根据本文试验结果得出长期裂缝宽度扩大系数τl,在现行规范裂缝宽度计算模式的基础上,利用新的平均裂缝间距计算公式和长期裂缝扩大系数τl,最终得到适用于配置高强钢筋混凝土构件的最大裂缝宽度计算公式。另外,本次试验梁的实测挠度值与按规范公式计算挠度值较为吻合,但由于配置高强钢筋的刚度试验数据较少,因此暂不对现行规范的刚度计算公式进行修正。配高强钢筋混凝土梁的挠度计算公式有待于进一步研究。(本文来源于《重庆大学》期刊2009-05-01）

卢钦先[6]（2008）在《考虑收缩徐变影响的钢筋混凝土构件长期裂缝宽度计算》一文中研究指出控制钢筋混凝土长期荷载作用下的裂缝宽度是保证结构耐久性的重要内容,是设计中满足正常使用极限状态的重要指标,较准确预测裂缝宽度则是裂缝控制的基础。目前裂缝宽度计算理论一般针对短期荷载,考虑混凝土收缩徐变等影响的裂缝宽度计算通常仅粗略地以一扩大系数来近似考虑,难以适用于不断采用新材料、新工艺的新型混凝土结构和变化的结构工作环境。国际上对长期荷载作用下的裂缝宽度增长机理和影响因素尚未取得一致的观点,亦没有被广泛接受的长期裂缝宽度计算理论。本文总结了现有裂缝宽度增大机理和影响因素研究成果,结合混凝土收缩徐变分析,建立了钢筋混凝土受弯构件基于新建力学模型和规范模型的长期荷载作用下裂缝宽度计算模型,推导出相应公式,以推进和完善长期荷载作用下钢筋混凝土构件裂缝控制体系。首先,总结了国内外各设计规范中裂缝宽度控制方法及裂缝宽度计算理论,针对我国规范裂缝宽度计算参数众多、计算繁琐的特点,参照美国规范的控制方法,提出通过控制钢筋应力来控制裂缝宽度的思路,并推导了计算式。其次,基于徐变分析中按龄期调整的有效模量法,根据截面内力平衡方程和变形协调条件,进行了钢筋混凝土未开裂和开裂截面由收缩徐变引起的应力重分布分析;在此基础上得到了长期荷载作用下考虑收缩徐变影响的钢筋混凝土受弯构件开裂弯矩计算式。再次,建立了短期荷载作用下钢筋混凝土构件裂缝宽度计算模型,结合截面应力重分布分析,推导了考虑压区混凝土和裂缝间受拉混凝土收缩徐变等影响的长期裂缝宽度计算式,并根据试验结果确定式中部分参数值,给出了实用裂缝宽度计算式;同时,基于我国规范GB50010-2002中短期裂缝宽度计算模型,引入收缩徐变的影响,结合试验结果,推导了基于规范模型的长期裂缝宽度实用计算式。最后,用Fortran语言对两种长期裂缝宽度计算公式编程计算,并与原南京工学院的试验结果进行对比,表明本文计算方法具有较好的计算精度,并且本文建立的计算式能方便地考虑混凝土收缩徐变特性变化和截面配筋变化等对长期裂缝宽度的影响,比现行规范公式具更广的适用性。(本文来源于《中南大学》期刊2008-05-01）

聂建国,沈聚敏[7]（1995）在《钢筋混凝土梁长期斜裂缝宽度的试验研究》一文中研究指出本文对钢筋混凝土矩形梁在长期荷载作用下的斜裂缝宽度进行了试验研究。根据８根剪跨比为２．５的两点集中加载梁在长期荷载作用下的试验结果，提出了长期斜裂缝宽度的计算公式。公式计算值与实测结果吻合较好。(本文来源于《建筑结构学报》期刊1995年03期）

### 长期裂缝宽度论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过对不同取代率时再生混凝土(RAC)梁裂缝宽度进行长期加载试验研究,分析了短长期荷载作用下正截面裂缝随时间变化而发展的规律。研究表明:长期荷载作用下,再生混凝土裂缝较普通混凝土的快增长时期出现显着"后延"特点,且增长期持续时间变长。以试验结果为依据,拟合回归出内力臂系数、平均裂缝间距、钢筋应变不均匀系数计算公式,建立了以综合法为理论基础的短期裂缝最大宽度计算公式,通过多方数据校核满足计算精度,结合长期裂缝宽度附加时变系数,提出不同取代率时再生混凝土梁最大裂缝宽度计算公式。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 长期裂缝宽度论文参考文献

[1].徐振华.部分预应力混凝土梁长期裂缝宽度计算[J].产业与科技论坛.2016

[2].刘超,白国良,尹磊.基于荷载长期效应RAC梁裂缝宽度计算方法研究[J].工程力学.2014

[3].刘超,白国良,尹磊,冯向东.长期荷载作用下再生混凝土梁裂缝宽度试验研究[J].土木工程学报.2014

[4].傅剑平,王晓锋,朱爱萍,杨平安.配置500MPa钢筋混凝土梁长期荷载裂缝宽度试验研究[J].建筑结构学报.2011

[5].杨平安.长期荷载作用下配置500MPa级钢筋混凝土受弯构件裂缝宽度及挠度试验研究[D].重庆大学.2009

[6].卢钦先.考虑收缩徐变影响的钢筋混凝土构件长期裂缝宽度计算[D].中南大学.2008

[7].聂建国,沈聚敏.钢筋混凝土梁长期斜裂缝宽度的试验研究[J].建筑结构学报.1995

本文来源: https://www.lw00.cn/article/834899629b7d3397fd11605a.html