# 关于工程地质、水文地质对工程设计质量的影响分析

四川省煤田地质局中成煤田物探工程院有限公司四川省成都市610072

摘要：工程设计质量是影响工程项目建设使用效果的直接因素，而工程地质与水文地质的勘察工作，是影响工程设计质量的原因所在。为解决当前工程建设市场环境中，工程项目建设使用过程与涉及地质环境协调性差问题，相关人员应加大工程地质与水文地质对工程设计质量的影响分析力度，即在明确具体影响方向、程度以及问题产生原因的情况下，找出最具效用的解决对策。这是我国各类工程项目建设使用方案确定科学合理性目标实现的关键，研究人员应将其作为重点研究对象，以服务于现代化经济建设的全面发展进程。

关键词：工程地质；水文地质；工程设计质量影响

引言

在工程地质勘察设计过程中，工程地质、水文地质问题所带来的影响需要充分重视。在一些工程地质勘察中，由于缺乏对工程地质和水文地质的重视度，因此导致在具体设计过程中出现一系列的问题，对整体施工进度和施工质量带来较大的影响。因此需要有效的解决水文地质问题，确保工程地质勘察质量的全面提高，为工程地质勘察的准确性奠定良好的基础。

1工程地质、水文地质对工程设计质量的影响

1.1工程地质选线影响

以某高速公路工程路线为例，因其涉及的地形条件具有复杂特点，再加上工程建设阶段单一的勘察手段，使得许多施工地段采用了高填深挖的施工方案，即最大挖深高达43m。具体勘察工作虽发现了大面积的膨胀土与泥质砂岩，但路线确定并未进行地质选线优化。换句话说，就是在确定路线设计前，未对该工程涉及的工程地质与水文地质进行全面仔细的调查分析，导致工程设计人员没有对地质岩层走向与岩性的不稳定性进行一个清晰的认识。该高速公路工程路线设计处在一个顺倾的岩层上，且病害线位处在山前坡积物上。一旦着手进行施工建设，上坡面水会出现下渗，且作用于膨胀性软岩表面以积聚状态存在。而泥岩表面的抗剪强度与粘聚效果就会受到影响，进而导致边坡土体结构失稳，即沿着一定的滑动面出现整体下滑现象。这是导致该工程出现病害事故的原因。

实际勘察工作也未进行原位测试以及相关的室内试验，使得实际设计施工中出现了未挖至标高就出现了边坡部位局部滑塌与坍塌问题。病害问题的存在导致工程项目的工期无法保证，造价控制难以与目标一致。如工程实践组织工程地质与水文地质勘察人员对沿线涉及地质构造的成因、岩性、水文以及产状进行分析研究，并结合其勘察结果确定科学合理性的路线设计，就能避免上述病害事故的发生。工程地质与水文地质会对工程路线设计的质量造成影响。

1.2工程地质勘探调查结果影响

道路桥梁工程的勘察设计具有复杂特性，因此，其工作过程需要投入大量的人力、物力以及相应的周期。经此条件获取的地质勘察资料与勘测结果，是工程建设各项结构设计方案确定的重要依据，是保证工程项目各部分结构设计控制质量效果的关键。但在实践过程中，工程地质勘察资料的提供存在不全面、不准确的问题，工程设计人员通过工作经验与理论依据所进行的设计控制，很有可能导致施工建设阶段存在严重差异。

以上述高速公路工程为例，其路基土石方工程的实际建设存在等级变化问题，即取土场无法实现使用，料场缺乏材料且既有材料无法满足设计使用的性能质量要求。此外，实际施工过程挖方土质的纵向调配是非适用性土，直接对施工完成后涉及的结构作用的稳定性带来影响。究其原因，就是地质资料缺乏调查可靠性所致，工程设计人员要想保证设计质量，需从问题局限角度出发，以找出最具效用的完善对策。

2工程地质与水文地质勘察工作完善措施

2.1加强理论知识的研究

在勘察工程地质时，区域内水文地质是重点目标，勘察水文地质过程中需要深入分析和研究地下水。因此，工作人员要对理论知识加强研究，对岩层和水之间的作用原理进行明确，在对两者进行分析的基础上，得到完整的关于水文地质的评估。水文地质相关知识作为综合性极强的学科，需要进一步深入研究，将地下水勘察体系建立起来，充分利用专业知识提出解决方案，科学评估工程风险，形成评估报告作为项目施工依据。同时，建筑企业还需要大力引进专业勘察人员，加强对勘察人员的培训，不断提升综合素质，从而使水文地质分析的准确性得到提高。

2.2设计好排水系统

一是人工抽取，这种方式施工速度快，但地下水排水效果一般，抽出速度快会使其他位置地下水流过来，而一旦抽空地下水将会影响地质结构稳定性。二是改道引流，这种方式可以改变地下水流向，对于流量和流速不能改变，因此对周围岩体损坏较小，不易出现位移和塌方的情况。这种方式适用于流量较小地下水系或断流水系。

2.3加强现场监测

在对水文地质问题对工程地质勘察带来的影响进行防范工作中，需要深入开展地质情况调查，通过对水文地质状态进行深入调整，进一步对具体的监测目标进行明确，并建立健全相关的监测标准，在具体实施地下水调查工作中，要求勘察队人员要依据具体的调查标准来制定科学合理的工程施工方案，确保调查目的的实现。在实际工程地质勘察工作中，需要针对于水文地质情况进行现场监测，充分的运用先进的监测技术和监测设备，全面提高水文地质勘查的质量，及时发现工程项目中水文地质中存在的问题，并采取科学有效的措施加以处理，确保工程项目的安全性和可靠性。

2.4加强生态植被建设

生态植被可以调节水文循环系统，使地下水流量更加平衡。对于降水量加大的雨季，雨水会渗透到地下水中，使地下水位暴涨，因此做好生态植被的建设，可以通过植被吸收雨水并蒸发到空气中，避免地下水位暴增。同时，沙化对水文地质的影响也较大，预防沙化可以防止水文地质灾害。

2.5规范工程地质勘察

为了全面提高工程地质勘察工作的质量，需要建立健全完善的管理制度。即在实际工作中，工程地质勘察单位需要设置独立的水文地质勘查机构，并指定专门的人员来负责水文地质管理工作，通过对工程地质勘察管理制度进行不断完善，并加大对水文地质勘查工作重要性的宣传力度，使工程人员能够对水文地质问题会对工程地质勘察带来的危害进行明确，从而在实际工作中对操作规程进行规范，掌握具体的勘察内容，并进一步发挥管理制度的重要作用，进一步强化工程建设的水平，加大对水文地质问题的重视度，以此来降低其对工程建设工作的危害。另外，工程地质勘察单位还要重视勘察人员的培训和教育工作，全面提高勘察人员的专业技能水平，使其对具体的勘察内容和流程进行掌握，为工程建设工作的有序开展奠定良好的基础。

2.6构建工程地质勘察管理体系

我国工程地质勘察在一些工程勘察的法律法规支持下，取得了令人瞩目的成绩。不过在进行现场勘察时，和理论上存在一定的偏差。所以，要确保工程勘察管理体系建立健全，对勘察机制不断完善，对勘察人员加强培训，及时将先进的勘察仪器和设备应用于工程地质勘察中，使工作人员勘察水平不断提高。

结语

综上所述，工程地质与水文地质对工程设计质量的影响不仅体现在选线与勘察结果质量，还体现在实际施工过程与工程建设不符等方面。研究人员应将现有的科学技术成果充分利用起来，以降低工程涉及地质水文条件复杂性所带来的影响。

参考文献

[1]张跃琪.工程地质勘察中的水文地质危害分析及对策[J].世界有色金属，2017（2）：76-77.

[2]师琴.工程地质勘察中有关水文地质问题的思考[J].山西水土保持科技，2016（4）：18-19.

[3]余明远.浅析工程地质分区与水文地质条件在工程中的运用[J].企业技术开发，2016，35（13）：80-82.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8349fa372e1849ec18b34b65.html