# 多元素同时测定论文-杨丽,李和平

导读:本文包含了多元素同时测定论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:电感耦合等离子质谱,土壤,金属元素

### 多元素同时测定论文文献综述

杨丽,李和平[1]（2018）在《测试条件对土壤中33种元素同时测定的影响》一文中研究指出目的采用了电感耦合等离子质谱法(ICP-MS)测定土壤中33种元素的方法。方法本文通过优化电感耦合等离子质谱法(ICP-MS)的工作条件,测定土壤的多种元素的质量,最后实验得出土壤中元素分析的最佳优化参数。结果 33种元素的浓度为0.00μg/L～500.00μg/L时,线性关系良好,相关系数(r)均>0.999,仪器的检查限为0.000 40μg/L～0.081μg/L。33种元素的加标回收率为90.00%～101.00%,相对标准偏差(RSD)0.13%～7.2%。测定国家标准物质GBW07426(GSS-12),测定值均在参考值不确定度范围内。结论该方法处理土壤样品简单、快速,检测准确、灵敏度高,适用于土壤中多种元素的测定。(本文来源于《河南预防医学杂志》期刊2018年11期）

闫红岭,李志伟,王敏捷,王君玉,袁润蕾[2]（2016）在《黑色岩系中贵金属八元素同时测定》一文中研究指出黑色岩中含有大量有机碳,贵金属元素又呈超微细分散状态,难以识别,传统的镍锍试金方法难于测定。以锡作捕集剂,通过调整试金配料,提高熔融温度,增加助熔剂和覆盖剂等方式,建立了锡试金富集—ICP-MS法同时测定黑色岩中8个贵金属元素的方法。方法检出限(ng/g)为:Ag27.8,Au、Pd 0.11,Pt 0.10,Rh、Ru、Ir、Os均为0.02;各元素的回收率为88%~120%,可用于黑色岩系及其它岩石矿物中贵金属元素的测定。(本文来源于《贵金属》期刊2016年03期）

燕丰[3]（2016）在《微波消解ICP法同时测定合成橡胶中多元素含量的方法》一文中研究指出贵州航天精工制造有限公司开发出一种微波消解ICP法同时测定合成橡胶中多元素含量的方法。该方法是将试样用硝酸在微波消解仪中消解,再用硫酸、磷酸混合酸溶解消解液中的盐类,稳定试样溶液和标准溶液酸度,调整基体含量使之匹配,最后制作标准溶液曲线,在电感耦合高频等离子体原子发射光谱仪上,选择合适的分析线进行测定。该方法采用硝酸消(本文来源于《橡塑技术与装备》期刊2016年07期）

陈伟珍,杨桂珍[4]（2015）在《廉江平坦淮山薯中10种元素同时测定的研究》一文中研究指出采用硝酸-过氧化氢作消解液,微波消解法消解平坦淮山薯样品,用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)同时测定样品中Zn、Pb、Cd、As、Ni、Fe、Mn、Mg、Cu、Ca等10种元素含量。结果表明:优化的消解剂用量为每0.5克淮山薯样品3 m L HNO3+2 m L H2O2;方法的检出限为0.432μg/L~2.34μg/L,加标回收率为90.0%~105%,相对标准偏差RSD%为1.3%~8.9%。该方法适合同时测定山药中的多种元素,具简便、快速、稳定、准确等优点。平坦淮山薯中含有较高的人类所必需的微量元素,是营养价值极高的食用品。(本文来源于《食品研究与开发》期刊2015年17期）

高翠英,李彦威[5]（2013）在《连续或同时测定法在水体重金属多元素分析中的应用》一文中研究指出痕量、超痕量重金属元素的简单、高灵敏度、多组分连续或同时测定方法的研究具有一定现实意义。在我国金属元素的分析中,光度法一直占主导地位,而且大多以单一元素的测定为主。随着各种现代分析仪器的快速发展和化学计量学的应用,对金属多元素连续或同时测定的研究也迅速活跃起来。作者对近几年来国内重金属多元素的连续或同时测定的方法作一综述。(本文来源于《广东化工》期刊2013年23期）

龚诚,杨佩,杨鹔,李杉杉[6]（2012）在《化学计量学在贵金属多元素同时测定中的应用进展》一文中研究指出近年来,贵金属多元素同时测定在贵金属分析测试中较为活跃,成为发展最快的研究领域之一。但多元素复杂组分同时测定时,存在的干扰问题一直困扰着诸多分析工作者,化学计量学的出现为解决这一问题带来了契机。对卡尔曼滤波法、偏最小二乘法、人工神经网络、遗传算法等化学计量学方法在贵金属多组分同时测定中的应用进行了综述,分析了各种方法的优缺点,最终阐明了化学计量学在贵金属分析中具有广阔的应用前景。(本文来源于《黄金》期刊2012年09期）

李日升[7]（2012）在《原子荧光测汞仪的研制及多元素原子荧光同时测定方法研究》一文中研究指出随着全球经济的飞速发展,人口的持续增长,环境日益成为人们极大关注和研究的重要问题。重金属是环境中有毒有害污染物之一,研究建立快速、灵敏、准确的重金属分析检测方法和技术,对于环境监测及保护具有十分重要的意义。原子荧光光谱法具有测定灵敏度高、检出限低,无基体干扰等特点。已应用于As、Sb、Hg等十多种重金属元素的分析测定。本学位论文进行了原子荧光测汞仪和多元素原子荧光同时测定方法的研究。研制成功了高灵敏原子荧光测汞仪,原子荧光固体直接进样装置,提出了双化学蒸气发生系统,研究建立了多元素原子荧光同时测定方法。应用于不同样品中Hg、As、Sb、Se、Pn、Sn、Cd的分析测定,取得了满意结果。本文包括七个部分：1.绪论概述了原子荧光光谱法的发展历史,基本原理,仪器装置及其应用,并对原子荧光光谱法的发展进行了展望。2.高灵敏原子荧光测汞仪的研制采用光纤光束传导,自主设计的暗室原子化系统和金汞齐富集装置,成功地研制了高灵敏原子荧光测汞仪。其主要技术指标已达到(某些指标优于)国内外同类产品的水平。该仪器具有灵敏度高、检出限低、样品前处理简单等优点,实现了液体、固体样品中超痕量汞的直接测定。所采用的光纤传导技术和暗室原子化系统,可有效的减少光传输过程的损失,消除了杂散光的干扰,仪器结构紧凑；采用金汞齐富集装置,有效地消除基体干扰,提高了测定灵敏度。3.原子荧光测汞仪测定水中超痕量的汞采用研制的原子荧光测汞仪,成功地测定了西安涟漪纯净水、自来水和地表水中超痕量汞。线性范围0.005-1.000ng/mL,线性相关系数大于0.999,检出限低于0.5×10-12ng/mL,回收率在95-98%之间。结果表明,本方法是一种快速、准确、高灵敏的水中超痕量汞的测定方法。4.原子荧光测汞仪测定土壤中的汞采用设计的固体样品自动进样器,以原子荧光测汞仪进行了国家标准土壤样品中(GBW07402、GBW07423、GBW07401、GBW07404、GBW07406、GBW07411、GBW07405和GBW07302)痕量Hg的分析测定。线性相关系数大于0.998,检出限低于0.003ng,RSD小于4.0%,回收率为103%。结果表明：本方法提高了样品的分析速度,是一种快速、环保、准确的测定土壤中痕量汞的方法。5.固体进样-原子荧光光谱法同时测定砷和锑首次提出低温热释放直接进样技术,成功地设计出固体直接进样装置。与多通道原子荧光光谱仪在线连接,实现了热释放、吸收、化学蒸气发生、测定、清洗等步骤在线自动完成。固体样品直接进样,进行了土壤和岩石样品中痕量As和Sb的分析测定。以溴化铵为释放剂,实现了低温条件下元素As和Sb的溴化物定量释放,同时测定了样品中痕量As和Sb的含量。检出限分别为0.009和0.004gg/g,最小检出量分别为0.028和0.013μg/g,线性相关系数均大于0.998。6.原子荧光光谱法同时测定砷、锑、硒和汞采用多通道原子荧光光谱仪,进行了中药样品中As、Sb、Se和Hg的同时分析测定。研究优化了实验条件,包括样品预处理条件、化学蒸气发生、原子荧光的测试条件等。As、Sb、Se和Hg同时测定方法的检出限分别为0.051、0.034、0.050和0.0058ng/mL,线性相关系数均大于0.998,精密度RSD均小于1.5%。7.原子荧光光谱法同时测定铅、锡和镉首次提出双化学蒸气发生系统(即以元素Cd和部分Sn化学蒸气生成的体系为系统1,以元素铅和部分Sn化学蒸气生成的体系为系统2),以该双化学蒸气发生系统,采用多通道原子荧光光谱仪,实现了原子荧光光谱法同时测定生物样品中痕量的Pb、Sn和Cd。研究优化了元素Pb、Sn和Cd化学蒸气发生条件和测试条件。方法灵敏度高,无记忆效应,线性相关系数均大于0.996,Pb、Sn和Cd的检出限分别为0.071、0.052和0.0002ng/mL,精密度均小于3.5%。(本文来源于《西北大学》期刊2012-06-30）

吴芳芳,汤治,章月芳[8]（2012）在《火力发电厂水冷壁管垢清洗液中多种元素同时测定的方法》一文中研究指出应用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES),可同时测定火力发电厂锅炉水冷壁管垢清洗液中的钾、钙、钠、镁、铝、铜、铁、锰、磷、硅等元素,对ICP工作参数选择、元素分析线选择、酸度对测定的影响以及铁的干扰等进行了研究。试验证明,各元素的加标回收率在95%～106%之间,该方法具有灵敏度高、分析速度快、多元素同时测定、操作简便等优点。(本文来源于《浙江电力》期刊2012年05期）

滕红霞,董平,武云琳[9]（2011）在《ICP-AES法同时测定不锈钢中多元素研究》一文中研究指出利用全谱直读ICP-AES(CID检测器)分析技术,对试样溶解方法、元素分析谱线和背景校正扣除、仪器分析参数等因素进行试验研究,结果表明,此方法能同时测定不锈钢中多元素。(本文来源于《科技创新与生产力》期刊2011年09期）

张全超,王伟,朱泓,金海燕[10]（2010）在《新疆汉晋时期古尸人发中多元素ICP-AES法的同时测定》一文中研究指出先采用灰化法消解新疆地区汉晋时期古尸人发样品,再采用电感耦合等离子发射光谱仪(ICP-AES)在选定的最佳条件下,对古尸人发中的Zn,Ca,Cu,Mg,Fe和Mn等元素进行测定,并考察了不同酸度对分析结果的影响及共存元素间的相互干扰.结果表明:ICP-AES法可以一次溶样,多元素同时测定,回收率为87.0%～106.4%,相对标准偏差为0.5%～3.3%.该方法操作简单,适用于古代头发样品的测定.(本文来源于《吉林大学学报(理学版)》期刊2010年04期）

### 多元素同时测定论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

黑色岩中含有大量有机碳,贵金属元素又呈超微细分散状态,难以识别,传统的镍锍试金方法难于测定。以锡作捕集剂,通过调整试金配料,提高熔融温度,增加助熔剂和覆盖剂等方式,建立了锡试金富集—ICP-MS法同时测定黑色岩中8个贵金属元素的方法。方法检出限(ng/g)为:Ag27.8,Au、Pd 0.11,Pt 0.10,Rh、Ru、Ir、Os均为0.02;各元素的回收率为88%~120%,可用于黑色岩系及其它岩石矿物中贵金属元素的测定。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 多元素同时测定论文参考文献

[1].杨丽,李和平.测试条件对土壤中33种元素同时测定的影响[J].河南预防医学杂志.2018

[2].闫红岭,李志伟,王敏捷,王君玉,袁润蕾.黑色岩系中贵金属八元素同时测定[J].贵金属.2016

[3].燕丰.微波消解ICP法同时测定合成橡胶中多元素含量的方法[J].橡塑技术与装备.2016

[4].陈伟珍,杨桂珍.廉江平坦淮山薯中10种元素同时测定的研究[J].食品研究与开发.2015

[5].高翠英,李彦威.连续或同时测定法在水体重金属多元素分析中的应用[J].广东化工.2013

[6].龚诚,杨佩,杨鹔,李杉杉.化学计量学在贵金属多元素同时测定中的应用进展[J].黄金.2012

[7].李日升.原子荧光测汞仪的研制及多元素原子荧光同时测定方法研究[D].西北大学.2012

[8].吴芳芳,汤治,章月芳.火力发电厂水冷壁管垢清洗液中多种元素同时测定的方法[J].浙江电力.2012

[9].滕红霞,董平,武云琳.ICP-AES法同时测定不锈钢中多元素研究[J].科技创新与生产力.2011

[10].张全超,王伟,朱泓,金海燕.新疆汉晋时期古尸人发中多元素ICP-AES法的同时测定[J].吉林大学学报(理学版).2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/83aa9da9f5e398e8401a1aab.html