# 建筑工程桩基工程施工技术要点控制王雪

淮安经济技术开发区经济发展总公司江苏淮安223005

摘要：为了促进建筑工程地基的夯实，对地基稳定性、强度等方面提供更多保障，减少地基不均匀沉降问题出现的可能性，需要对桩基施工技术加强研究和应用，对桩基承载能力方面的优势作用进行充分发挥，为建筑工程施工质量等方面提供更多保障。下面对建筑工程中桩基施工技术的内容进行具体分析研究，希望为建筑工程建设施工工作的开展提供一定可供参考的建议。

关键词：建筑工程；桩基施工技术

1建筑工程桩基施工技术

1.1振动沉桩技术

振动沉桩技术是指在基础桩上加装振动器，使其产生向下力，带动桩身挤出土层之中，这种施工技术成本较低、操作简便，因此被广泛的应用于建筑工程桩基施工当中，相关工作人员需要注意的是，振动沉桩在施工的过程中，对桩表面摩擦力有一定的要求，要保证桩身表面光滑，从而减少桩身的摩擦力，才能取得较为理想的施工效果，在施工之前，首先要进行小范围的锤击，当桩身沉入土层大约一米之后，在使用较大的设备进行锤击，使其达到设计桩位标高。

1.2静力压桩技术

静力压桩技术在施工过程中，不会产生较大的噪音，有效的避免了施工对周围居民的影响，因此静力压桩被广泛的应用于人群较为集中区域的施工，并取得了业内的广泛认可，静力压桩在施工过程中，主要依靠设备将静力压桩压入土层之中，静力压桩不仅能够避免噪音污染的产生，还提高了混凝土的利用率，在一定程度上静力压桩的使用，降低了建筑工程的整体成本。

1.3树根桩技术

树根桩是一种新型的桩基，采用钻机进行钻孔，但相比小型钻孔桩，树根桩的应用效果要好得多，首先，树根桩的施工直径较小，一般小于三十厘米。其次，能够有效的提升成孔的质量，以便后续混凝土灌注施工的开展。最后，树根桩在施工过程中，不会产生噪音污染，并且对于场地的要求较小，适应性较强。然而树根桩相比小型钻孔桩来说，成本要高得多，并且施工程序较为繁琐，因此相关工作人员在使用树根桩进行桩基施工时，应该更加的谨慎。

2建筑工程桩基施工质量控制相关对策

2.1提高桩基施工质量的管理策略

2.1.1健全质量管理体系

首先加强人员管理，主要将项目经理作为重要责任人，创建桩基施工质量管理团队，小组的成员包含了勘查工程师、技术责任人、安全责任人、测试工程师、还有质检员等等。再者制定科学化、规范化质量监督标准，在制定监督标准方面，安排专门质检员操作，严格地根据施工质量体系和有关文件加强施工质量管理，重视施工全过程管理，做好工程造价预算控制，针对详细的管理制度加以落实，从而保证工程施工的质量。再次从质量管理角度看，对桩基施工加大监理力度，让监理方起到积极的影响力，对于从业者施工的行为进行规范化，特别在监理师检查合格之后，经过确认签字，才可以进行下一道工序施工，在检查的时候如果发现质量问题，要结合施工规范文件作出严格处理，对于施工方来说，如果规避施工检查验收、不注重工程施工质量，应当采取相关方法严厉地处理。

2.1.2制度上确保施工质量

对施工图纸，还有技术交底制度实施联合检查，特别是施工图应该严格审查。只有深入地了解施工设计文件和有关施工规范，并将施工设计文件和施工图作为桩基施工的根据，才可以进入施工环节。每一道工序施工前期，作为工程师应当结合施工工艺知识和技术，做出详细地解释，帮助全部施工从业员都可以了解到施工的实际。每一道工序都应当实行自检、相互间检查以及交接式检验，只有待监理员确认签字完成后，依照三级测量评审制度，针对桩点开展仔细测量，尽量避免在施工作业中桩受到破损。施工测量工作要求反复进行，保证水平和中线、还有工程结构尺寸具有准确性，落实好质量事故汇报制度，在引发质量事故之后，应出示事故处理方案与报告。另外重点施工工序，安排工程师展开质量检验工作，对施工全过程加强质量监督和管理，一旦发现问题，马上制定有效的处理方案，确保施工全过程处在受控制情况下，还应当做好桩基施工准备工作，采集和整理桩基施工信息相关原始数据和资料，以此确保施工全过程具有可追溯性，进一步促使交工验收工作有数据支持。

2.2提高桩基施工质量的技术策略

通过上文的分析，在目前桩基施工作业中，还存在许多常见的问题，现阶段已经有很多提高桩基工程施工质量的技术策略，具体表现在如下。

第一，补沉技术。补沉技术主要适用在两个方面，一是打入桩因为土体隆起而向上抬起、二是预制桩的入土深度达不到要求。第二，补桩技术。补桩技术即是桩基承台前补桩技术。补桩技术主要运用于桩距偏小情况下，还有适用在地下室或者是承台施工完成后再补静压桩，该项补桩技术能够充分地借助地下室或者是承台结构，进而承受住静压桩施工产生的返力，并且操作方法较简便，对工期不够造成影响。第三，纠偏技术。在桩身倾斜角度比较大，但是并没有断裂、或者是桩长比较短、或者是由于基坑开挖工序，导致桩身产生了严重的倾斜，但是并没有断裂等状况下较适用。第四，扩大承台技术。原先桩基承台不能够促使基础承载力，还有基础构造符合相关要求，对桩基承台面积需求扩大状况下，扩大承台技术得到有效地运用。第五，复合地基技术。复合地基技术主要运用在，利用桩土一起作用原理，对地基进行处理，促使地基承载力增强，提高地基的安全性，为桩基荷载有效地分担。

2.3桩基工程施工技术的控制要点

桩基工程由于自身的工程项目特点具有很强的专业性，施工难度比较大，涉及到的技术种类也非常多，施工企业在进行建筑工程控制中必须加强对于桩基础工程的重点管理，有效的保证施工的质量，对于桩基础的施工技术控制主要表现在下面的几个方面，第一在施工过程中必须要重视施工技术交底工作，对于过程中所涉及到的人员展开培训和专业技术学习，加强各个环节的技术管理和桩基工程技术的加强。第二对于施工过程中的技术控制要点科学合理的设置，有效的管理可能造成施工质量问题的技术标准，实现对于施工技术的管理和控制。第三针对桩基施工过程中的技术重点和难点进行重点控制，重点关注，确保技术的标准化管理

2.4处理好不合格桩基

不合格桩基，对工程的施工进度构成了一定影响，并且处理不合格桩基时候，关系到工程造价成本与工程施工技术，比如桩位超偏离处理工作中，要求在开挖作业中深入到施工现场展开巡视检查，针对工作采取实测实量方法，如发现桩位偏差比较大，已经超过了设计值，要求设计师制定科学的处理方案，对于其局部扩大承台截面积。值得注意的是，在不合格桩基处理工作中，应当将隐蔽性工程验收和夯站等进行详细地记录，根据规定储存好相关影像资料。然而对部分桩基，通过目前的方法不可以很好的處理，应当对其构成原因展开分析，便于今后能够作出有效地总结以及追责。

结束语

无论是建设什么建筑，首要工作就是做好桩基工程，其中建筑工程更是如此。为了保障建筑工程的质量，相关人员在建筑工程中，要积极使用混凝土桩基施工的新工艺；要管理好建筑工程的桩基建设工作，处理好有关桩基工程质量的有关细节问题。只有充分关注建筑过程中的细节问题，充分重视桩基施工技术的提高才能够促进我国建筑行业的不断发展。

参考文献

[1]袁丽君，杨科.对预制桩基施工技术问题探讨[J].科技资讯，2013（32）.

[2]刘国斌.预制管桩施工中的不足之处及解决措施探讨[J].江西建材，2014（13）.

[3]罗泽华.建筑工程桩基施工技术与质量监督[J].中国新技术新产品，2014（12）：139-140.

[4]吕新忠，张铮.建筑工程桩基工程施工的质量控制[J].科技致富向导，2014（26）.

[5]丁士昭，商丽萍等编.建筑工程管理与实务（第三版）[M].中国建筑工业出版社2012：115.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/83c0a68f357e6e255b47bdbc.html