# 多频点论文-李海峰,华永东,姜燕,王广真,刘俊勇

导读:本文包含了多频点论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:金属氧化物避雷器,阻性电流,频谱分析,环境因素

### 多频点论文文献综述

李海峰,华永东,姜燕,王广真,刘俊勇[1]（2019）在《基于多频点插值和叁维曲面建模的MOA阻性电流测量方法》一文中研究指出金属氧化物避雷器(metallic oxide arrester, MOA)的阻性电流是衡量避雷器运行状态的关键参数,传统的阻性电流测量方法易受到瞬时高频干扰信号、实际环境因素等影响,致使测量结果产生较大偏差,进而影响MOA的在线监测结果。为此,提出了一种基于多频点插值和叁维曲面建模的MOA阻性电流测量方法。先对避雷器的电压和全泄漏电流频谱进行相位因子变换,通过多频点插值算法得到MOA的全电流参数和电流、电压相位差参数;再将计算出的全电流和相位差参数与温度、湿度参数进行叁维曲面拟合建模,并求解模型得到消除环境因素影响的MOA阻性电流。研究结果表明:多组仿真试验和实测数据均验证了所提方法的准确性和有效性,其中220kV、110kV避雷器的阻性电流波动值分别降低了74%和67%。该方法消除了高频噪声信号、谐波和间谐波等干扰影响,解决了避雷器监测参数一直遭受环境温度、湿度因素干扰的难题,能满足实际工程测量要求,可实现MOA阻性电流的准确监测及异常甄别。(本文来源于《高电压技术》期刊2019年11期）

戴碧海[2]（2019）在《多频点GPS信号模拟与时间间隔测量系统的研究与实现》一文中研究指出随着定位精度要求的提高,单频点GPS信号模拟器已经不能满足GPS接收机的开发需求,多频点GPS信号模拟器的研制可以为GPS接收机进行差分定位提高定位精度带来便利,同时也能完善GPS信号模拟器的功能。在GPS信号模拟器中,输出PPS脉冲信号的精度是一项十分重要的指标,为了测量模拟器PPS脉冲信号,需要设计一个时间间隔测量系统。针对这些问题和需求,本论文设计了多频点GPS信号模拟器与时间间隔测量系统,并在硬件平台上实现,主要的研究成果与创新点如下:(1)深入研究了GPS L2C信号的体制,针对CM码和CL码时分复用且只有CM码调制数据码的问题,严格进行仿真与测试,根据仿真的结果,控制FPGA内部时序,使得CM码、数据码、载波、PPS脉冲信号四者的起始时刻完全一致,并严格控制伪码持续时间,使得CM码和CL码时分复用、交替输出。用采集卡采集到的L2C中频信号捕获结果表明,CM码被捕获成功,且没有漏捕、多捕的情况。(2)设计了多频点GPS信号模拟器,可使用上位机软件发送场景文件来启动,对GPS信号模拟器的输出信号进行静态和动态的定位测试,结果表明GPS模拟器信号的定位精度达到了一般商用信号模拟器的水准。对GPS信号模拟器的输出信号功率进行衰减测试,结果表明输出信号功率的线性衰减区间为21-41dBm。(3)针对模拟器PPS脉冲信号的测量需求,在时钟相位内插法的研究基础上进行改进,设计了一种连续时间间隔测量方法,通过跨时钟域数据的传输和开门信号与关门信号的交替使用(到来的脉冲信号作为本次测量的关门信号同时作为下一次测量的开门信号),并利用仿真工具不断调整数据传输时序,完成了连续时间间隔测量系统的设计。测试结果表明,该系统能够对连续输入的脉冲信号进行测量并连续输出时间间隔测量值。(4)针对使用晶振频率输出误差大和稳定度低的问题,创造性的使用时间间隔测量系统和标准接收机PPS脉冲信号对晶振进行压控驯服。用时间间隔测量系统得到的测量值与实际值进行比较,并将二者的差值转化为晶振的压控值输出,然后经DAC7512后转换为模拟电压对晶振进行压控。一直到测量值与实际值相同,才开始使用此晶振的输出频率作为整个系统的频率,并且在此期间,压控驯服动作一直保持。最终的测试结果表明,使用此方法得到的测量值精度优于4.03ns,且十分稳定,相比不对晶振进行压控驯服时得到的测量值更加准确且更加稳定。(5)设计了时间间隔测量系统,由时钟信号生成模块、晶振压控驯服模块、时间间隔测量模块、串口通信模块、脉冲信号生成模块、主控模块和上位机软件组成,上位机软件能显示最终测量值,并且可以对时间间隔测量系统进行控制。(本文来源于《桂林电子科技大学》期刊2019-05-29）

邱新军[3]（2019）在《多频点多波束的相控阵雷达天线接收测量方法研究》一文中研究指出相控阵雷达天线对于民用生活的作用很大,它是通过电磁波进行对目标的精准的发射和接收目标,用来测量目标的准确位置。相对于传统的测量方式,多频点、多波束具有的优点有,测试效率高、周期短。本文主要对多频点、多波束的相控阵雷达天线接收测量的方法进行论述。(本文来源于《中国新通信》期刊2019年05期）

苟阳,唐晓明,谭宝海,陈文轩,孙云涛[4]（2019）在《声波测井压电换能器多频点阻抗匹配技术研究》一文中研究指出针对声波测井压电换能器的多频点阻抗匹配技术展开研究,首先采用多模态等效电路精确描述了换能器的导纳特性;然后通过分析多模态阻抗匹配理论,设计电感-电容复合阻抗匹配网络,并结合换能器等效电路进行参数优化和电路仿真。实验表明,相比于换能器没有阻抗匹配的测试结果,该阻抗匹配技术可大幅提高换能器在谐振频率附近多个频率处的有功功率,频带内的有功功率平均提高了30倍,从而改善换能器的激励带宽和激励效率,提高测井仪器的适应性、探测深度和分辨率。(本文来源于《声学技术》期刊2019年01期）

李泽[5]（2018）在《基于多频点反射法的等离子体鞘套参数分布探究》一文中研究指出高超声速飞行器再入过程中,会在飞行器表面产生“等离子体鞘套”。等离子体鞘套会对电磁波产生不同程度的反射衰减和吸收衰减,使通信质量恶化,严重时甚至会导致通信中断,产生“黑障”现象。如果能测量鞘套的参数分布,预估等离子体鞘套对信号传输的影响并对信号进行预处理,便能够削弱等离子体鞘套对信号传输的影响。本文在等离子体鞘套电磁波传播理论研究的基础上,提出了基于反射信号幅频特性的多频点反射法。通过实时测量多个频点反射信号的幅度和相位信息实现了等离子体鞘套的参数分布估计。主要研究内容和贡献如下:(1)采用等效波阻抗法探究了不同等离子体鞘套参数分布下的信号传输规律,为反射信号提取方案的可靠性验证以及多频点反射法提供理论依据;(2)设计了基于定向耦合器的反射信号在线测量的方案,并通过ADS与CST联合仿真的方法验证了方案的可行性。通过不同等离子体鞘套参数下的信号传输规律,得到可通过透射与反射信号对等离子体参数进行测量的结论。针对透射信号存在要通过长距离的传输,到达地面接收站信号功率极弱的缺点,而反射信号通过等离子体后不存在长距离传输的问题,提出了通过反射信号估计等离子体鞘套参数的方法。在CST中对等离子体和天线建模仿真,获得不同等离子体参数分布下天线的S参数。将包含天线S参数的二端口网络导入ADS的信号测量系统,在ADS中采用瞬态仿真的方法提取时域信号,并对时域信号进行傅里叶变换获得信号的频域幅度和相位信息;(3)设计基于多频点反射信号的等离子体电子密度分布的诊断方法。不同参数分布的等离子体鞘套对信号传输的影响各不相同,为了削弱等离子体对信号的影响,在进行信号预处理时,需要实时测量等离子体鞘套的参数分布。针对现有的微波反射法具有时延的问题,提出了多频点反射法测量鞘套参数分布的方法,该方法硬件易于实现,并且具有时间同步性。不同频点的电磁波会在不同电子密度临界面发生全反射,因而各频点反射信号的幅度相位不相同。通过几何光学近似法计算反射信号在整个传输过程中的相位变化量,并通过相位变化反推得到各频点发生全反射的位置,同时计算得到不同鞘套位置处的密度大小。根据国外飞行试验测量结果,鞘套电子密度近似服从双高斯分布,将不同位置和各位置处的电子密度大小通过高斯分布拟合获得整个鞘套上升沿的密度分布。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2018-06-01）

张敏[6]（2017）在《基于多频点多波束的相控阵雷达天线接收测量方法》一文中研究指出相控阵雷达天线工作频点多、波束指向角度多,天线的暗室测试工作量大。传统相控阵雷达天线测试方法采用固定频点固定波束天线测试方法,测试效率低、周期长。本文提出多频点多波束的相控阵雷达天线接收测量方法可大幅度提高天线测试的速度、缩短天线测试周期。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2017年24期）

雷浩丹[7]（2017）在《数字化多频点频标比对测量系统的研制》一文中研究指出频率标准(简称频标)是指具有较高准确度、单一频率值正弦波信号输出功能的装置,它们的频率值大都是10MHz或5MHz。目前对频率标准的使用需求越来越多,主要体现在大地测量、卫星导航、邮电通讯、高速铁路运输等领域,这些领域对于频率标准的稳定度和准确度要求也越来越高,进而对频率标准的精确测量有着更高要求。因此,针对频标比对测量方法的研究及其系统研制具有重要的工程实用意义。目前高精度频标比对测量系统通常采用双混频时差法,此方法难以避免由于使用计数器以及过零点时受到噪声干扰而导致的测量误差。同时,由于固定频点公共振荡器的限制,导致传统双混频时差法不能灵活地测量多个频点的频率标准信号。本论文提出一种数字化多频点频标比对测量系统设计方案,即利用可变频点的偏差频率源替代传统双混频时差法系统方案中固定频点的公共振荡器,使系统具有多频点比对测量的功能。通过上位机驱动采集卡在实现同步采样的前提下,将两路低频弦波信号离散数字化,再使用相关法测量相位差,避免传统双混频时差法中使用计数器导致正负一个字的计数误差。本文研制了多频点正弦差拍器,配合高精度的多通道同步数据采集卡设计实现了系统的硬件平台,同时基于LabWindows/CVI设计开发系统软件,实现了待测频率标准与参考频率标准之间相位差数据的实时准确测量、显示和保存。设计了系统测试方案,搭建实验平台测量了系统通道时延、验证了系统多频点的功能性以及测量准确度。将连续保存的数据利用阿伦方差进行稳定度分析可得,系统本底噪声典型值为2.81E-12/s,即相位差测量系统的分辨率达到皮秒量级。该指标已达到国内较先进设备水平,对频率标准比对测量工程具有一定的技术参考意义。(本文来源于《西北大学》期刊2017-06-01）

房哲[8]（2017）在《煤矿井下多频点视电阻率监测数椐HHT分频提取技术研究》一文中研究指出目前,煤矿井下电法勘探仪器主要采用单频人工场源供电,利用换频方式实现多频采集,其施工效率低、采集误差大;多频点视电阻率监测系统结合了伪随机多频信号和网络并行电法的优势,实现了信号多频点同时发射和接收,可以提高施工效率和采集精度。由于煤矿井下电磁干扰较大,发射功率受煤安限制,采集的信号比较微弱,因此监测数据的噪声干扰对视电阻率反演结果有很大影响。HHT(Hilbert-Huang-Transform,希尔伯特-黄变换)是一种处理非平稳信号的时频分析方法,在随机噪声压制和工频干扰处理等方面具有独特的优势。本文介绍了多频点视电阻率监测系统的技术原理,分析了多频伪随机发射信号的生成方法及特点,对硬件系统进行了概述;通过对采集信号的噪声频谱分析,总结了随机噪声和工频干扰的特征,采用小波分析、相关检测以及HHT方法对伪随机多频信号进行了理论数据、实验数据和试验数据的对比处理,认为HHT滤波方法可以较好地滤除工频干扰和随机噪声;对HHT方法和相关算法分别进行野外试验数据的处理,发现本文HHT提取技术对于低信噪比环境下的多频微弱信号提取具有一定的优势。研究结果表明:HHT在视电阻率监测数据的处理中可以提高信噪比,高保真地提取有用信号,尤其是在煤矿井下噪声环境复杂,信号发射功率受限的条件下,对于视电阻率监测数据的提取具有独特优势。由于HHT存在一定的模态混迭问题,影响了对噪声分辨能力,如何有效抑制模态混迭,提高滤波质量和效率,是下一步要研究的方向。(本文来源于《西安科技大学》期刊2017-06-01）

李晓[9]（2017）在《微小型多频点Ka测控应答机的设计与实现》一文中研究指出微小卫星研发周期短、成本低,是卫星发展的新趋势。经济的快速增长对微小卫星提出了多任务化、功能灵活性高的要求。多频点的配置是解决多任务的首要选择。我国成功发射的小卫星大多工作于S/X频段,不适合深空领域的探索,且在有限的频段资源下,高频段测控应答机的研究有重要意义。本文在研究现有应答机设计方案的基础上,提出S-Ka拓扑型测控应答机设计方案,基于超外差原理和多步变频法分别设计并实现接收链路和发射链路。接收链路为二级下变频结构,发射链路为叁级上变频结构。首先,在确定链路结构方案的基础上,完成器件选型和参数匹配,并对链路增益进行预算。接收链路可实现60dBm的动态范围;发射链路输出功率在10dBm以上,功率不足可由软件补偿。其次,通过遥控和程控方式实现频率软件可调节。配置过程中,保持基带板锁相环频点不变,改变前端PLL配置字实现2GHz频带范围内的频率改变,步进是1MHz。因锁相环频率分辨率带来的频偏以软件方式补偿。然后,实现应答机软件闭环功率控制。在环境温度改变时,保证输出功率不波动。最后,继承原有X测控应答机的基带算法并加以改进,实现数字域载波跟踪环。并实现软件设计的多频率配置和闭环功率控制。实验室环境硬件链路测试结果表明,本课题设计的Ka测控应答机,实现了预期指标需求。接收信号在29GHz~31GHz范围内以1MHz步进可调;发射信号在19GHz~21GHz范围内以1MHz步进可调。收发信号相互间不存在干扰接收信号动态范围60dB。19GHz、20GHz、20.999GHz叁个发射频点的整机测试结果表明,发射信号在100MHz带宽内的最大杂散为-50dBm,相位噪声均优于-85dBc@10kH,输出功率保持在10dBm以上。应答机总功耗小于12W,满足性能指标。(本文来源于《哈尔滨理工大学》期刊2017-03-01）

陈沈理[10]（2016）在《基于铌酸锂单晶基片的多频点超声功率换能器的设计与实现》一文中研究指出随着科学技术的不断发展,超声波被广泛应用于医学、军事、工业和农业等方面。特别在医疗方面,自1942年超声技术应用于医学领域以来,超声检查已逐渐成为诊断领域里非侵入性检查的主要方法之一。常见的设备有A型超声波诊断仪、B型超声波诊断仪、超声心动图仪等。此类设备多采用超声波成像技术对人体内脏及孕妇进行检查、诊断。超声波的应用为医疗事业的发展发挥了巨大的作用。但是,在使用超声波技术对人体进行检查时,对声强(超声功率)超过一定限度时会对人体产生生化反应。根据试验证明,特别对胎儿的绒毛和染色体等产生变化,对胎儿生长有很大的影响。因此对超声功率的计量具有实际意义,标准超声功率换能器是一种提供标准超声功率源输出的器件,在超声功率计量体系中具有重要的地位,有着超声功率量值的承上启下的作用。超声换能器当前发展方向为大功率、低压驱动、高频、薄膜化、微型化、集成化。德国的PTB实验室的标准超声功率装置频率已达到16MHz以上,甚至是多个频率的超声功率输出;而国内的超声功率基准和副基准,在超声换能器研究中,主要的方向是单频点的高频超声功率换能器,目前国内最高的超声功率换能器频率为18.5MHz。在国内,由于超高频超声功率换能器的厚度非常薄,输出功率有限。针对目前高频超声功率换能器晶片薄的问题,本课题采用低频的铌酸锂单晶作为基片,对其二次、叁次甚至于多次谐振频率点进行研究,实验证明是能够实现多频点超声功率的稳定输出。本课题以“基于铌酸锂单晶基片的多频点超声功率换能器的设计与实现”为题,重点研制出一种稳定度高的,具有多个频率点和较宽功率范围的用于溯源的超声功率换能器。主要研究内容包括:(1)通过对比研究压电材料,选择铌酸锂晶片作为此次研究的基片,研究发现最理想的晶片切割方式是采用36°rotated y-cut,并通过查找相关资料确定频率与晶片厚度的关系,以确定所采用晶片的厚度,本次采用基频约为2.5MHz,计算得到所需晶片厚度为1.25mm;晶片设计完成后,再进行电极的加工,采用磁控溅射镀膜加工工艺进行电极的加工。(2)采用串联电感对超声功率换能器进行电学匹配,经过自己制作相应电感量的线圈电感,实现了叁个频率点上的电学共轭匹配,并通过阻抗分析仪进行相关参数的测量。(3)基于超声功率国家计量基准装置对所设计的多频点超声功率换能器进行超声功率输出的测量,通过具体的实验过程操作,得到完整的实验数据,并对阻抗、频率和超声功率进行相关数据分析,验证设计的多频点超声功率换能器的参数和指标。本课题研究的多频点超声功率换能器为超声功率量值溯源提供可靠的技术支撑,为医疗超声仪器的超声功率输出提供量值的保证,具有较高的工程应用价值。(本文来源于《华南理工大学》期刊2016-12-02）

### 多频点论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着定位精度要求的提高,单频点GPS信号模拟器已经不能满足GPS接收机的开发需求,多频点GPS信号模拟器的研制可以为GPS接收机进行差分定位提高定位精度带来便利,同时也能完善GPS信号模拟器的功能。在GPS信号模拟器中,输出PPS脉冲信号的精度是一项十分重要的指标,为了测量模拟器PPS脉冲信号,需要设计一个时间间隔测量系统。针对这些问题和需求,本论文设计了多频点GPS信号模拟器与时间间隔测量系统,并在硬件平台上实现,主要的研究成果与创新点如下:(1)深入研究了GPS L2C信号的体制,针对CM码和CL码时分复用且只有CM码调制数据码的问题,严格进行仿真与测试,根据仿真的结果,控制FPGA内部时序,使得CM码、数据码、载波、PPS脉冲信号四者的起始时刻完全一致,并严格控制伪码持续时间,使得CM码和CL码时分复用、交替输出。用采集卡采集到的L2C中频信号捕获结果表明,CM码被捕获成功,且没有漏捕、多捕的情况。(2)设计了多频点GPS信号模拟器,可使用上位机软件发送场景文件来启动,对GPS信号模拟器的输出信号进行静态和动态的定位测试,结果表明GPS模拟器信号的定位精度达到了一般商用信号模拟器的水准。对GPS信号模拟器的输出信号功率进行衰减测试,结果表明输出信号功率的线性衰减区间为21-41dBm。(3)针对模拟器PPS脉冲信号的测量需求,在时钟相位内插法的研究基础上进行改进,设计了一种连续时间间隔测量方法,通过跨时钟域数据的传输和开门信号与关门信号的交替使用(到来的脉冲信号作为本次测量的关门信号同时作为下一次测量的开门信号),并利用仿真工具不断调整数据传输时序,完成了连续时间间隔测量系统的设计。测试结果表明,该系统能够对连续输入的脉冲信号进行测量并连续输出时间间隔测量值。(4)针对使用晶振频率输出误差大和稳定度低的问题,创造性的使用时间间隔测量系统和标准接收机PPS脉冲信号对晶振进行压控驯服。用时间间隔测量系统得到的测量值与实际值进行比较,并将二者的差值转化为晶振的压控值输出,然后经DAC7512后转换为模拟电压对晶振进行压控。一直到测量值与实际值相同,才开始使用此晶振的输出频率作为整个系统的频率,并且在此期间,压控驯服动作一直保持。最终的测试结果表明,使用此方法得到的测量值精度优于4.03ns,且十分稳定,相比不对晶振进行压控驯服时得到的测量值更加准确且更加稳定。(5)设计了时间间隔测量系统,由时钟信号生成模块、晶振压控驯服模块、时间间隔测量模块、串口通信模块、脉冲信号生成模块、主控模块和上位机软件组成,上位机软件能显示最终测量值,并且可以对时间间隔测量系统进行控制。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 多频点论文参考文献

[1].李海峰,华永东,姜燕,王广真,刘俊勇.基于多频点插值和叁维曲面建模的MOA阻性电流测量方法[J].高电压技术.2019

[2].戴碧海.多频点GPS信号模拟与时间间隔测量系统的研究与实现[D].桂林电子科技大学.2019

[3].邱新军.多频点多波束的相控阵雷达天线接收测量方法研究[J].中国新通信.2019

[4].苟阳,唐晓明,谭宝海,陈文轩,孙云涛.声波测井压电换能器多频点阻抗匹配技术研究[J].声学技术.2019

[5].李泽.基于多频点反射法的等离子体鞘套参数分布探究[D].西安电子科技大学.2018

[6].张敏.基于多频点多波束的相控阵雷达天线接收测量方法[J].电子技术与软件工程.2017

[7].雷浩丹.数字化多频点频标比对测量系统的研制[D].西北大学.2017

[8].房哲.煤矿井下多频点视电阻率监测数椐HHT分频提取技术研究[D].西安科技大学.2017

[9].李晓.微小型多频点Ka测控应答机的设计与实现[D].哈尔滨理工大学.2017

[10].陈沈理.基于铌酸锂单晶基片的多频点超声功率换能器的设计与实现[D].华南理工大学.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/83d9d060ca1682dab42e47b7.html