# 雷达中频模拟器论文-贾海龙,娄勇

导读:本文包含了雷达中频模拟器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:模拟,中频信号,雷达测试

### 雷达中频模拟器论文文献综述

贾海龙,娄勇[1]（2019）在《一种用于某型跟踪雷达的中频模拟器设计》一文中研究指出中频模拟器是某型跟踪雷达重要组成部分,其主要作用是:接收火炮火控设备的航路数据,根据不同目标的特性,模拟产生包含距离、速度、角误差等信息的中频信号,作为雷达A/D采样的输入信号,用于驱动跟踪火炮完成维护和训练、以及配合雷达测试。中频模拟器为雷达接收通道性能指标验证以及作战系统训练提供了便捷可靠的途径,对系统具有重要意义。(本文来源于《火控雷达技术》期刊2019年03期）

郑灼洋,蔡文琦,胡军,江友平[2]（2018）在《一种多功能雷达中频模拟器设计及实现》一文中研究指出雷达信号的数字化仿真与评估技术在雷达系统的设计过程中具有重要地位,文中论述了一种多功能雷达中频模拟器的设计及实现方法,该系统采用了直接数字合成(DDS)雷达信号产生技术,并通过模拟雷达单脉冲天线和、方位差、俯仰差的方式进行雷达回波信号、杂波信号的模拟,进行雷达运行过程的仿真,用于模拟雷达调试、性能评估和算法验证。(本文来源于《现代雷达》期刊2018年02期）

史兴,周国安,庞维建,宋宝军[3]（2014）在《一种嵌入式雷达中频模拟器训练系统设计》一文中研究指出雷达中频模拟器优化设计问题的研究中,针对目前雷达模拟器无法解决联合训练、结合实装以及产生多普勒频移的问题,设计了一种新型的雷达模拟器,用直接数字频率合成器替换掉频率综合器来产生多普勒频移,并应用到分布式交互仿真的嵌入式雷达中频模拟器之中,使其向外扩展形成联网的训练系统来解决上述问题。模拟器可以对针对某一类雷达产生相适应的线性调频回波信号,与传统模拟器相比本模拟器接入了真实的装备;产生的线性调频回波信号经MTI/MTD而不被滤除;可实现多军种联合训练;并实现了系统对指挥员、各岗位战勤操作人员、技勤人员的全面训练和考核,有着良好的军事效益。(本文来源于《计算机仿真》期刊2014年09期）

罗睿梅,杜科,刘坤[4]（2014）在《高精度锯齿波调频主动雷达中频模拟器设计》一文中研究指出在介绍锯齿波调频主动雷达测距原理基础上,分析锯齿波调频主动雷达中频模拟器需具备的功能;着重阐述距离频差模拟方法以及弹目相对速度造成的距离频差细微变化的模拟方法;多普勒频率模拟以及由于发射信号波长变化带来多普勒频率变化的模拟方法;基于D触发器的回波延时产生方法。并利用FPGA和DDS设计实现了高精度锯齿波调频主动雷达中频信号模拟器,该模拟器通过上位机控制软件进行参数设置,可灵活地模拟不同情况下的目标,已经应用于锯齿波主动雷达导引头的调试和测试中。(本文来源于《制导与引信》期刊2014年02期）

孙博,周国安,焦光龙,孙国伟[5]（2013）在《基于中频模拟器的雷达嵌入式仿真训练系统》一文中研究指出嵌入式仿真训练已成为部队进行武器装备训练的发展趋势;基于中频模拟器的雷达嵌入式仿真训练系统,克服了传统模拟器训练真实度不高,受时空限制等弊端,为雷达装备的操作训练提供了一个新的平台,可以在雷达发射机不开机的情况下进行高逼真度的仿真训练,从而提高训练效率和水平,并且能够检验实装雷达的性能及工作状态;重点介绍了一种雷达中频模拟器的主要仿真数学模型、功能结构和工程实现方法,以及基于该中频模拟器的雷达嵌入式仿真训练系统的组成结构;该模拟训练系统可产生多种复杂电磁环境下的虚拟空情,用于部队武器装备操作训练;实际应用已证明了该系统的可行性和有效性。(本文来源于《计算机测量与控制》期刊2013年07期）

白森,史玉琴,王鹏[6]（2011）在《多波形雷达回波中频模拟器设计》一文中研究指出基于自主产生式的工作原理,采用DSP配合FPGA完成数据处理、DDS信号产生、数字正交上变频等技术,实现了双目标中频雷达回波信号模拟,支持简单脉冲、线性调频,以及步进频等多种波形。采用改进的存储转发方法实现脉冲延迟,并基于数字信号处理技术产生带限高斯白噪声,可灵活地调节带宽、功率等参数。整个系统已经成功地在ADI公司的ADSP-21060和Xilinx公司的XC2V3000型FPGA上得到了实现,验证了设计的正确性和有效性。(本文来源于《现代电子技术》期刊2011年13期）

李淑婧[7]（2010）在《一种基于DDS的雷达中频模拟器》一文中研究指出介绍一种基于DDS芯片AD9854的雷达中频目标模拟器,以ADSP-BF532处理器为核心,以AD9854ASQ频率合成芯片为基本目标信号产生器,产生一组和、差模拟中频回波信号,可产生常规脉冲、相位编码、线性调频等多种不同调制方式的雷达中频回波,输出一组和、差两路模拟中频回波信号,可用于多种新体制跟踪雷达的调试和训练。(本文来源于《现代电子技术》期刊2010年13期）

姜心潜[8]（2009）在《雷达中频模拟器》一文中研究指出随着雷达模拟技术的不断发展,雷达模拟器已经成为了雷达研究的一个重要方向。与外场试飞的方式相比,雷达模拟器具有调试灵活,成本相对低廉的优点,因而在雷达调试、性能评估和算法验证方面得到了广泛的应用。本文讨论了一种雷达模拟器的设计和实现方法。本文首先介绍了雷达模拟器的研究背景和概况,其中给出了雷达中频模拟器的具体任务和功能实现。设定了雷达坐标系,建立了雷达回波信号模型。随后讨论了两种雷达工作模式下的目标航迹产生的方案,紧接着又给出了硬件实现的系统框图并简单分析了硬件的运算量和存储量,最后在仿真软件MATLAB上模拟仿真了整个雷达目标模拟器的工作过程并对生成的雷达回波进行了信号处理,得到了目标的距离、速度以及方位信息后和设定数据进行了比较分析。结果表明该雷达目标模拟器在仿真软件上能够正确实现预期的功能。(本文来源于《南京理工大学》期刊2009-06-01）

王静,陈伯孝[9]（2008）在《基于DDS的末制导雷达中频模拟器的设计》一文中研究指出对FPGA控制多通道DDS进行了研究,设计了末制导雷达通用中频模拟器。该模拟器在内/外同步和时钟作用下,既可以产生不同类型的调制、信号的带宽和时宽、目标的时延和多普勒频率可以灵活控制的目标回波信号;又可以动态模拟雷达在搜索、跟踪等状态下的单脉冲和、差两路中频模拟信号;还可以模拟雷达在不同工作模式下的伺服系统状态(天线位置)。测试结果表明,该模拟器具有频谱纯度和稳定度高、使用灵活方便等特点,已经应用于多种末制导雷达信号处理机的设计与调试。(本文来源于《制导与引信》期刊2008年03期）

仇小光,陶建锋,孙青,黄学宇[10]（2008）在《雷达系统嵌入式中频模拟器的分析与实现》一文中研究指出为提高部队训练水平和武器系统的生命周期,将仿真设备嵌入武器系统中就显得尤为重要。本文从嵌入式仿真的概念、体系结构入手,以雷达接收机中频模拟器为例,结合嵌入式系统的工作原理和过程进行了深入分析、设计,实现了雷达系统基于嵌入式的仿真训练功能,同时为后续武器系统实现嵌入式仿真研究提供了积极的参考价值。(本文来源于《微计算机应用》期刊2008年05期）

### 雷达中频模拟器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

雷达信号的数字化仿真与评估技术在雷达系统的设计过程中具有重要地位,文中论述了一种多功能雷达中频模拟器的设计及实现方法,该系统采用了直接数字合成(DDS)雷达信号产生技术,并通过模拟雷达单脉冲天线和、方位差、俯仰差的方式进行雷达回波信号、杂波信号的模拟,进行雷达运行过程的仿真,用于模拟雷达调试、性能评估和算法验证。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 雷达中频模拟器论文参考文献

[1].贾海龙,娄勇.一种用于某型跟踪雷达的中频模拟器设计[J].火控雷达技术.2019

[2].郑灼洋,蔡文琦,胡军,江友平.一种多功能雷达中频模拟器设计及实现[J].现代雷达.2018

[3].史兴,周国安,庞维建,宋宝军.一种嵌入式雷达中频模拟器训练系统设计[J].计算机仿真.2014

[4].罗睿梅,杜科,刘坤.高精度锯齿波调频主动雷达中频模拟器设计[J].制导与引信.2014

[5].孙博,周国安,焦光龙,孙国伟.基于中频模拟器的雷达嵌入式仿真训练系统[J].计算机测量与控制.2013

[6].白森,史玉琴,王鹏.多波形雷达回波中频模拟器设计[J].现代电子技术.2011

[7].李淑婧.一种基于DDS的雷达中频模拟器[J].现代电子技术.2010

[8].姜心潜.雷达中频模拟器[D].南京理工大学.2009

[9].王静,陈伯孝.基于DDS的末制导雷达中频模拟器的设计[J].制导与引信.2008

[10].仇小光,陶建锋,孙青,黄学宇.雷达系统嵌入式中频模拟器的分析与实现[J].微计算机应用.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/843aa40055459851f2223d09.html