# 熨平板论文-刘再伟,翟军

导读:本文包含了熨平板论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:熨平板,工艺,变形,控制

### 熨平板论文文献综述

刘再伟,翟军[1]（2019）在《浅谈SY900型摊铺机熨平板制作工艺》一文中研究指出摊铺机熨平框架是熨平装置关键零部件,其焊接变形、机加工外观质量、板材折弯直接影响装配质量和效率。在焊接过程中使用翻转台和拼焊工装,可以严格地控制其焊接变形量。熨平框架焊接完后,采用振动时效来消除焊接内应力,能使金属构件机械性能明显提高。采用合理的机加工顺序和专用工装,可以保证熨平框架端面加工粗糙度。(本文来源于《工程机械与维修》期刊2019年04期）

韩彪,张淼,郭锐,周兴,殷春明[2]（2019）在《浅谈摊铺机熨平板电加热方式的控制》一文中研究指出摊铺机熨平板的加热方式包括柴油燃烧器加热、燃气燃烧器加热、电加热等。电加热棒熨平板的加热控制方式有简易自动控制及全自动控制2种。安全问题是整套电加热熨平板控制系统的重中之重,对于使用的400V交流电气设备,必须设计相应的保护接地。(本文来源于《工程机械与维修》期刊2019年04期）

吴法涛[3]（2018）在《摊铺机熨平板电加热控制系统故障排查方法》一文中研究指出摊铺机熨平板的加热方式分为燃气加热式和电加热式,福格勒摊铺机均配备电加热式熨平板,如果熨平板的加热功能失效,就会严重影响摊铺机的工作性能。本文针对福格勒1880-3L型摊铺机电加热式熨平板电加热控制系统的故障进行排查。1电加热控制系统福格勒1880-3L型摊铺机电加热式熨平板的电加热系统主要由交流发电机、绝缘监测模块、自动调压模块、控制器、断路器、交流继电器和熨平板加热装置组成,如图1所示。其(本文来源于《工程机械与维修》期刊2018年06期）

吴法涛[4]（2018）在《S1800-3L型摊铺机熨平板电加热系统故障分析及排除方法》一文中研究指出福格勒集团为中国市场设计生产了S1800-3L型沥青混凝土摊铺机,该型摊铺机电加热熨平板的加热状态采用控制器自动监控,具有操作简便、灵敏可靠的优点。本文主要针对该型摊铺机熨平板电加热系统常见故障进行分析,且提出快速排除方法。(本文来源于《工程机械与维修》期刊2018年05期）

贾洁,刘洪海,辛强,万一品[5]（2018）在《摊铺机熨平板冲击与振动耦合压实特性研究》一文中研究指出为了提高沥青摊铺机对铺层混合料的初始密实度,针对摊铺机熨平板上的振捣和振动压实装置与材料组成的动力学压实系统,考虑振捣器压实物料时对熨平板产生的反作用力,将振捣器的冲击作用简化为周期性矩形波,采用傅里叶级数对振捣激励进行表达,建立了振捣激励和振动激励共同作用下的压实系统动力学模型,分析不同的振捣频率与振动频率对熨平板动态力学性能的影响,并对振捣与振动的耦合压实作用进行计算分析。探讨铺层材料的摊铺密实度与频率变化特性曲线,并进行仿真计算和试验研究,结果表明:熨平板的最大响应峰值出现在共振频率处,在高于共振频率区段,响应幅值相比于最大峰值降低了23%,此时铺层压实效果好,熨平板工作平稳;振捣器对铺层的密实作用大于振动器,在振捣和振动的耦合压实作用下,作用于熨平板的激励存在3个主频成分,以激起被压材料中不同固有频率的复杂成分,为铺层压实过程产生多方位共振提供基础;在研究高密实振动熨平板对铺层混合料的振动密实特性时,除了要分析振动频率接近于铺层的固有频率的主共振以外,还应注意振捣器的冲击作用并考虑振动与振捣的耦合对铺层混合料的压实效果。研究结论可为摊铺机熨平装置振动参数的选择提供依据。(本文来源于《振动与冲击》期刊2018年16期）

党涛,李鹏飞,胡平利,张娇娜,王硕[6]（2018）在《电加热熨平板加热条报警原因与检测方法的探究》一文中研究指出电加热条是沥青摊铺机电加热熨平板中的重要元件之一,介绍了加热条的组成及结构,分析了影响加热条的报警原因,提出改进加热条的检测方法,对今后加热条生产厂家及主机制造商提高加热条应用具有一定的借鉴作用。(本文来源于《山西建筑》期刊2018年22期）

陈怀贤,朱雷,刘瑞[7]（2018）在《徐工RP903E型摊铺机熨平板电加热系统故障排查方法》一文中研究指出1电加热系统结构沥青混凝土摊铺机熨平板的加热方式分为电加热和燃气加热。熨平板燃气加热系统加热操作繁琐、危险性较高,但结构简单、故障率较低、便于维修;熨平板电加热系统加热操作简易,但结构复杂、故障率较高,不便于维修。徐工RP903E型电加热熨平板摊铺机的熨平板电加热系统主要由高压发电机、高压配电柜以及电加热棒组成,如附图所示。本文主要从高压发电机、高压配电柜以及电加热棒这3个方面来分析电加(本文来源于《工程机械与维修》期刊2018年04期）

马绪荣,陈公增,冷冰,杨一男[8]（2018）在《熨平板摊铺出现印痕原因及预防措施》一文中研究指出熨平板印痕包括横向印痕和纵向印痕横向印痕是沥青面层表面出现的横向印压,在料车衔接,摊铺机停止时产生。因摊铺混合料性质不同,有些熨平板印痕很小,有的则十分明显,深度较大(图1)。纵向印痕是在使用机械拼接或液压伸缩接长板时,接长熨平板与主机熨平板存在段差造成的(图2)。熨平板横向印痕一般对路面寿命没有损害。但如果印痕未被完全压平,在车辆行驶过程中会产生颠簸。如果熨平板纵向印痕十分严重,则当压路机碾(本文来源于《工程机械与维修》期刊2018年03期）

郝守庆,王晓璐,李凯[9]（2018）在《AVS9030D型熨平板底板电加热缓慢故障的改进方法》一文中研究指出1.故障现象山推自主研发的AVS9030D型液压伸缩电加热熨平板,用于匹配SRP90Splus型摊铺机。该熨平板设计、制作完成后,在试验过程中出现熨平板底板加热缓慢故障,表现为加热30min后熨平板温度仍然达不到技术要求规定的100℃。2.电加热系统结构该熨平板基础件由基本段、两侧的伸缩段,以及两侧可以安装的1m和0.65m加宽段组成。该熨平板电加热由发电机、电加热棒、控制器、继电器、断路器、电缆等组成。发(本文来源于《工程机械与维修》期刊2018年02期）

殷超[10]（2018）在《摊铺机熨平板振捣机构动力学研究与参数优化》一文中研究指出我国对高等级公路的需求不断加大,沥青路面摊铺过程是完成路面建设施工极其重要的一部分。熨平板作为大型宽幅沥青混凝土摊铺机的核心装置,其振动动力学特性的品质将直接影响路面摊铺的质量。针对摊铺机产品原有机型为研究对象,重点分析全长12m熨平板结构与振动稳定性问题,提出综合评价方案与研究方法,对熨平板振捣机构动力学特性进行深入研究,并提出结构改进和参数优化解决方案,在新机型中得到改进。论文的主要研究内容如下:(1)基于平面解析模型建立了两个自由度熨平板—沥青路面阻尼系统的横截面动力学模型以及振捣机构动力学模型,分析得到振捣频率应大于10Hz能避免振捣机构对整机的共振影响,振动器工作频率取30～40Hz使箱体具有较大的振动能量。基于ADAMS多体动力学模型,解决了主振捣锤与箱体、副振捣锤与主振捣锤、副振捣锤与前挡板之间的碰撞问题。建立含有阻尼的弹簧—质量单自由度系统受到冲量作用下的自由振动的沥青振捣压实机理等效模型,研究得出同一路面位置进行3次以上振捣冲击,有更好的捣实效果;(2)设计并进行了熨平板振动加速度、对地压力横向分布实验方法与评价方案。实验表明,原有机型熨平板的振动与压力横向分布不均匀,系统动态性能较差,会影响路面摊铺质量。并对整机工作振动形态分析,进一步发现整机振动形态在高频激振下左右不对称、局部弯扭状等问题,需要从结构和装配角度提升固有频率,增强箱体扭转刚度。找出原有摊铺机产品的振动不均匀根源所在,作为结构改进与参数优化设计的根据;(3)基于结构改进完成的基础上,建立以振捣机构总成力峰值最低为目标,多重相位差为约束条件的正交分析优化模型,结果表明基础段相位差取120°,加长段相位差取180°,主副振捣相位差取90°,振捣系统对熨平板的能量输入最低,减小了其对整机的振动影响。以密实度最大化且平整度最低为目标,建立基于主应力畸变能屈服准则的振捣锤截面形状几何参数优化模型,结果表明斜角取50°,接触宽度取24mm时,路面捣实后的密实度和平整度均有所提升。建立以振动传递函数比值数据的变异系数最低为目标,振捣和振动频率为约束条件的响应曲面优化设计模型,计算得到振捣频率取15Hz、振动频率取40Hz的组合时,熨平板将会达到更平整的振动形态,具有相对一致的动力学特性。熨平板通过参数调整达到动力学综合改进的应用;(4)通过新旧机型熨平板实验结果对比,参数和结构改进后的熨平板振动与压力横向分布更加均匀,通过工作振动形态的改良,熨平板整体刚度与抗弯曲、抗扭转性能有所提升。从机械振动动力学角度达到新机型提高摊铺机作业质量的评估要求,保证机械系统满足设计要求和性能指标。本文提出的熨平板压力横向分布测试方法、以及振动形态测试方法,具有一定的创新性。并作为熨平板振动特性的综合评价方案,开展动力学分析以及参数改进和优化,在道路工程机械动力学特性领域的研究中,有一定的指导意义和应用价值。(本文来源于《东南大学》期刊2018-01-22）

### 熨平板论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

摊铺机熨平板的加热方式包括柴油燃烧器加热、燃气燃烧器加热、电加热等。电加热棒熨平板的加热控制方式有简易自动控制及全自动控制2种。安全问题是整套电加热熨平板控制系统的重中之重,对于使用的400V交流电气设备,必须设计相应的保护接地。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 熨平板论文参考文献

[1].刘再伟,翟军.浅谈SY900型摊铺机熨平板制作工艺[J].工程机械与维修.2019

[2].韩彪,张淼,郭锐,周兴,殷春明.浅谈摊铺机熨平板电加热方式的控制[J].工程机械与维修.2019

[3].吴法涛.摊铺机熨平板电加热控制系统故障排查方法[J].工程机械与维修.2018

[4].吴法涛.S1800-3L型摊铺机熨平板电加热系统故障分析及排除方法[J].工程机械与维修.2018

[5].贾洁,刘洪海,辛强,万一品.摊铺机熨平板冲击与振动耦合压实特性研究[J].振动与冲击.2018

[6].党涛,李鹏飞,胡平利,张娇娜,王硕.电加热熨平板加热条报警原因与检测方法的探究[J].山西建筑.2018

[7].陈怀贤,朱雷,刘瑞.徐工RP903E型摊铺机熨平板电加热系统故障排查方法[J].工程机械与维修.2018

[8].马绪荣,陈公增,冷冰,杨一男.熨平板摊铺出现印痕原因及预防措施[J].工程机械与维修.2018

[9].郝守庆,王晓璐,李凯.AVS9030D型熨平板底板电加热缓慢故障的改进方法[J].工程机械与维修.2018

[10].殷超.摊铺机熨平板振捣机构动力学研究与参数优化[D].东南大学.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8473b9331333ba1b1d71b78b.html