# 水利水电工程基础处理施工技术的分析张德亮

身份证号码：37018119840125XXXX

摘要：当今社会发展过程中，水利水电工程依然是极为关键的一部分，其作用极为突出，如满足农业灌溉、发电、防洪等。为了提高水利工程的使用性、有效性，切实有效的做好水利水电工程项目的基础施工工作就显得尤为必要。而通过对以往水利水电工程项目落实实际情况的分析，确定基础部分的施工容易出现一些问题，导致基础部分的坚固性、稳定性不高，致使整个工程稳定性、坚固性及耐用性深受影响。对此，我们应当高度重视水利水电工程基础部分，科学、合理的运用基础处理施工技术，做好的基础部分的设计与施工作业，为真正提高工程基础施工质量奠定基础。由此看来，水利水电工程基础处理施工技术的有效应用具有较高的现实意义。本文笔者根据工作实践经验对水利水电工程基础处理施工技术进行了分析探讨。

关键词：水利水电工程，基础处理，施工技术

前言：提高基础施工的质量是确保水利水电工程质量达到标准要求的重点，基础工程施工作为水利水电工程的重要施工点，其施工质量在很大程度上影响着水利水电工程的整体施工，这就需要施工人员在实际施工过程中，结合工程施工特点来选择适宜的施工技术方案，充分发挥基础处理技术的积极作用，以从根本上保证水利水电工程的基础施工。

1水利水电工程基础施工特点

与一般建筑工程项目相比，水利水电工程在施工操作手段、施工环境及施工场地等方面上具有较大的差异性，这使得的此项工程基础施工具有以下特点，即：（1）施工范围大。水利水电工程建设的过程中涉及到水库大坝、水电站、进水建筑、泄水建筑等子工程的建设的，这使得水利水利工程施工范围较大。这也使其最基本的特点之一；（2）地形复杂。既然水利水电工程的是服务于农业、电力等领域的，所以为了满足应用需求，一般会将水利水电工程设置在地形比较复杂的或水流湍急的位置；（3）施工技术类型较多。水利水电工程包含多项子工程，这使得其涉及的专业较多，需要结合工程实际情况，明确相关规定及施工要求，科学、合理的制定施工方案，慎重的选用施工技术，为有效的建成水利水电工程创造条件。这充分说明了水利水电工程还具有施工技术类型多的特点；（4）施工要求较为严格。作为我国基础设施之一，水利水电工程具有多种作用，利于提高国民经济。

2影响水利水电工程基础施工的因素

尽管水利水电工程是一项基础性的工程，但因其具有以上特点，这使得工程建设的过程中容易受到多种因素作用，如地质条件、地理因素、气候因素、人为因素等，导致水利水电工程建设效果不佳。综合分析以往水利水电工程建设实际情况，确定能够影响水利水电工程基础施工的因素主要有：（1）工程地基的稳定性。工程地基是否稳定直接决定于地质条件与地形因素。如若工程地基的稳定性较低，那么其抗滑性势必会较低。此种情况下进行水利水电工程基础处理施工，很容易受到地基的干扰，若在地基开挖时出现流沙工况，工程基础部分容易出现不同程度的沉降、滑坡等，导致水利水电工程基础施工质量不佳，相应的整个水利水电工程结构稳定性难以得到保证；（2）工程基础沉降控制。由于受到太湖流域碟形边缘泥沙，杂质自然沉积成陆与长江来沙沉积层较厚实等方面因素的影响，在上海地区实际水利水电施工基础出现沉降的情况是很难避免的。例很久年前的南汇芦漕港出海闸就整体的沉没于杭州湾畔。所以，在水利水电工程基础处理施工的过程中，要高度重视这一影响因素，提出切实有效的措施来降低工程基础沉降的可能性，为良好的建成工程创造条件；（3）工程基础地基渗漏。某些石壁、陡坡水利水电工程所处地理位置的工程接洽部空隙较大，如若不能对其予以有效的处理，那么工程基础施工的过程后容易出现渗漏的现象，造成施工面积水，那么工程基础施工势必会遭到破坏，严重时还有产生重大安全事故的可能。所以，水利水电工程建设的过程中还要考虑到地基渗漏这一情况。特别是上海区域的沿江沿海地区的水闸设计，施工等一定十分注意地基渗漏因素。

3水利水电工程基础处理施工技术要点

鉴于以上内容的分析，确定水利水电工程基础施工的过程中容易受到这样或那样因素的影响，导致工程建设后安全运行具有较大的隐患。对此，应当正确认识水利水电工程基础处理施工技术，明确技术要点，按照相关标准及施工要求，合理规划与实施此项技术，为高质高效的建成水利水电工程创造条件。以下笔者结合上海某水利水电工程案例，具体分析基础施工技术要点：（1）水利水电工程案例概述。上海某水闸枢纽地域面积为250亩设计工程枢纽采用钢筋混凝土来建设，工程等级为Ⅲ级。为了高质高效的建成此工程，对工程地基进行勘察与分析，确定地层并不能满足工程建设需要，加之地理形势比较险峻，工程的坚固性、稳定性及安全性难以保证。对此，应当在水利水电工程建设之中注意做好基础部分的施工作业；（2）基础处理施工技术要点。基于对水闸枢纽地质条件实际情况的了解，确定要想有效处理基础部分，在具体施工作业的过程中合理应用以下施工技术；（3）锚固技术。该水闸枢纽采用桩基锚固技术来减少整体水闸位移、沉降系数；锚固技术最大的优势是减少水利水电工程基础处理施工的工程量，有效缩短施工工期，节约施工成本。当然，要想在水利水电工程基础处理施工之中有效应用锚固技术，需要施工人员做好地质勘察工作，明确工程所在地的地理环境、地质条件、地基情况等，在此基础上根据工程特点及相关设计要求，展开差异性的锚固施工，如此可以实现稳固工程基础部分的目的；（4）预应力管桩施工技术。预应力管桩施工技术也具有较高的应用价值，将其科学合理的应用于水利水电工程基础施工之中，利于增强工程基础部分的强度及稳定度。在具体进行预应力管桩施工时，需要特别注意做好沉降环节的施工，也就是根据工程基础施工实际情况，选择锤击法或静压法来施工，如若利用锤击法，则需要选择适合的锤击工具，根据桩的密集程度及桩基础，合理的锤击预应力管桩；如若利用静压法，则需要考虑地基承受能力情况，进而优化施工条件，以便能够合理的进行预应力管桩沉桩施工，保证施工质量达标；（5）水泥土防渗技术。从施工目的的角度来说，在泥沙层中按一定的深度、尺度、提升度来控制压入一定的水泥桨，可以有效地防止水土流失，所以在水利水电工程基础施工之中合理应用水泥土，利于提高工程基础部分的强度和稳定度。另外，在具体进行水泥浆灌浆施工的过程中，要根据施工实际情况，对相关参数加以控制，标准化的施工。

4结束语

通过对上海地区水利水电工程建设实际情况的了解与分析，确定水利工程建成后容易受到工程地基的稳定性、工程基础沉降作用、工程基础地基渗漏等因素的影响，导致工程安全运行有隐患，相应的工程使用寿命将会有所降低。而基于本文一系列分析，确定要想高质高效的建成水利水电工程，提高其坚固性、耐用性及稳定性，应当重视水利水电工程基础处理施工技术要点，将锚固技术、预应力管桩施工技术及水泥土防渗技术合理地应用于工程基础施工之中。总之，科学合理的应用水利水电工程基础处理施工技术是非常重要的，利于提高工程整体施工质量。

参考文献：

［1］于博，李凤鸣．对水利水电工程基础处理施工技术的探析［J］．科技与企业，2014（21）：114－114．

［2］张丽华．水利水电工程基础处理施工技术的分析［J］．黑龙江科技信息，2014（36）：225－225．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8485a3a27edb33ef9e4a7213.html