# 高层建筑钢筋混凝土结构设计的注意事项郭彦星

广州市方圆建筑设计有限公司510000

摘要：在高层建筑工程设计过程中，具体建筑钢筋混凝土结构的方案设计主要依据是该建筑本身的层数、建筑高度、建筑功能设定、地震烈度、场地类别、区域内建筑群体之间的关系，甲方具体设计要求、国家有关规定等规范。在城市高层建筑结构设计中大多都采用钢筋混凝土结构，而且高层建筑结构形式多种多样。本文结合当前我国高层钢筋混凝土框架结构运行环节设计的规范和工程的具体实例，简要分析在高层建筑钢筋混凝土结构设计环节需要应注意的诸多事项。

关键词：高层建筑;钢筋混凝土结构设计;注意事项;

1前言

现阶段，随着建筑行业的迅猛发展，其渴望获取一种稳定、安全、可靠、经济的施工工艺实现自身的长足发展，因此，钢筋混凝土框架结构因其布置灵活、施工简便、强度高等优势得到了建筑行业的青睐。但是目前钢筋混凝土框架结构仍然存在设计周期长、投入大等缺陷，通过设计方案的优化能够及时解决当前设计上存在的不足，实现钢筋混凝土框架结构的规范化、标准化施工。

2主要原则

相当传统多层建筑，高层建筑体量大、投资大、涉及重大人民生命财产安全问题，不同的设计方案往往在投资及产出效益方面差距大，另外，高层建筑将对结构本身的稳定性提出更高的要求。因此，在前期钢筋混凝土结构设计环节，就严格依据各种已知条件，合理选用设计方案。

(1)在高层建筑钢筋混凝土结构设计前期，需要根据建筑功能及建筑高度、地震烈度等确定合适的结构类型，如住宅结构选用纯剪力墙结构往往取得最优投资方案，商业综合体选用框架剪力墙往往取得最优投资方案等等。

(2)在前期结构方案设计阶段，地基处理方式的选择亦是重点考察的项目之一，此时，应该根据甲方提供的地勘报告，并根据建筑的本身层数、高度、建筑功能、荷载分布等等。

结合工程所在地的地基处理工程经验。按照概念优先、设计辅助的原则确定合理的地基处理方案。

(3)基础型式的确定及建筑平面的专业间沟通，此阶段应与各专业密切配合，做好多方案比较，以避免方案阶段形成结构上的多项不规则。

3注意事项

3.1结构选型及地基处理方案

相对传统多层建筑而言，高层建筑钢筋混凝土结构设计对整体结构体系的要求较高。在具体的结构设计中，主要是依据整体建筑物具体规模、功能等，选择合适的结构类型，并根据结构类型与地震烈度、场地类别等，确定相应建筑现浇钢筋混凝土构件抗震等级。另外，结构自重直接影响建筑物所受地震力的大小，这就要求设计人员合理的选择填充墙材料，在满足建筑要求的前提下应尽量选用轻型材料，以减小地震力，降低建筑物造价。高层建筑自重大，对沉降反应敏感，一般应进行地基处理。在结构类型确定后，应根据结构类型及场地土层条件，结合工程当地的具体经验，选择合理的地基处理方式和基础型式。

3.2概念设计

在具体的结构计算之前，应进行概念设计，通过综合考虑项目整体，综合判断该工程可能出现的薄弱部位，采取相应的结构措施，予以加强;对于严重影响结构安全的一些不规则，应采取诸如分缝、取墙、加柱、改变局部结构布置，甚至局部改变建筑方案等方法予以解决。

3.3合理地选择混凝土类型

在整体结构设计过程中，应正确地选择混凝土的强度等级及外加剂，以取得投资与效益的最优组合。

高强度混凝土以及一些特殊性能混凝土，具有强度大，耐久性好，弹性模量高等优点，在一些大型高层建筑中，尤其是对于框架-剪力墙结构、框架结构，能有效的减小结构构件的断面尺寸，为建筑物赢得良好好的空间使用效果。加入适当外加剂的混凝土能获得如缓凝、抗渗、抗冻、抗裂等特殊效果。其两者的缺点在于，高强度混凝土凝结速度快，施工工艺复杂，施工成本高昂;外加剂的掺加须严格控制比例，需实验确定，这在一定程度上增加了施工费用和施工周期。

在前期结构方案设计阶段，对于一个具体设计项目，首先应分析项目的具体特点，选择与项目本身相匹配的混凝土强度和外加剂类型。对于层数较高框架结构及框架-剪力墙结构，在满足规范要求及本地区施工技术有保障的前提下，设计人员宜优先选用高强度、高性能的混凝土，此时可取得良好的经济效果。对于一般层数较低的单层、多层项目，以及较多层数的剪力墙结构，在满足规范最低要求的前提下，宜选择本地区较普通通用的混凝土类型，也可取得良好经济效果。

3.4结构计算分析

在高层建筑钢筋混凝土结构设计阶段，结构参数计算对整体工程设计质量有重要的影响作用。因此，在设计过程中，相关人员需要结合整体高层建筑结构内在应力，合理地计算整体结构的运行参数。现阶段，在高层建筑钢筋混凝土结构设计参数核算环节，YJK、PKPM等几种类型是常用的结构设计软件。在实际结构计算环节，每种运行软件计算模式各有其独特之处。因此，在设计环节中相关设计人员需依据结构类型选择合理的计算机计算软件，并在此基础上对不同运算软件计算结果进行统一分析，再确定最佳设计方案。计算完成后，设计人员应首先根据设计经验对计算结果的正确性进行判断，在判断计算结果可信的前提下，根据现行规范的如周期比、刚度比、偏心率、位移及位移比等的限值调整计算模型，最终获得满足规范前提下的合理的模型计算结果。

此外，在高层建筑钢筋混凝土结构变形缝设置过程中，宜根据建筑平面、立面的复杂性，用变形缝将结构拆分为不同的规则单元。同时，在嵌固端设计过程中，由于该高层建筑具有一层地下室及人防设施，在地下室顶板、人防顶板位置需进行嵌固端的合理设置。而在嵌固端设计过程中，相应高层建筑钢筋混凝土结构设计人员应对嵌固端上下层刚度比予以重视，采用合理的结构布置，使地震作用下，嵌固端真正出现在设计嵌固端部位，从而保证地下结构顶部嵌固端实际效力得以稳定发挥。

4结束语

综上可知，在高层建筑钢筋混凝土结构设计过程中，其建筑钢筋混凝土结构的功能特性是较为复杂。因此，在建筑钢筋混凝土结构设计过程中，严格遵循高层建筑结构设计的相关规定，合理地控制建筑钢筋混凝土结构的设计强度及相关构件布设数量。从而在保证高层建筑抗震目标达成的基础上，最大可能性地降低建筑钢筋混凝土结构风险因素，从而确保后期高层建筑钢筋混凝土结构建设工作得以顺利开展。

参考文献

[1]李艾泉.高层建筑钢筋混凝土结构分析与设计要点[J].丝路视野，2017(23):187~187.

[2]姜剑飞.高层建筑钢筋混凝土结构设计问题[J].建材发展导向:上，2017(17):156~157.

[3]肖从真，刘鹏，徐自国，等.钢筋混凝土框架核心筒高层建筑结构中美规范设计对比[J].建筑结构学报，2019，40(2):70-76.

[4]韩建平，杜少卿.既有低延性钢筋混凝土框架结构抗整体倒塌能力评估[J].结构工程师，2018，34(6):59-64.

[5]王仲坡.浅谈高烈度地区钢筋混凝土框架—核心筒结构抗震性能[J].建筑工程技术与设计，2018，38(28):3791.

[6]解倩.钢筋混凝土框架结构设计在建筑结构设计中的应用分析[J].建筑?建材?装饰，2018，23(17):200-201.

[7]黄礼柱.基于有限元模型的钢筋混凝土框架结构与浅埋隧道交互作用研究[J].工程与建设，2018，32(5):666-669.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/84b4731248f8a6d7445c407d.html