# 前馈电压论文-张华,周波,丁理杰,李鑫

导读:本文包含了前馈电压论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:双有源全桥DC-DC变换器,直流变压器,输入串联输出并联,反下垂控制

### 前馈电压论文文献综述

张华,周波,丁理杰,李鑫[1]（2019）在《基于电压前馈的输入串联输出并联型直流变压器反下垂控制策略》一文中研究指出以双有源全桥(dual active bridge,DAB)DC-DC变换器为基本功率单元的输入串联输出并联(inputseries-output-parallel,ISOP)型直流变压器(DC solid state transformer,DCSST)十分适用于直流电网互联或大规模新能源汇集等高压大容量应用场合。文中针对现有的反下垂控制方法无法兼顾均压/均流特性与输出电压调整率的缺点,提出了一种电压前馈的反下垂控制方法。通过引入输入电压均值前馈实现了直流变压器输入电压与输出电压的解耦,使得直流变压器在实现均压/均流运行的同时,具有较好的稳压性能。最后,于PSCAD/EMTDC仿真软件搭建了以DAB变换器为基本功率单元的叁单元ISOP型直流变压器仿真模型,对所提出的算法进行了对比实验验证。实验结果表明:该方法可以实现直流变压器各模块的传输功率平衡,同时具有较好的稳压性能。(本文来源于《高压电器》期刊2019年09期）

陆立民,陆怀谷,成乐祥,李旭枫,王建华[2]（2019）在《新型虚拟同步电动机电网电压前馈控制策略》一文中研究指出虚拟同步电动机(又称负荷虚拟同步机)能够自适应参与电网调频、调压服务,是一种潜在的"源-网-荷"灵活互动方式,其基本拓扑包括AC/DC变换器和DC/DC变换器。针对其故障穿越场景,提出了一种虚拟同步电动机电网电压前馈控制策略。对于AC/DC接口,以控制其直流侧电压和无功功率为目标,控制策略中应用同步电机的机械转矩方程和电磁方程,赋予整流器虚拟惯性和阻尼特性,同时引入电网电压瞬时值前馈环节,提高系统的动态性能;在DC/DC接口控制策略中,以控制有功功率为目标,引入有功-频率下垂控制方程,实现负荷对电网的频率响应。提出的控制策略,能够使设备在电网电压和频率发生异常时,迅速做出响应,为电网提供必要的功率支撑,并在电网电压跌落的瞬间,抑制并网点电流的冲击,维持系统稳定运行。(本文来源于《供用电》期刊2019年08期）

余攀,孙建军,查晓明,杨勇,王朝亮[3]（2019）在《考虑电网不对称故障的链式STATCOM并网点电压前馈策略》一文中研究指出在电网电压出现不对称故障时,链式静止同步补偿器(STATCOM)仍然需要输出叁相对称电流用以维持系统稳定,此时传统的电压前馈策略将导致相间直流电压出现较大的不平衡,影响系统安全运行。针对此问题,提出了一种并网点电压前馈的策略,该策略将传统比例前馈的电网电压中性点移动到电网线电压所形成叁角形的正等角中心,从而使得变流器输出电压与电流相互垂直,大大减小了STATCOM叁相之间的有功功率交换,有效提高电网不对称故障下直流电压的稳定性。仿真实验和样机现场运行结果验证了所提控制方法的有效性和可行性。(本文来源于《高电压技术》期刊2019年10期）

于文倩,同向前,燕聪,焦攀[4]（2019）在《提高弱电网下LCL型并网逆变器稳定性的改进电网电压前馈策略》一文中研究指出并网逆变器常采用电网电压前馈策略来提高系统输出对电网电压扰动的抑制能力和装置起动性能,但在弱电网下,电网电压直接比例前馈会削弱并网逆变器的稳定裕度。基于对弱电网下无前馈和直接比例前馈控制的开环频率特性的对比分析,提出一种在前馈通道中加入滞后选频环节的改进前馈方案,改进后的系统稳定裕度得到明显改善。最后,搭建了一套采用氮化镓(Ga N)器件的LCL型并网逆变器的试验样机,试验结果表明采用改进前馈策略的并网逆变器对弱电网的适应性更强。(本文来源于《电气工程学报》期刊2019年02期）

罗凯,熊派派,王菡,彭克武,陈波[5]（2018）在《带电压前馈的固定充放电时间锯齿波振荡器》一文中研究指出设计了一种用于降压型DC-DC开关电源转换器的锯齿波振荡器。利用电压前馈方法和固定充放电时间方法,实现了锯齿波幅度随电源电压线性变化且频率固定的锯齿波振荡器,抑制了电源电压突变时的输出电压过冲。基于0.18μm BCD工艺进行设计和仿真。仿真结果表明,该锯齿波振荡器产生的锯齿波频率为2.73MHz。在2.7～5.5V电源电压、-55℃～125℃温度范围内,频率偏移在±6%以内。振荡幅度在0.576～1.470V范围内随电源电压线性变化。(本文来源于《微电子学》期刊2018年06期）

郑征,黄旭,杨明,李斌[6]（2018）在《弱电网下基于复数滤波器的并网电压前馈控制策略》一文中研究指出随着分布式逆变并网电源的广泛部署,电网所需的传输线路不断增长,再加上配电变压器漏感等因素的影响,电网越来越表现出弱电网特性。在弱电网情况下,为减小电流稳态误差,并网电压比例前馈系统得到了广泛应用,然而由于其引入了与电网阻抗相关的正反馈回路,导致系统相角裕度大幅降低,严重影响并网逆变器的稳定性。以叁相LCL并网逆变器为例,通过伯德图分析电网阻抗对并网逆变器稳定性的影响,提出在并网电压比例前馈环节串联复数滤波器的控制方案。分析表明该方案可以提高弱电网条件下并网逆变器的稳定性。最后搭建了叁相5 kW并网逆变器仿真模型,验证了该方案的有效性。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2018年24期）

宋文胜,杨柯欣,安峰,蒋蔚[7]（2018）在《基于输入电压前馈的双向有源桥DC-DC变换器虚拟功率控制方法》一文中研究指出针对电力电子变压器前级单相脉冲整流器直流侧电压含有二倍电网频率脉动的现象,该文以电力电子变压器中的双向有源桥式DC-DC变换器为研究对象,研究在输入电压脉动情况下变换器输入与输出之间的关系。首先通过变换器的小信号模型,分别针对输出电压开环和闭环控制情况,揭示输入电压脉动情况下输入与输出电压之间的定量关系。为了抑制输出电压脉动,提出一种基于的输入电压前馈的虚拟功率控制方法,并且选取虚拟功率控制方法和输入电压前馈的PI闭环控制与之对比。在基于TMS320F28335控制器的实物实验平台上,对理论分析和抑制算法进行实验验证。实验结果表明:在输入电压脉动情况下,输入与输出电压之间的定量关系描述正确,并且传统电压闭环对输出脉动的影响很小,与虚拟功率控制方法和输入电压前馈的PI闭环控制相比,所提出的输入电压前馈的虚拟功率控制方法能更加有效地抑制输出电压脉动,并且在输入电压突变和负载突变时也具有最优的动态性能。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2018年22期）

苗德根,侯世英,王永胜,廖磊,孙韬[8]（2018）在《抑制恒压恒频逆变器输出电压谐波的改进前馈策略》一文中研究指出前馈控制能够预测输出随扰动变化的规律,使输出偏差产生之前即被纠正,将其应用于恒压恒频逆变器可以抑制负载电流对输出电压的影响。比例微分前馈能够完全补偿基于模拟电路控制的逆变器负载电流扰动,使之获得良好的输出电压波形,然而,在基于数字电路控制的恒压恒频逆变器中,比例微分前馈不能纠正负载电流谐波通过控制延时环节产生的输出电压谐波,甚至放大该谐波,恶化输出电能质量。以单相LC滤波的恒压恒频逆变器为研究对象,建立了数字电路控制的逆变器s域模型,揭示了逆变器带非线性负载输出电压总谐波畸变率升高的机理,从阻抗模型的角度分析了比例微分前馈控制造成谐波放大的原因,据此提出了基于多谐振控制器的前馈策略,并给出前馈环节参数设计方法。实验结果验证了所提改进前馈策略的可行性,以及在抑制输出电压谐波方面的优越性。(本文来源于《电网技术》期刊2018年10期）

袁义生,毛凯翔,梅相龙,文午[9]（2019）在《单相PWM整流器纹波电压前馈控制策略研究》一文中研究指出传统单相PWM整流器的控制器设计中存在输出电压动态响应和输入电流谐波失真两个矛盾因素。将负载电流引入电流环控制,可以提高输出电压动态特性,但会导致输入电流畸变率增大。本文提出了一种纹波电压前馈控制策略,并通过二次纹波分离和纹波包络检波法,实现了对输出纹波电压峰值检测。针对其中纹波电压峰值变化周期慢的特点,提出了纹波电压前馈预测控制方案。最后,通过AC120V输入/DC220V输出/功率2kW的仿真模型和实验样机对比测试表明,所提出的纹波电压前馈策略在投载下比负载电流前馈策略输入电流畸变率降低了5.1%,验证了所提出方法的有效性和正确性。(本文来源于《电工电能新技术》期刊2019年10期）

李继超,张咪,陈超波,高嵩[10]（2018）在《一种带有直流分量抑制的电网电压前馈控制策略》一文中研究指出针对叁相非隔离并网逆变器存在的并网电流含有直流分量问题,该文提出一种将虚拟电容法与平均电流法相结合的直流分量抑制方法。该方法结合所设计的PIR控制器,可使虚拟电容法适用于电网电压前馈控制策略,且避免了dq坐标系下复杂的解耦过程。通过仿真实验,证明了该方法可有效地抑制并网电流所含的直流分量,使并网电流满足相关规定。(本文来源于《自动化与仪表》期刊2018年08期）

### 前馈电压论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

虚拟同步电动机(又称负荷虚拟同步机)能够自适应参与电网调频、调压服务,是一种潜在的"源-网-荷"灵活互动方式,其基本拓扑包括AC/DC变换器和DC/DC变换器。针对其故障穿越场景,提出了一种虚拟同步电动机电网电压前馈控制策略。对于AC/DC接口,以控制其直流侧电压和无功功率为目标,控制策略中应用同步电机的机械转矩方程和电磁方程,赋予整流器虚拟惯性和阻尼特性,同时引入电网电压瞬时值前馈环节,提高系统的动态性能;在DC/DC接口控制策略中,以控制有功功率为目标,引入有功-频率下垂控制方程,实现负荷对电网的频率响应。提出的控制策略,能够使设备在电网电压和频率发生异常时,迅速做出响应,为电网提供必要的功率支撑,并在电网电压跌落的瞬间,抑制并网点电流的冲击,维持系统稳定运行。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 前馈电压论文参考文献

[1].张华,周波,丁理杰,李鑫.基于电压前馈的输入串联输出并联型直流变压器反下垂控制策略[J].高压电器.2019

[2].陆立民,陆怀谷,成乐祥,李旭枫,王建华.新型虚拟同步电动机电网电压前馈控制策略[J].供用电.2019

[3].余攀,孙建军,查晓明,杨勇,王朝亮.考虑电网不对称故障的链式STATCOM并网点电压前馈策略[J].高电压技术.2019

[4].于文倩,同向前,燕聪,焦攀.提高弱电网下LCL型并网逆变器稳定性的改进电网电压前馈策略[J].电气工程学报.2019

[5].罗凯,熊派派,王菡,彭克武,陈波.带电压前馈的固定充放电时间锯齿波振荡器[J].微电子学.2018

[6].郑征,黄旭,杨明,李斌.弱电网下基于复数滤波器的并网电压前馈控制策略[J].电力系统保护与控制.2018

[7].宋文胜,杨柯欣,安峰,蒋蔚.基于输入电压前馈的双向有源桥DC-DC变换器虚拟功率控制方法[J].中国电机工程学报.2018

[8].苗德根,侯世英,王永胜,廖磊,孙韬.抑制恒压恒频逆变器输出电压谐波的改进前馈策略[J].电网技术.2018

[9].袁义生,毛凯翔,梅相龙,文午.单相PWM整流器纹波电压前馈控制策略研究[J].电工电能新技术.2019

[10].李继超,张咪,陈超波,高嵩.一种带有直流分量抑制的电网电压前馈控制策略[J].自动化与仪表.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/85500b76f6d24ae10d0d5120.html