# 建筑工程技术应用与管理措施探析

百色市城建规划综合技术服务有限责任公司广西百色533000

摘要：建筑工程技术的应用贯穿于工程施工的全过程，本文全方位的分析了工程技术在施工中的各项工程技术的应用，以及在工程技术应用中比较实用的管理方法。通过本次探析希望可以推动新技术新工艺的发展。

关键词：工程技术应用；工程施工；工序

1.建筑工程技术

建筑工程技术是指以各工种（土方工程、桩基础工程、混凝土工程、结构安装工程、装饰工程等）施工的技术为研究对象，以施工方案为核心，结合具体施工对象的特点，选择最合理的施工方案，决定最有效的施工技术措施。

2.建筑工程技术在施工中的具体应用及管理措施

2.1土方工程技术

土方工程施工要求在土方开挖前先进行测量定位、抄平放线、设置控制点。土方开挖后要做好深基坑的界定：首先，开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。其次，开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。土方开挖的原则是“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”，在施工中必须严格遵守以上原则，施工组织者应制定严谨的安全施工细则，以制度促管理。

2.1.1浅基坑开挖

浅基坑在开挖前，应根据工程资料，确定基坑开挖方案和地下水控制施工方案。而且基坑边缘堆置土方和建筑材料，一般应距基坑上部边缘不少于2m，堆置高度不应超过1.5m.

2.2桩基础工程技术

桩基础工程技术种类繁多，主要分为预制桩和灌注桩，预制桩由于工序、原料简单所以被广泛应用。在制作预制桩时要保证混凝土的持续，而却混凝土要从桩头开始浇筑逐渐至桩尖，在此过程中应避免将桩顶与桩尖的方向弄错，否则会增加后续工序。预制桩的沉桩技术有射水沉桩技术、静力沉桩技术和振动沉桩技术，射水沉桩技术主要适用松软的沙土施工，静力沉桩和振动沉桩技术在使用时会影响到地基结构的稳定性，因此在实际应用中要根据实际情况合理规划桩基的数量与距离。

桩基施工如果出现承载性不高，是因为桩沉入深度不足，桩端未进入设计规定的持力层，最终贯入度过大。而且，桩倾斜过大、断裂等原因导致单桩承载力下降。如果预制桩质量较差会导致桩体倾斜和桩尖位置不正，桩机在安装时也不能有倾斜，否则桩锤、桩帽、桩身的中心线不重合。桩距一定要适宜，如果桩距太小会因打桩顺序不当而产生挤土效应。桩基在堆放、起吊、运输时要做好防护，而且锤击次数不宜太多，否则桩身容易断裂。

2.3混凝土工程

建筑工程中混凝土的施工技术包括了混凝土的选料、配比、搅拌、运输、浇筑和养护。

2.3.1原料

原材料计量器具应定期检定，保持计量准确。每班至少测定一次骨料含水率，雨天增加测定次数。

2.3.2混凝土搅拌、运输和浇筑

混凝土拌合物应均匀，颜色一致，不得有离析和泌水现象。坍落度应在搅拌地点和浇筑地点分别随机取样检测，评定时应以浇筑地点的测值为准。

2.3.3混凝土运输

运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求，使浇筑工作不间断。容器或管道应不漏浆、不吸水，内壁光滑平整，能保证卸料及输送畅通在运输过程中，不产生分层、离析等现象，如出现分层、离析现象，则进行二次快速搅拌。拌台物运输到浇筑地点后，应检测其坍落度，坍落度符合要求。掺入外加剂后，应快速搅拌。严禁在运输过程中向混凝土拌合物中加水。采用泵送混凝土时，混凝土泵连续工作，泵送间歇时间不宜超过15min。

2.3.4混凝土浇筑

浇筑混凝土前，应检查模板、支架的承载力、刚度、稳定性。浇筑时对于大方量混凝土浇筑，应事先制定浇筑方案。混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑，并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。采用振捣器振捣混凝土时，应以使混凝土表面呈现浮浆、不出现气泡和不再沉落为准。

2.4结构安装工程技术

2.4.1结构安装的特点

结构安装工程多为高空作业，而且构件一般都很大、很长、很重，因此存在很大的安全风险，施工组织者必须加强防范安全意识，有些构件在运输时要加临时支撑，可以避免改变受力性质。构件在设计时要秉承类型少、重量轻、体积小的原则。结构安装首先要制定安装方案，而安装方案的制定要考虑下列因素：

a.工厂的结构特点

b.构件的形状及重量

c.起重设备的性能

2.4.2结构安装的程序

结构安装一般遵循以下程序：柱子-梁-楼面板-屋面板。这种装配程序在多高层民用建筑及厂房中应用较多，它不仅可以节约模板，而且还能充分利用施工空间进行平行作业，这不仅能提高施工效率也是建筑工业化的重要标志。

2.4.3结构安装的方法

构件的安装方法有分件安装法和综合安装法，分件安装法是每次只安装同类构件，不用更换索具，这样可以减少更换次数，提高安装效率。分件安装的优点是：有足够的时间校正、固定构件，且构件可以分批进场，这样现场不会混乱，机械只需做同类操作，很大程度的提高了效率。但是分件安装也存在一定的缺点，比如无法为后续工序提供工作面，而且吊装机械开行路线也会变长。综合安装法则是一次性安装完整个节间的全部构件，当某一个节间的安装全部完成后在进行下一个。这种安装方法的优点是起重机械行驶路线较短，停机为至少，可以为后续工序腾出作业空间。而且各工种也可以平行流水作业，这样可以提升工程进度。但是这种方法也会因构件紧张而造成现场混乱且校正困难。因此，这种方法应用较少，只有某些特殊结构的构件安装才会使用。

2.4.4结构安装校正

校正包括平面位置、标高、垂直度三方面的校正。若较小的偏差可以调整楔子以达到微调的目的，而较大的偏差则必须用千斤顶、钢丝绳等进行校正。校正是切不可强行调整，否者容易损坏构件。

2.5装饰工程技术

2.5.1施工要求

施工前必须进行技术交底，保证施工人员对施工要求理解无误。并核查施工现场，了解物业管理的规定。检查各工序，且不可擅自改动建筑主体及房屋原有设备。提前完成管道设备工程的安装及调试，施工人员应做好防火、防毒等劳保措施。现场用电不可私拉乱接，必须建立临时用电系统。不能在未做防水处理的地面储水，如暂时停工要及时切断水源。

2.5.2装饰工程施工顺序

a.自上而下的流水顺序，即待主体工程完工后装饰工程从顶层依次而下。这种顺序可以有一定的沉降时间，可以减少沉降对装饰工程的损坏。而且屋面已完成防水工作，这样便可以防止雨水的渗漏，确保装饰工程的施工质量。

b.自下而上的流水顺序，即在主体工程的施工期间与主体施工交叉进行，开始逐层向上施工。这种顺序多用于高层建筑，可以缩短工期，但必须高度保护成品。

2.5.3装饰工程技术的发展

从较为传统的施工工艺和常规装饰材料发展为现在先进的工艺和新型的装饰材料。现在的装饰工程技术已经在向工厂化预制、配件现场安装的方向发展。现在的装饰工程已不再依附于土建工程，而是发展为由装饰设计、装饰施工、装饰材料等内容组成的独立的建筑装饰业。

结论：通过对以上五项工程技术的分析我们不难发现，见着工程技术的应用在整个工程施工中环环相扣缺一不可。只有遵循各相关技术规范、法律、法规的要求，才能让每一个环节都产生一加一大于二的效果。

参考文献：

[1]刁晓兰.浅议建筑工程施工技术应用及管理措施[J]施工技术.2012，（34）：32

[2]林冲.何小东，陈兴胜等.建筑施工技术管理优化措施探讨[J].大科技，2016（17）:294-295

[3]秋高平.新时期建筑施工技术管理优化措施探讨[J].江西建材，2016（22）:289-290

本文来源: https://www.lw00.cn/article/85d61bb6d17898ae7ee9b3df.html