# 天平校准装置论文-陈应飞,尹湘云,王超,张凡,徐慧宁

导读:本文包含了天平校准装置论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:动态校准装置,叁维模型,模态分析,谐响应分析

### 天平校准装置论文文献综述

陈应飞,尹湘云,王超,张凡,徐慧宁[1]（2019）在《基于ANSYS Workbench的高速旋转轴天平动态校准装置的模态与谐响应分析》一文中研究指出通过SolidWorks叁维软件建立高速旋转轴天平动态校准装置(以下简称动态校准装置)的叁维模型,运用ANSYS Workbench对动态校准装置模型进行模态分析与谐响应分析,得到了该校准装置前六阶模态的固有频率和振型,以及在不同载荷组合情况下,校准装置在X、Y和Z叁个方向上的最大振幅及其对应的频率。基于上述的分析计算结果,验证了动态校准装置满足设计要求的可行性;同时,分析了在不同载荷组合条件下,该校准装置的变形规律,为后续动态校准装置的结构设计与其重要零部件结构优化提供了参考依据。(本文来源于《机械》期刊2019年07期）

王雄,许晓斌,王南天,杜家坤,张阔[2]（2019）在《微量摩阻天平旋转加载校准装置研制》一文中研究指出为实现对微量摩阻天平/MEMS摩阻传感器进行静态校准研究,并且需要能够模拟高超声速风洞试验环境压力,建立微量摩阻天平旋转加载校准装置,对该校准装置的总体方案、旋转加载台体系统、真空系统和测控系统等进行研究。首先,提出基于离心力等效原理和真空箱体内单轴旋转加载方法的校准装置研制方案,开展旋转加载校准原理和校准装置总体方案研究。然后,分别对单轴旋转加载台体系统、模拟不同风洞试验环境压力的真空系统、旋转加载台体和真空箱体的磁流体动态密封以及专用的测控系统等方案进行详细设计。最后,完成校准装置研制,对该校准装置进行技术指标检测,并对研制的MEMS摩阻传感器样机开展校准应用。结果表明:微量摩阻旋转加载校准装置的速率范围在0.01～3 600°/s连续可调,速率精度优于0.01°/s,真空度20～5 000 Pa精密可测可控;静校的MEMS摩阻传感器样机输出稳定、回零好,测量范围均为0～100 Pa,分辨率为0.1 Pa,重复性精度和线性度优于1%。该校准装置速率精度高、稳定性好,校准过程中真空箱体的真空度可在30 min内达到20 Pa并得到很好保持,满足微量摩阻天平/MEMS摩阻传感器静态校准需求。(本文来源于《中国测试》期刊2019年01期）

田正波,杨家军,谢斌,史玉杰[3]（2015）在《新型应变天平校准系统自动加载装置研究》一文中研究指出风洞应变天平是风洞测力实验中最关键测量装置。为实现风洞应变天平校准系统的砝码自动加载,通过分析对比现有砝码自动加载方式的优缺点,结合应变天平校准系统特点,设计并研制采用膜片式夹紧气缸作为砝码升降机构执行元件的砝码加载装置。加载装置具有结构简单、体积小巧、性能稳定等优点。(本文来源于《湖北省机械工程学会机械设计与传动专业委员会暨武汉机械设计与传动学会2015年第23届学术年会论文集》期刊2015-11-28）

田正波,杨家军,谢斌,史玉杰[4]（2015）在《新型应变天平校准系统自动加载装置研究》一文中研究指出风洞应变天平是风洞测力实验中最关键测量装置。为实现风洞应变天平校准系统的砝码自动加载,通过分析对比现有砝码自动加载方式的优缺点,结合应变天平校准系统特点,设计并研制采用膜片式夹紧气缸作为砝码升降机构执行元件的砝码加载装置。加载装置具有结构简单、体积小巧、性能稳定等优点。(本文来源于《湖北工业大学学报》期刊2015年04期）

罗天保,沈景鹏,黄健,王作全[5]（2012）在《风洞天平校准装置的技术特性和评定方法研究》一文中研究指出为提高风洞天平校准技术水平和确保校准质量,分析了风洞天平校准设备的计量现状,论证了通过计量测试途径定量考核评定风洞天平校准装置性能水平的必要性;通过分析风洞天平校准装置功能,提出了"附加干扰"、"重复性""、稳定性""、校准载荷范围"和"公式系数组成项"考核风洞天平校准装置技术水平和校准能力的5个技术特性以及"直接考核"和"间接评定"2条评定方法研究思路,供风洞天平和计量科研工作者参考。(本文来源于《中国测试》期刊2012年02期）

李声,冯常[6]（1999）在《微量天平校准装置及精度分析》一文中研究指出装置适用于风洞应变式微量天平六分量精密静态校准。通过高精度复位工件台和电视测量实现了微量天平的五分量体轴校;应用力的精密传递与转换实现了微量载荷在水平方向的准确加载。对叁分量天平的综合加载精度以及影响因素进行了分析,同时还给出了该设备对叁分量微量天平校准的结果,并与其他设备校准结果进行了比较(本文来源于《流体力学实验与测量》期刊1999年04期）

李声,冯常[7]（1998）在《风洞微量天平校准装置》一文中研究指出介绍一种适用于风洞应变式微量天平六分量精密静态校准的装置。该装置通过高精度复位工件台系统实现了微量天平的五分量体轴校 ;采用一种新的力‘转换’方式 ,实现了微量载荷在水平方向的准确加载 ,大大提高了微量天平的校准精度。对叁分量天平的综合加载精度以及影响因素进行了分析 ,同时还给出了该设备对叁分量微量天平校准的结果 ,并同其他设备校准结果进行了比较。(本文来源于《光电工程》期刊1998年S1期）

### 天平校准装置论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为实现对微量摩阻天平/MEMS摩阻传感器进行静态校准研究,并且需要能够模拟高超声速风洞试验环境压力,建立微量摩阻天平旋转加载校准装置,对该校准装置的总体方案、旋转加载台体系统、真空系统和测控系统等进行研究。首先,提出基于离心力等效原理和真空箱体内单轴旋转加载方法的校准装置研制方案,开展旋转加载校准原理和校准装置总体方案研究。然后,分别对单轴旋转加载台体系统、模拟不同风洞试验环境压力的真空系统、旋转加载台体和真空箱体的磁流体动态密封以及专用的测控系统等方案进行详细设计。最后,完成校准装置研制,对该校准装置进行技术指标检测,并对研制的MEMS摩阻传感器样机开展校准应用。结果表明:微量摩阻旋转加载校准装置的速率范围在0.01～3 600°/s连续可调,速率精度优于0.01°/s,真空度20～5 000 Pa精密可测可控;静校的MEMS摩阻传感器样机输出稳定、回零好,测量范围均为0～100 Pa,分辨率为0.1 Pa,重复性精度和线性度优于1%。该校准装置速率精度高、稳定性好,校准过程中真空箱体的真空度可在30 min内达到20 Pa并得到很好保持,满足微量摩阻天平/MEMS摩阻传感器静态校准需求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 天平校准装置论文参考文献

[1].陈应飞,尹湘云,王超,张凡,徐慧宁.基于ANSYSWorkbench的高速旋转轴天平动态校准装置的模态与谐响应分析[J].机械.2019

[2].王雄,许晓斌,王南天,杜家坤,张阔.微量摩阻天平旋转加载校准装置研制[J].中国测试.2019

[3].田正波,杨家军,谢斌,史玉杰.新型应变天平校准系统自动加载装置研究[C].湖北省机械工程学会机械设计与传动专业委员会暨武汉机械设计与传动学会2015年第23届学术年会论文集.2015

[4].田正波,杨家军,谢斌,史玉杰.新型应变天平校准系统自动加载装置研究[J].湖北工业大学学报.2015

[5].罗天保,沈景鹏,黄健,王作全.风洞天平校准装置的技术特性和评定方法研究[J].中国测试.2012

[6].李声,冯常.微量天平校准装置及精度分析[J].流体力学实验与测量.1999

[7].李声,冯常.风洞微量天平校准装置[J].光电工程.1998

本文来源: https://www.lw00.cn/article/85e7de06037dd203a71b4e2b.html