# 口径效率论文-张晨,高初

导读:本文包含了口径效率论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:毫米波,喇叭,口径效率

### 口径效率论文文献综述

张晨,高初[1]（2018）在《一种高口径效率毫米波喇叭天线设计》一文中研究指出本文设计了一种高效率的光壁喇叭天线。该天线工作在Ka频段,采用变张角和多段设计,在整个带宽内实现了较高的增益。利用HFSS仿真软件,对多段喇叭的参数进行调节。进一步优化喇叭结构,降低了加工的难度。实物测试时配合使用开槽式圆极化器。最终的实测结果表明,实现了大约90%的口径效率和优于20dB的交叉极化。(本文来源于《微波学报》期刊2018年S1期）

高强[2]（2018）在《高口径效率宽频带反射阵天线的研究与设计》一文中研究指出反射阵天线结合了传统抛物面天线和相控阵天线的优势,具有体积小、重量轻、波束简单可控等特点,已经广泛的应用在卫星通信、深空探测等领域,是高增益天线的一种全新选择。但是反射阵天线的工作带宽通常比较窄,口径效率偏低,为此本文对宽频带、高口径效率的反射阵天线进行了研究。本文的主要工作内容和创新点如下:1.提出了一种新型带有内向折迭枝节的方环单层多谐振单元结构,该结构工作于线极化,相移动态范围达到了 450°,并且相位曲线具有很好的平滑度和线性度,工作频率从13GHz到18GHz,相对带宽达到了 33.3%。基于此类单元设计了工作于正馈和偏馈条件下的两种反射阵列天线,利用阵列天线波束赋形理论和插值方法得到反射阵平面上各位置单元的尺寸,二者的1dB增益带宽分别达到了 36.7%和 38.7%。2.提出了一种新型的单层多谐振圆极化单元,其特点是只用一层介质就实现了宽频带特性,工作在9GHz～14GHz,相对带宽高达44.2%。在不同入射角下相位曲线稳定,有效降低了相位误差。根据此单元仿真并加工了一副14×14的偏馈反射阵,其中仿真得到的1dB增益带宽为24.2%,实测结果为35.8%,最大口径效率分别是65.6%和52.3%,二者在趋势上保持一致,验证了单元的有效性。3.提出了提高口径效率的新思路,针对阵面各位置处单元接收的来波入射角不同,尝试性的引入了混合单元的方法,利用不同单元方向图的差异,以及根据不同位置的接收角度大小来确定单元类型。利用该思路设计了叁种14×14、焦径比为1的反射阵天线,工作频点均为15GHz,其在中心频点的增益分别达到了 23.4dB、23.3dB、23.9dB,口径效率分别为55.5%、54.3%、62.3%,结果表明所提出的方法可以提高口径效率。(本文来源于《北京交通大学》期刊2018-03-01）

文鸿,陈星[3]（2018）在《基于非均匀设计的高口径效率Fabry-Perot谐振腔天线》一文中研究指出Fabry-Perot(F-P)谐振腔天线通常易实现高增益,但由于口径场非均匀的电磁场分布,使得其在大口径尺寸下的口径效率较低。本文设计了一种新型的F-P谐振腔天线,该天线采用非均匀特异媒质覆盖层实现口径场等幅分布,并通过非均匀特异媒质反射地实现口径场同相分布,从而提升F-P谐振腔天线在大口径尺寸下的口径效率。基于射线追踪法,推导了非均匀覆盖层和非均匀反射地的设计公式。本文设计、加工并测试了一款口径尺寸为5.18λ(λ为自由空间波长)的圆形F-P谐振腔天线。仿真和测试结果吻合良好,|S11|<-10 d B的阻抗带宽为4.14%(5.740~5.980 GHz);在工作频点5.8 GHz处,该新型F-P谐振腔天线的增益为23.8 d Bi,与传统F-P谐振腔天线相比,其口径效率从78.9%提高到90.5%。(本文来源于《太赫兹科学与电子信息学报》期刊2018年01期）

文鸿,刘士杰,郑亚琪,董俊峰,陈星[4]（2017）在《一种高口径效率Fabry-Perot谐振腔天线研究》一文中研究指出本文设计了一种新型Fabry-Perot(F-P)谐振腔天线,该天线采用非均匀特异媒质覆盖层实现口径场等幅分布,并通过非均匀特异媒质反射地获得口径场同相分布,从而提升F-P谐振腔天线在大口径尺寸下的口径效率。基于射线追踪法,推导了非均匀覆盖层和非均匀反射地的设计公式。本文设计、加工并测试了一款口径尺寸为5.18λ(λ为自由空间波长)的圆形F-P谐振腔天线,仿真和测试结果表明,与传统F-P谐振腔天线相比,该新型F-P谐振腔天线将口径效率由78.9%提高到90.5%。(本文来源于《2017年全国天线年会论文集（下册）》期刊2017-10-16）

瞿颜,郭陈江,丁君[5]（2014）在《微带反射阵参数对口径效率影响的分析》一文中研究指出在反射阵的初期设计中,为保证整个天线的效率,分析反射阵参数对其口径效率的影响是必不可少的。研究反射阵口径效率的计算方法,对其中溢出效率的计算采用一种新方法,方法可以在不用确定阵面对馈源张角的情况下,计算口径的溢出效率;同时推导了渐削效率的计算公式。在详细推导的基础上,对影响口径效率的阵列参数进行分析,为优化反射阵天线设计提供了指导。(本文来源于《遥测遥控》期刊2014年04期）

杜嘉聪[6]（1984）在《续论在高次模影响下独立天线的口径效率》一文中研究指出在文献[1]的基础上,本文继续讨论了高次模对独立天线口径效率的影响。进一步分析了存在模式反射时的小口径情况,并以矩形口径为例得出了在TE_(10)、TE_(30)作用下的最佳口径效率η_(ma)和模比M_(tP),丰富和充实了多模口径辐射问题的研究。(本文来源于《桂林电子工业学院学报》期刊1984年01期）

杜嘉聪[7]（1983）在《在高次模TE_(1n),TM_(1n)影响下独立天线的口径效率》一文中研究指出本文分析了高次模式在通常应用的馈源设计以外的独立天线中的作用。分别得出了在TE_(12)~0和TM_(11)~0影响下的最佳口径效率η_(max)和模比M_(opt)(当M=0时,口径效率即退化为一般文献所载的单一主模TE_(11)~0时的η=0.84),为喇叭透镜、喇叭抛物面,微波理疗等类型天线的最优化设计提供了原始参数.(本文来源于《桂林电子工业学院学报》期刊1983年02期）

### 口径效率论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

反射阵天线结合了传统抛物面天线和相控阵天线的优势,具有体积小、重量轻、波束简单可控等特点,已经广泛的应用在卫星通信、深空探测等领域,是高增益天线的一种全新选择。但是反射阵天线的工作带宽通常比较窄,口径效率偏低,为此本文对宽频带、高口径效率的反射阵天线进行了研究。本文的主要工作内容和创新点如下:1.提出了一种新型带有内向折迭枝节的方环单层多谐振单元结构,该结构工作于线极化,相移动态范围达到了 450°,并且相位曲线具有很好的平滑度和线性度,工作频率从13GHz到18GHz,相对带宽达到了 33.3%。基于此类单元设计了工作于正馈和偏馈条件下的两种反射阵列天线,利用阵列天线波束赋形理论和插值方法得到反射阵平面上各位置单元的尺寸,二者的1dB增益带宽分别达到了 36.7%和 38.7%。2.提出了一种新型的单层多谐振圆极化单元,其特点是只用一层介质就实现了宽频带特性,工作在9GHz～14GHz,相对带宽高达44.2%。在不同入射角下相位曲线稳定,有效降低了相位误差。根据此单元仿真并加工了一副14×14的偏馈反射阵,其中仿真得到的1dB增益带宽为24.2%,实测结果为35.8%,最大口径效率分别是65.6%和52.3%,二者在趋势上保持一致,验证了单元的有效性。3.提出了提高口径效率的新思路,针对阵面各位置处单元接收的来波入射角不同,尝试性的引入了混合单元的方法,利用不同单元方向图的差异,以及根据不同位置的接收角度大小来确定单元类型。利用该思路设计了叁种14×14、焦径比为1的反射阵天线,工作频点均为15GHz,其在中心频点的增益分别达到了 23.4dB、23.3dB、23.9dB,口径效率分别为55.5%、54.3%、62.3%,结果表明所提出的方法可以提高口径效率。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 口径效率论文参考文献

[1].张晨,高初.一种高口径效率毫米波喇叭天线设计[J].微波学报.2018

[2].高强.高口径效率宽频带反射阵天线的研究与设计[D].北京交通大学.2018

[3].文鸿,陈星.基于非均匀设计的高口径效率Fabry-Perot谐振腔天线[J].太赫兹科学与电子信息学报.2018

[4].文鸿,刘士杰,郑亚琪,董俊峰,陈星.一种高口径效率Fabry-Perot谐振腔天线研究[C].2017年全国天线年会论文集（下册）.2017

[5].瞿颜,郭陈江,丁君.微带反射阵参数对口径效率影响的分析[J].遥测遥控.2014

[6].杜嘉聪.续论在高次模影响下独立天线的口径效率[J].桂林电子工业学院学报.1984

[7].杜嘉聪.在高次模TE_(1n),TM_(1n)影响下独立天线的口径效率[J].桂林电子工业学院学报.1983

本文来源: https://www.lw00.cn/article/860c7453a4a5f2971abd1001.html