# 螺旋相衬论文-王由平

导读:本文包含了螺旋相衬论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:定量螺旋相衬显微成像,反射式液晶空间光调制器,像差补偿,Gerchberg-Saxton相位恢复算法

### 螺旋相衬论文文献综述

王由平[1]（2016）在《液晶空间光调制器的像差补偿在螺旋相衬成像中的应用研究》一文中研究指出螺旋相衬显微成像是近几年兴起的一种基于螺旋相位滤波的显微成像技术,能实现对振幅型或相位型物体的边缘增强。在此基础上,对螺旋相衬显微成像技术进行适当改进,可实现对相位型样本的定量显微成像。反射式液晶空间光调制器是螺旋相衬显微成像系统中所使用的重要器件,但其反射表面的不平整会引起附加的波前像差。此外,光学系统中的各种透镜本身也有一定的像差,从而会使得定量螺旋相衬显微成像系统的性能、测量精度的下降。本论文提出了一种利用Gerchberg-Saxton相位恢复算法来获得因光学系统各组件及液晶空间光调制器反射表面不平整而引起的像差的方法,并实现了对该像差的补偿。本论文将这种基于Gerchberg-Saxton相位恢复算法的液晶空间光调制器像差补偿方法应用到定量螺旋相衬显微成像系统中,提高了该系统对聚苯乙烯水溶液的成像清晰度。通过对聚苯乙烯微球水溶液的定量螺旋相衬干涉结果图的数值处理,发现这种像差补偿的方法对于提高定量螺旋相衬成像系统的测量精准度是有效的。(本文来源于《福建师范大学》期刊2016-03-25）

余建,李军,易涛,刘慎业,肖沙里[2]（2014）在《螺旋光子筛用于相衬成像的模拟研究》一文中研究指出为了提高螺旋波带片用于相衬成像的分辨率和成像对比度,因此本文将螺旋波带片的透光环带替换为透光微孔,以类-贝塞尔函数作为螺旋光子筛透过率的振幅调制窗函数设计了一种螺旋光子筛.在相同的特征尺寸下,螺旋光子筛比螺旋波带片具有更大的数值孔径,因此分辨率更高.同时基于光瞳切趾原理,经过类-贝塞尔振幅调制窗函数对螺旋光子筛透光微孔的分布进行调制,螺旋光子筛的成像对比度将高于螺旋波带片.通过数值计算和仿真分析表明:螺旋光子筛的点扩展函数主瓣宽度相对于螺旋波带片更窄,旁瓣幅值也相对更低.在相衬成像中,螺旋光子筛不仅能够消除螺旋波带片对圆盘状位相物体成像时图像的"浮雕"效应而且能够更为清晰地分辨出位相跳变更为密集的周期矩形条状物体.因此,螺旋光子筛用于相衬成像中将具有更高的成像分辨率和成像对比度,其在医学领域将具有广阔的运用前景.(本文来源于《光子学报》期刊2014年05期）

周胜飞,许忠保,陈立,方兆平[3]（2014）在《基于螺旋相衬成像的棉麻纤维检测》一文中研究指出棉麻纤维的微细结构在普通光学显微镜下不易被观察到,针对此问题,分析了螺旋相位滤波增强图像细节的机理,并据此设计出32阶阶梯型螺旋相位模板。利用Matlab创建一个大小为1024×768的螺旋阶梯型灰度矩阵图像,并将其加载到纯相位液晶空间光调制器(LCOS)上,然后建立纤维成像实验系统,经LCOS相位调制后,获得振幅和相位梯度调制后的纤维图像。通过该方法获得的纤维图像纹理结构和边缘信息明显、对比度较高,可显着提高检测准确度和效率。(本文来源于《测控技术》期刊2014年02期）

王炯,张雨东,李国俊,罗先刚,张小军[4]（2012）在《螺旋相位板参数对螺旋相衬成像系统性能影响研究》一文中研究指出推导了相干照明下衍射受限螺旋相衬成像系统的成像公式,总结了影响螺旋相衬法成像效果的螺旋相位板参数,包括中心尺寸、整体尺寸以及台阶数。详细研究了各参数对螺旋相衬成像系统性能的影响,提出了各参数的合理取值范围,并通过实验验证了其正确性。所采用的计算方法,不仅可以用于研究螺旋相位板的设计,而且对于其他空间滤波器的设计同样具有参考价值。(本文来源于《光学学报》期刊2012年04期）

李镜,刘文杰,朱佩平,孙怡[5]（2010）在《基于光栅相衬成像的扇束螺旋CT重建算法》一文中研究指出X射线相位衬度成像具有极高的灵敏度,能探测到轻元素样品的内部结构,在医学、生物学和材料科学等众多领域显示出良好的应用前景。光栅成像模式可使用非相干光源进行X射线相位衬度成像,开创了非相干光源相衬成像新纪元。将螺旋CT的概念引入光栅相衬成像领域,将螺旋CT的高效率优势与光栅相位成像的高衬度优势相结合,发展X射线螺旋相位CT方法。通过分析螺旋轨迹非相干光源相位成像的特点,提出一种扇形束螺旋条件下的相位信息提取方法;而后借鉴希尔伯特滤波反投影重建算法的思想,得到扇形束螺旋相位CT重建算法。该算法利用折射角像直接重建物体的相位项。计算机仿真实验证明了该算法的有效性。(本文来源于《光学学报》期刊2010年02期）

刘文杰[6]（2009）在《基于光栅相衬成像的螺旋CT算法研究》一文中研究指出在硬X射线波段,由于轻元素物质对X射线相位的改变是其对X射线吸收幅度改变的1000-100000倍,所以相位衬度成像有可能获得比吸收衬度成像高得多的密度分辨率。迄今为止,已经发展出四种X射线相位衬度成像方法,分别为晶体干涉仪成像法、相位传播成像法、衍射增强成像法、光栅干涉仪成像法。前叁种方法虽各有所长,也均能获得较好的成像结果,但都有其自身局限性,所以上述叁种成像方法均不具备广泛推广应用的潜力。而基于Lau效应的光栅干涉仪成像法能利用非相干X射线进行成像,向人们展示了光栅干涉仪成像法对X射线光束的单色性和相干性要求均不高,不仅可以使用平行度较高的同步辐射X射线光束,而且可以使用非相干的普通X射线光源。因此,基于光栅Lau效应X射线相位衬度成像方法具有推广到医学临床、工业和安全检查的广阔发展前景。而现在国际上通用的基于“phase-stepping”的相位信息提取方法过于复杂,必须将分析光栅至少移动五步,分别曝光五次(简称五步曝光),才能获得并分离出样品的相位信息。这种方法使得相位衬度CT数据采集过程繁琐耗时,不利于光栅相位衬度成像方法的推广应用。基于光栅“位移曲线”理论的“一步曝光”方法的提出,为光栅干涉仪成像在CT领域的推广提供了手段。这种方法大幅度降低了样品的曝光剂量,而且为相位衬度CT进一步简化和推广应用奠定了基础。本文在“一步曝光”方法的基础上,将螺旋CT的概念引入光栅相位衬度成像研究领域,发展具有广阔应用前景的X射线相位衬度螺旋CT方法。根据平行束投影数据和扇束投影数据等价的原理,本文给出了一种光栅相位衬度螺旋CT投影数据的采集方法,利用插值方法求出每根射线的共轭射线,并根据一对共轭射线吸收相同、折射角相反的性质,提取出样品的相位衬度投影数据,再利用滤波反投影算法,给出一种扇形束螺旋相位CT重建方法,并重建出样品的相位项。(本文来源于《大连理工大学》期刊2009-11-14）

### 螺旋相衬论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了提高螺旋波带片用于相衬成像的分辨率和成像对比度,因此本文将螺旋波带片的透光环带替换为透光微孔,以类-贝塞尔函数作为螺旋光子筛透过率的振幅调制窗函数设计了一种螺旋光子筛.在相同的特征尺寸下,螺旋光子筛比螺旋波带片具有更大的数值孔径,因此分辨率更高.同时基于光瞳切趾原理,经过类-贝塞尔振幅调制窗函数对螺旋光子筛透光微孔的分布进行调制,螺旋光子筛的成像对比度将高于螺旋波带片.通过数值计算和仿真分析表明:螺旋光子筛的点扩展函数主瓣宽度相对于螺旋波带片更窄,旁瓣幅值也相对更低.在相衬成像中,螺旋光子筛不仅能够消除螺旋波带片对圆盘状位相物体成像时图像的"浮雕"效应而且能够更为清晰地分辨出位相跳变更为密集的周期矩形条状物体.因此,螺旋光子筛用于相衬成像中将具有更高的成像分辨率和成像对比度,其在医学领域将具有广阔的运用前景.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 螺旋相衬论文参考文献

[1].王由平.液晶空间光调制器的像差补偿在螺旋相衬成像中的应用研究[D].福建师范大学.2016

[2].余建,李军,易涛,刘慎业,肖沙里.螺旋光子筛用于相衬成像的模拟研究[J].光子学报.2014

[3].周胜飞,许忠保,陈立,方兆平.基于螺旋相衬成像的棉麻纤维检测[J].测控技术.2014

[4].王炯,张雨东,李国俊,罗先刚,张小军.螺旋相位板参数对螺旋相衬成像系统性能影响研究[J].光学学报.2012

[5].李镜,刘文杰,朱佩平,孙怡.基于光栅相衬成像的扇束螺旋CT重建算法[J].光学学报.2010

[6].刘文杰.基于光栅相衬成像的螺旋CT算法研究[D].大连理工大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/862eb863fb622892ef8039af.html