# 水库堤坝防渗施工技术及防止措施研究周秋明

广西天力建设工程有限公司广西桂林541001

摘要：堤坝防渗加固技术是一项十分复杂的工程，由于防渗加固技术类别较多，而且不同措施都具有自身的特点和不足，防渗加固技术发展极为迅猛，设备简单、操作方便、安全可靠；所以，要针对工程的实际状况选择相应的防渗加固措施，并控制好施工的质量，如此才可以充分发挥防渗措施的作用。本文探讨了水库堤坝防渗施工技术及防止措施。

关键词：水库堤坝；防渗；施工技术；防止措施

随着我国水利工程建设量的不断增多，它的施工技术和施工工艺也得到了进一步的创新和完善，水库堤坝作为水利工程施工中的重点内容，它的渗漏问题一直是水利施工中的难点所在，强化水库堤坝的稳固性，减少渗透问题的出现可以有效确保工程施工质量。渗透问题的出现危害十分严重，对于其防渗施工技术和应用需要结合工程的实际状况，考虑到各方面影响因素，以保证工程整体质量水平的提升。

1水库堤坝防渗施工建设的必要性

水利工程的建设在我国古代就受到人们的极大重视，可以追溯到战国时期李冰父子所修建的都江堰。而随着社会主义市场经济的不断发展，水利工程的建设仍旧发挥着十分重要的作用，在农业、工业、以及人们的生活中扮演着重要角色，对保障民生依然意义重大。在进行水利工程建设的过程中，水库堤坝修建的牢固与否影响水利工程自身功能的发挥。而水坝作为水库建设的核心，对于洪水的拦截、干旱时期的水量调整，促进农业的引水灌溉、进行发电等各个方面都发挥了很重要的作用。而在进行水库堤坝防渗施工建设的过程中，由于一定因素的影响，堤坝的渗漏问题多发，不仅影响水坝的防洪能力等正常功能的发挥，还会引发相关的自然灾害等问题。因此，为了促进水库堤坝正常的发挥效能，需要提高堤坝防渗施工建设的各项技术，做好水库堤坝的防渗施工工作。

2水利工程水库堤坝防渗施工技术

2.1水库堤坝防渗施工中应用的劈裂灌浆防渗技术

在水库堤坝防渗施工中，应用较为广泛的一种防渗加固技术就是劈裂防渗施工技术。这种施工技术具有施工进度快，施工成本低的特点，因此在应用中较为广泛同时也能够取得较好的防渗加固效果。在具体的防渗加固实施中，我们首先要沿着堤坝轴线的位置进孔洞的布置，这样的施工布置主要就是由于堤坝上的应力大多集中在堤坝的轴线方向上。

在劈裂灌浆防渗施工中，我们通过灌浆产生的压力将沿轴线位置的坝体进行压力劈裂，之后将泥浆灌入，使之形成较为有效的防渗帷幕。在防渗帷幕形成的过程中，还能够有效的消除堤坝中原有的施工裂缝以及施工坝体安全隐患。根据现场的防渗施工我们可以发现，防渗帷幕的施工不仅仅能够实现水库堤坝的防渗功能，同时还能够对水库堤坝进行一定程度上的加固处理。这种劈裂灌浆防渗施工技术由于经济快捷，能够有效的降低水库堤坝防渗的施工成本，同时在防渗施工中还能够有效的减少对于施工周边环境的污染。劈裂防渗施工最大的有点在于在进行防渗帷幕施工的过程中，对于原有的堤坝施工应力不需要针对性的进行释放，这样就导致了劈裂灌浆防渗施工技术能够大范围的应用在水库堤坝防渗施工中。

2.2水库堤坝防渗施工中应用的高压喷射防渗技术

高压喷射防渗施工技术主要就是应用高压喷射产生的巨大冲击力来对堤坝的表面覆盖层进行破坏。

通过高压喷射过程产生的高压泥浆会同被击散的坝体混凝土进行重新搅拌以及混合，重新形成一个高效的放射墙体，起到水库堤坝的防渗效果。高压喷射防渗施工技术在目前的水库防渗施工中应用也较为广泛，施工使用的设备较为简便同时还能够有效的结合其他的施工设备共同进行防渗施工祖业，是一项综合性能较好的防渗施工技术。

2.3水库堤坝防渗施工中应用的自凝灰防渗技术

目前在我国水库堤坝防渗施工中，很多的施工单位都在应用塑性混凝土墙的防渗施工技术，这种防渗施工技术就是专业上的自凝灰防渗墙施工技术。这种防渗施工技术在应用的过程中让水泥充分的同缓凝剂进行搅拌，使两者充分的进行相互融合，这种融合物就是自制的施工灰浆，这种自制的施工灰浆在防渗施工中能够有效的提升水库堤坝的防渗效果以及防渗稳定性，让水库堤坝的坝体稳定性提升。需要注意的是虽然这种防渗施工方法在实际的防渗施工中也在应用，但是其存在一定的施工缺陷，因此相关的部门和专家还在针对这缺陷进行分析和研究。

2.4水库堤坝防渗施工中应用的混凝土搅拌桩防渗技术

在水库堤坝工程施工中，使用深层搅拌机来对水泥浆进行拌制，然后对其进行搅拌，这样能够更好的将水泥和土融合成为一体，在这个过程中也是会出现一系列的反应，在这个过程中，水泥会出现水解反应，在经过一段时间以后会最终形成墙。在水库堤坝施工中，通常是在含有砂砾和土砂层的地基中应用这种施工技术，在施工中能够更好的通过施工方法将浆液进行更好的拌合，同时也能对出现的裂缝情况进行处理，对改善岩基的整体性和防渗性非常好的。

3水库堤坝防渗的防止措施研究

3.1地基的垂直防渗

对于水库堤坝地基的垂直防渗，可以从源头上杜绝渗漏问题的发生，垂直防渗施工能够把堤坝地基部位较为薄弱的透水层以及浅度较浅的隔水层进行有效的加固处理。在垂直防渗施工技术的支持下，可以在地基的薄弱部位形成封闭式的防渗隔离墙，在这个防渗墙的作用下，可以保证整个堤坝在渗流量和压力上得到全面控制，进而从源头上解决地基渗透所带来的破坏，但是，需要注意的是，这种施工技术在实际应用中操作较为复杂，需要大量的人力，并且施工人员也要有很好的配合，而且它的造价成本也很高，对于一些资金不是很充足的建设单位来说，这种技术往往不适合采用，基于此，在采用这种技术前就需要施工技术人员全面彻底勘察施工地的环境。

3.2消除滑坡体

堤坝滑坡主要是因为水流以及内部渗水或上部压载等原因所形成的。在水库堤坝产生滑动时一定要及时通过前截后导的方式，依照削坡减载以及固脚严重的方式，强化堤坝防渗及排水工作。主滑体为圆弧圆心上端的土体，实践中通常使用挖除滑动体里的主滑体执行二次填筑。并且，通过稳定计算添加阻滑体重量，也可以显著提升堤坡的稳定作用。

3.3对于堤坝的崩塌处理

水库堤坝出现崩塌现象基本上是由于大量的水流冲击造成的，在重力的作用下，部分较为稀松的沙石颗粒会在水流的冲刷作用下散开来，进而导致堤坝的整体结构发生变形、严重崩落、崩塌，甚至于是滑坡事故，通过对我国大都数地区的水利工程堤坝崩塌现象总结来看，不外乎条形崩塌、弧形崩塌以及阶梯状崩塌等几种类型，一旦崩塌现象的出现就会直接导致堤坝和河床出现严重变形，对此我国水利部门都已经做好了对此的防范和治理，治理方案上基本上都是以抛石防护为主，这种防治措施是人为的构建抛石护岸工程，在以大量抛石阻止水流外还要在堤坝基础上铺设一层反滤层，除此之外，现在常用的治理方法还包括沉排设置、木桩设置以及钢板桩设置等来完成，这些防治措施都是可以起到阻挡水流，加固水库堤坝作用的，有效减少堤坝渗漏问题的发生。

综上所述，水利工程水库堤坝防渗施工技术应用质量得到了保证，就能使其发挥出保护地区进行现代化建设成果的作用。因此，研究人员应将其堤坝防渗施工技术科学合理的作用于实践，从而提高工程建设使用的耐久性。

参考文献：

[1]何开发.分析水利工程中水库堤坝防渗施工技术与防治[J].陕西水利.2017(S1).

[2]李昕.浅析水利工程水库堤坝施工中的防渗墙技术[J].黑龙江科技信息.2016(28).

[3]祝凌.水利工程中水库堤坝防渗施工技术和防治方法[J].科技创新与应用.2017(31).

[4]周玉华.水利工程中水库堤坝防渗施工技术及防治[J].黑龙江科技信息.2016(29).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/86589d933145c914c0821818.html