# 浅谈建筑工程基础预应力的管桩施工技术任宪辰

任宪辰

黑龙江省宝泉岭农场建设科

摘要：近年来我国建筑行业在发展方面有着明显的上升趋势，带动了我国经济的发展，也有效提高了人们的生活水平。想要有效保证建筑工程的施工质量，建筑基础的施工质量起到决定性的作用，尤其在基础预应力管桩施工环节，只有严格把控施工中每一环节的质量，才能为建筑工程后续施工环节奠定扎实的基础。因此，本文将从基础预应力管桩施工的优缺点入手，分析建筑工程基础预应力管桩施工技术的应用，希望可以帮助到施工单位，提高建筑工程基础预应力管桩施工的质量。

关键词：基础；建筑工程；预应力管桩

目前我国建筑工程基础施工中，通常会选择预应力管桩施工技术，在保证建筑工程基础施工质量的同时有效提高了施工效率，为我国建筑行业的发展起到推动作用。然而想要将预应力管桩施工技术有效应用其中，就必须要充分掌握预应力管桩施工技术的施工要点，并正确认识预应力管桩施工技术的优缺点，将优点充分发挥，将缺点尽量避免，从而保证建筑工程的施工质量。

一、建筑工程基础预应力管桩施工技术的优点及缺点

1、建筑工程基础预应力管桩施工技术的优点

通过对建筑工程基础施工调查来看，大多都会选择预应力管桩施工技术，这是因为该种施工技术在施工中有着明显的优点，首先，预应力管桩施工技术在运输及吊装方面较为便利，同时接桩的速度较快。在实际施工中，预应力管桩施工技术所需要的施工机械并不会对成桩的长度造成影响，并且因为预应力管桩的桩节长度不同，在搭配时可以按照建筑工程基础施工的具体情况进行组合，具有较强的灵活性，除此之外，在建筑工程基础施工中经常会遇到砂土、黏土以及软土等特殊施工情况，而预应力管桩施工技术可以有效解决这些特殊地质情况的基础施工；其次，预应力管桩施工技术的造价相对较低，可以为施工单位有效节约成本的支出；另外，预应力管桩施工技术中包括单桩等多种管桩方式，针对一些高层以及小高层建筑基础工程来说，就可以选择单桩进行施工，其承载力比其他管桩施工方式大很多。

2、建筑工程基础预应力管桩施工技术的缺点

在对建筑工程基础预应力管桩施工技术的优点进行分析后，施工单位也要对其缺点进行分析，了解预应力管桩施工技术中的缺点，在施工中有效避免缺点造成的影响，才能极大程度的提高建筑工程基础的施工质量。首先，在开展预应力管桩施工技术时，对边桩中心与旧建筑之间的距离有着一定的要求，这是因为在施工过程中会使用柴油锤对管桩进行捶打，这样就会产生一定的波动，使挤土量增大，影响到旧建筑的稳定性，同时还会对环境产生一定的污染；其次，预应力管桩施工技术在抗裂强度方面相对较低，在施工中务必要注意这一情况；另外，我们上文说预应力管桩施工技术可以在一些特殊的施工地质中应用，但是如果建筑工程基础施工遇到坚硬的夹层地质时，不建议选择预应力管桩施工技术。

二、建筑工程基础预应力的管桩施工技术

1、施工前的准备

（1）整理施工现场，在施工时始终保证施工的道路平坦，从而方便压桩机的行走。

（2）做好场地排水的措施。

（3）根据设计的图纸来将管桩的位置进行确立，并将实际桩位和设计桩位位置的误差率控制在10mm之内。

（4）将施工场地的地质情况和设计要求工程承载力结合考虑，进而来决定压桩机的重量。

（5）将压桩机的行走路线进行安排，从而可以降低挤土效应的发生。

2、管桩中心的定位

在管桩的中心使用钢筋头将其打入土中，之后将钢筋头作为圆心，桩身作为半径在地面画圆。另外在对管桩基础施工的轴线的定位点和水准点进行设置时，一般将其设置在不受施工影响到的地方。

3、管桩堆放及起吊

（1）管桩的堆放

1）在进行管桩的堆放时，必须将其按照不同的长度来进行堆放。

2）在选择堆放场地时，最好选择场地较为平整的，较为坚实的。

3）当施工场地有单层管桩时，一般将其放置在管桩的下面，如果没有，则在管桩的下面使用垫木来获得支撑。

4）在打桩已近施工时，最好选择擘门吊机来取桩和运桩。

（2）管桩的起吊

不管管桩是被装车，卸车还是现场到过时，都必须采用两点水平来进行起吊，而且钢丝绳的夹角必须要大于45度。

4、管桩垂直度的控制

当管桩完全直立后，使用两台经纬仪，并将两台经纬仪安置在离桩架l5m开外的正交方向来进行观察校正。当在打入前，垂直控制在0.3%以外，成桩后控制在0.5%以外，那么则需要对其进行校正。

三、预应力管桩施工技术中降低挤土效应的对策

1、设防挤沟

在施工场地的临近周围或者临近建筑物进行设防挤沟，这样的话，将有利于降低压桩使得表层上的水平移位。

2、压桩的顺序

在软土地区进行密集的打桩时候，为了能够有效的避免由于土地的挤压使得表面发生移动的迹象，因此在压桩的时候，需要从中间开始进行打桩，进而向两边开展。

3、合理安排压桩进度

对于软土的地基来说，沉桩的速度比较的快。关于预应力管桩的不适应情况，施工的注意事项及在实践中需调整管桩的情况。

（1）预应力管桩施工时的注意事项

1）压好第一桩将非常重要，必须做到以下几点：a将机台进行调平，在将管桩进行正确的定位和对中。b在施工的时候如果遇到土层较差或者分布不均衡的场地的时候，在进行配桩的时候就不能够根据临近的的桩长（压桩）来进行配桩。

2）为了能够降低挤土效应的发生率，因此在进行压桩的时候，需要按照先深后浅，先大后小的原则。

3）降低压桩机的反复性的行走，从而扰动了土层面。

4）为了杜绝桩尖靠近硬持力层，因此必须将配管的长度进行调节。

5）在进行压桩的时候，必须时刻检查压桩的压力和深度，在进行检查时，如果发现压力表异常上升，此时需要停机操作，并查明出现该情况的原因。

（2）预应力管桩的不适应情况

1）首先在施工时如果遇到石灰岩的场地，此时则不能够将石灰岩作为管桩的持力层，主要原因是：石灰岩属于水溶性的岩石，其基岩的表明都属于新鲜的岩面，如果降低作为应用管桩，常常会导致质量事故。

2）施工场地多属于孤石或者障碍物比较多的地层。

3）施工场地一开始属于松软的，后来属于坚硬的。

4）在实践中需调整管桩的情况

结语：建筑工程基础预应力管桩施工有多种优点，因此其广泛的被运用到各种领域中。在其被运用的过程当中，只有严格按照相关要求来进行操作，并在实践中不断改进应用水平，相信能够有效地将预应力管桩的施工质量进行提高。

参考文献：

[1]朱召.浅谈建筑工程基础预应力管桩的施工技术[J].工程技术：全文版：00109-00109.

[2]钟凛.浅谈基础工程中的预应力管桩施工技术[J].科技创新导报，2012（1）：308-308.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/874806b62caa5cfdb3f62e0a.html