# 居住区水景设计中的水源问题

梅州市蕉岭县兴业建设工程有限公司广东梅州514100

摘要：居住区水景营造中确保效果可持续的因素很多。如：水源、水质、防漏、生态修复等等。其中水源因素为最主要因素。很多水景出现断流、干枯、荒废等状况都是由于水源问题而导致的“无水可用”。解决水源问题是保持水景效果可持续的首要问题。目前常用的水景水源有：自来水、引天然水体、钻探机井抽取地下水、雨水收集利用、中水循环再利用等。

鉴于我国水资源现状，在考虑水景水源时应依照下面的优先顺序进行合理选择。引用天然水体为首选，其次为雨水收集与中水回用，再次为抽取地下水，自来水是以上条件都不能实现时的最后选择。在只有自来水可作为水源时便尽量不要考虑水景尤其是大型水景的设置。

1自然水源

自然界中天然的“江河”“湖泊”“溪流”等为常用的自然水源，水量有保障是自然水源最大的优势。但是其利用也有诸多的注意事项。其利用流程中有很多技术性、安全性条件需要满足。

1.1自然水源的引用

1.1.1水源检测

水源引用之前要对水源的基本水文资料进行研究分析，包括水源的洪水位、常水位、水量、水质等。分析洪水位与小区设计标高的关系从而选择合理的引水方法。水量是否满足水景的设计需求，水质是否适合引入。譬如：水中N、P、K的基本含量，油的含量等等。一旦发现相关参数不适合引用则选择其它替代水源或修改水景设计方案。

1.1.2征得许可

我国有些水源属于特殊水源保护区。如大型饮用水源、国家级生态保护水源地等都属于国家严禁引用的水源。在征得相关主管部门许可后方可进行水源引用设计方案的报审。

1.1.3引水方案设计报审

根据待设计水景标高与水源标高、特性等关系选择合理的引水方案。常用引水方案有。

（1）直接开挖引水

对于水量不大且水位相对可控的水源可以选用此方法，此方法的重点是要做到水位、水量可控。可以选用合适的水闸，尽量做到水的有进有出。防止出现丰水期的水位倒灌等严重后患。

（2）铺设涵管引水

对于水量较大、水位可控性较差的水源选用此措施。涵管施工可以选择人工挖掘、机械顶管等方法。尽量选用可靠性强的电子闸阀进行水量控制。此方法有施工开挖面小、安全系数高、技术含量相对较高等特点。

（3）水泵抽水引水

在上述方法施工条件不具备或者水景的需水量不大时可以采用此方法。此方法通常需要进行水泵房、泵坑等附属设施的建设。且后期运转费用较高。但是也具有安全系数较高、开挖破坏最小等优点。

1.1.4引水设施设计施工

引水设施的合理设计与施工质量都对水源的顺利引用及安全使用有着极其重要的作用。一定要严格按照规范要求及现场实际情况对设计及施工环节进行把控。在涵管等引水设施后通常都会设置必要的初级物理过滤、沉淀池。此设施主要对水中的垃圾、大径垃圾等进行阻拦过滤并对水中的大颗粒悬浮物进行初步物理沉淀过滤。必要时可以添加适当的絮凝剂等增强沉淀过滤效果。接下里的化学过滤设备需要根据水源水质的情况灵活选择。化学过滤设备主要有两个目的。第一通过化学反应对水中的有害化学成分进行必要的中和反应

雨水汇入排水沟进行预过滤

从而达到清除的目的。第二对水进行必要的杀菌、除藻。

2雨水收集

雨水收集系统，就是在雨水季节将地面、屋面等雨水进行汇集并经过一定的物理、化学方法进行过滤除杂后使雨水符合设计标准的综合性系统的统称。整个系统主要由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。

雨水收集系统根据收集的雨水源的不同，可大致分为屋顶雨水收集与地面雨水收集两大类。屋顶雨水由于只是跟屋面发生了接触所以水质相对较好，杂泥、悬浮颗粒等杂质相对较少，一般只需要通过集中收集和简易过滤后可直接排入蓄水系统，再经过水质过滤系统后便可直接使用。地面收集的雨水因为与地面杂物进行了接触混杂所以地面汇集的雨水杂质比较多，污染物源也比较复杂。所以在弃流和粗略过滤后，还必须经过沉淀后才能排入蓄水系统。雨水蓄水目前随着科学技术的不断发展，大量新型专利、专业装置，材料在雨水收集系统中得以利用，可以非常有效地解决雨水收集中的特殊问题，如弃流、蓄水、供水等环节。雨水收集本身就是为了遵从低碳、节能、环保的理念所以在处理系统的设计中尽可能避免电气设备的使用，尽可能地利用雨水的重力自流完成雨水的自动汇集，净化、收集，做到真正节能、环保、高使用寿命、低成本的特点。

景观雨水蓄水池

雨水收集能够成为水景水源的第二大选择的主要原因不仅仅是其可以有效地利用雨水补充水景水源这么简单，雨水收集利用还具有雨水资源化、节约用水、涵养地下水、降低面源污染、减轻城市洪涝和排水系统压力的深层次作用。也是对城市水环境、生态环境进行修复改善的重要手段。在高调提倡“环保生态”理念的今天其意义显得尤其重要。

3中水回用

中水又称为再生水，是水质处于污水与自来水之间的一类回用水体，所谓“中水”是相对于上水与下水而言的特殊称谓。是将城市污水、废水经净化处理后达到国家相应标准后可以在特定领域内重复使用的非饮用水，对于居住区而言主要是对生活污水进行处理。城市中水可以用于绿化浇灌、洗车、建筑施工用水、消防等诸多方面。面对我国日益严峻的水资源短缺问题，中水的处理与利用已经得到了日益重视。尤其是在我国北方、西部水资源匮乏地区有效地利用中水作为水景水源其经济与社会意义都显得尤为重要。

利用地形进行雨水重力收集

3.1中水相比其他水源的优势

3.1.1水源稳定

城市污水数量巨大、稳定、不受气候条件和其它自然条件的限制，并且可以再生利用。污水作为再生利用水源与污水的产生基础上可以同步发生，就是说只要城市污水产生，就有可靠的再生水源。

3.1.2取用便捷

污水处理厂就是中水的生产地，尤其对于郊区无市政管网辐射的居住区污水处理设备是必建配套。污水处理设备的建设就意味着有中水生成，只要再配备简单的取水系统就可以实现中水取用。

3.1.3施工方便

中水的水源来自于污水处理厂，污水处理厂作为城市建设的基本配套由政府主导建设。在引用中水作为水景的水源时只需要单独铺设中水管道即可。施工方便，成本较低，一劳永逸。

3.2中水相比其他水源的劣势

3.2.1地域受限

当污水处理厂距离居住区距离较远时中水的使用受限。距离太远导致铺设较长的中水管道。首先，管道铺设中需要穿越的地块设计产权、使用许可等一系列沟通与协调。其次造成施工成本的加大，导致得不偿失。

3.2.2水量受限

首先居住规模就是水量的最大限制，一个居住区至少需要10-15万m2以上居住规模，才能满足中水处理所需的污水。其次即使具备一定的居住规模小区的入住率优势另一限制因素。当居住区位于郊区，周边无市政管网可以利用时。污水处理厂一般由开发商主导建设。这种情况下虽然管道铺设距离可以有效控制而且可以做到中水管网在设计与施工阶段的统筹。但是郊区居住区往往入住率不高或者说短时间内不高，导致污水量很少甚至开发商根本就不启动对污水处理。此时中水的水源就很难得到保障。

4自来水

自来水是最容易想到的景观水水源，其施工方便、水质优良、即时效果能够得到很好地保障。但是自来水的使用成本在交楼后直接转嫁给小区住户。造成住户较大的经济负担。往往容易出现纠纷引发业主与物业的利益矛盾，最终的结果就是水景停用。也就是说此方法是即时效果最好，可持续性最差。

自来水也有其独到的优势。对用水量较小的水景自来水无疑是最便捷的水源。如：小喷泉、小型流水墙、小叠水、小体量镜池等。此类水景一般都处于比较重要的景观节点，作为景观的门面存在。所以其对水质的要求较高，对即时效果的要求也最高。而且其需水量较小，此时去考虑引用其他水源反而显得劳民伤财、得不偿失。

5抽取地下水

地下水，主要是指存储于包气带以下地层空隙的水体，主要包括岩石的缝隙、裂隙和溶洞之中的水。包括承压水与非承压水。地下水是水资源中非常重要的组成部分，因为其有水量稳定，水质好等特点，为农业浇灌、工矿企业、城市生活用水等的重要来源之一。鉴于地下水作为水源有施工方便、使用成本低、水质优良等特点，在需水量不大的居住区水景中可以考虑抽取地下水作为水源。

地下水可以作为景观水的水源这一论调我们只是在本文中作为学术研究而列出，之所以将“抽取地下水”作为最后的选择是因为个人私自抽取地下水属于违法行为。我们并不提倡采用此方式作为水景水源。我国有关法规明确规定用水单位或个人申请开采地下水必须向相关政府主管部门提出申请，经审核批复并颁发相关开采许可证后方可开采地下水。因为不当的过量开采地下水会导致地层下陷、地面建筑物倾斜等现象。

参考文献：

[1]谢荣幸.对我国城市人工水景设计的可持续性问题的研究【D】.南京，南京师范大学，2011年

[2]肖珩.城市居住区“节水型”水景景观设计初探【D】.成都，西南交通大学，2005年

[3]孙贝.节水性水景设计研究【D】.北京.中央美术学院，2007年

[4]李红雷.住宅区水景设计反思与水景生态设计构想【J】.山西建筑，2005年，14

[5]《中国水资源公报》编写组，中国水资源公报（1999-2005）

[6]王瑗.盛连喜.李科等.中国水资源现状分析与可持续发展对策研究【J】.水资源与水工程学报，2008，19（03）：10-14

本文来源: https://www.lw00.cn/article/879a62baf87d843af8a0640c.html