# 无负载调速系统论文-章友京

导读:本文包含了无负载调速系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:节能效果,有限元分析,风机,传动性能

### 无负载调速系统论文文献综述

章友京[1]（2016）在《盘式异步磁力耦合器变负载调速系统的工作性能研究》一文中研究指出盘式异步磁力耦合器变负载调速系统主要由电动机、盘式异步磁力耦合器和风机或泵类变负载叁部分组成,调速系统利用磁力进行传动,通过改变主、从动盘间的距离从而改变转子之间的气隙磁密,使感应产生的电磁转矩发生变化,最终达到调节风机或泵类负载转速的目的。该系统一方面利用其传动时物理隔离的优势,可应用于火力发电厂、煤矿等煤粉、炉灰、腐蚀性气体充斥的恶劣环境中并稳定工作,制造成本和维护成本低,可靠性高,寿命长;另一方面利用异步磁力耦合器带动风机、泵类等变负载可大幅度降低功率消耗,当风机、泵的工作转速和流量经调速后控制在额定值的80%时,消耗的能量约为额定值的64%,大大节约了能源和生产成本。因此,对于异步磁力耦合器变负载调速系统的研究拥有极大的现实意义和应用价值,目前针对磁力耦合器的研究比较充分,但对于以磁力耦合器为核心的变负载调速装置的整体性能研究较少,本文选取盘式异步磁力耦合器变负载调速系统作为研究对象,主要进行以下几个方面的研究:(1)盘式异步磁力耦合器变负载调速的工作情况比恒负载下复杂,为了分析调速的工作性能并确定最佳参数,需要进行理论计算。本文从盘式异步磁力耦合器的工作原理入手建立数学模型,利用矢量磁位法计算主、从动盘之间气隙磁密,并利用Matlab软件对磁密公式进行数值计算,分析气隙磁密值的大小及其分布情况。在磁密公式的基础上推导得到磁力耦合器正常运行时的转矩和调速关系公式,最后联合风机类变负载的转矩、功率公式计算调速系统在稳定运行时的工作效率。(2)盘式异步磁力耦合器变负载调速系统中,变负载调速系统的启动过程和稳定工况较为复杂。为了研究系统的启动性能和稳定工作性能,本文利用Magnet有限元分析软件建立叁维模型,分析不同变负载系数和不同输入转速下,调速系统在启动过程中转矩、转速和轴向力的变化,研究启动转矩、启动加速度以及启动稳定性等启动性能;分析系统在不同变负载系数下和不同输入转速下稳定工作时的磁密、转速、转矩、轴向力、涡流损耗以及工作效率,确定最佳参数,使系统在符合工作条件的前提下,启动过程速度快、冲击小,稳定运行时传动性能好,工作效率高。(3)针对盘式异步磁力耦合器变负载调速系统的调速过程,本文利用Magnet有限元分析软件模拟磁力耦合器在调速过程中不同盘间距时的磁密、转矩、转速等,研究变负载调速系统在调速过程中的涡流损耗和传动效率,并分析调速系统调速后达到的节能效果;研究系统在不同变负载系数和不同输入转速下的速度调节范围、转矩调节范围以及传动效率等工作参数,选择最佳的变负载系数和输入转速,使调速系统综合性能最佳,即转速和转矩的调节范围大、轴向力小、调速效率高。(4)针对理论和模拟分析的结果,搭建盘式异步磁力耦合器变负载调速系统的实验平台,测量调速系统在固定盘间距时的稳定工作参数,如转速、转矩、传动效率等,分析不同输入转速对稳定工作性能的影响;然后测量调速系统在调速过程中不同盘间距时的工作参数,分析转速、转矩和传动效率在调速过程中的变化情况,分析调速系统在调速后达到的的节能效果;然后改变输入转速并记录实验参数,分析不同输入转速对转速调节范围、转矩调节范围和涡流损耗的影响,计算工作效率。(本文来源于《江苏大学》期刊2016-04-01）

史宇超,孙凯,郭彦,蒋晓华,黄立培[2]（2013）在《一种改进的内埋式永磁同步电机-脉动负载调速系统转子转速估算方法》一文中研究指出在采用无速度传感器控制的内埋式永磁同步电机(IPMSM)驱动周期性脉动负载调速系统中,为了精确地估算转子转速的脉动,提出了一种改进的转子转速估算方法。驱动系统采用转子磁场定向矢量控制和基于模型参考自适应系统(MRAS)的转子位置估算作为其基本的控制策略。通过JMAG软件对电机进行电磁场分析,得到了基于有限元方法的变参数电机模型,进而确定了随电机相电流和转子位置变化的电机参数值,将这些变化的参数嵌入到模型参考自适应系统(MRAS)中以提高转速估算的精度。同时,本文对电机输出转矩还采用了前馈补偿策略以匹配周期性脉动负载来减小转速脉动。通过实验验证了所提出方法的可行性与有效性,实验结果表明,在脉动负载条件下该改进方法能够大幅降低转子实际转速与估算转速之间的误差。(本文来源于《电工技术学报》期刊2013年07期）

王玉梅[3]（2012）在《变频器在恒转矩负载调速系统中的设计与应用》一文中研究指出分析了带式输煤机恒转矩性能的通用变频器的选型,同时充分考虑低速、大转矩情况下为提高转矩提升能力而使电压补偿提得过高及过电流保护动作,必要时应将通用变频器的容量提高一挡,或者采用具有矢量控制或直接转矩控制的通用变频器。(本文来源于《煤矿机械》期刊2012年07期）

李为民[4]（2004）在《HC1A型斩波式内反馈交流调速装置在风机和泵类负载调速系统中的应用》一文中研究指出介绍一种调速平滑、高效率、高可靠性和低成本 ,运用斩波技术的交流调速—内反馈交流调速(本文来源于《电气传动自动化》期刊2004年02期）

### 无负载调速系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在采用无速度传感器控制的内埋式永磁同步电机(IPMSM)驱动周期性脉动负载调速系统中,为了精确地估算转子转速的脉动,提出了一种改进的转子转速估算方法。驱动系统采用转子磁场定向矢量控制和基于模型参考自适应系统(MRAS)的转子位置估算作为其基本的控制策略。通过JMAG软件对电机进行电磁场分析,得到了基于有限元方法的变参数电机模型,进而确定了随电机相电流和转子位置变化的电机参数值,将这些变化的参数嵌入到模型参考自适应系统(MRAS)中以提高转速估算的精度。同时,本文对电机输出转矩还采用了前馈补偿策略以匹配周期性脉动负载来减小转速脉动。通过实验验证了所提出方法的可行性与有效性,实验结果表明,在脉动负载条件下该改进方法能够大幅降低转子实际转速与估算转速之间的误差。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 无负载调速系统论文参考文献

[1].章友京.盘式异步磁力耦合器变负载调速系统的工作性能研究[D].江苏大学.2016

[2].史宇超,孙凯,郭彦,蒋晓华,黄立培.一种改进的内埋式永磁同步电机-脉动负载调速系统转子转速估算方法[J].电工技术学报.2013

[3].王玉梅.变频器在恒转矩负载调速系统中的设计与应用[J].煤矿机械.2012

[4].李为民.HC1A型斩波式内反馈交流调速装置在风机和泵类负载调速系统中的应用[J].电气传动自动化.2004

本文来源: https://www.lw00.cn/article/87d678cf0e3a503c25daf5b3.html