# 不规则钢筋混凝土框架结构论文-任晓阁

导读:本文包含了不规则钢筋混凝土框架结构论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:建筑扩建改造,RC-钢框架不规则混合结构,加固,抗震性能

### 不规则钢筋混凝土框架结构论文文献综述

任晓阁[1]（2018）在《钢筋混凝土—钢框架不规则混合结构加固和抗震性能研究》一文中研究指出考虑到水平向场地空间的限制,在既有结构顶部加层是扩建改造工程常用的方法之一。既有结构体系多为钢筋混凝土(Reinforced Concrete)框架结构,新增结构层则常采用施工方便、质量相对较轻的钢框架结构,因此,就形成了底部为RC框架,顶部为钢框架的RC-钢框架竖向不规则混合结构。该结构体系力学计算模型复杂,内力传递路径不清晰,依靠传统设计和分析方法不能满足基于性能设计思想。本文围绕火力发电厂机组脱硝改造工程,基于构件层面、结构层面以及构件层面和结构层面相结合的方式对既有RC框架进行加固,根据结构特征提出适用于竖向不规则结构的抗震性能分析方法,建立不同加固方式下不规则混合结构数值分析模型并开展抗震性能分析,根据结构地震响应参数系统地研究不同加固方法引起的竖向不规则程度对结构整体抗震性能的影响,为RC-钢框架不规则混合结构的加固设计和抗震性能分析奠定坚实的理论基础。研究工作的主要内容如下:(1)外包钢加固钢筋混凝土梁承载力和破坏模式研究。采用有限元软件ABAQUS建立与文献试验对应的有限元模型,验证材料本构模型、软件参数取值以及有限元分析结果的可靠性。利用建议的材料本构模型和软件参数取值分别建立采用外包钢加固的RC简支梁和框架梁有限元分析模型,系统地研究外包钢加固后RC简支梁和框架梁的极限承载力和破坏模式,分析缀板间距对外包钢加固效果的影响以及缀板抗剪强度折减系数的取值依据。(2)结构层面加固后RC框架抗震性能试验研究。设计制作采用强钢支撑(X型和倒V型)、弱钢支撑(X型和倒V型)和混凝土剪力墙加固的RC框架试件,并对试件开展低周反复荷载试验。通过ABAQUS软件建立试件的数值分析模型,并进行有限元分析。研究加固RC框架试件的水平极限承载力、初始抗侧刚度、滞回耗能能力、刚度退化和试件破坏特征等,对比分析不同加固方式对RC框架抗震性能的影响,探究采用强钢支撑加固RC框架结构的合理设计方法。(3)竖向不规则混合结构静力非线性分析方法研究。对静力非线性分析方法在竖向不规则结构抗震性能评估中的适用性进行研究,基于结构动力特性提出一种适用于竖向不规则结构静力非线性分析的侧向力分布形式。通过改变框架结构强度和刚度形成6个具有不同竖向不规则程度的混合结构,采用结构分析软件Perform-3D分别建立不规则混合结构模型,并对结构模型开展多种侧向力分布形式的静力非线性分析,与动力时程分析结果对比验证基于多振型侧向力分布形式的准确性。根据静力非线性分析得到的结构塑性铰开展规律和分布特征,探究竖向不规则程度对混合结构抗震性能的影响。(4)RC-钢框架不规则混合结构加固和静力非线性分析。根据构件层面和结构层面加固方法,结合实际火力发电厂改造工程中的RC-钢框架不规则混合结构,提出多个RC框架加固方案;通过Perform-3D软件建立采用不同方式加固的混合结构模型并开展静力非线性分析,得到混合结构模型的基底剪力—顶点侧移推覆曲线。通过对比分析结构模型的极限承载力、初始抗侧刚度、构件剪力分配、塑性铰开展顺序和分布特征等结构响应,评估不同加固方式下不规则混合结构的抗震性能。(5)RC-钢框架不规则混合结构动力时程分析。基于地震烈度和场地土类型选取合适数量地震波记录,对地震波进行调整使其满足不同地震强度等级的抗震分析需求;采用调整后的地震波对结构模型开展动力时程分析;通过层间能力系数对不同加固形式下RC-钢框架混合结构刚度和强度的竖向不规则分布特征进行初步分析;根据弹性反应谱计算得到结构模型顶点侧移和层间侧移角,并与动力时程分析结果进行对比,研究经验公式对竖向不规则结构变形计算的适用性;系统地开展不规则混合结构地震响应参数研究,对比分析采用不同方式加固的不规则混合结构抗震性能水平。(6)竖向不规则混合结构耗能分布和塑性损伤研究。对具有不同不规则程度的混合结构模型开展多级地震水平作用的动力时程分析,根据地震输入总能量和耗能分布特征研究累积滞回耗能对于不规则混合结构抗震性能的评估作用;基于改进的Park&Ang双参数损伤模型对不同地震水平作用下不规则混合结构的塑性损伤进行计算分析,研究刚度和强度的改变对混合结构整体损伤指数和层损伤指数分布的影响,揭示耗能损伤和变形损伤受地震强度等级和结构不规则程度的影响规律,为研究采用累积滞回耗能和损伤指数评估不规则混合结构抗震性能奠定基础。(本文来源于《浙江大学》期刊2018-04-01）

黄桦[2]（2016）在《平面不规则钢筋混凝土框架结构抗震鉴定及加固建议》一文中研究指出由于地震产生各种不同的波,会对各类结构产生不同的影响。就平面不规则钢筋混凝土框架结构的抗震鉴定及加固进行探讨,结合工程实例,通过现场检测、结构复核验算,得出抗震鉴定结论,并提出加固建议,旨在为同行的房屋抗震鉴定工作提供相关的参考。(本文来源于《建筑技术开发》期刊2016年05期）

陶正宇[3]（2016）在《T型不规则钢筋混凝土框架结构抗震性能分析》一文中研究指出随着我国经济的不断发展、城镇化进程的不断推进,为了迎合人们日益提高的审美需求,在满足建筑使用功能要求的前提下,建筑设计师更加倾向于设计不规则建筑。作为当前使用最广泛的结构形式,钢筋混凝土结构抗震性能的优劣直接影响着建筑的质量安全、人们的生命财产安全,对不规则钢筋混凝土结构进行抗震性能分析便显得尤为重要。本文主要是对T型不规则钢筋混凝土框架结构进行基于SAP2000结构有限元分析软件的弹塑性抗震性能分析。论文前半部分首先介绍了地震的产生和在我国的分布情况,接着对当前不规则结构的研究现状进行了阐述,最后介绍了建筑结构抗震的理论研究情况以及钢筋混凝土结构的发展现状。论文后半部分通过建立两个T型不规则钢筋混凝土框架结构模型,并对结构进行数值模拟分析:采用SAP2000分析软件对每种结构模型分别进行模态分析、反应谱分析、时程分析以及Pushover静力非线性分析,进而来评估T型不规则钢筋混凝土框架结构的抗震性能,为今后的工程设计提供一定的参考。本文主要做了如下几个方面的研究:1.通过模态分析,得到T型不规则钢筋混凝土结构的振型参数(自振周期、质量参与系数),判定结构的振型平动、扭转属性,进而对结构的抗震性能进行初步评估;2.对T型不规则钢筋混凝土框架结构进行双向地震作用下的反应谱分析,得到结构在双向地震作用下的地震响应,通过对楼层位移、层间位移角的计算分析,找出结构的薄弱层,进而判断结构抗震性能;3.按照规范要求,选择两条天然地震波El-Centro波、Taft波,一条人工地震波Lanzhou波,对两个T型不规则钢筋混凝土框架结构进行时程分析(线性时程分析、非线性时程分析),确定结构的薄弱层以及塑性铰的分布情况;4.对两个结构模型进行静力非线性Pushover分析,通过研究能力谱-需求谱曲线和塑性铰的发展过程,分析结构在弹塑性推覆分析过程的变形破坏过程,对结构的抗震性能进行进一步的判定。(本文来源于《安徽建筑大学》期刊2016-03-01）

周靖,陈秦,王慧英[4]（2014）在《钢筋混凝土框架结构竖向不规则参数的概率评估》一文中研究指出采用蒙特卡罗模拟方法分析钢筋混凝土(RC)框架结构竖向不规则参数的抗震控制效果。以底层和中间层竖向楼层承载力和刚度不规则的5层和10层RC框架结构为分析对象,考虑地震动输入的随机性,通过非线性动力时程分析确定结构的最大层间位移角,并分析其随竖向不规则系数变化的规律和超越极限状态水准的失效概率。分析结果表明:楼层竖向承载力和刚度不规则对结构最大层间位移角的影响较大,最大层间位移角随竖向不规则系数的减小而增大,底层不规则较中间层不规则的影响大,承载力不规则较刚度不规则的影响大;竖向不规则对结构地震反应超越极限状态水准的失效概率有显着的影响,失效概率随竖向不规则系数的减小而增大,竖向不规则系数越小失效概率越大;承载力不规则系数为0.7和刚度不规则系数为0.8可作为竖向不规则参数的抗震控制点。(本文来源于《建筑结构学报》期刊2014年03期）

门进杰,史庆轩[5]（2011）在《竖向不规则钢筋混凝土框架结构基于性能的抗震评估方法》一文中研究指出考虑结构在地震作用下不同反应阶段的动力特性,根据结构的振型分析,采用振型反应谱法,建立了结构在不同地震作用水平下的弹塑性需求曲线族,即结构的层间剪力-层间位移需求曲线,结合结构的能力曲线,提出了以楼层为研究对象的层间能力谱法。通过对一个竖向不规则框架结构的抗震性能进行评估,对层间能力谱法的使用方法和应用原理进行了详细的阐述,并与能力谱法果进行了对比,结果表明层间能力谱法可以有效的判别出结构的薄弱层、识别结构各楼层在地震作用下所处的受力状态。(本文来源于《振动与冲击》期刊2011年06期）

陈展图[6]（2010）在《某不规则超长钢筋混凝土框架结构的分析设计》一文中研究指出对某不规则超长钢筋混凝土框架结构进行分析设计,通过一系列措施如加强薄弱层、加厚楼板等,并通过Pushover分析及温度应力分析,验证该结构能实现大震不倒及抵抗温差变化的能力,确保了结构安全。(本文来源于《广东土木与建筑》期刊2010年11期）

蔡建辉[7]（2010）在《带BRB的不规则钢筋混凝土框架结构抗震性能研究》一文中研究指出中心支撑框架由于其抗侧刚度大,在高烈度区被广泛使用,而通常采用的普通钢支撑都存在屈曲问题,尤其在往复的水平地震作用下,支撑构件反复受压屈曲后刚度和承载力急剧下降。为了解决这一传统问题,相关学者经过多年的研究而提出一种不会屈曲的支撑构件,称为无粘结支撑(unbonded braces),又叫抑制屈曲支撑(buckling restrained brace)。屈曲约束耗能支撑是通过在普通钢支撑的外围设置钢套管和外包混凝土等约束机制,抑制支撑受压时的屈曲而不限制其受轴向力时的自由伸缩,使支撑在受拉和受压时都能表现出全断面屈服。遇到强烈地震时,构件通过滞回耗散主要的地震能量,起到了保护主体框架的作用。地震过后,主体结构残余变形小,修复费用低,即使个别支撑需要更换,也很方便。主要进行以下工作：1.针对高烈度区抗侧刚度与抗扭刚度不足的不规则钢筋混凝土框架结构,提出采用附加屈曲约束支撑形成新型的钢筋混凝土框架支撑体系,以满足层间位移角和扭转周期比的要求；2.根据不规则框架结构在扭转作用下的楼层位移的计算公式,结合本人的研究成果提出了通过布置屈曲约束支撑加固不规则的建筑结构的设计方法；3.对文中提出的计算方法计算结果应用ANSYS软件分析并应用叁种不同的地震波对结构在多遇地震和罕遇地震下进行了动力时程分析；4.屈曲约束支撑的布置形式会对结构减震效果以及扭转位移比和扭转周期比产生影响,目前还没有统一的方法确定支撑的最优布置,文中提出了布置支撑时应遵循的两个原则,并对布置结果进行了多遇地震下的时程分析。结果表明：通过附加屈曲约束支撑明显的改善了不规则混凝土结构的抗扭性能,结构的扭转周期比与扭转位移比有了大幅度的减小,在中震和大震下,屈曲约束支撑开始进入耗能工作,通过滞回消耗地震能量,有明显的减震耗能效果。同时通过不同模型对比研究,总结了屈曲约束支撑在框架体系中的布置原则,并给出屈曲约束支撑不同布置形式、不同布置位置的抗震特性,为屈曲约束支撑的设计提供可借鉴的依据。本文的研究内容及成果对将屈曲约束支撑在框架结构中的应用推广具有一定的理论和现实意义。(本文来源于《兰州理工大学》期刊2010-05-01）

门进杰,史庆轩,周琦[8]（2008）在《平面不规则钢筋混凝土框架结构基于性能的抗震评估方法》一文中研究指出从现行规范对平面不规则结构的限制条件出发,推导扭转角与扭转位移比的关系式,结合钢筋混凝土框架结构在不同地震作用水平下的层间位移角限值,建立平面不规则结构的层间扭转角需求曲线;依靠现有有限元分析程序计算结构构件的扭转角和扭转角能力曲线,提出平面不规则钢筋混凝土框架结构基于性能的抗震评估方法——扭转角能力谱法。通过算例对扭转角能力谱法的使用方法和原理进行阐述,建立平面不规则结构的评估曲线,分析结构不同楼层各构件的扭转变形性能。结果表明,扭转角能力谱法既可以一目了然地判别出楼层与楼层之间的扭转变形关系,又可以准确地判别出同一楼层各抗侧力构件的扭转变形性能,从而全面的实现各构件基于性能的抗震评估。(本文来源于《土木工程学报》期刊2008年09期）

门进杰,史庆轩,周琦[9]（2008）在《竖向不规则钢筋混凝土框架结构基于性能的抗震设计方法》一文中研究指出考虑结构在地震作用下不同反应阶段的动力特性,采用振型反应谱法,建立结构在不同地震作用水平下的弹塑性需求曲线族,即结构的层间剪力-位移需求曲线。结合结构的能力曲线,提出以楼层为研究对象的层间能力谱法。由结构的性能目标与位移延性的关系,建立性能目标与层间需求曲线的关系,从而得到考虑结构延性的层间需求曲线。通过计算分析表明,层间能力谱法可以有效的用于对竖向不规则结构进行基于性能的抗震设计,可以方便地对不同地震作用水平、不同性能目标的结构进行地震作用计算和配筋计算,并能控制结构在不同地震作用下的变形性能、塑性铰出现顺序及部位,与时程分析方法相比偏于保守,且比直接基于位移的设计方法具有明显的优势。(本文来源于《土木工程学报》期刊2008年09期）

王墩[10]（2008）在《基于ANSYS的不规则钢筋混凝土框架结构弹塑性时程分析》一文中研究指出由于建筑功能要求,场地限制等因素的影响,不规则建筑大量涌现。震害调查表明该类建筑结构在水平荷载作用下(风荷载、地震作用等)会发生平动扭转耦联反应,而平扭耦联是导致建筑结构破坏的主要因素之一。在阅读大量文献的基础上,本文指出:进行建筑规则性的判别,不仅应从几何规则性入手,更应从动力规则性出发,并探讨了结构动力规则性的实现途径;针对目前考虑扭转效应时所采用的偏心距方法,本文对“质心”、“刚度中心”、“刚心”概念及计算公式进行了分析和探讨,提出:“质心”应具有空间概念;“刚心”有别于“刚度中心”,也有别于“扭转中心”,为进一步的研究作有益的探讨。以质量偏心体系为研究对象,分析了平面长宽比约为1的计算模型由于楼板大面积缺失形成的平面不规则结构在罕遇地震作用下的扭转反应。选取具有代表性的计算模型,分析不同开洞情形下(开洞位置不同开洞率、同一开洞率不同开洞位置及同一开洞率同一开洞位置不同开洞形状下叁类)结构的平扭耦联效应,得到一些相关数据和结论。(本文来源于《新疆大学》期刊2008-05-29）

### 不规则钢筋混凝土框架结构论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

由于地震产生各种不同的波,会对各类结构产生不同的影响。就平面不规则钢筋混凝土框架结构的抗震鉴定及加固进行探讨,结合工程实例,通过现场检测、结构复核验算,得出抗震鉴定结论,并提出加固建议,旨在为同行的房屋抗震鉴定工作提供相关的参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 不规则钢筋混凝土框架结构论文参考文献

[1].任晓阁.钢筋混凝土—钢框架不规则混合结构加固和抗震性能研究[D].浙江大学.2018

[2].黄桦.平面不规则钢筋混凝土框架结构抗震鉴定及加固建议[J].建筑技术开发.2016

[3].陶正宇.T型不规则钢筋混凝土框架结构抗震性能分析[D].安徽建筑大学.2016

[4].周靖,陈秦,王慧英.钢筋混凝土框架结构竖向不规则参数的概率评估[J].建筑结构学报.2014

[5].门进杰,史庆轩.竖向不规则钢筋混凝土框架结构基于性能的抗震评估方法[J].振动与冲击.2011

[6].陈展图.某不规则超长钢筋混凝土框架结构的分析设计[J].广东土木与建筑.2010

[7].蔡建辉.带BRB的不规则钢筋混凝土框架结构抗震性能研究[D].兰州理工大学.2010

[8].门进杰,史庆轩,周琦.平面不规则钢筋混凝土框架结构基于性能的抗震评估方法[J].土木工程学报.2008

[9].门进杰,史庆轩,周琦.竖向不规则钢筋混凝土框架结构基于性能的抗震设计方法[J].土木工程学报.2008

[10].王墩.基于ANSYS的不规则钢筋混凝土框架结构弹塑性时程分析[D].新疆大学.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/87e31c9b56f7baf97d76223d.html