# 探讨电力安全工器具管理存在问题及解决方法何贺恩

（广东电网有限责任公司东莞供电局广东东莞523660）

摘要：近年来，电力安全工器具的预防性试验问题得到了业内的广泛关注，研究其相关课题有着重要意义。本文首先对相关内容做了概述，分析了电力安全工器具的预防性试验，并结合相关实践经验，分别从多个角度与方面就该课题展开了研究，阐述了个人对此的几点看法与认识，望有助于相关工作的实践。

关键词：电力；安全工器具；抢修

引言

电力安全工器具通常专指防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故或职业危害，保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。分为个体防护装备、绝缘类安全工器具、登高工器具、安全围栏和标示牌等几大类。安全工器具的好坏，直接影响着电力企业在生产过程中的人身安全和设备安全。因此，电力企业非常重视安全工器具管理，制定了一系管理规定，目的就是要规范安全工器具管理，确保使用过程中的安全。然而，在日常工作中，由于种种原因，安全工器具管理仍存在着许多问题，严重影响电力企业的安全运营。

1概述

一般防护安全用具是指防护工作人员发生事故的工器具，如携带型短路接地线、个人保安接地线、安全带、安全帽、导电鞋、护目眼镜、标示牌、临时遮拦等。此外，登高作业用的用具，如脚扣、升降板、梯子等也归入一般防护安全用具的范畴。

本文通过深入分析电力企业安全工器具管理中存在的问题，并结合日常工作，提出了相应的对策，对电力企业进一步规范安全工器具管理工作具有一定的借鉴作用。

2存在问题及原因分析

1、保存环境不符合要求

安全工器具的保管及存放必须满足国家、行业标准及产品说明书要求，建立安全工器具室，单独存放，且满足清洁干燥、通风避光等环境要求。然而，现实中，仍有部分企业的35kV变电站、基层供电所仍未按要求设置独立的安全工器具室，配备具有干燥功能的智能型安全工器具柜，无法保证安全工器具（特别是绝缘类安全工器具）的储存需要。

2、编号不规范

个别电力企业未按要求建立统一分类的安全工器具编号方法，工器具编号混乱。常用编号方式的有利用拼音缩写加数字进行标识，利用手写工具名称加数字进行标识，条形码标识等。其中，条形码标识是在近期才演变出来的，也只是在一些技术发达的地区才应用了RFID电子标识方式。甚至一些时候，每个省、每个地区，每个企业，每个班组都有自身的标示方法。部分企业没有根据相关的标准要求固定安全工器具的编号，为安全工器具的规范管理带来了一定的困难和麻烦。

3、帐、卡、物不对应

工器具都会用一张纸质的登记卡将各个安全工器具标识出来，在相应的登记卡上，将安全工器具名称、编号、试验周期、生产厂家等基本信息详细的进行登记。同时，建立相应的台账。但由于使用过程中，工器具新购、报废或丢失后，未能及时补充、完善相应的卡片、台账，致使帐、卡、物不对应。主要表现为：实际新购的安全工器具无相应的试验卡片、台账；已经报废或丢失的安全工器具在台账中仍然可以找到。

4、未按要求定期检查、试验

安全工器具直接关系作业人员的人身安全，因此，工器具本事的安全、可靠性就显得尤为重要。为确保安全工器具性能良好，所有安全工器具都必须通过国家、行业标准规定的型式试验、出厂试验和预防性试验，并定期检查。然而，在企业生产经营过程中，时常会出现因工作人员责任心不强，导致安全工器具漏试验或超期试验，定期检查工作也流于形式，致使工器具的缺陷和隐患不能及时发现，严重威胁作业人员安全。

5、未按既定流程领用、报废

长期以来，电力企业现场作业任务繁重，安全工器具使用频繁。部分作业人员怕麻烦、图省事，常常直接取用，未按要求严格履行领用手续，而在入库管理时，直接归还，存在管理不规范和归还记录缺失等问题。另外，对试验不合格或达到使用寿命的安全工器具也未按照一定的流程进行报废处理，而是另行存放或随手丢弃，导致废品积压或环境污染。

3具体的解决对策分析

3.1安全工器具分类

基本绝缘安全工器具包括电容型验电器、绝缘杆、绝缘隔板、绝缘罩、携带型短路接地线、个人保安线、核相器等。辅助绝缘安全工器具有绝缘手套、绝缘靴（鞋）、绝缘胶垫等。

一般防护安全工器具包括安全帽、安全带、梯子、安全绳、脚扣、防静电服（静电感应防护服）、防电弧服、导电鞋（防静电鞋）、安全自锁器、速差自控器、防护眼镜、过滤式防毒面具、正压式消防空气呼吸器SF6气体检漏仪、氧量测试仪、耐酸碱手套、耐酸服及耐酸靴等。安全标示牌括各种安全警告牌、设备标示牌等。变电站报据设备情况配备相关的各种安全工器具。

3.2标准化配罝

目前，安全工器具厂家不同，型号不同。比如验电器和绝缘杆有的两节，有的三节，而且长短不同。安全工器具柜的厂家型号也不同，使得一些安全工器具放不到工具柜里。通过标准化，可以使安全工器具的大小、尺寸统一，试验和编号标签的位罝一致，极大地方便对安全工器具的管理和使用。其次，新建站应按标准进行，每年试验不合格和损坏的安全工器具按标准进行更换。安全工器室应标准化建设，周围环境应淸洁、千燥，且安全工器具进出要方便。地面、墙面及天花板应采用防火和不起尘材料。安全工器具柜应具有温湿度自动控制功能，符合外形美观大方的要求。安全工器具室应保持通风干燥，室内的相对湿度应不人于70%，室内温度应保持在一15-35摄氏度的范围内。进行室内通风时，必须在干燥的天气下进行，并且室外的相对湿度不得高于75%通风结束后，应立即检査室内的相对湿度，并加以控制。

3.3规范化管理

在变电站安全工器具管理中，大力推进规范化管理。规范变电站各种安全工器具的标不一，使工器具编号明显清晰，验电器、绝缘杆，绝缘安全工器具的电压等级、试验日期的标志应完好合格。开展安全工器具定罝化管理工作，规范安全工器具放罝，使安全工器具有固定的存放处，并且应存放在淸洁千燥处，耍能够防潮、防结露。规范化管理各种标示牌，使各种标示牌的规格符合安全规程要求，并做到种类齐全、存放有序的同时人力开展变电站安全工器具规范化巡视工作，制定作业书和检杳卡，做到巡视有标准，检查维护有依据，保证巡视维护的质量。对于发现的损坏的、有安全隐患的工器具，要停止使用，尽快添购补充。保证按照规定的周期对各种安全工器具进行试验，合格后使用，不能超期使用，以保陣人身安企。

3.4提升管理理念

如今变电站特别是无人值班站数量增加，安全工器具配置的虽越来越多，工器具试验过程复杂，而运维人员却数量有限。原有的管理模式难以适应新的变化，变电站安全工器具管理的集约化成为发展趋势。现在，智能变电站、数字化变电站越米越多，小车开关、封闭式组合电器越来越多。变电站配置的安全工器具的数里在满足要求的悄况下，会适当减少。新的标准和规范要不断适应技术的发展。电力企业为了不断适应技术的发展，在不断积累、总结经验的基础上开发出新的工器具，比如在安全上器具管理方面，开发出车载安全工器具，大大减少了变电站配罝的工器具数量，降低了成本，提高了效率，同时也为安全生产打下坚实的基础。

4总结

总之，安全工器具是保证人身安全的重要工具。应通过对安全工器具的标准化、规范化管理，通过新技术、新模式的不断应用，来不断降低生产成本，减轻工作人员的工作负担，提高工作效率..夯实安全生产的基础。

参考文献：

[1]杨晓君.数据库技术发展概述[J]科技情报开发与经济，20U.21（3）：152-153，156.

[2]肖巍.KFID在电力安全工器具管理系统中的应用[[J].知识经济，2010（23）：109-110.

基金项目：

项目名称：新型结构改良绝缘扳手研制项目编号：031900KK52190152

本文来源: https://www.lw00.cn/article/88f2c94c311f60195337c3a8.html