# 织物经纬密度论文-颜柯,徐岚,陆雅婷

导读:本文包含了织物经纬密度论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:经纬密度,ARM架构,数字图像处理

### 织物经纬密度论文文献综述

颜柯,徐岚,陆雅婷[1]（2017）在《嵌入式织物经纬密度检测系统设计》一文中研究指出近年来,数字图像处理技术在纺织行业中得到了广泛的应用。为实现对织物经纬密度的高精度自动检测,以ARM架构处理器为核心硬件平台,配合Linux操作系统,设计了一套小型化、高精度的嵌入式织物经纬密度检测系统。该系统使用微型光学镜头采集织物图像,结合直方图均衡、频域滤波等多种图像检测算法,实现对织物经纬密度的高精度检测。硬件设计部分详细介绍了检测系统的系统框架与硬件结构;软件设计部分介绍了基于FIQ中断系统的高速CCD图像传感器驱动设计方案、综合多种图像处理算法的纱线密度检测算法等模块。实验表明,对于经典斜纹机织牛仔布,手动检测与自动检测的相对误差在1%以内,检测效果令人满意,设备可以批量生产。(本文来源于《电子测量技术》期刊2017年11期）

邓中民,孙永培,张勇[2]（2016）在《基于小波变换和形态学的机织物经纬密度检测》一文中研究指出探讨了小波变换和形态学在机织物经纬密度自动检测中的应用。提出先对机织物图像进行预处理,然后进行小波变换,重点研究了相关系数法在最佳重构层次选择中的作用,从而区分出经纱和纬纱信息,并运用数学形态学对二值化后的图像进行修正。最后探讨了平滑后条纹自动计数算法,并由此推导了经纬密度的计算方式。结果表明:该综合方法对平纹织物经纬密度检测的精确度较高,具有一定实用价值。(本文来源于《成都纺织高等专科学校学报》期刊2016年01期）

刘裕文,杜文琴[3]（2015）在《基于机器视觉的织物经纬密度自动检测研究》一文中研究指出为实现机织物密度的自动测量,设计了简单的图像采集装置以获得高清的织物图像.利用MATLAB编写算法,对织物图像进行图像灰度化、直方图规定化、中值滤波、灰度增强、带通滤波等处理,从而获得织物经纬方向的信息,得出机织物的经纬密度.实验表明,本算法不仅适用于纯色织物,也适用于一些简单的印花织物,与人工检测结果相比,机器检测结果的相对误差均在2%以内,假设检验结果说明算法具有较高的可信度和稳定性.(本文来源于《五邑大学学报(自然科学版)》期刊2015年02期）

赵训明,邓中民,冉友廷[4]（2011）在《基于小波变换的机织物经纬密度自动检测技术》一文中研究指出探讨了小波变换在机织物图像处理方面的应用,通过使用多层小波分解与单层细节重构,实现了对机织物经纬密度的自动测量;提出了一种利用最大相关系数算法自动确定小波重构层数的新方法,可使结果更客观、准确。(本文来源于《纺织科技进展》期刊2011年05期）

周利兵,刘莉[5]（2010）在《织物经纬纱线密度的自动测量》一文中研究指出本文提出了一种通过分析织物图像经纬向一维频谱测量织物纱线密度的方法,该方法通过数码相机获得织物样品的数码图像,经过图像倾斜校正、局域抽样和相应图像预处理分离出图像经纬向灰度分布,再经过一维离散傅立叶变换获得图像经纬向的空间频谱,根据频谱分布确定织物经纬纱密度。试验证明该方法是行之有效的,设计的测量系统测量精度高速度快,具有实际应用价值。(本文来源于《科技信息》期刊2010年26期）

柯维,张长胜[6]（2010）在《织物经纬密度测量的研究进展》一文中研究指出介绍了当前织物经纬密度测量的技术手段和国家标准,综述了当前国内外织物经纬密度自动测量的研究现状和进展以及投入应用的测量仪器的情况,并对新的测量仪器进行展望。(本文来源于《现代丝绸科学与技术》期刊2010年04期）

庞明军,段亚峰,陈晓娇,冯仑仑,刘洪太[7]（2009）在《汽车安全气囊用长丝织物的经纬密度设计》一文中研究指出汽车工业快速发展,安全气囊织物应运而生。查阅资料,整理汽车安全气囊锦纶长丝织造经纬密度值,套用方平织物经纬密度设计公式,获得参数C值。(本文来源于《江苏纺织》期刊2009年09期）

奚莺,陈南梁[8]（2008）在《亚麻/聚丙烯织物的经纬密度对其增强热塑性复合材料性能的影响》一文中研究指出以亚麻纱线作为芯纱,PP长丝作为外包纱,利用花式捻线机纺成聚丙烯纤维/亚麻包覆纱,再织成平纹机织布,最后热压成复合材料层板。板材拉伸性能测试结果表明,随着纬纱密度的增大,经向的拉伸强度和拉伸弹性模量随之减小,而纬向的随之增大;随着经纱密度的增大,经向的拉伸强度和拉伸弹性模量也随之增大,而纬向的却随之减小。(本文来源于《产业用纺织品》期刊2008年12期）

李丽丽[9]（2008）在《织物经纬密度的数字化分析系统》一文中研究指出织物是由经纱和纬纱交织而成的,通过织物的扫描图像,可以发现经、纬两个方向上纱线与纱线之间的间隙的亮度信号有明显的变化规律。利用此规律,可以确定织物图像上经纬纱线的位置,分割经纬纱线,从而求出准确的经纬密度。(本文来源于《纺织科学研究》期刊2008年03期）

李洁[10]（2008）在《利用各种织物组织及经纬支数、密度的变化开发织造新产品》一文中研究指出透过服装的发展对面料提出了多样化需求,本文就利用各种织物组织及经纬支数、密度的变化开发织造新产品作了介绍。(本文来源于《“常纺院杯”全国织造新产品开发学术研讨会暨2008织造年会论文集》期刊2008-09-01）

### 织物经纬密度论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

探讨了小波变换和形态学在机织物经纬密度自动检测中的应用。提出先对机织物图像进行预处理,然后进行小波变换,重点研究了相关系数法在最佳重构层次选择中的作用,从而区分出经纱和纬纱信息,并运用数学形态学对二值化后的图像进行修正。最后探讨了平滑后条纹自动计数算法,并由此推导了经纬密度的计算方式。结果表明:该综合方法对平纹织物经纬密度检测的精确度较高,具有一定实用价值。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 织物经纬密度论文参考文献

[1].颜柯,徐岚,陆雅婷.嵌入式织物经纬密度检测系统设计[J].电子测量技术.2017

[2].邓中民,孙永培,张勇.基于小波变换和形态学的机织物经纬密度检测[J].成都纺织高等专科学校学报.2016

[3].刘裕文,杜文琴.基于机器视觉的织物经纬密度自动检测研究[J].五邑大学学报(自然科学版).2015

[4].赵训明,邓中民,冉友廷.基于小波变换的机织物经纬密度自动检测技术[J].纺织科技进展.2011

[5].周利兵,刘莉.织物经纬纱线密度的自动测量[J].科技信息.2010

[6].柯维,张长胜.织物经纬密度测量的研究进展[J].现代丝绸科学与技术.2010

[7].庞明军,段亚峰,陈晓娇,冯仑仑,刘洪太.汽车安全气囊用长丝织物的经纬密度设计[J].江苏纺织.2009

[8].奚莺,陈南梁.亚麻/聚丙烯织物的经纬密度对其增强热塑性复合材料性能的影响[J].产业用纺织品.2008

[9].李丽丽.织物经纬密度的数字化分析系统[J].纺织科学研究.2008

[10].李洁.利用各种织物组织及经纬支数、密度的变化开发织造新产品[C].“常纺院杯”全国织造新产品开发学术研讨会暨2008织造年会论文集.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/88f8be8c58652d29f59d6c11.html