# 房屋建筑结构设计中应用优化技术探讨杨学莲

天津市规划和自然资源局宝坻分局天津301800

摘要：进入新时代以来，在我国经济发展的影响下，建筑市场也在不断增强其竞争力，以便在激烈的市场竞争中处于不败之地，由此也越来越重视房屋建筑问题。通过房屋建筑结构设计优化，使房屋建筑质量明显得到提高。本文从房屋建筑结构设计中应用优化技术的原则及特点入手，并详细阐述了房屋建筑结构设计中优化技术的应用要点，为今后房屋建筑结构设计的研究提供了必要参考。

关键词：房屋建筑；结构设计；优化技术

引言

经济社会的快速发展，使人们对于房屋建筑工程的要求越来越高，为满足人们对居住环境的高标准和严要求，国家对房屋建筑行业的监督、管理工作力度也在不断加强。而房屋建筑结构作为确保建筑使用寿命、功能性、美观性的重要基础，也开始受到越来越多的关注。采取有效措施优化房屋建筑结构设计，提升建筑安全性、经济性等成为越来越多人关心的问题。

1房屋建筑结构设计中的应用优化方法探究的价值

房屋建筑结构设计，是指对房屋中房梁、墙体、以及支撑柱等核心建筑构件部分进行科学设计，以实现房屋建筑结构的优化配置，进而为项目施工建设资源综合调配提供可靠的参考依据。由此，对房屋建筑结构设计要点的把握，为国内房屋施工建设工作的自主优化提供技术参考。同时，房屋建筑结构设计时，需要从房屋结构设计合理性、施工材料、以及施工技术等问题多方面考虑，由此，把握房屋建筑结构设计优化方法，自然也是较好的项目建筑资源综合调节的过程。以上两方面，是关于房屋建筑结构设计中的优化要点把握的理论价值所在。

2在房屋建筑结构设计中应用优化技术的作用

在房屋建筑结构设计中应用优化技术主要有两个方面的作用，分别是保证房屋建筑安全、降低房屋建筑成本，下面分别进行详细论述。

2.1优化房屋建筑结构设计中的技术有利于降低房屋建筑成本。在房屋建筑结构的设计过程中，满足基本的功能性、安全性、美观性的同时，还要考虑它的经济性。房屋建筑结构设计过程中应用优化技术可以优化房屋建筑结构，从而减少原材料的数量，同时提高材料的利用率，降低材料成本；与此同时采用优化技术还可以缩短房屋建筑工期，减少人力成本和时间成本。因此在房屋建筑结构设计中应用优化技术意义重大。

2.2房屋建筑工程需要在满足环保要求的前提下开展工作，房屋建筑结构设计优化技术可以有效响应可持续发展要求，推动我国建筑行业向绿色、环保、节能、降耗的方向不断发展。

2.3站在居住安全的角度分析，设计人员在房屋建筑结构设计优化时首先考虑的是居住安全这一要素，而不是以企业效益为追求的总目标，从而对施工质量和材料都降低了要求。居住与人们的生命财产安全息息相关，不得有任何失误。所以，房屋建筑结构设计中应用优化技术的一个主要特点就是安全性。

2.4优化房屋建筑结构设计中的技术有利于房屋建筑安全性、美观性和功能性。房屋建筑结构设计中应用优化技术可以对房屋质量进行前期校核，避免不合理的设计结构的出现，提高了房屋建筑结构的安全性，与此同时，应用优化技术还可以弥补设计中的不足，提高设计的美观性，更好的保障房屋建筑的各项功能的良好结合。

3房屋建筑结构设计优化技术的应用

3.1结构体系的优化

现代建筑的功能和造型具有一定的复杂性。结构体系的优化主要是指在满足建筑功能及造型的要求，满足规范要求的前提下，通过合理的结构布置来合理地节约工程造价。结构体系对造价的影响很大，应加强重视。应根据建筑功能合理选择结构体系，应选择比较规则的平面和立面方案，尽量避免出现平面及立面不规则的结构布置。

3.2优化基础结构

房屋建筑基础可分为桩基础、筏板基础、柱下独立基础等，在这里以桩基础为例，将其分为两类，如果施工中对灌注桩质量控制得当，那么会加大操作的复杂性，如果能符合沉降的标准要求，预制桩施工就能顺利进行。要避免土壤对桩身造成摩擦损害，可以用较长的预制桩。由此可见，房屋建筑结构设计时基础的合理选择有利于结构优化，同时也能节约建筑物成本。

3.3有效的控制建筑材料

建筑材料对建筑物的质量影响极大，严格控制建筑材料的质量可以有效达到控制建筑质量的目的。根据不同的建筑结构，需要选择不同的建筑材料，达到物尽其用的目的。建筑材料质量需要安排专业的材料质量检测人员进行检测，入场前对质量需要进行进一步检测，合格才能进入施工场地。钢筋作为主要的施工材料，在选择过程中需要同时考虑到钢筋的硬度和韧性，保证钢筋在能够承受较大压力的同时，还不会断裂。

3.4设备、结构协调的优化

房屋建筑中给排水、电气及暖通专业有很多管线。如果管线都在结构梁下，势必会影响净高。结构设计师需分析判断哪些管线可在结构梁留设套管。暖通专业的风管一般比较粗大，无法从结构梁内穿过，结构专业需配合暖通专业，风管上方的梁高应尽量减小，可适当加宽，满足承载力要求。

3.5利用计算机以及其他数字信息技术

由于新技术成果不断出现，已经彻底改变了人们的生产和生活，同时也积极影响着房屋建筑行业。而计算机技术的出现能提供给房屋建筑结构设计优化更多的帮助，例如：为了检测结构设计的相应改动所取得的成果是否令人满意，就可以利用数据模型模拟。如，建筑工程中为了提高施工质量，应用的BIM技术就利用了该原理。计算机技术既可以优化房屋建筑结构设计，还可以分析和模拟结构承受力、施工材料的配比数据等，设计人员将所得的数据与自身经验相结合，最终的一定能得到一个有效的房屋建筑结构设计优化成果。所以，要掌握房屋建筑结构设计中优化技术，就要先学习和了解计算机信息技术，这对提高优化工作质量具有重要意义。

3.6在房屋建筑结构中的应用

3.6.1合理选取设计参数。设计人员为了提高设计方案的科学性和合理性，一般会对大量的相关参数进行选取，如何选取会给该工作带来一定的难度，这个过程中，可能出现个别构件算不过，也可能出现侧向位移算不过，还可能出现抗震算不过，如果使用优化技术，能够实现快速找到目标点的目的，之后实施设计工作，不但提高了设计效率，同时节约了工程造价。

3.6.2优化设计函数。房屋建筑设计人员需要对多个相似的设计函数进行分析、总结，从而获得最终所需的目标函数并对此进行优化设计。

3.6.3比较施工条件。综合考虑各种施工条件，对优劣施工条件进行充分分析，在满足相关设计规范的前提下，实现房屋建筑结构的最佳化，从而保证房屋建筑的安全性和稳定性。

结语

通过上述分析可知，优化房屋建筑结构设计能提高施工质量，还能降低施工企业的成本支出，获取更大的经济效益，也确保人们的生命、财产安全。目前，我国还有很多房屋建筑施工企业没有掌握充足的优化技术。为了解决这一问题，相关企业与工作人员就要高度重视结构优化设计工作，在工作过程中不断进步，提高技术水平，并树立主人翁意识，解决好各类问题。目前，我国对优化技术在房屋结构设计中的应用还处在一个探索阶段，房屋结构设计者们要加强工程实践，降低工程成本，使优化技术能真正发挥作用。

参考文献：

[1]热赛提•米拉提汗.房屋建筑工程结构设计的分析研究[J].农家科技，2011（S1）：17~18.

[2]朱金坤，刘斌，贺星新，马中华.房屋建筑结构设计中节能及环保体现策略[J].科技经济导刊，2018，26（31）：80-81.

[3]高峰.探讨房屋建筑结构设计的经济性及优化技术的应用[J].工程建设与设计，2019（06）：3-4.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8949d1806af016a8184cc41b.html