# 浅谈酒泉体育馆工程后浇带施工技术

中铁二十一局集团第二工程有限公司甘肃省兰州市730030

摘要：后浇带的范围是很广泛的，如高层建筑主体与裙楼的连接，框架结构或超长多层的混凝土的收缩应力与混凝土的收缩变形也可以应用后浇沉降带或后浇收缩带。所以，应当重视后浇带的施工，严格按照设计要求做出后浇带预留，同时按照规范要求浇筑混凝土，在浇筑前清理干净表面，并对钢筋进行处理，之后再浇筑混凝土。

关键词：建筑工程；后浇带；施工技术

1后浇带施工的功能作用分析

1.1工程概况

本项目位于酒泉市风电大道南侧、清泉路东侧。总建筑面积39438.77㎡。本项目拟建1栋3层体育馆，酒泉体育馆是地下一层，地上三层，其中负一层部分区域设置人民防空地下室，结构体系采用框架结构。体育馆大屋面为大跨度的钢结构，结构形式为空间网架，柱子为混凝土柱子，采用橡胶支座与混凝土柱连接，使得钢结构和下部混凝土结构连为一体。

1.2后浇带施工的功能作用

本工程设置沉降、温度后浇带和收缩后浇带。（a）收缩后浇带、温度后浇带：在两侧混凝土龄期达到60天，并经设计同意后浇筑；（b）沉降后浇带：在主体结构顶板浇筑14天后，提供沉降观测数据，经设计同意后浇筑。

后浇带施工可以有效的避免由于温度应力而造成的混凝土构件收缩裂缝。后浇带的施工包括收缩带、后浇温度带以及沉降带等，主要是为了降低混凝土的温度应力，避免钢筋混凝土的变形收缩以及各跨度之间的不均匀差异沉降。后浇带施工可以有效的避免建筑工程之间出现差异性的沉降。具体的施工中，将不同的部分隔离，当主体结构在施工完成后，就可以进行施工缝的混凝土浇筑，从而将其余整体进行连接。一般情况下，混凝土浇筑后，其强度在逐渐增加的过程中会出现一定程度的收缩现象。这一收缩现象基本上都会在混凝土浇筑施工结束后的1～2个月内结束，同时混凝土结构会经常受到温度变化的影响。当混凝土结构内的收缩变形受到束缚时，混凝土的内部产生较强的温度应力，其值一旦超过混凝土构件能够承受的极限值，将会出现施工裂缝。如果在施工前期预留出后浇带，混凝土就可以在施工中进行自由的收缩反应，极大的降低了温度应力的作用。建筑施工设计时，基础设计、裙房结构以及主体结构，虽然是一个整体，但是在施工中要对建筑本身对地基的重力作用进行认真考虑。场馆建筑会给地基带来一定程度上的差异沉降，因此要在施工中进行后浇带的设置。施工设计时，不同部分可以通过后浇带进行分隔开，然后按照沉降的具体量来对浇筑量和时间进行衡量与计算。在设计后浇带之前，要对基础与裙房结构的强度进行认真的计算与核对，还要计算将其与其他部分连接成一个整体后所引发的沉降内应力。施工的时候首先要进行主体结构的施工，然后再进行裙房结构的施工，最后才是后浇带的施工。

2建筑工程后浇带施工技术

2.1后浇带浇筑工作

后浇带应采用填充用膨胀混凝土浇筑，且混凝土强度≥C30。浇筑时温度宜低于两侧混凝土浇筑时的温度。在条件允许的情况下，后浇带应在低温时封闭。后浇带在浇筑混凝土时候，首先要清理干净后浇带中的杂物，除去软弱混凝土层和表层疏松的砂石，同时把两边的混凝土凿出凹痕，之后清洗干净，使两边的混凝土保持湿润（时间控制在24小时左右），并涂上界面剂。这是为了方便混凝土浇筑之后收缩变形，要控制好温度，一般要与两侧浇筑的混凝土温度低一些，这些需要专人负责。

2.2收缩后浇带与沉降后浇带

通常状况下，收缩后浇带是为了杜绝混凝土收缩过程中应力太大而造成建筑物开裂，因此在浇筑混凝土的2月后，可以认定它的收缩变形已经完成了60%左右，就可以对后浇带范围进行封闭浇注施工。沉降后浇带是为了杜绝主体与低层裙楼间沉降差异太大而造成交接位置混凝土出现开裂，可以在主体结构封顶结束后开展后浇带封闭浇筑，也就是说要保证结构主体先施工，使主体结构与低层裙楼的沉降差被释放，也可以经过沉降观测办法，确认主体建筑物的沉降量适合的时候，对场馆建筑主体后绪施工可以预估，允许场馆主体与低层裙楼间有一定的沉降差，但必须在可控制范围内，同时也能够提前对后浇带混凝土进行封闭施工。

2.3后浇带的支护

后浇带封闭施工前，要事先在设计图纸上的对应区域标明哪些区域不可以堆放设施及杂物，同时要做好后浇带两边的支护，尤其是现在许多建筑工程中，在混凝土浇注施工当中使用的模板系统会被很快拆除，因此要格外注意后浇带周围的支护系统的质量，杜绝在模板拆除中产生变形和支撑松动等情况造成后浇带附近楼板结构产生开裂。

2.4后浇带底板施工

针对底板后浇带的施工，通常会铺设侧模支护体系（由3层钢丝网组成），混凝土楼板骨架使用的是钢筋材料。为了使主体结构的施工质量有保障，在后浇带范围中的钢筋骨架不能与底板钢筋焊接在一起，后浇带封闭浇注前，不能让钢筋骨架长时间泡在水中，同时为了杜绝杂物和污水进入后浇带，可以应用一些有效的保护措施，就比如，于底板后浇带的周围砖砌一个高0.12米，宽0．06米的墙，砖墙转角与底板板面接连区域选择水泥砂浆进行涂抹，于砖墙上部分采用胶合板对后浇带范围做好封闭保护。

2.5后浇带混凝土养护

在混凝土浇筑成形之后，要做好湿润养护工作，后浇带的养护时间不少于28天，后浇带周围做好维护栏杆，杜绝踩踏或钢筋污染等情况。如果需要拆模，在拆模后所有区域要涂好混凝土养护液。在后浇带封闭之前，为了确保结构的安全，不能拆除模板的支撑，且不应采用拆除后重新顶紧的方式。在后浇带周围做好临时支护，另外在后浇带周围不能堆放施工材料及设置。

2.6做好防水措施

针对地下室后浇带的防水措施，这是后浇带施工最重要的部分。底板和外墙后浇带与两边混凝土接缝位置的防水采用的是把钢板止水带设置在后浇带中间部分，止水带宽为30厘米，厚为0．3厘米，内置和外露部分均为15厘米。根据后浇带的通长来设置钢板的长度，施工过程中为了与差异沉降等相抗衡，在底板后浇带下面可以设置钢筋混凝土抗压板。

结束语

酒泉体育馆工程当中，许多地下室的内外墙、顶板和底板等都应用了后浇带施工技术。这种技术在建筑工程中被广泛运用，可以在较短时间内释放混凝土浇筑后的约束力，但是，假如在施工过程中不依照施工设计和规范来操作，是很容易出现质量问题的，就比如渗漏开裂，甚至对建筑物的安全造成威胁。

参考文献：

[1]刘树宝，亓文红.建筑工程后浇带施工技术浅谈[J].建材与装饰，2016，03：18-19.

[2]许蕾.刍议建筑工程中后浇带施工技术[J].科技创新与应用，2016，16：263.

[3]刘明生.建筑工程后浇带施工技术要点分析[J].民营科技，2016，08：144.

[4]薛红星.浅谈后浇带施工技术在房屋建筑工程中的应用[J].四川水泥，2016，09：190.

[5]邓守银.浅谈建筑施工中后浇带施工技术的应用[J].门窗，2016，10：116.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8964b7d41f017f40f721a940.html