# 变电运行中的继电保护问题分析杨琦璐

1国网浙江嵊泗县供电公司浙江202450；2国网浙江武义县供电公司浙江321200

摘要：经济社会的快速发展，对电力系统的负荷需求日益增大，为了保障电力的稳定性，需要使用继电保护技术。伴随科技水平的提高，继电保护技术有了持续的改进和完善，为电网系统运行的稳定性和安全性提供了保障。电力企业作为国民经济的支柱产业，是稳定地区经济社会发展的重要保障。因此，需要高度重视变电运行中的继电保护工作，以提高电力系统供应的安全性能，增加企业的经济效益。文章主要分析了变电运行中的继电保护问题，提出了相应措施。

关键词：变电运行；继电保护；措施

变电运行是电力系统的重要组成部分，能否安全、可靠、稳定的运行直接影响电力系统的运行状态和供电质量，而继电保护是变电运行系统安全、稳定运行的重要保障。根据相关文献研究可知，近年来很多电力安全故障都是由于继电保护方面的原因造成的，对变电运行继电保护相关技术性问题进行研究十分必要。

1继电保护的相关概念

1.1继电保护的定义

继电保护是通过对电力系统故障及其运行状况进行分析研究，继而提出相关解决方案的反事故自动化措施。由于在保护电力系统和元件时，曾采用有触点的继电保护器使其免受损害，所以叫作继电保护。继电保护的基本任务是在电力系统出现异常状况时，在可能实现的最小区域和最短时间内自动切除系统中的故障设备，减少设备的损坏和降低对周围地区电力的影响，可以让相关人员根据其发出的信号对异常状况的根源进行排除。

1.2变电运行继电保护装置的基本要求

1.2.1选择性

当配电网运行过程中出现故障时，继电保护装置能判断出发生故障的区域，并将其隔离，确保其他没有发生故障的区域能继续正常运行。

1.2.2灵敏性

继电保护装置要极具灵敏性，通常使用灵敏系数来衡量其灵敏程度。在继电保护装置保护的区域内，当该区域内的线路发生短路故障时，不论发生短路区域的位置和性质如何，继电保护装置都不能产生拒绝动作；同时在保护区域以外的范围内发生故障时，继电保护装置又不能出现误动作。

1.2.3速动性

速动性是指继电保护装置在判断到电力系统发生故障需要动作时，能及时、迅速的切除故障，以确保其他未发生故障区域的线路能正常工作。要求继电保护装置的速动性是尽量缩短切除故障时间以最大限度的减小短路电流对电力设备造成的损坏程度，加快系统电压的恢复，为其能够顺利实现自启动创造有利条件，除此之外，继电保护装置速动性还能提高发电机并列运行的稳定性。

1.2.4可靠性

电力继电装置在变电运行中具有重要作用，若不能确保其可靠性，就可能成为扩大事故甚至造成故障的根源。为了确保电力继电装置动作的可靠性，在对变电运行继电保护装置进行设计、整定计算及安装调试方面必须正确无误。继电保护装置的各个元件要求质量过硬、维护得当、系统简化有效，以提高动作的可靠性。

2继电保护问题

2.1开关设备问题

随着时代经济的发展，配电设施的升级，当今多数配电都在开关站建立，这些开关站高负荷密集容易出现危险。供电一般流程都是变电所通过开关站再通过变压器来供电，当供电系统人员采用负荷开关进行继电保护时选择了不舍当的开关设备或供电系统的出口线等开关设备出现故障时，或者开关设备超负运转就会出现跳闸停电等电力故障问题。

2.2电流互感饱和问题

在继电保护系统内部，将大数值电流转化为小数值电流的设备叫做电流互感器，配电设施负荷不断增容，当系统短路时，互感器会因第一次电流过大而第二次过低导致电流饱和，从而使定时限流保护装置失灵，同时电流互感器因为饱和影响供电系统于运行，引起停电事故。

2.3电网运行问题

相比外国来说我国电网结构较为薄弱，且用电量大，电网内部长期不能松缓，大量的需求但是供电量不足，配备电量与需求量不平衡，所以常常出现缺电或负荷的现象。电力系统运行不完善，由于设备原因电网运行缺乏效率，缺乏行之有效管理体系，线路排查与日常维护检修不够，引发了线路短路与元件故障。

2.4电机设备问题

在我国供电系统中大多数电机保护设备都比较陈旧。造成了继电保护要求无法达到，难以满足供电系统运行需求。而当继电保护实际运行时，由于设备老化或设备元件质量未达到供电系统要求与标准，造成电机出现停止工作的现象。导致供电系统出现故障，继电保护出现问题。

3提高继电保护的措施

3.1制定预防方案

所谓预防就是在源头上排除故障问题，在生产继电保护装置时，要汇集所有相关信息，掌握数据和数据处理的安全性。通过前期的信息收集，对可能发生的情况进行预测，并提前制定好解决方案，以预防的方式来消除故障问题，及时让相关人员按照方案措施进行解决。

3.2提升智能水平

继电保护的智能化可以提升继电保护装置的可靠性，其要依靠技术的创新。电力系统已经运用了一些比较先进的技术和理念，但是智能化的应用还需要进一步提升，如针对可以加强对于屏蔽和不连续等方面隐患因素的控制，可以通过逻辑思维能力，迅速解决故障。

3.3跟踪运行情况

通过对继电保护设备运行情况的了解，及时掌握设备实际的运行状态，根据实际情况做出相应的判断，制定相关的解决措施，以便能够在出现故障现象时能第一时间针对问题进行解决，保障设备的安全稳定运行。

4变电运行继电保护技术性问题研究

4.1智能告警及事故信息处理技术

要确保智能化变电运行的安全性和可靠性，必须对其在运行过程中的复杂性、动态性网络信息进行有效的处理，以便及时、迅速的发现和处理异常状况，确保变电站稳定运行。由此可知，智能告警和信息处理技术就显得极为重要，智能继电保护技术在工作时既要对变电站的实时运行状态进行24小时不间断监控、运行维护，对获取到的实时数据信息及时进行更新和共享。一旦变电站在运行过程中出现故障，智能继电保护技术能迅速做出判断并及时进行处理，同时通过对实时状态数据信息的监控，能及时发现异常状况并自动进行报警，为变电站的决策提供相关信息。总之，智能继电保护技术在变电运行中起着十分重要的作用，不仅能对变电运行的实时状态进行检测并收集实时数据信息，对发生的异常现象进行告警，还能对发生的故障进行判断和处理，有效确保变电运行的可靠性和稳定性。

4.2继电保护的自适应应用

继电保护的适应性可以通过及时排除电力生产过程中出现的故障，简化人工操作程序，提高电厂的经济效益。通过继电保护对多种故障的适应性运用，可以延长电气设备保护时间，提高使用寿命，减少维修成本。继电保护的自适应通过降低故障发生保障电力正常运行。

4.3继电保护的实际应用

在检验继电保护装置时，需要加强对其进行升流实验和整组实验，确立这两方面工作才能保障定值、定制区、固定拔插件、二次回路接线等。在定期检验工作的过程中要做好相关的准备措施，因为一些情况（如在遭遇设备预热、检验完成、投入运行但却没有负荷情况等）会导致无法执行符合要求的采样值打印和测量工作。加强这些方面的注意事项，才能更好地保障继电保护的顺利运行。

5结语

电力安全是变电运行的中心任务，保证变电运行安全稳定的核心技术就是继电保护技术，继电保护以其可靠性和及时性的特点在维护电网安全稳定运行发挥着重要的作用。因此，在变电体系的运行中，要强化继电保护装置的应用，通过分析继电保护的相关问题，深入了解继电保护的作用，实施相关继电保护措施，保障电力系统的安全稳定运行。

参考文献

[1]巩天晓，许宏光，杜强，等.变电运行中的继电保护问题探析[J].商品与质量，2015.

[2]项桂飞.变电运行中继电保护问题的探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2015.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/899496d04644ee825783f7e8.html