# 机电安装工程电气施工关键工序控制与管理措施探讨尤飞虎

河北省安装工程有限公司河北石家庄050050

摘要：我国机电安装工程主要包括电气、自动化、消防及管道设计等在内的专业技术，其涉及的技术和知识比较到，电气施工是其重要内容，对整个工程项目的质量有深远的影响。随着现代信息技术的不断发展和科学技术的更新，实现建筑功能想信息化和现代化已经成为一种发展趋势。

关键词：机电安装工程；电气施工；关键工序；管理措施；

社会经济及科学技术的不断发展，建筑行业的工程施工技术也在不断的改革和创新。机电安装工程是建筑工程的重要组成部分，其中的电气施工也是整个工程重要的分部工程之一。

一、电气施工关键工序分析

完整的工程施工，其工序具体包括施工准备、施工安装阶段和后期的竣工验收等。

1.施工准备阶段。在电气施工前，需要准备好施工所需要的技术、物资人力等各方面的条件，从而保证施工能顺利进行，这些准备条件是电气施工的基础和前提。当然，施工前期的准备工作，是一个整体的系统性工作，需要结合施工图纸，施工的具体要求和标准，并针对施工不同阶段的每个具体环节，做好充足的准备。前期的准备工作具有复杂性和频繁性。

2.施工安装阶段。其具体工作内容包括电缆电线的保护管及支持固定件的埋放，电气设备及电气设备运行的相关设备的安装等，随着土建工程的实施，还需要对必要的设备进行安装测试。施工安装阶段对整个工程的质量会有直接的影响，因此，施工安装的每一个步骤和环节都要严格按照施工工艺的要求进行，且在每个步骤完成后，要及时进行检查，这是保证其质量的要求。

3.竣工验收阶段。在工程项目完成后，施工单位首先要按照自己的标准，对工程质量先进行检查评定，随后，再由相关质量检测单位一同对工程质量进行检测，判断其是否合乎标准，并对评判的结果按照正规程序进行确认。

二、电气施工中关键工序的控制与管理措施

1.原材料的控制与管理。电气工程的内容较广、涉及的工序较多，在施工中用到的设备以及材料种类较为多样，而且电气施工的每一个环节都紧紧相连，如果由于施工原材料的问题导致工序无法正常开展，不仅会延误工期，给施工单位造成一定的利益损失。同时施工原材料的恶质还将直接影响到整个工程的质量，对公司名誉造成不良影响，还将直接影响到民生，例如“西安地铁电缆事件”。因此，对每一项工程所用到的材料进行控制与管理也是整个工程中的一道关键工序。使用前应注重材料的选择，包含材料品牌的选择，型号规格的选择。后期由于电气设备在使用过程中经常会出现故障，某些原材料也会出现一些问题，从而影响工程的顺利开展，为了预防这一系列问题的发生，负责人需要定期对各种设备和材料进行检查，并对出现裂变的材料或故障设备进行处理和修复，从而确保工程的顺利进行，并提高工程质量。

2.管线铺设的控制与管理。电气施工中管线铺设是最为关键的一项工序，因为它关系到整个电气工程的施工过程。由于这是一项合理性、协调性要求较高的工序，如果管线铺设不合理或者与建筑的其他设计不协调，就会导致建筑工程失去部分重要的功能。因此在施工过程中，技术人员必须要从以下三个方面对管线铺设工序加以控制和管理:第一，制定管线铺设设计方案。技术人员需要根据工程的实际情况以及图纸说明，制定出一个管线铺设线路的设计方案，减少施工过程中出现铺设错误等返工现象，提高管线铺设工作的施工效率。比如在大型公共场合中，由于综合电缆区域较多，技术人员需要根据不同区域的要求设计线管的铺设方案。并在区域交接的地方构建防火墙等措施，管线在铺设时需要加以保护措施，铺设完成后密封预留孔洞。如果是电缆线的保护管安装铺设，完成后还需在两端填堵阻火料，然后进行填埋工作，填埋深度在40mm—60mm为宜。第二，做好各种管线铺设的细节处理。技术人员需要掌握施工中各种管道的铺设方法，并做好细节处理工作，方便下一步施工程序的开展。比如:横穿路面、穿墙等电缆镀锌钢管敷设，在敷设作业的直埋过程中，需要先在其上下最少敷设100mm的细沙，然后进行砼浇盖板掩埋。

3.预留洞的控制与管理。由于电气管线的铺设一般都会穿过墙体或者梁板，在进行土建施工的过程中，施工人员需要对电气管线口进行预留处理，这将直接关系到后期机电安装的施工。如果预留洞的位置预留出现偏差，数量和位置出现错误，就会导致管线安装不上、管线扭曲甚至会导致后期出现漏电等质量问题。因此，对预留洞的施工技术加以控制，是保障工程质量的重要一步。首先预留洞的控制管理工作包括控制预留洞位置范围以及预留洞的管理工作。在位置控制措施中，需要对电气设备的安装点进行掌握，然后根据设备的安装点进行洞口预留;其次，由于预留洞在施工中往往会出现洞口预留过大，预留洞数量过多等问题，在实际施工中，应加强预留洞的管理工作，及时对多与的预留洞进行回填，对预留洞的垃圾进行清理工作。

4.施工技术的控制与管理。电气施工技术的控制与管理是机电安装工程的重要步骤，施工技术是工程质量的基本保障。因此，施工人员需要从以下两个方面对电气施工技术加以控制和管理:一是在施工前严格控制施工质量。在施工开始的前期准备工作中，施工队伍必须最少具备两名施工技术人员，并对施工设计图纸进行理解和熟悉，然后在图纸会审中提出疑惑的地方，并根据施工场地的实际情况进行总结分析，确保施工设计图纸可行性，从而保障施工质量;二是在施工中不断完善施工方案。由于电气施工的工期较长，往往与土建部分施工相重合，施工方案受影响的因素较多。而施工方案又是电气施工质量保障和工程如期完工的前提，因此在施工中施工人员还应根据现状及时调整施工方案，比如合理安排施工流程，对施工设计图的修改完善，对施工方式的及时调整，对施工线路的规划安排等，从而避开与其他工程施工的相撞，最大化的优化改善施工方案，从而减少误工、延期等问题的发生，为施工单位争取最低的成本以及最优的施工效率。

5.与土建施工的协调管理。电气施工是土建工程的一个分部工程，电气施工与土建施工在一定程度上还存在着相互影响、相互依存的作用关系。土建工程施工步骤是电气施工的基础，因此，必须将二者进行统一协调管理。如果土建施工不对预留口进行技术控制，就会给电气施工造成困难，使线管无法正常安装，或者使线管由于过分的扭曲而存在漏电隐患;而如果电气施工延误了工期，墙体、顶板的走线速度过慢，也会导致土建工期的延误。因此，无论是土建工程承包电气施工，还是分包给专业的机电安装单位，在具体的施工过程中，电气施工队伍都必须与土建施工队伍做好配合工作，双方施工队伍的工长应多交流沟通，了解彼此的工作内容及要点。同时应将电气工程的施工方案融入到土建工程的施工管理体系中，做到各项工程的综合管理和分析，从而制定出相互统一、相互协调的共同施工方案。另外，提高所有施工人员的素质、加强施工技术人员的专业技能，也是促进电气施工与土建施工协调管理的方法之一。

总之，机电安装工程是一项涉及面比较广、技术运用多，且专业要求高，而电气施工作为机电安装工程的重要内容，在具体的施工中，对整个施工的质量都有很大的影响。所以，要保证整个工程的质量，就要重视对电气施工中关键工序的控制和管理，在施工的每个阶段，都严格按照施工的工序和流程进行，并做好工程质量检车，同时，要不断提高施工人员的专业技能和职业素养，东方面采取措施，提升施工的技术。

参考文献：

［1］杨晓红．机电安装工程电气施工关键工序控制与管理．2017.

［2］焦立科．杨秀英，机电安装工程电气施工关键工序控制与管理措施探讨．2017.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/899a413575a6cf19139d84c1.html