# 大口井论文-蒋晓艳

导读:本文包含了大口井论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:大口井,取水工程,供水,设计

### 大口井论文文献综述

蒋晓艳[1]（2019）在《基于布尔津河大口井的工程设计与建设管理》一文中研究指出大口井是指井深≤15m的水井,井径根据水量、抽水设备布置和施工条件等因素确定。大口井设计是否合理,建设管理是否到位、有效,在极大程度上影响着人们的生活用水质量。文章以布尔津河大口井为例,详细阐述了大口井的工程设计,包括取水工程设计、构筑物设计,然后提出相应的建设管理措施,以期为大口井设计人员的设计工作起到一定的借鉴作用。(本文来源于《黑龙江水利科技》期刊2019年09期）

郭纪堂[2]（2019）在《大口井在解决山丘区农田节水灌溉工作中的推广应用》一文中研究指出目前,我国正在加大水利基础设施建设的投资力度,为提高水的利用率,着力解决高效节水灌溉问题,大口井因具有投资少、施工简便及运行成本低等特点,在适宜地区,作为一种重要的水源工程,被广泛推广和应用。1.大口井具有的优点大口井是井径大于2米,井深一般不超过15m的水井,井径根据水量、抽水设备布置和施工条件等因素确定,一般为5～8m,不宜超过10m。地下水埋藏一般在10m内,含水层厚度一(本文来源于《农民致富之友》期刊2019年02期）

王宇翔[3]（2018）在《混凝土在大口井施工中的应用》一文中研究指出混凝土施工技术及质量的控制,对整个水利工程的建设有着决定性的影响。结合千阳县供水改造工程,研究大口井沉井法混凝土施工技术的要点,从脚手架及砂垫层施工技术、模板施工技术、钢筋施工技术、沉井下沉施工技术和混凝土浇筑技术五方面分析,大口井采用沉井法混凝土施工时,须加强封底控制和混凝土裂缝防治。针对提出的施工质量控制策略,可提高水利工程混凝土施工质量,确保工程安全高效运行充分发挥作用。(本文来源于《陕西水利》期刊2018年05期）

杨俊斌[4]（2018）在《大口井取水在柳林提黄灌溉工程中的应用》一文中研究指出柳林县地处晋西吕梁山西麓,地形地貌以黄土丘陵沟壑区为主,地势东北高,西南低,属暖温带大陆性季风气候区。根据柳林县的基本情况、水文气象条件以及提黄灌工程的规划实施概况,提出了兴建大口取水井工程,改变"脚下黄河流,山上水贵油"尴尬局面的对策。阐述了大口水源井工程的设计方案,工程竣工后取得了良好的社会和生态效益,实践证明,大口井取水作为水源工程可靠、有效,具有推广价值。(本文来源于《山西水利》期刊2018年05期）

袁有靖,贾君,马吉福,汪生斌,梁志祥[5]（2016）在《大口井在青南地区城镇供水工程中的作用》一文中研究指出青海南部地区主要包括黄南、海南、玉树、果洛州。海南州恰卜恰镇等少数几个镇采用机井供水之外,其余各州城镇多采用大口井供水。大口井具有出水稳定、造价低廉、施工方便的特点,从大口井的成井工艺、取水形式、供水能力等方面对大口井在供水工程中的作用进行论述。(本文来源于《地下水》期刊2016年04期）

梁雪坷[6]（2016）在《大口井在山区引水工程的应用》一文中研究指出大口井是一种较普遍的取水型式,主要适用于地下水埋藏较浅,含水层较薄且渗透性强的地层取水,与其他取水方式相比具有工程投资较低、运行成本低、水质有保证等优越性。而将大口井取水应用于地表沟溪水取水,其缺点主要是井壁进水孔容易堵塞,洪水季节容易被冲毁破坏,本文就白湾外部供水工程中大口井设计及大口井防护问题进行了深入研究。(本文来源于《东北水利水电》期刊2016年07期）

刘华,邹金龙[7]（2015）在《基于江西某县第二水厂2#大口井水文地质勘察的探讨》一文中研究指出文章结合江西某县第二水厂2#大口井水文地质勘察做出简要探讨,通过野外勘探、抽水试验井情况获得相关数据,应用理论计算、取样室内试验等综合考虑含水层渗透系数,为设计单位设计施工建井提供指导性意见。本文案例实际理论的工作也是具有参考、交流指导性意义的。(本文来源于《科技风》期刊2015年24期）

卢利辉[8]（2015）在《浅谈大口井在额敏县冬牧场饮水工程中的运用及意义》一文中研究指出结合额敏县在冬牧场实施的饮水工程,探讨了大口井运用及在冬牧场饮水工程中的意义。(本文来源于《陕西水利》期刊2015年S1期）

黄肖[9]（2015）在《瓦房店市松树镇高屯村大口井工程建设分析》一文中研究指出在当前开展的新农村建设中,各级政府非常关注和加大农村基础设施的建设投入,尤其切实解决农民群众的水利设施配套工程建设问题。松树镇高屯村大口井工程是德政工程、民心工程,建好管好用好松树镇高屯村大口井工程,把松树镇高屯村大口井工程工作做到实处,使其正常和长期发挥作用。(本文来源于《黑龙江水利科技》期刊2015年02期）

韩泽元,夏友汝,李江波[10]（2015）在《浅谈大口井大功率潜水电泵的安装使用注意事项》一文中研究指出大功率潜水电泵在大口井水源安装使用,安装过程中要求相对较高,容易出现故障,影响使用。(本文来源于《中小企业管理与科技(上旬刊)》期刊2015年02期）

### 大口井论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目前,我国正在加大水利基础设施建设的投资力度,为提高水的利用率,着力解决高效节水灌溉问题,大口井因具有投资少、施工简便及运行成本低等特点,在适宜地区,作为一种重要的水源工程,被广泛推广和应用。1.大口井具有的优点大口井是井径大于2米,井深一般不超过15m的水井,井径根据水量、抽水设备布置和施工条件等因素确定,一般为5～8m,不宜超过10m。地下水埋藏一般在10m内,含水层厚度一

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 大口井论文参考文献

[1].蒋晓艳.基于布尔津河大口井的工程设计与建设管理[J].黑龙江水利科技.2019

[2].郭纪堂.大口井在解决山丘区农田节水灌溉工作中的推广应用[J].农民致富之友.2019

[3].王宇翔.混凝土在大口井施工中的应用[J].陕西水利.2018

[4].杨俊斌.大口井取水在柳林提黄灌溉工程中的应用[J].山西水利.2018

[5].袁有靖,贾君,马吉福,汪生斌,梁志祥.大口井在青南地区城镇供水工程中的作用[J].地下水.2016

[6].梁雪坷.大口井在山区引水工程的应用[J].东北水利水电.2016

[7].刘华,邹金龙.基于江西某县第二水厂2#大口井水文地质勘察的探讨[J].科技风.2015

[8].卢利辉.浅谈大口井在额敏县冬牧场饮水工程中的运用及意义[J].陕西水利.2015

[9].黄肖.瓦房店市松树镇高屯村大口井工程建设分析[J].黑龙江水利科技.2015

[10].韩泽元,夏友汝,李江波.浅谈大口井大功率潜水电泵的安装使用注意事项[J].中小企业管理与科技(上旬刊).2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/89b82c91d8ec3204feb8f29a.html