# 电梯机械故障分析与改造措施

(44022319860721xxxx)

摘要：电梯的推广与普及给人们的日常生产生活带来便利，而电梯的维护与管理是保障电梯安全可靠运行的关键。近几年，由于电梯而引发的安全事故层出不穷，很多情况下都是由于电梯机械出现故障问题，威胁着乘坐群体的安全，在社会上引起了轩然大波，影响恶劣。本文分析电梯常见机械故障，探讨电梯机械故障的维修对策，希望为电梯的运行与维护工作予以借鉴。

关键词：电梯；机械；故障

引言

城市中的电梯楼越来越多，使用频率越来越高，且以高层建筑为主，其旨在为节省城市的建筑面积，缓解人口容纳紧张的情况，实现纵向空间的设计，同时也就意味着对电梯的需求量会大大增加。但是，一个不得不关注的话题就是电梯安全问题，电梯在运行的过程中发生安全事故已屡见不鲜，一旦发生安全事故会对人的生命构成威胁，不禁让人毛骨悚然。为此，应积极开展电梯机械故障诊断工作，以求能在最短的时间内做出反应与处理，以此来预防安全事故的发生。

1电梯机械故障分析

电梯运行主要包括拖动回路、机械系统以及电气控制系统三个部分。结合多年的工作经验，电梯运行中故障发生率主要集中在机械系统方面，例如电梯连接件脱落、轴承振动、轿门不能打开以及制动器过热而导致电梯平层欠佳等等故障。结合相关案例，电梯运行故障发生的主要原因集中在以下方面：

（1）连接件脱落引起的故障。电梯在运行的过程中由于受到重力以及机械振动等因素的影响，容易造成连接件松动脱落，进而机械发生滑脱、位移或者失去了原来的精度，造成部件之间的磨损，从而造成电梯运行故障。

（2）润滑不良引起电梯振动故障。电梯在运行的过程中需要通过曳引机等实现运行，但是当其运行一段时间后，各个零部件之间会受到磨损，而磨损到一定程度则会出现润滑效果差的问题。润滑问题没有得到及时注意，会导致滚动运转部件出现错位等，进而造成机械故障。

（3）机械疲劳造成的故障。电梯在长期的运行中零部件长期受到弯曲、剪切等应力的影响会出现机械疲劳。例如电梯在运行的过程中出现快速下滑，其很大原因就是钢丝绳出现机械疲劳而出现断裂造成的。

（4）电梯运行中出现共振现象。分析其原因主要是由于电梯导轨故障造成的，导轨和导靴是电梯的重要构造，在运行的过程中出现导轨故障就会造成导轨与导靴表明润滑程度变差，进而出现共振的现象。

2电梯机械故障的改造措施

2.1连接件脱落的对策

防范电梯运行中出现连接件脱落的主要措施就是要提高电梯常规检修的质量，及时将存在安全隐患的连接件故障进行清除。同时电梯维修企业必须要加强对各零部件质量的检查，保证零部件质量服务相关标准要求。同时还要完善电梯维护保养制度，加强维护人员的管理，加强电梯维护保养环节的监管力度。例如电梯检修人员要定期对各个零部件的润滑效果进行检查，及时对各个连接件进行润滑维护。

2.2润滑不良故障的对策

在电梯运行中由于各零件之间润滑不良而造成电梯运行中出现噪音或者最终出现停运故障的解决对策主要是增加电梯各个零部件之间的润滑性：首先电梯维修人员在电梯检修时要及时对重点部门进行润滑维护，在添加润滑油时必须要对零部件进行清洁作业，避免灰尘过多；其次要不定期对可能会存在的零部件位置进行润滑。由于电梯负载程度不同、使用频率不同等都会影响润滑效果，因此电梯管理人员需要根据电梯的使用频率等及时进行润滑维护保养。

2.3机械疲劳故障的对策

机械疲劳故障是电梯运行中所不可避免的，对于因机械疲劳而造成的故障需要从以下方面入手：一方面要加强对电梯运行状态的监测，及时发现故障发生的潜在表现。例如电梯在运行的过程中出现摇动或者平层误差比较大时，就表明电梯某些零部件出现机械疲劳，对此需要检修人员要及时监测，及时更换机械疲劳的零部件；另一方面要加强对机械疲劳零部件的养护。当电梯因机械疲劳而出现故障时，需要根据故障的具体原因进行分析，例如属于机械设备过热而造成的停运现象，需要分析造成过热的因素，如果属于减速箱发热，则极有可能是蜗轮蜗杆出现磨损而造成的，因此对于此故障如果磨损不大，则可以通过增加润滑性的方式解决。

2.4运行共振故障的对策

电梯在运行中出现共振的原因是多方面的，例如钢丝绳抖动是造成共振的重要因素之一。对于钢丝绳的抖动问题主要是可以使用一定体积的钢板，按照一定的排列位置，具体一钢索排列位置，在钢索棒上端进行钻孔处理，将钢丝绳与钢板进行固定，以此达到消除共振的效果。另外电梯导轨振动也是其中的重要因素，对于电梯导轨振动主要的措施就是做好电梯的导轨安装工作，首先做好放样测量工作，预打电梯导轨的支架膨胀螺栓孔。其次做好支架孔固定工作等将轿厢龙门框架，给安装到井道内。

3电梯机械故障的优化措施

3.1加强电梯机械的维护与管理

为了降低电梯安全事故的发生概率，将安全隐患予以消除，必须强化对电梯机械的维护与管理，定期对电梯的性能、零部件等进行检修，对每个部件的使用时间、更换时间、磨损情况等都要进行记录，提高电梯安全故障诊断意识，对电梯进行及时观察与检修，将安全隐患扼杀在摇篮里，及时做到对故障的预知、排查与预防，以保证电梯运行的高效性。电梯企业应落实电梯维修与管理的责任人，选拔一批专业的电梯维修与管理人员，定期或不定期开展电梯维护工作，及时更换润滑油、配件等，以保证电梯设备始终处于正常、高效的运行状态，能适度降低耗费量，提高电梯的运行质量与效率。

3.2强化运行监督与备件管理

在电梯运行过程中，监督人员应发挥自身的重要作用，对电梯的运行状态、投诉情况等进行全面的监督、总结与整合，对存在的故障问题予以监督，监督是否已经解决，保证电梯不存在故障威胁才可正常运行。此外，还应准备好备件，这样电梯一旦发生相应的元件故障，维修人员可及时对元件更换，在最短的时间内抢修成功。

3.3加强电梯安全装置管理

（1）抵抗急停开关，当电梯内部出现系统故障时，会导致电梯无故下行，工作人员在电梯地坑进行检测作业，很容易对工作人员造成人身伤害，工作人员可以采用按住抵抗急停开关的方式，防止电梯下行，从而为自身的生命安全提供可靠保障。（2）限速器，当电梯内出现故障时，会导致电梯运行速度加快，进而导致桥箱内部人员发生碰伤事故，为此可以在控制系统中安装限速器，这样当电梯运行速度超出某一特定值后，限速器就会自动切断电路，从而起到控制电梯运行速度的作用。（3）示波器，主要对电梯运行过程中及时捕捉总线电压的变化情况。从整体上分析，示波器更适合应用于电梯中，尤其是对电压的测量更为准确。另外，为了避免电梯各板件间的匹配问题，应将不同品牌混搭改为同一品牌，杜绝板件之间匹配的问题。

结语

随着高楼大厦的数量不断增多，电梯逐渐成为人们生活中不可缺少的重要组成部分。电梯在方便人们生活和工作的同时，也因其不可预测的故障问题对人们的安全构成严重威胁。但是，只要我们采用科学的电梯故障诊断和排查方法也是可以有效避免电梯故障的发生，保证人们生命安全。强化对电梯机械故障的合理化诊断，降低电梯机械运行的危险系数，及时消除安全隐患，做好电梯的维护与管理，是避免电梯机械安全事故滋生的有效途径，有利于营造健康、安全的工作与生活环境。

参考文献:

[1]皮国强.电梯机械故障的诊断及优化设计探究[J].科技展望,2016,(12):62.

[2]崔永兵.电梯起重机械故障诊断与优化设计[J].装备制造技术,2014,(10):251-252.

[3]李程.论电梯起重机械的故障诊断与优化[J].装备制造,2014,(S2):52.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/89bf3505ed9e530409a7bb79.html