# 水利工程建材质量检测技术与质量控制

1.2豫西河务局河南省洛阳市471000

3黄河养护集团有限公司河南省洛阳市471000

摘要：科学技术的飞速发展，再加上社会经济的持续进步，国内水利工程建设规模也在持续的加大。但是在目前的水利工程建设之中，如何把控建材的质量，就直接关系到整个水利工程的质量。对于当前的水利工程建材而言，如何完善其质量检测技术，如何去做好质量的控制，就成为当前水利工程在建材这一块需要重点关注的问题。所以，本文就水利工程建材质量检测技术以及对应的质量控制进行分析，希望对提高水利工程的质量有所帮助。

关键词：水利工程；建材质量；检测技术；质量控制

中图分类号：TV512文献标识码：A

1导言

随着我国社会经济的飞速发展以及科学技术的日新月异，我国水利工程的数量也随之不断增多。在水利工程建设中，建设材料的质量直接决定了整体工程的质量，而建材质量检测技术决定了建设材料的质量，因此我国有识之士必须对水利工程建材质量检测技术进行研究分析，并在此基础之上对建材质量控制进行研究，有效保证水利工程项目的总体质量。

2水利工程建材质量检测技术分析

2.1落实水利工程建材质量检测的项目

考虑到水利工程本身是一项规模大、建设周期较长的工程项目，所以，在实际的水利工程建设施工环节之中需要使用多种建筑材料。但是考虑到不同的供应商所提供的建筑材料还存在质量方面的差异，所以，在水利工程施工单位采购相应的施工材料过程中，就需要仔细的调研、合理的分析，根据设计文件、水利行业规范及结合工程实际情况地，参建四方共同确定每种建筑材料的规格、型号，才可以进行施工材料的采购。同时，当建筑材料进入施工现场之前，需要将样品监理见证送至有资质的检测单位进行检测，合格后方可进场。确保用在水利工程上的每种建筑材料都是合格的。

如，在现有的水利工程施工项目中，钢材作为必不可少的一种施工材料。在针对钢材的质量进行质量检测的过程中，就需要重点的关注：第一，拉伸性能试验。用来测定钢的屈服强度、抗拉强度、伸长率三个指标，是钢筋检测的最主要指标。屈服强度是衡量钢材在弹性变形内的强度，抗拉强度是衡量钢材在断裂完全破坏失效时强度，伸长率是钢材的塑性指标，一定程度上反映材的焊接性和工艺性，伸长率越大，材质的塑性越好。一般情况，如果这三个指标合格，就能满足一般水利工程对钢材质量的要求。第二，重量偏差。以前主要是用来衡量交货方的质量，现在认为如果重量偏差（无论正差或是负差）过大都对结构物都有不利一面的影响，如负差过大的话，可能导致混凝土中的实际含筋量不足，从而影响混凝土的抗裂能力，如果正差过大，可能会增加结构物自重和体积，而带来其他方面的问题。因而最新版的《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204－2015）中规定钢筋的重量偏差作为一项主控检测项目。

2.2加荷速度应该与标准相互匹配

在常温的环境下，一旦加荷速度偏快，这样就可能直接影响水利工程施工材料力学性能的检测结果，最终所检测出现的材料强度要比其本身的强度高很多。作为材料的质量检测人员，在检测钢筋、混凝土、砂浆等一系列施工材料强度过程中，因为其加荷速度的变化，也会导致最终的检测结果出现变化。所以，相关的检测人员就需要检测施工材料本身的力学性能，并且按照相应的检测流程来开展工作，再配合上详细而全面的了解检测操作规程，基于这一基础，就可以通过一个相对均匀的加荷速度，从而测量对应的取样施工材料。当取样的施工材料变形速度较快，在其接近临界点之后，其工作人员就需要对试验机的油门进行良好的控制，这样就可以在最大程度上对施工材料的荷载值进行测量。

2.3外部环境应该与检测要求相互匹配

水利工程的施工材料性能、质量与施工材料本身保存地点的外部环境如温度、湿度等之间也存在一定的关联度。所以，水利工程的质量检测人员来检测施工材料的时候，也需要考虑到检测样品的特点，然后利用专业的方式加以保存，这样就可以确保施工材料检测之后，其所得到的数据本身是准确的。如水泥检测前样品就须要留样袋保存于干燥器中，且保存时间不应超过3个月。否则对检测结果可能产生较大影响。

2.4科学的开展建材取样

在实施水利工程建材质量过程中，取样是实施检测的前奏，作为取样人员，首先就需要明确材料性质、特点及了解科学、规范的取样方法，样品本身应该具有代表性和针对性，也就是说，在选择取样施工材料的时候，还需要特别的注意对同批样品进行取样处理中，需要平均的、随机的从同一批次的水利工程施工材料之中抽取对应的检测材料，而在不同种类的施工材料取样中，则需要基于批次来做好取样数量的选择。同时，检测工作人员也需要确保其施工材料本身取样部位的保障，并且确保取样方法能最大限度代表该批产品的质量。

3水利工程建材质量控制探究

3.1对水利工程建设过程中进场的施工材料进行严格把控

水利工程施工单位要想有效保证施工材料的质量符合施工的相关要求标准，那么在该施工材料进入到施工现场之前水利工程工作人员就需要对其进行相应的质量检测和把关。需要进行检测的水利工程施工材料主要有施工原材料和施工仪器设备等等，工作人员需要有效保证它们具有相应的质量合格证。

在进行检测工作的过程当中，水利工程工作人员需要对施工材料的型号、规格、数量、产地以及外观质量等多方面的内容进行检测，有效保证施工材料符合水利工程施工设计中的相关要求标准。同时，水利工程监理工程师还需要对所有进入到水利工程施工现场的施工材料进行验收，并严格遵守相关规定来进行施工材料样品选取工作，有效防止不符合水利工程施工要求标准的劣质施工材料被应用到工程施工之中。除此之外，水利工程施工单位还需要派遣专业人员对重要的施工材料进行监督管理，比如在应用商品混凝土进行水利工程施工的过程当中，必须要有技术人员在一旁进行全程监督管理，严格检查混凝土的砂石、水泥材料的质量，有效保证水利工程项目的质量。

3.2对于建材质量检测之中必须要检测的项目进行强制性检测

要想有效保障水利工程项目总体质量，在水利工程施工过程当中使用的施工材料质量就必须要符合相关要求标准，借此能够有效提高水利工程项目主体结构的安全性和稳定性，大大延长水利工程的使用寿命。因此水利工程工作人员必须要结合我国相关要求标准、建设行业的规范要求以及地方管理部门的条款，对水利工程之中的每一个施工项目都进行严格的强制性检测，检测内容主要包含以下几个方面：抽样检测钢筋材料、对混凝土进行试块、对加气块的外观质量和材料强度进行检测以及对瓷砖质量进行检测等等。除此之外，工作人员还必须对水利工程项目的主体结构进行检测，在水利工程项目竣工之后需要对水利物的空气质量进行检测，有效保证水利工程项目的总体质量。

结束语

水利工程建设对于我国民众的生活质量和社会经济都有着积极的促进作用，因此保证水利工程项目的质量就势在必行，而施工材料质量就是水利工程项目质量的决定性因素之一。对此我国有识之士可以对水利工程建材质量检测技术以及水利工程建材质量控制进行研究分析，通过从施工材料采购、检验、进场等环节对其质量进行检测，有效保证水利工程施工中应用的施工材料具备正轨的安全认证标志和生产许可证，有效保障我国水利工程项目总体质量。

参考文献

[1]黄向前,吴展军.提高水利施工技术确保工程质量[J].工程建设与设计,2018(24):163-164.

[2]杨军平.试论水利工程建设质量与安全监督管理体系的有效构建[J].农业科技与信息,2018(24):97-98.

[3]魏曼.水利施工混凝土裂缝原因及防治措施[J].科技经济导刊,2018,26(27):92.

[4]刘燕.浅谈水利工程质量监督与管理[J].河南建材,2018(02):64-65.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/89ef38b21d8d18856aa02555.html