# 气藏改造论文-李凌川

导读:本文包含了气藏改造论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:致密砂岩气藏,水平井,全通径,裸眼封隔器

### 气藏改造论文文献综述

李凌川[1]（2019）在《致密砂岩气藏水平井全通径分段压裂改造实践及认识》一文中研究指出鄂尔多斯盆地北部致密砂岩气藏开发前期,形成了以裸眼预置管柱管外封隔分段压裂为主的水平井改造模式,为气田快速有效建产提供了技术支撑。但在后期生产实践中,该技术逐渐暴露出多级滑套内径逐级递减,不能实现压后井筒全通径;憋压球不能全部返出,部分滞留井筒而影响后期二次改造等问题。针对这些问题,逐步开展了基于套管固井完井和裸眼封隔器完井的全通径分段压裂试验。实践表明,基于套管固井完井的全通径改造模式压后效果不理想,还需要进一步加强研究攻关。基于裸眼封隔器全通径完井及连续油管带底封分段压裂的改造模式,既具有裸眼完井泄气面积大,"甜点"自选等优点,又具有套管固井完井压后全通径的优点,利于后期排液采气和二次作业。通过不断完善配套技术,该工艺逐步趋于成熟,施工成功率达到98. 6%,初步形成了适用于鄂尔多斯盆地北部致密砂岩气藏的水平井全通径改造模式,具有较好的推广应用价值。(本文来源于《钻采工艺》期刊2019年05期）

熊勇富,邹国庆,王静波,罗宇灿,王荣[2]（2019）在《库车山前致密砂岩凝析气藏高效低伤害压裂改造技术》一文中研究指出库车山前致密砂岩凝析气藏兼具低渗致密气藏与凝析气藏的特点,储层物性差,水锁强,在一定温压条件下,地层易发生反凝析现象,造成油锁伤害;且地层伊/蒙混层及丝片状、毛发状伊利石含量高,水敏性强。这些特点成为储层改造的难点。对于低渗致密凝析气藏,目前常规压裂技术设计与施工工艺普遍缺乏针对性,压裂效果差。为此,根据该区块特点,采用自生热增能压裂液,优化黏土稳定剂、防液锁剂、防乳破乳剂等关键添加剂的配方,并对压裂设计、返排工艺进行优化,现场实施效果良好,实现了对该储层的高效低伤害改造。(本文来源于《复杂油气藏》期刊2019年02期）

王倩[3]（2019）在《英台致密气藏改造体积最大化压裂技术》一文中研究指出英台气田储层埋藏深、岩相复杂、岩性致密、非均质性强,常规大规模压裂无法实现经济有效动用。因此,本文从基础理论研究入手,通过室内岩芯实验,从波速应力敏感性、可压性和声发射b值叁个方面对储层改造潜力进行分析,在此基础上,根据净压力建立条件,优化缝网压裂技术模式,提出精细分层、高密度多簇射孔、暂堵转向、先成缝后成网大规模缝网压裂于一体的缝控储量最大化压裂模式,整体打碎储层,实现全井段有效支撑,最大程度增大改造体积,增加裂缝复杂程度,使缝控储量最大化。2017～2018年暂堵转向+先成缝后成网压裂技术在英台气田实施4口井14层,最高日产气6.5万方,通过井下微地震裂缝监测显示,单层改造体积可达820万方,为传统缝网压裂井2倍,常规压裂井6倍,达到了全面改造储层的效果。(本文来源于《石油知识》期刊2019年01期）

夏富国,夏玉琴,张冲,高春华[4]（2018）在《免钻桥塞在致密气藏储层改造中的适应性评价》一文中研究指出可钻式复合桥塞内通径小,压后需磨铣桥塞,连续油管钻塞费用高、作业周期长,严重影响了水平井的投产进度。大通径免钻桥塞内通径大、压裂球可溶,现场实施简便、经济可靠。结合区域储层流体特征,开展压裂球的室内溶蚀评价实验,压裂球在清水中不溶蚀,在压裂液和返排液中易溶蚀,温度越高溶蚀越快。根据室内实验结果,优化桥塞泵送工艺,采用活性水泵送桥塞,再采用清水作隔离液,控制可溶球的溶蚀速度。将大通径免钻桥塞应用在松辽盆地凝析气藏水平井X井的6段压裂中,累计泵入液体4 760 m~3,支撑剂354 m~3,顺利完成了水平井各段的储层改造。现场试验表明,大通径桥塞工具坐封可靠,压后返排中压裂球溶蚀彻底,满足压裂施工要求,能大幅缩短水平井投产周期,在致密气藏储层改造中具有良好的推广价值。(本文来源于《油气井测试》期刊2018年06期）

杨战伟,段瑶瑶,王丽伟,徐国伟,王婷婷[5]（2018）在《苏里格气田致密气藏压裂改造技术研究应用》一文中研究指出针对苏里格气田致密砂岩气藏压裂改造后产能不理想的问题,分析了低压致密气藏改造的难点,建立了低压致密气藏改造后的产能渗流模型和产能方程,分析了影响改造后产量的关键因素,并对比了两口井不同压裂工艺下的生产效果。结果表明,致密气藏压裂对地层的伤害包括压裂液本身造成的伤害及施工返排工艺造成的伤害,压裂液返排时间对低压气藏伤害影响较大,采用低伤害无残渣清洁压裂液和采用压裂液的快速返排工艺是提高低压致密气藏改造效果的关键。(本文来源于《石油地质与工程》期刊2018年06期）

才博,张以明,王欣,何春明,张锐峰[6]（2018）在《杨税务高温深层气藏高效改造关键技术创新与实践》一文中研究指出杨税务潜山构造带位于渤海湾盆地冀中坳陷廊固凹陷东部,是由河西务断层和大北伊断层控制呈北东向展布的一个大型断块潜山带,该区务古2、务古4两口奥陶系超深探井均见较好显示,但由于岩性复杂(白云岩、灰岩夹杂)、超高温(180℃)、地应力梯度高(0.023MPa/m)、酸岩反应快,改造距离短等诸多问题未能实现突破。针对上述储层改造难题,开展以储层突出地质特点为出发点的储层评价、工艺优选、方案设计等研究,一是以不动管柱减少频繁压井作用,同时满足大排量、大液量、高效安全为目标的勘探-开发一体化管柱,在施工压力达95MPa可实现13m3/min排量并满足10万方气产量的长期生产,安全系数得到1.7左右;二是形成了"多级注入、暂堵转向、加砂酸压"工艺技术,实现了层间暂堵、层内转向改造技术,改造体积比以往改造技术增加3.5-4.3倍,实现了长-宽-高叁维立体改造;叁是优选出180℃超高温羧甲基压裂液和酸液体系;该压裂液体系在180℃、170s-1下剪切120min压裂液粘度仍然保持在80mPa.s以上,酸液体系岩石的反应速度减低1.1倍,提高酸液的作用距离;四是集成形成了高效施工与现场实施分析调整等多项配套技术。上述技术在安探1X井等5口井成功应用,改造后获日产油35.04～101.88吨,日产气16.58～50.27万方的高产油气流。突破了冀中坳陷北部40余年奥陶系超高温深潜山油气藏的高产与稳产关。(本文来源于《2018年全国天然气学术年会论文集（04工程技术）》期刊2018-11-14）

高向东[7]（2018）在《塔里木油田技术改造求突破 疏通致密气藏经络》一文中研究指出本报讯 （高向东）截至6月25日，得益于地质工程一体化优势，在地下储层物性特征的基础上，塔里木油田量身订制较大规模暂堵转向缝网改造技术，克深241井酸压改造后获高产，较改造前增产3倍。库车地区是塔里木油田建设300亿立方米大气区的主战场，也(本文来源于《中国石油报》期刊2018-07-04）

梁海鹏[8]（2018）在《M区块灯四气藏储层改造后评估技术研究》一文中研究指出M区块灯四气藏位于川中平缓褶皱带区,是一典型的碳酸盐岩气藏。近年来,因区块储层物性差,产气量较低,气井投产需要酸压改造后方能投产。本文在综合分析影响压后产能的关键工程、地质因素基础上,利用酸压施工过程中的停泵压降数据,建立了一套新的压降评价方法、非稳态和稳态压后产能评价方法,论证了上述方法的适应性和可靠性;最后综合利用上述方法,对M区块灯四气藏酸压改造井的储层改造效果进行了单井评价。本文的研究方法和研究思路为后期灯四气藏储层改造方案设计,提供了一定的技术指导,同时对国内外相似的碳酸盐岩气藏压后效果评价提供了技术参考。本文完成的主要研究内容包括以下几方面:(1)利用相关系数法综合分析了影响气藏改造效果的主控工程、地质参数,利用多元非线性回归系数法建立了M区块灯四气藏酸压改造井的压后产能预测数学模型。(2)在分析现有G函数压降分析方法的缺点基础上,利用渗流基本理论,建立了碳酸盐岩气藏直井、非对称人工裂缝井井底压力响应数学模型;分析了多种因素对停泵压降数据的影响;最后在上述数学模型基础上提出了停泵注入压降分析方法。利用该方法评价了M区块高、低渗区的单井储层改造效果,分析了不同储层改造工艺对储层改造效果的影响。(3)针对压后停泵数据波动大,井口-井底折算误差大问题,利用高通滤波去噪处理算法消除停泵压降数据震荡的影响;利用井筒储集效应变密度处理算法提高了井口-井底压力数据折算的准确性。(4)建立非稳态和稳态压后产能评价模型,分析了稳态产能测试数据异常的原因,并确立了相应的异常数据处理方法,对X6井的产能测试异常曲线进行了校正,获得了该井二项式产能方程和绝对无阻流量。(5)综合运用各种压后效果评估方法,评价了M区块灯四气藏各酸压施工井的储层改造效果,验证了本文建立的压后效果评价方法的可靠性和准确性。(本文来源于《成都理工大学》期刊2018-05-01）

慕立俊,马旭,张燕明,肖元相[9]（2018）在《苏里格气田致密砂岩气藏储层体积改造关键问题及展望》一文中研究指出2012年,中国石油天然气股份有限公司提出了"体积改造"的技术理念,促使压裂理论从经典走向现代。随着鄂尔多斯盆地苏里格气田致密砂岩气藏勘探开发工作的持续推进,储层条件更加复杂,压裂改造技术在理念、材料和工艺等多方面都面临着新的难题和挑战。为了将体积改造技术原理的普遍性和苏里格气田致密砂岩气藏储层的特殊性相结合,建立有效的体积改造技术模式,借鉴近年来美国非常规天然气成功开发的经验,从地质特征入手,探讨了苏里格气田致密砂岩气藏储层体积改造面临的关键问题,并提出了技术发展的方向。研究结果表明:(1)控制裂缝纵向延伸,适度提高排量、大幅增加液量的滑溜水压裂设计是提高单层产量的关键;(2)通过直井多层、水平井多段压裂,实现致密砂岩气多层系立体式开发,是提高单井产量和采收率的基础;(3)小井眼、小油管完井实现高排量压裂设计、长期生产,是实现提产降本的前提。(本文来源于《天然气工业》期刊2018年04期）

刘雪峰,吴向阳,李刚,李国勇,陈静[10]（2018）在《延长气藏压裂改造支撑裂缝导流能力系统评价》一文中研究指出为了指导延长气藏的压裂改造开发,对延长气藏压裂改造中常用的支撑剂进行了支撑裂缝导流能力测试并确定测试介质和压裂液破胶的影响。采用灰色关联分析,确定不同支撑剂铺置方式中影响因素的敏感程度。研究表明:铺砂量一定,支撑剂导流能力随闭合压力增加而降低;闭合压力一定,支撑裂缝导流能力随铺砂量增加而增加;支撑剂组合的导流能力随低目数支撑剂占比增加而逐渐增大。裂缝前端铺置小粒径支撑剂,可以防砂和支撑微裂缝,裂缝中部铺置中等粒径起主要的支撑作用,大粒径的则处于缝口位置支撑缝口。受滑脱效应影响,采用气体测量得到支撑裂缝导流能力相比液体测量更高;支撑裂缝导流能力与压裂液破胶程度呈反相关关系;单一类型支撑剂,铺砂量影响最大,其次为气体流量和支撑剂等效目数、闭合压力;2种类型支撑剂组合,气体流量的影响最大,其次为支撑剂等效目数、闭合压力;3种类型支撑剂组合,支撑剂等效目数影响最大,其次为气体流量、闭合压力。(本文来源于《断块油气田》期刊2018年01期）

### 气藏改造论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

库车山前致密砂岩凝析气藏兼具低渗致密气藏与凝析气藏的特点,储层物性差,水锁强,在一定温压条件下,地层易发生反凝析现象,造成油锁伤害;且地层伊/蒙混层及丝片状、毛发状伊利石含量高,水敏性强。这些特点成为储层改造的难点。对于低渗致密凝析气藏,目前常规压裂技术设计与施工工艺普遍缺乏针对性,压裂效果差。为此,根据该区块特点,采用自生热增能压裂液,优化黏土稳定剂、防液锁剂、防乳破乳剂等关键添加剂的配方,并对压裂设计、返排工艺进行优化,现场实施效果良好,实现了对该储层的高效低伤害改造。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 气藏改造论文参考文献

[1].李凌川.致密砂岩气藏水平井全通径分段压裂改造实践及认识[J].钻采工艺.2019

[2].熊勇富,邹国庆,王静波,罗宇灿,王荣.库车山前致密砂岩凝析气藏高效低伤害压裂改造技术[J].复杂油气藏.2019

[3].王倩.英台致密气藏改造体积最大化压裂技术[J].石油知识.2019

[4].夏富国,夏玉琴,张冲,高春华.免钻桥塞在致密气藏储层改造中的适应性评价[J].油气井测试.2018

[5].杨战伟,段瑶瑶,王丽伟,徐国伟,王婷婷.苏里格气田致密气藏压裂改造技术研究应用[J].石油地质与工程.2018

[6].才博,张以明,王欣,何春明,张锐峰.杨税务高温深层气藏高效改造关键技术创新与实践[C].2018年全国天然气学术年会论文集（04工程技术）.2018

[7].高向东.塔里木油田技术改造求突破疏通致密气藏经络[N].中国石油报.2018

[8].梁海鹏.M区块灯四气藏储层改造后评估技术研究[D].成都理工大学.2018

[9].慕立俊,马旭,张燕明,肖元相.苏里格气田致密砂岩气藏储层体积改造关键问题及展望[J].天然气工业.2018

[10].刘雪峰,吴向阳,李刚,李国勇,陈静.延长气藏压裂改造支撑裂缝导流能力系统评价[J].断块油气田.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/89f402f37b9bb53c4ac5e7ca.html