# 捆扎机论文-棉协

导读:本文包含了捆扎机论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:聚酯带,捆扎机,行业标准,花机,籽棉,技术要求,质量水平,设备标准,棉籽壳,检验规则

### 捆扎机论文文献综述

棉协[1]（2019）在《《全自动棉花聚酯带捆扎机》等叁项行业标准发布》一文中研究指出本报讯近日,GH/T 1267—2019《全自动棉花聚酯带捆扎机》、GGH/T 1264—2019《籽棉喂花机》和GH/1262—2019《棉籽壳》行业标准发布,这叁项标准均由中华全国供销合作总社提出、全国棉花加工标准化技术委员会归口,将于2019年12(本文来源于《中国纺织报》期刊2019-08-05）

胡璇宇,罗柏文[2]（2019）在《基于视觉的钢丝捆扎机C形钩姿态检测方法研究》一文中研究指出自主研发了一种基于线结构光的钢丝捆扎机C形钩姿态检测系统。该系统首先通过背景差分法提取特征光条并对其降噪处理,然后通过Hessian矩阵法得到精确的光条中心点坐标,最后通过相机与光平面标定结果将像平面坐标系转化为世界坐标并拟合C形钩表面方程,完成C形钩的姿态检测。最后,在以叁坐标测量机为基础构建的实验平台上,对检测系统的精度进行实验验证,结果表明:算法的角度最大偏差为0.4483°,满足项目的要求。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2019年07期）

李东,刘佳斌,曹志宏,周益林,王延军[3]（2019）在《基于纸质金融产品的自动捆扎机机构研究》一文中研究指出目的为了解决成摞纸质金融产品捆扎效果差等问题。方法通过对一代结构机进行设计、实验,以及对二代结构机进行优化设计,完成捆扎条传送、产品定位与捆扎条烫接、捆扎条裁切、捆扎条折纸及勉纸等机构的模块化设计。结果该捆扎机能自动实现捆扎条的定长传送、定长裁切、折纸及烫接;当出现故障时,可实现线下维修,能够将因停机维修造成的损失降到最低。还能根据不同产品厚度自适应调整折纸位置,实现捆扎百张纸质金融产品松紧一致的目标。结论经过实际应用,文中研究的自动捆扎机工作可靠、运转良好,具有推广价值。(本文来源于《包装工程》期刊2019年07期）

张景泉,汤铁军,韩凤丽[4]（2019）在《气动钢材捆扎机的常见故障分析及预防措施》一文中研究指出本文从气动钢材捆扎机的结构组成入手,结合现场使用情况,对其常见故障进行剖析,并提出预防措施,为提高使用寿命,降低维修成本提供技术保障。(本文来源于《南方农机》期刊2019年02期）

姚源恒,罗伟,刘洋,包胜忠[5]（2018）在《全自动鞭炮洗筒机捆扎机的设计》一文中研究指出为推进鞭炮生产的自动化,对当今实际生产中的鞭炮洗筒机的捆扎方式进行研究分析,设计了一种全新的自动捆扎机。运用节能环保的空气作为动力源,用PLC控制系统,采用可循环利用的六边形卡子进行捆扎。首先基于Solidworks建立捆扎机的叁维精确模型,并利用Motion仿真和虚拟装配等CAD技术做可靠性分析,并通过运动仿真和干涉分析验证了该设计方案的可行性。(本文来源于《自动化应用》期刊2018年04期）

李攀攀[6]（2017）在《U形铁丝捆扎机研究与设计》一文中研究指出最近这十几年国家在基础设施建设的投资逐年增加,而基础建设必然大量用到钢筋混凝土。单根钢筋经过处理后,即可成型为钢筋骨架或钢筋网。从施工角度来讲,钢筋成型的绑扎连接技术在民用设施中应该广泛,因此绑丝的需很大。本论文研究设计的U形铁丝成形捆扎机是钢筋绑扎用U形铁丝的自动化生产设备,它将生产一捆的时间从原来的12~15s降到1.5~2s每捆,解决了U形铁丝生产效率低,自动化水平低的状况。首先了解了国内外铁丝产品的生产设备,并考察了国内U形铁丝的生产现状及需求情况。针对市场需求,设计生产的铁丝成形捆扎机械将U形铁丝单人单机的生产模式改变为流水线式自动化生产。论文对主动轴及被动轴进行了强度校核。根据轴的工况,及受力情况,运用有限元分析软件,计算出其生产过程中的应力状态,得出最大的Von Misese应力,并根据其材料及热处理特性,S-N曲线,对轴的疲劳强度进行了分析,根据计算结果对设计进行了改进。并对机架模态进行分析,为了得到更准确的模态振型,将安装在机架上的各部分组件,包括:电机减速机、链条链轮、U形铁丝成形机构、捆扎机构等等效为集中质量点,用RBE2单元连接到机架上。应用Lanczos算法,计算了机架的变形情况,应力分布,及其固有频率和振型。最后对机架的频率响应进行了分析。论文对U形铁丝折弯所需弯矩进行了计算,并应用NX软件对U形铁丝成形部分建模,在其运动仿真环境中,设置各运动组件及运动副,并施加载荷、约束、定义相关运动函数,计算出其生产过程中相关工作零部件的位移、速度,受力等参数随时间变化的曲线;随后根据受力曲线,分析了U形铁丝成形过程中成形坡板各点的变形及应力分布情况。为成形坡板的优化设计及提供了参考。论文对铁丝捆扎中的绑丝送料切断机构,及U形铁丝捆扎部分进行了设计校核。首先对1.6mm绑丝校直及切断过程进行计算,为送料进给电机,绑丝切断气缸的选型提供了依据。为了保证机构能够安全稳定工作,取了较大的安全系数。最后应用有限元方法计算出关键零件捆丝轮及与其配合的齿条的Von Mises应力分布,验证设计的合理性。(本文来源于《华北电力大学》期刊2017-06-01）

索利利,陆佳平[7]（2016）在《粽子捆扎机技术方案设计》一文中研究指出针对目前粽子以手工作业为主,存在生产能力不足的问题,提出了根据传统粽子工艺实行机械化生产。由于人工捆扎粽子多采用棉线多道捆扎方式,在自动化流水线上采用此种方法会增加工艺难度和降低生产效率,因此文中提出了捆扎材料选用食品级且具有热封性能的复合塑料薄膜带;捆扎采用单道捆扎的方式。选择了适用于所选捆扎材料的连续式绕带工艺,确定了满足工艺要求的粽子捆扎机的设计方案。该方案为粽子机械化生产、提高效率提供了一定的参考意见。(本文来源于《轻工机械》期刊2016年05期）

杨秀英,程玉来[8]（2016）在《导爆管成卷捆扎机的设计》一文中研究指出目的设计一种导爆管自动捆扎机,通过该设备实现导爆管的自动捆扎。方法在分析捆扎工艺路线的基础上,对实现其基本功能进行分解,并将基本功能进行组合,确定整机结构方案,采用单根成卷,10根捆扎工艺,以旋转构件实现缠绕成卷,直动气动原件实现单根的推送及10根的捆扎、以胶带作为捆扎材料实现对成卷后的2处捆扎。结果经2轮样机的试制、改进及实际生产考核,完成了导爆管成卷捆扎机的设计、制造。该机每班捆扎的生产率为700捆/8 h,达到预期设计目的和要求。结论设计的导爆管自动捆扎设备可以提高生产率,减轻劳动强度,降低生产成本。(本文来源于《包装工程》期刊2016年17期）

刘小康,刘伟,朱琳[9]（2016）在《小型钢筋捆扎机设计探讨》一文中研究指出人工捆扎钢筋效率较低,基于现有技术条件开发设计一新型钢筋捆扎机。该钢筋捆扎机采用纯机械结构,以齿轮齿条传动为基础,将各种结构融合一体,包括送丝机构、剪切机构、铁丝变形机构、绞扭机构等。其中传动系统包括齿轮齿条传动、锥齿轮传动,将直线运动转化为旋转运动,设计了单向控制装置以保证系统正常运行,进行了扭矩试验以确定绑扎钢筋最优扭矩。最后进行了实验验证。(本文来源于《重庆建筑》期刊2016年06期）

袁清珂,伍财生[10]（2016）在《钢丝捆扎机夹持机构有限元分析》一文中研究指出钢丝捆扎机的夹持机构是钢丝捆扎机的重要组成部分之一,夹持机构性能的优良直接关系着整个捆扎过程的捆扎效果。用叁维软件Solid Works对钢丝捆扎机的夹持机构建模,并用有限元分析软件ANSYS对钢丝捆扎机的夹持机构进行静力学分析和模态分析,从有限元分析中得到钢丝捆扎机夹持机构的最危险的应力变化特性和它的固有频率以及其对应振型。从有限元分析的结果中得出夹持机构的应力远远小于材料的屈服极限,其低阶固有频率较高,刚度较强,为避免机械共振,使机械工作振动频率远离夹持机构的固有频率。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2016年03期）

### 捆扎机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

自主研发了一种基于线结构光的钢丝捆扎机C形钩姿态检测系统。该系统首先通过背景差分法提取特征光条并对其降噪处理,然后通过Hessian矩阵法得到精确的光条中心点坐标,最后通过相机与光平面标定结果将像平面坐标系转化为世界坐标并拟合C形钩表面方程,完成C形钩的姿态检测。最后,在以叁坐标测量机为基础构建的实验平台上,对检测系统的精度进行实验验证,结果表明:算法的角度最大偏差为0.4483°,满足项目的要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 捆扎机论文参考文献

[1].棉协.《全自动棉花聚酯带捆扎机》等叁项行业标准发布[N].中国纺织报.2019

[2].胡璇宇,罗柏文.基于视觉的钢丝捆扎机C形钩姿态检测方法研究[J].工业控制计算机.2019

[3].李东,刘佳斌,曹志宏,周益林,王延军.基于纸质金融产品的自动捆扎机机构研究[J].包装工程.2019

[4].张景泉,汤铁军,韩凤丽.气动钢材捆扎机的常见故障分析及预防措施[J].南方农机.2019

[5].姚源恒,罗伟,刘洋,包胜忠.全自动鞭炮洗筒机捆扎机的设计[J].自动化应用.2018

[6].李攀攀.U形铁丝捆扎机研究与设计[D].华北电力大学.2017

[7].索利利,陆佳平.粽子捆扎机技术方案设计[J].轻工机械.2016

[8].杨秀英,程玉来.导爆管成卷捆扎机的设计[J].包装工程.2016

[9].刘小康,刘伟,朱琳.小型钢筋捆扎机设计探讨[J].重庆建筑.2016

[10].袁清珂,伍财生.钢丝捆扎机夹持机构有限元分析[J].机械设计与制造.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8a0562af69881f636e062866.html