# 卷曲控制论文-杜辉

导读:本文包含了卷曲控制论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:变频调速,冷轧机卷曲控制系统,PLC应用

### 卷曲控制论文文献综述

杜辉[1]（2019）在《变频调速在冷轧机卷曲控制系统中的应用》一文中研究指出文章首先介绍了变频调速技术的发展情况,随后介绍了卷取机构的卷绕特性、卷取恒张力控制原理,然后介绍了PLC的基本结构及原理,最后探讨分析了变频调速在冷转卷曲控制系统中应用的实现。(本文来源于《工程技术研究》期刊2019年21期）

廖阳[2]（2017）在《汽车冷冲压U形梁卷曲的控制》一文中研究指出随着国家对车辆的安全性,燃油经济性要求的日益提高,汽车白车身占车重的30%左右,车身轻量化,提高刚性从车身本身入手。高强度钢板(HSS)的使用正好符合此要求。随着高强刚的使用,回弹量大大增加,尺寸精度达成难度增加。文章通过某项目U形梁的分析,验证技术的可行性。(本文来源于《汽车实用技术》期刊2017年24期）

贾林静,严冠豪[3]（2017）在《卷曲机自动控制系统优化》一文中研究指出卷曲机采用西门子S7-400PLC控制,系统通信方式选用Profibus-DP总线,与6SE70矢量变频器、PLC控制模块以及人机界面构成了底层硬件系统。通过模拟量模块参数优化、通信系统抗干扰优化、卷曲机控制模式运行优化等措施,实现了卷曲工序的集中管理和分散控制。(本文来源于《聚酯工业》期刊2017年06期）

李健,石大松,张纯旺,张晓翠,齐清美[4]（2017）在《烟用商标纸卷曲变形原因浅析及控制》一文中研究指出为解决烟用商标纸使用过程中的卷曲变形问题,通过不同温湿度环境中纸张含水率实验,分析研究纸张平整度变化,解决商标纸在上机包烟时造成包装机不能正常给纸,吸纸装置无法正常工作,商标纸在包装过程中发生折迭、撕裂或吸不住纸,造成小盒飞包、破损和包装不周正等质量缺陷问题,提高机台包装质量和生产效率,减少企业损失。(本文来源于《中国烟草学会学术年会优秀论文集》期刊2017-11-01）

宋强,李菲[5]（2016）在《基于层流控制技术的1780mm炉卷轧机卷曲温度控制研究》一文中研究指出研究1780mm热卷轧机的层流冷却系统,建立层流冷却系统的物理模型,并通过仿真验证模型的准确性。(本文来源于《自动化应用》期刊2016年08期）

周驰,陈来来,张赛军,颜武军[6]（2016）在《盒形件拉深侧壁卷曲的工艺控制方法》一文中研究指出盒形件拉深的侧壁卷曲是一种普遍的回弹现象,需要进行有效控制或者补偿。侧壁卷曲是由于材料在流经凹模圆角区域后其内外表面的应力差所形成的反向弯矩造成的。将盒形件分为转角区域、过渡区域、直边区域和底部区域,并提出了盒形件拉深的反向弯矩简化模型,将直边部分简化为U形件,转角区域反向弯矩视为零,二者中间存在一个线性的过渡区域。在此基础上,分析了直边区域侧壁材料成形应力变化历史,提出并实现了控制盒形件侧壁卷曲的浮动拉延筋工艺。实验结果表明:浮动拉延筋能有效控制盒形件拉深过程中的侧壁卷曲现象,其完全起作用时,可使侧壁卷曲量减少86.1%。(本文来源于《锻压技术》期刊2016年03期）

李茜,赵丹,苟亚杰[7]（2015）在《DCS550卷曲宏在复卷机退纸辊控制中的应用》一文中研究指出DCS550直流调速器卷曲宏控制复卷机退纸辊,通过对复卷机退纸辊控制原理的分析,得出退纸辊的控制要求,阐明了退纸辊张力产生的原因和计算方法。同时介绍了DCS550直流调速器的卷曲宏及其参数组含义,然后在卷曲宏的应用中介绍了装置的硬件接线方式和卷曲参数的设置,从而实现通过DCS550卷曲宏对复卷机退纸辊的控制。(本文来源于《中国造纸》期刊2015年07期）

谢雁[8]（2015）在《卷烟软包凹印防卷曲变形控制》一文中研究指出在凹印生产过程中,纸张受印刷压力、环境温湿度等因素影响发生卷曲变形,不仅会加大印后加工时的定位误差,还会导致走纸不畅,进而造成机器堵纸停机,严重影响印后加工的效率和质量。若纸张加工成成品烟包后发生卷曲变形,则会给卷烟包装机的走纸带来困难,甚至会妨碍卷烟包装机吸嘴的正常吸附,降低卷烟包装机生产效率。因此,无论是在烟包凹印生产过程中,还是在卷烟上机包装过程中,纸张卷曲变形都会造成较(本文来源于《印刷技术》期刊2015年14期）

谢雁[9]（2015）在《卷烟软包产品在凹印生产中的防卷曲变形控制》一文中研究指出在凹印生产过程中,纸张受到印刷压力、环境温湿度等因素的影响发生卷曲会给印后加工和使用带来影响,会使后道工序烫印、裁切加工时的定位误差加大,走纸不畅,进而造成机器堵纸停机,严重影响后道工序加工的效率和质量;加工成单个成品烟标后发生卷曲,将给卷烟包装机的走纸带来困难,甚至会妨碍卷烟包装机吸嘴的正常吸附,造成卷烟包装机的生产效率降低。因此,无论在烟包生产过程中还是在上机包装卷烟产品时,纸张变形都会造成较大的损失。卷烟软包用的是单面铜版纸,由于单面铜版纸存在比较严重的两面性能差别,致使(本文来源于《今日印刷》期刊2015年07期）

张琦,张柯[10]（2015）在《基于DCS550卷曲宏的恒张力控制系统》一文中研究指出通过对工业卷材恒张力控制原理的分析,得出恒张力控制系统的设计思路及工艺要求。在DCS550直流调速器卷曲宏直接张力控制应用基础上结合恒张力控制原理,设计出符合要求的卷材传动控制系统。对DCS550直流调速器卷曲宏进行框图设计和分析,在具体应用中介绍卷曲宏的硬件接线和各功能块具体应用,从而实现工业卷材恒张力控制系统的应用。(本文来源于《木材加工机械》期刊2015年03期）

### 卷曲控制论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着国家对车辆的安全性,燃油经济性要求的日益提高,汽车白车身占车重的30%左右,车身轻量化,提高刚性从车身本身入手。高强度钢板(HSS)的使用正好符合此要求。随着高强刚的使用,回弹量大大增加,尺寸精度达成难度增加。文章通过某项目U形梁的分析,验证技术的可行性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 卷曲控制论文参考文献

[1].杜辉.变频调速在冷轧机卷曲控制系统中的应用[J].工程技术研究.2019

[2].廖阳.汽车冷冲压U形梁卷曲的控制[J].汽车实用技术.2017

[3].贾林静,严冠豪.卷曲机自动控制系统优化[J].聚酯工业.2017

[4].李健,石大松,张纯旺,张晓翠,齐清美.烟用商标纸卷曲变形原因浅析及控制[C].中国烟草学会学术年会优秀论文集.2017

[5].宋强,李菲.基于层流控制技术的1780mm炉卷轧机卷曲温度控制研究[J].自动化应用.2016

[6].周驰,陈来来,张赛军,颜武军.盒形件拉深侧壁卷曲的工艺控制方法[J].锻压技术.2016

[7].李茜,赵丹,苟亚杰.DCS550卷曲宏在复卷机退纸辊控制中的应用[J].中国造纸.2015

[8].谢雁.卷烟软包凹印防卷曲变形控制[J].印刷技术.2015

[9].谢雁.卷烟软包产品在凹印生产中的防卷曲变形控制[J].今日印刷.2015

[10].张琦,张柯.基于DCS550卷曲宏的恒张力控制系统[J].木材加工机械.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8aa49300698b476b41a6eae8.html