# 缺铁量论文-韩志全,张方远

导读:本文包含了缺铁量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:石榴石,微波铁氧体,介电常数,饱和磁化强度

### 缺铁量论文文献综述

韩志全,张方远[1]（2018）在《石榴石铁氧体的介电常数与密度、饱和磁化强度和缺铁量的关系》一文中研究指出采用普通陶瓷工艺制备了饱和磁化强度Ms为80~148 kA/m的小线宽石榴石铁氧体材料,按GB/T9633(等同IEC60556)标准)在10.7 GHz下测量了复合石榴石铁氧体的介电常数ε′和介电损耗角正切tanδ_ε。研究了e'与材料密度、饱和磁化强度Ms和缺铁量的关系。实验表明,e'随密度的增加而增大,随Ms的下降而减小,随缺铁量增加而降低。即,介电常数随着配方中代换离子的增加、Fe含量的减少而下降,说明了e'与Fe浓度密切相关。(本文来源于《磁性材料及器件》期刊2018年02期）

王加仟,孙彦林,丘泰[2]（2014）在《缺铁量及烧结温度对YIG铁氧体的电磁性能影响研究》一文中研究指出研究了缺铁量及烧结温度对固相法制备的Y3Fe5-δO12(0.13≤δ≤0.25)石榴石型铁氧体微观结构及电磁性能的影响。结果表明:随烧结温度的升高,介电常数变化不大,剩磁先上升后下降,介电损耗与矫顽力先下降后上升;缺铁对介电常数基本无影响,但可以显着降低介电损耗,缺铁越多,致密化所需的烧结温度越高,适量缺铁并提高烧结温度可促进晶粒生长,缺铁δ=0.17于1 550℃烧结的Y3Fe4.83O12铁氧体样品,结构致密,晶粒发育最为完善(15~20μm),性能最佳。(本文来源于《盐城工学院学报(自然科学版)》期刊2014年04期）

金宇龙[3]（2011）在《缺铁量对锰掺杂YGdAl石榴石电磁性能的影响》一文中研究指出采用固相反应法制备YGdAlMnFe(1-δ)复合石榴石材料,研究缺铁量δ对材料介电性能和磁性能等参数的影响。结果表明,适量的缺铁明显改善石榴石材料的电磁性能。当缺铁量δ为0.03时,石榴石材料可获得最佳的性能,材料的电损耗为6.7×10-4,磁损耗为0.97×10-3,剩磁比为0.857。(本文来源于《安徽工业大学学报(自然科学版)》期刊2011年03期）

黄银寅,杨建,金宇龙,丘泰[4]（2011）在《缺铁量对YCaZrVIG铁氧体性能的影响》一文中研究指出用传统氧化物法制备了组分为Y2.3Ca0.7Zr0.3V0.2Fe4.5-δO1(20≤δ≤0.1)的石榴石型铁氧体(YCaZrVIG)。用XRD、SEM对样品进行物相和微结构表征。研究了缺铁量对YCaZrVIG铁氧体物相组成、烧结性能、微观结构及电磁性能的影响。结果表明,小量缺铁不会改变物相组成,但会造成样品更难烧结;随缺铁量的增大,介电常数基本不变,介电损耗明显降低后保持稳定,剩磁逐渐减小,矫顽力则是先减小再增大。当缺铁量δ=0.05时,可获得低损耗、低矫顽力的铁氧体。(本文来源于《磁性材料及器件》期刊2011年01期）

顾卫卫,苏桦,张怀武,李珣[5]（2010）在《缺铁量对低温烧结NiCuZn铁氧体材料性能的影响》一文中研究指出采用固相反应法制备了低温烧结NiCuZn铁氧体,研究了缺铁量对材料显微结构、烧结密度、饱和磁感应强度以及磁导率和介电常数的影响。在此基础上确定了低温烧结NiCuZn铁氧体的最佳缺铁量:在900℃烧结时,当铁氧体NiaCubZn1―a―bFe2―xO4―3/2x(0.3≤a≤0.6;0.1≤b≤0.3)中缺铁量x为0.10时,材料能获得较好的显微结构、较高的烧结密度和饱和磁感应强度,且其磁导率也最高。(本文来源于《磁性材料及器件》期刊2010年03期）

刘培元,余忠,蒋晓娜,孙科,兰中文[6]（2009）在《缺铁量对LiZn铁氧体电磁性能的影响》一文中研究指出采用氧化物陶瓷工艺制备组成为Li0.35Zn0.3Fe2.35-xO4(0≤x≤0.25)的铁氧体。用XRD、SEM分别对样品进行晶相和微观结构表征。采用谐振腔微扰法在9.3GHz频率下测试材料介电损耗及铁磁共振线宽,利用B-H分析仪测试材料磁性能,研究了缺铁量对LiZn铁氧体电磁性能的影响。结果表明,适量的缺铁配方能有效提高材料的直流电阻率,降低LiZn铁氧体微波介电损耗和铁磁共振线宽,提高饱和磁感应强度和矩形比,降低材料的矫顽力,但缺铁过多会使成份发生偏析,导致材料电磁性能恶化。(本文来源于《磁性材料及器件》期刊2009年04期）

韩志全,廖杨,冯涛[7]（2007）在《缺铁量对氧化物法低温烧结NiCuZn铁氧体电磁性能的影响》一文中研究指出用固相反应法(氧化物法)制备了成分为Ni1-a-xZnxCuaFe2-δO4(0.15<a<0.25,0.1<x<0.65)的铁氧体超细粉。实验表明平均粒度随球磨时间的延长而减小,钢球和ZrO2球的球磨效果很相近。球磨粉料的平均粒度<0.2μm。给出了烧结样品的起始磁导率μi和Q值与缺铁量的关系。研究了缺铁量对材料磁导率频率特性和居里温度的影响。获得了良好低温烧结NiCuZn电磁性能:在860～880℃的烧结温度下,μi>835(1±10%),Q值>145,比温度系数α<1×10-6/℃,居里温度TC:125℃,电阻率ρ>1012Ω·cm,比损耗因子tgδ/μ<8.4×10-6,Bi2O3添加量仅为0.25mol%。(本文来源于《磁性材料及器件》期刊2007年06期）

韩志全,陈新树,李淑祥[8]（1989）在《缺铁量对YGdIG穆斯堡尔谱和磁性的影响》一文中研究指出一、前言钇钆铁石榴石(YGdIG),是一种通用微波铁氧体材料,微波器件的插入损耗与它的铁磁共振线宽△H 有关,要降低△H 必需使成分尽可能地接近于正分。在(本文来源于《磁性材料及器件》期刊1989年01期）

### 缺铁量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

研究了缺铁量及烧结温度对固相法制备的Y3Fe5-δO12(0.13≤δ≤0.25)石榴石型铁氧体微观结构及电磁性能的影响。结果表明:随烧结温度的升高,介电常数变化不大,剩磁先上升后下降,介电损耗与矫顽力先下降后上升;缺铁对介电常数基本无影响,但可以显着降低介电损耗,缺铁越多,致密化所需的烧结温度越高,适量缺铁并提高烧结温度可促进晶粒生长,缺铁δ=0.17于1 550℃烧结的Y3Fe4.83O12铁氧体样品,结构致密,晶粒发育最为完善(15~20μm),性能最佳。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 缺铁量论文参考文献

[1].韩志全,张方远.石榴石铁氧体的介电常数与密度、饱和磁化强度和缺铁量的关系[J].磁性材料及器件.2018

[2].王加仟,孙彦林,丘泰.缺铁量及烧结温度对YIG铁氧体的电磁性能影响研究[J].盐城工学院学报(自然科学版).2014

[3].金宇龙.缺铁量对锰掺杂YGdAl石榴石电磁性能的影响[J].安徽工业大学学报(自然科学版).2011

[4].黄银寅,杨建,金宇龙,丘泰.缺铁量对YCaZrVIG铁氧体性能的影响[J].磁性材料及器件.2011

[5].顾卫卫,苏桦,张怀武,李珣.缺铁量对低温烧结NiCuZn铁氧体材料性能的影响[J].磁性材料及器件.2010

[6].刘培元,余忠,蒋晓娜,孙科,兰中文.缺铁量对LiZn铁氧体电磁性能的影响[J].磁性材料及器件.2009

[7].韩志全,廖杨,冯涛.缺铁量对氧化物法低温烧结NiCuZn铁氧体电磁性能的影响[J].磁性材料及器件.2007

[8].韩志全,陈新树,李淑祥.缺铁量对YGdIG穆斯堡尔谱和磁性的影响[J].磁性材料及器件.1989

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8aef2cfed5803b6f76fefe02.html