# 加强光伏并网全过程管控确保配电网安全稳定运行

（身份证32110219670327xxxx江苏扬中212200）

摘要：目前全球范围内光伏发电机组的运行费用为0.4美分/kW•h），相比于普通火电机组的燃料费用要低很多。不确定性，势必将影响系统中传统旋转机组的优化调度。大量的光伏并网使得总负荷减少，若机组不改变原有的启停计划，可能造成线路有功功率越限，为保证光伏并网后能充分调动电网的输电能力，实现电网经济性与安全性的和谐统一，这可能对配网的安全运行带来不良影响，从而出现多种问题，深入分析这些影响，明确问题的根源所在才能保护配网安全。

关键词：光伏并网；管控过程；配电网安全

目前我国正不断加大电网建设的投入力度，以完善电力工程基础设施，提高电网供电质量。在建设配电网时容易出现施工现场环境与设计方案存在差别、施工规划不严谨、外力影响因素繁多等问题，施工过程中存在较高的安全风险，稍有不慎可酿成人身伤亡等重大事故。因此，要注重创新施工技术，保证施工技术的可靠性与稳定性，还应管理好施工现场，优化施工现场的安全管理方案，保证管理措施符合安全施工标准，减少或避免施工现场发生安全事故，确保高质量、高速、有序及安全完成配网施工工作，以满足用电需求。

1配电网运行中存在的安全问题

首先，没有对施工现场的特殊环境进行妥善处理，造成施工现场存在大量危险点。施工现场的工作环境较为复杂，设置了大量带电线路、电源，还需要放置多种施工器具，如没有妥善处理特殊环境及合理布置施工现场，不但会增加施工现场中的危险点，引起触电事故、设备事故或人身安全事故，同时会影响工序衔接，导致工期延误及引起经济损失；其次，施工现场的组织措施不到位，造成相关人员无法有效配合施工现场的安全管控工作。配网工程的施工现场存在大量单人值守的特殊岗位，在特种作业岗位上工作的施工人员较多，施工人员流动性强，如组织措施不全面、不到位，则施工人员可能无法明确工程现场中存在的危险点及安全管理配合要点，导致安全管理制度无法发挥约束作用，还会增加人员伤亡事故隐患。

2光伏并网对配电网的影响

2.1影响安全运维

配网系统运行维护以及安全检修无论对于配网系统自身还是设备等的运行都有着十分重要的意义。光伏发电并网通常用在用户一端，这就可能导致孤岛效应，特别是如果出力和负荷就地平衡状态下，这一问题会更为严重，如果运维工作者在实际的线路检修与设备维护中，如果发现光伏发电无法抵御孤岛效应，那么，检修人员随时可能面临着安全问题。光伏发电系统会始终处于运行状态，持续朝着系统传输电能，如果配网系统由于处于故障状态，以及处于检修模式而丧失电能的状态下，光伏发电系统处理无法同本地负荷相符合，则很容易出现孤岛效应，此时一些需要检修的线路可能带电，会为整个系统造成一定的隐患，检修人员面临着安全问题。

2.2影响配网的安全运行

光伏发电的连接，将转变配网系统结构，形成多电源格局，对应的电流流动方向、分布等也将发生变化。所谓的自动化主要是按照短路电流于配网系统中的布局状况与位置分配等对应锁定故障。例如：系统中的某处发出了短路警示，别处无任何反应与信息，意味着警报点所在区域存在故障问题，相反，如果其他区域也出现了短路电流警报，则要重新定位故障。然而，由于光伏发电与馈线相连，即便系统中某部分有故障，短路电流不仅将流经这一部分的电源端点，同光伏电源相连的端点同样将有短路电流流过，这就意味着旧式的故障定位原理无法发挥作用。

3全过程项目管理

在近些年来得到重视和推广，成为项目管理的一种发展方向。所谓全过程项目管理是指从工程项目业主方或投资主体委托项目管理公司开始，全过程或分阶段地对工程建设项目进行专业化管理和服务的管理活动。涵盖了工程项目可行性研究、方案设计、项目策划及决策、施工准备、工程实施、试运行、验收及项目后评价等诸多内容，属于一种对工程项目进行全方位、全过程的计划、组织、协调、控制的工程管理方式。这种项目管理方式能够有效减少项目信息在组织和阶段间的流失，实现全过程项目信息的收集。其核心是项目责任制，责任者是项目经理以合同管理为主要手段，以核算成本和控制投资为主要内容。这种管理模式下，项目经理既要为社会提供合格的项目产品，又要保证投资管理效益。通过这种管理模式，能够在工程实施过程中实现质量、进度和成本的控制，在不超预算的情况下能够保证工程按时、按质完成，以满足客户的要求，实现决策的科学化和民主化。

4做好光伏并网全过程管控保证配电网的安全运行

4.1方案策划管理阶段

其主要的管理核心是对工程项目的可行性、成功概率、风险控制、成本预算等进行合理的分析，并对项目的流程、具体实施方案、投资的理由进行阐述，建立多个方案，并进行方案对比，从而选择出最佳的设计方案。将可行性的研究报告，作为后期管理工作的指导标准，以此为基础制订计划书、确定选址地点、土地附件预审等。方案策划管理阶段，其所管理的内容量偏少，但是却十分重要，对于后期的工程建设具有较大影响。光伏发电工程的建设，当地的政府、咨询主体、业主等均可以参与方案策划阶段，并提出对应的建议。由于光伏发电工程的前期投资较小，可以直接确定咨询公司，并提交方案决策委托书，从而去明确方案设计的范围与深度指标。

4.2初期设计管控

上一阶段所通过的可行性研究报告是初期设计管控的指导书，其目标是明确光伏电站的设计宗旨、规格、方案以及所需的重要技术等问题，一旦实施了项目工程管理后，光伏电站便成为项目工程进行大规模承包招标以及评标文件拟定的参考依据。这一阶段管理的另一内容为保护全体公众的环境利益、劳动安全卫生保障以及消防安全保障等，维护广大群众的根本利益。

4.3项目实施阶段的管理

光伏发电工程全过程项目实施阶段管理，设计环节的质量直接影响光伏发电工程的建设、投资成本、建设速度等，对于工程的建设至关重要。而光伏发电工程项目实施阶段的管理，主要包括以下几方面：（1）确定设计范围。其主要可以分为三个层次：一是根据招标文件、项目工程合同条例，确定业主与总承包公司的范围；二是根据承包合同的内容，对总承包商与分承包商之间的施工项目进行划分；三是根据已有的设计标准以及原有的设计惯例，科学的制度各专业之间的管辖区域。（2）管理设计速度。此环节主要是对设计内容进行统一，对物质的采购进行管理，对后期的施工进行准备。（3）对设计质量进行检查。此过程主要是对设计所依据的资料进行核查，对设计图纸的专业会签情况进行调查，对后期的实施进行核对，最后再进行审批。

综上所述，光伏发电并网将对配网运行带来多方面的不良影响，具体体现在对配网自动化的不良影响，对安全保护的影响，检修安全的影响以及安全计量等的不良影响。光伏发电并网对配网安全运行的影响可以通过采取针对性措施来解除，然而，实际运行中要不断总结经验，要积极开发多种软件、硬件设备与资源，为配网安全运行创造良好条件，保护配网系统整体安全。

参考文献

[1]代文杰.我国光伏产业贸易安全评价[D].中国海洋大学，2015.

[2]刘君敏.光伏企业安全生产预警系统建设与应用研究[D].江苏大学，2016.

[3]李秋燕，王利利，丁岩，关朝杰，胡钋，汪原浩.考虑光伏不确定性的安全约束机组组合[J].电力自动化设备，2016，11:101-106.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8af4e39221520eef149aab39.html