# 漏磁通管道内检测器论文-王若影

导读:本文包含了漏磁通管道内检测器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:内检测器,海底管道,项目负责人

### 漏磁通管道内检测器论文文献综述

王若影[1]（2017）在《“走量”青春——航天科工海底管道漏磁内检测器项目负责人侧记》一文中研究指出来自航天科工叁院35所、现年34岁的娃娃脸女孩郑莉,带领团队研制出我国首款海底管道漏磁内检测器,打破国外技术封锁,终结了海底管道"洋检测"局面。国产检测器的问世背后,是一名基层设计师以量变求质变的民用产业梦想。"目标达不到,是因为努力的还不够",小个子、娃娃脸、齐刘海、一副小女孩模样的她不追随心灵鸡汤,就深信老道理:"量变决定质变,错不了。"她是郑莉,一名执着于"走量"的基层设计师。(本文来源于《科技创新与品牌》期刊2017年06期）

[2]（2015）在《我国成功研制出海底管道漏磁内检测器》一文中研究指出从中国海洋石油总公司了解到,由我国自主研制的海底管道漏磁内检测器日前在渤海BZ34-1油田海试成功,取得完整有效数据,检测器各项性能参数达到国际同类产品先进水平,标志着我国海底管道"洋检测"时代即将结束。"从测试获得的数据看,内检测器在缺陷检出率,(本文来源于《机械》期刊2015年11期）

黄晓芳[3]（2015）在《我国海底管道结束“洋检测”》一文中研究指出本报讯 黄晓芳从中国海洋石油总公司获悉，由我国自主研制的海底管道漏磁内检测器在渤海油田海上测试成功，取得完整有效数据，检测器各项性能参数达到国际同类产品先进水平，标志着我国海底管道结束“洋检测”时代。 漏磁检测能检测出管道内、外壁的(本文来源于《经济日报》期刊2015-11-16）

[4]（2015）在《中海油成功研制海底管道漏磁内检测器打破国外垄断》一文中研究指出2015年10月16日,从中国海洋石油总公司(下称中国海油)获悉,由我国自主研制的海底管道漏磁内检测器在渤海BZ34-1油田海试成功,取得完整有效数据,检测器各项性能参数达到国际同类产品先进水平,标志着我国海底管道结束"洋检测"时代。漏磁检测是目前较为成熟且工业应用最为广泛的管道内检测技术。据统计,国际上90%的管道内检测采用(本文来源于《石油化工设备技术》期刊2015年06期）

安蓓[5]（2015）在《海洋管道有了“体检医生”》一文中研究指出据新华社电 中国海洋石油总公司日前透露，由我国自主研制的海底管道漏磁内检测器在渤海BZ34-1油田海试成功，标志着我国海底管道“洋检测”时代即将结束。 漏磁检测是目前国际上应用最为广泛的管道内检测技术。这一技术能检测出管道内外壁的腐蚀、(本文来源于《中国安全生产报》期刊2015-10-22）

瞿剑[6]（2015）在《国产海底管道漏磁内检测器海试成功》一文中研究指出科技日报渤中34-1油田中心平台10月16日电 （瞿剑）16日上午11时许，我国自主研发的海底管道漏磁内检测器在位于渤海中央的渤中34-1油田中心平台海试成功，并取得完整有效数据，“洋”设备在国内管道检测市场一统天下时代就此结束。(本文来源于《科技日报》期刊2015-10-17）

许璐璐,王嘉,姜福锟[7]（2014）在《漏磁管道内检测器速度效应的理论研究》一文中研究指出管道漏磁内检测针对速度效应问题,会产生不同的现象,为确定这种现象在管道中的传播特性,通过ANSYS有限元仿真对实际管道模型进行建模分析,验证了内检测器的速度效应对实际检测结果的影响。(本文来源于《科技视界》期刊2014年04期）

袁希平[8]（2013）在《漏磁管道内检测器的速度效应研究与应用》一文中研究指出在当今世界上，石油、天然气已经成为最重要的能源。我国作为能源大国，石油、天然气安全、高效的运输便有着十分重要的意义。随着管道服役年限的增加，必然会产生因管道腐蚀、受力变形等不同因素造成的损伤。因此，对管道进行高速无损检测就显得至关重要。在检测输气管道时，由于两泵站之间压强较大，且受到气体膨胀、管道结构变化等因素的影响，管道漏磁内检测器的运行状态特别不稳定，极易发生变化。特别是当速度过快时，被测管道的磁化水平降低，漏磁信号幅值降低，难以实现缺陷的漏磁检测。本文针对管道漏磁内检测器的速度效应进行了深入的研究。在理论上，深入研究了漏磁管道内检测器的检测原理、铁磁性材料技术磁化原理、速度效应原理。同时，本文以贝克尔涡流模型为基础，根据漏磁内检测原理，建立数学模型。对高速时的漏磁检测过程进行相关的计算分析。利用铁磁学相关理论，求解检测装置与管壁发生相对运动时感生的涡流对原始励磁信号造成的影响。从麦克斯韦方程组出发，引出速度效应的微分形式。根据漏磁管道内检测器的具体参数，在ANSYS有限元仿真软件中建立轴对称的二维仿真模型，分析速度效应对管道漏磁检测带来的影响。在仿真过程中，模拟不同缺陷长度、缺陷深度、不同管壁厚度等情况，分析速度效应带来的不同影响。通过理论计算及仿真分析表明，当检测装置运行速度越快时，其径向漏磁信号幅值越小；管壁厚度越厚、缺陷长度越长、缺陷深度越浅时，速度效应带来的影响越为明显。当速度高于6m/s时，速度效应带来的影响使得管壁磁化水平远未达到磁饱和状态，无法进行漏磁检测。通过提高励磁强度，可以在一定程度上降低速度效应带来的影响。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2013-02-22）

赵洋[9]（2012）在《输气管道漏磁内检测器速度控制问题研究》一文中研究指出长距离输气管道是我国天然气传输的主要方式,管道的安全运行是关系到国计民生的重大问题。进行定期管道检测是保证管道正常运行的重要手段。由于输气管道多埋于地下或水下,因而管道内检测技术是国际上公认最为有效的输气管道检测方法。在众多内检测技术中,漏磁检测对检测环境的要求低、检测效果好、应用最为广泛。以漏磁检测技术为原理的内检测器运行速度过快影响检测效果甚至无法检测管道缺陷,因而内检测器对运行速度有严格的要求。控制内检测器运行速度,使之运行在合理的速度范围之内,对提高检测精度、提升检测效率都起着重要的作用。论文针对管道漏磁内检测速度控制的有关难题,紧密结合检测实际需要,通过理论分析和实验系统分析,剖析内检测器运行过程中管道流场的状态,对以内部调速法和加压站调压法为手段调节内检测器运行速度进行了深入研究。论文研究内检测器在管道运行过程中与管道流场之间的相互作用。应用流体力学原理,建立不同泄流面积内检测器所在流场模型；应用动网格与用户自定义函数的手段模拟内检测器在水平直管道中启动、运行的整个过程；分析不同状态条件下内检测器周围速度、压力等多个参数对内检测速度的影响。完成在相同工况条件下内检测器在输气管道中运行的仿真计算与场地实验,并且将实验数据进行了对比。为分析输气管道内检测器速度影响因素、控制内检测器速度研究奠定理论基础。深入地研究了以泄流方式调整内检测器运行速度的方法。通过分析得出在急加速过程中,由于里程轮打滑,内检测器无法采集速度信号。通过分析输气管道结构特点,将输气管道模型视为由水平直管道、坡道上升、垂直上升、坡道下降、垂直下降等几种二维管线构成；依据力学分析,得出不同管道上内检测器加速度与泄流面积之间的关系,并推导出速度控制模型；在内检测器内部安装加速度计和倾角器。利用加速度计以及倾角器实时采集内检测器加速度值及内检测运行方向与大地水准面的倾角,确定加速度控制模型的参数。利用加速度值作为速度控制器的输入参数调节内检测器速度。通过分析得出速度控制模型适用于不同管道类型、不同运行状态下的内检测器速度控制结论,并完成了速度控制仿真。从仿真的结果上看,无论处于急加速还是正常运行过程中,内检测器的速度都能被有效控制在适于检测的速度范围之内。深入地研究了以加压站调压方式调整内检测器运行速度的方法。由于磁钢、轭铁等部件呈周向分布在内检测器的内部,使得泄流面积被大大压缩,因而利用泄流方式调整内检测器速度的能力有限。论文以运行在大口径、高压力、大流量的输气管道中的内检测器为研究对象,分析了影响其运行速度的主因,得出了输气管道压力差决定内检测器运行速度的结论。根据气体压力梯度公式推导出漏磁内检测器的压力-速度模型,由流体力学原理确定了模型的参数,并由全压、动压、静压、表压等关系完善该模型,使其具有可操作性。在实际输气管道上完成了压力速度模型有效性验证,实验结果表明该模型能够有效地计算不同压力差条件下内检测器运行速度。当内检测器的速度需要进行调整时,可以将其调整过程视为一种稳态条件下运行速度变化为另一种稳态条件下运行速度。利用压力速度模型计算出内检测器调整到目标速度所需上下游压力,从而通过改变压力达到调节内检测器运行速度的目的。计算出内检测器不同速度状态下的管道运行调节参数,并给出了管道压力调节策略。在西气东输二线上完成了速度调整实验验证,实验结果表明：加压站调压方法可有效地调整内检测器运行速度。输气管道内检测器的速度控制问题的研究,开拓了解决国内输气管道漏磁检测过程中速度控制的思路,为输气管道漏磁内检测设备的研制作出了有益的探索工作。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2012-08-29）

单少卿,陈世利,靳世久,刘栋[10]（2012）在《高清晰度叁轴管道内检测器漏磁数据采集系统》一文中研究指出针对传统管道内检测器清晰度不高的缺点,介绍了一种高清晰度叁轴管道漏磁数据采集系统。根据叁轴漏磁检测的原理,系统使用了大量霍尔传感器作为数据采集元件,分别在检测器漏磁进行探测舱外围圆周各点处的3个方向上放置传感器,以达到高清晰度的采集要求,漏磁电压信号经单片机进行A/D转换后,所得数据由FPGA与PC—104接收存储到固态硬盘。经实验验证,该系统提高了检测清晰度,检测平均误差不超过10%,证明该系统设计方案切实可行。(本文来源于《传感器与微系统》期刊2012年05期）

### 漏磁通管道内检测器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

从中国海洋石油总公司了解到,由我国自主研制的海底管道漏磁内检测器日前在渤海BZ34-1油田海试成功,取得完整有效数据,检测器各项性能参数达到国际同类产品先进水平,标志着我国海底管道"洋检测"时代即将结束。"从测试获得的数据看,内检测器在缺陷检出率,

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 漏磁通管道内检测器论文参考文献

[1].王若影.“走量”青春——航天科工海底管道漏磁内检测器项目负责人侧记[J].科技创新与品牌.2017

[2]..我国成功研制出海底管道漏磁内检测器[J].机械.2015

[3].黄晓芳.我国海底管道结束“洋检测”[N].经济日报.2015

[4]..中海油成功研制海底管道漏磁内检测器打破国外垄断[J].石油化工设备技术.2015

[5].安蓓.海洋管道有了“体检医生”[N].中国安全生产报.2015

[6].瞿剑.国产海底管道漏磁内检测器海试成功[N].科技日报.2015

[7].许璐璐,王嘉,姜福锟.漏磁管道内检测器速度效应的理论研究[J].科技视界.2014

[8].袁希平.漏磁管道内检测器的速度效应研究与应用[D].沈阳工业大学.2013

[9].赵洋.输气管道漏磁内检测器速度控制问题研究[D].沈阳工业大学.2012

[10].单少卿,陈世利,靳世久,刘栋.高清晰度叁轴管道内检测器漏磁数据采集系统[J].传感器与微系统.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8b30670afece0543308e26c6.html