# 生物质燃料锅炉论文-高海欧

导读:本文包含了生物质燃料锅炉论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:生物质燃料,电除尘器,爆炸,技术措施

### 生物质燃料锅炉论文文献综述

高海欧[1]（2019）在《静电除尘器在生物质燃料锅炉系统中的应用及技术优化》一文中研究指出常规的静电除尘器经常应用于燃煤电厂、冶金、工业炉窑、水泥等传统行业,其设计较为规范,有具体的选型设计规程。然而,在生物质燃料锅炉行业中,除尘器的应用类型较多,如水膜麻石除尘器、袋式除尘器(或电袋除尘器)以及静电除尘器等。不论哪种除尘器,均出现过很多问题,其中以爆炸现象最为严重。现从生物质电除尘器发生爆炸的案例出发,从技术方面对出现的问题进行了原因分析,提出了相应的解决方案,有效地保证了设备安全稳定运行,消除了业主的重重顾虑。(本文来源于《机电信息》期刊2019年17期）

曹峰,汤巍[2]（2019）在《燃煤工业锅炉节能环保测试及煤改生物质颗粒燃料应用技术研究》一文中研究指出本文分析了当前燃煤工业锅炉改烧生物质颗粒的改造过程中存在的问题,研究对比燃煤与燃生物质颗粒的燃烧特性,建立优化后的生物质颗粒燃料锅炉结构并提出优化改造方案。通过对锅炉改造前后的能效测试与环保测试,确定燃煤工业锅炉运行热效率及污染物排放指标,验证改造方案的有效性并应用于实践。(本文来源于《特种设备安全技术》期刊2019年03期）

张世红,廖新杰,张雄,陈应泉,邵敬爱[3]（2019）在《生物质燃料转化利用技术的现状、发展与锅炉行业的选择》一文中研究指出介绍了生物质成型、生物质气化、生物质液化及热解多联产等几种常见的生物质转化技术。分析了生物质燃料在锅炉行业中的利用现状及存在的主要问题,并指出锅炉行业未来应立足生物质燃料的发展,并朝着原料绿色化、生产清洁化和产品智能化的方向发展。(本文来源于《工业锅炉》期刊2019年02期）

杨远平,王顺国[4]（2019）在《生物质颗粒燃料常压热水锅炉的研制》一文中研究指出简要论述了一种小型生物质常压热水锅炉的研制及试验。锅炉采用两次送风系统,在提高燃烧效率的同时有效地防止了灰分结渣,采用防反烧设计可有效防止生物质在给料器内反烧和点火器过热,锅炉采用两级螺旋给料机构,同时采用预热水封除尘机构,提高了燃烧热效率,排烟更加清洁环保。(本文来源于《林业机械与木工设备》期刊2019年01期）

朱霖,韩健雄,王磊,曾添,江庆阳[5]（2018）在《一台燃煤工业锅炉改烧生物质燃料的能效分析》一文中研究指出一台SZL6-1.25-WII型工业锅炉由于当地的环保要求被禁止继续使用燃煤,随后使用单位在未对锅炉任何调整的情况下改烧生物质燃料,对该锅炉改烧生物质燃料后的工况进行了能效测试,并对测试结果进行了分析,给出了改进措施。(本文来源于《装备制造技术》期刊2018年10期）

沈永胜,亢凯,亢裕庆[6]（2018）在《小型生物质颗粒燃料锅炉燃烧室研究》一文中研究指出随着社会的发展和进步,以及科学技术水平的不断提升,促进了各个领域的发展。生物燃料的锅炉便是具有较大发展空间的一个领域,其中小型生物质颗粒燃料锅炉,主要以花生壳、稻壳、木屑等生物质颗粒作为燃料,具有较好的采暖效果,并且实现资源的再利用,有利于促进可持续发展,因此得到了较为广泛的研究。该类型的锅炉的燃烧室主要包含控制系统、送风系统、清灰系统、燃烧系统等七大系统。(本文来源于《科学技术创新》期刊2018年22期）

魏炫坤[7]（2018）在《新型生物质成型燃料热解气化装置结构及锅炉输出特性研究》一文中研究指出目前大型供热或供蒸汽用的生物质锅炉系统需要将生物质成型燃料先进行气化,转变为可燃气后再进行燃烧,因此对与锅炉匹配的热解气化装置的结构、气化性能及锅炉燃烧的烟气处理进行研究,具有重要意义。本文以供蒸汽量为8t/h的锅炉系统匹配的生物质成型燃料热解气化装置为研究对象,该装置将进料、热解气化、产出的可燃气与二次风混合区域设置在叁个独立区域,避免了传统固定床气化装置气化室内出现局部高温的现象,并且实现了自动进料及排灰。对该装置的最大及最小进料量工况的输出功率进行测试,得出该热解气化装置中对燃料所含热值的利用率为90%左右,生物质成型燃料的碳转化率达到88%左右。对热解气化产出的可燃气组分进行了测定,得出热解气化过程以空气-水蒸气为气化剂,使热解气化产出的可燃气中氢气含量达到15.27%~17.43%。气化室下部的料排采用独特的具有圆弧状气流流道结构的设计,使气流流经时产生左、中、右叁向的出风方式,对燃料颗粒造成扰动,避免了燃料在料排上的堆积,有利于生物质燃料气化反应的进行。对气化剂在该区域的流动进行仿真,得出气化剂以叁向出风方式进入气化区域时,相比传统垂直出风进入气化区域时速度更高且分布更均匀。随后对燃料的热解气化过程进行数值模拟分析,得出了不同气化参数条件下的可燃气组分、热值及碳转化率,得出在该气化装置内空气当量比为0.25,水蒸气与生物质质量比为0.2时的气化效果较为理想。对实际运行工况下锅炉内的燃烧进行仿真,并分析了在气化装置出口部分,即锅炉燃烧器部位加装旋流片对炉内燃烧反应的影响,得出旋流片具有促进可燃气在炉膛内燃烧的效果。最后对该锅炉系统的烟气,采用选择性非催化还原技术(SNCR)方法进行氮氧化物脱除,并经过实验测试对不同质量浓度、不同还原剂喷入点温度与氨氮比的条件下的脱硝效率进行了对比,得出在脱硝过程中,质量浓度为15%的尿素溶液在氨氮比为2左右,喷入炉内温度900℃左右的条件下,脱硝效率达到84%左右,可满足锅炉烟气排放国家标准要求。(本文来源于《华南理工大学》期刊2018-04-15）

矫振伟,黄海珍,赵晓文,舒振杨[8]（2018）在《小型生物质颗粒燃料锅炉燃烧室设计研究》一文中研究指出生物质能的开发利用越来越受到国际关注。在我国北方地区还有大量玉米秸秆没有得到能源化利用,小型锅炉作为生物质能转化装备其关键技术还有待突破与完善。为解决小型锅炉燃用玉米秸秆颗粒燃料过程中出现的问题,分析了燃用玉米秸秆颗粒燃料的小型锅炉燃烧室结构合理性设计的要求,设计了由象鼻状前炉拱和阶梯状火床组成的燃烧室结构,使玉米秸秆颗粒燃料的燃烧在燃烧室内分为气体燃烧区域和固体燃烧区域。经过在10kW热水锅炉燃烧玉米秸秆颗粒燃料的热工实验检验,该燃烧室结构解决了小型生物质锅炉焦油污染、燃烧不完全、不稳定以及玉米秸秆颗粒燃料灰渣结焦问题,为玉米秸秆能源化利用开辟了新途径。(本文来源于《节能技术》期刊2018年02期）

闫龙刚[9]（2018）在《立足节能环保 构建循环经济产业链——河南五丰生物质成型燃料供热锅炉机组排放达标》一文中研究指出近日,从马寨产业集聚区了解到,河南五丰新能源科技有限公司通过对燃煤锅炉技术改造,负责运行的生物质成型燃料供热锅炉机组,实现了2017年内排放指标优于天然气燃料锅炉排放标准。据监环保局控数据显示,2017年1-10月实际排放指标为烟尘排放浓度13.8 5 mg/Nm~3,二氧化硫2 2.8 8 mg/Nm~3,氮氧化物123.65mg/Nm~3;符合郑州市环保局烟尘排放浓度标准的要求(烟尘排放浓度30mg/Nm~3,二氧化硫50mg/(本文来源于《新产经》期刊2018年01期）

[10]（2017）在《宁晋探索推行生物质燃料锅炉取暖》一文中研究指出本报讯今冬,宁晋县贾家口镇尧台一村22户农民家里取暖烧的是一种生物质燃料,其原料由农作物秸秆、树枝、落叶等挤压制成。据了解,这是邢台市环保局宁晋环保分局探索推行的一项试点,目前已取得阶段性成效。村民张计花家里有4间平房,供热面积约100平方米。(本文来源于《河北农民报》期刊2017-12-28）

### 生物质燃料锅炉论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文分析了当前燃煤工业锅炉改烧生物质颗粒的改造过程中存在的问题,研究对比燃煤与燃生物质颗粒的燃烧特性,建立优化后的生物质颗粒燃料锅炉结构并提出优化改造方案。通过对锅炉改造前后的能效测试与环保测试,确定燃煤工业锅炉运行热效率及污染物排放指标,验证改造方案的有效性并应用于实践。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 生物质燃料锅炉论文参考文献

[1].高海欧.静电除尘器在生物质燃料锅炉系统中的应用及技术优化[J].机电信息.2019

[2].曹峰,汤巍.燃煤工业锅炉节能环保测试及煤改生物质颗粒燃料应用技术研究[J].特种设备安全技术.2019

[3].张世红,廖新杰,张雄,陈应泉,邵敬爱.生物质燃料转化利用技术的现状、发展与锅炉行业的选择[J].工业锅炉.2019

[4].杨远平,王顺国.生物质颗粒燃料常压热水锅炉的研制[J].林业机械与木工设备.2019

[5].朱霖,韩健雄,王磊,曾添,江庆阳.一台燃煤工业锅炉改烧生物质燃料的能效分析[J].装备制造技术.2018

[6].沈永胜,亢凯,亢裕庆.小型生物质颗粒燃料锅炉燃烧室研究[J].科学技术创新.2018

[7].魏炫坤.新型生物质成型燃料热解气化装置结构及锅炉输出特性研究[D].华南理工大学.2018

[8].矫振伟,黄海珍,赵晓文,舒振杨.小型生物质颗粒燃料锅炉燃烧室设计研究[J].节能技术.2018

[9].闫龙刚.立足节能环保构建循环经济产业链——河南五丰生物质成型燃料供热锅炉机组排放达标[J].新产经.2018

[10]..宁晋探索推行生物质燃料锅炉取暖[N].河北农民报.2017

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8b474c565772d2840822c75c.html