# PTN网络接入优化方案探析

廖培英

广东省电信工程有限公司广东广州510000

摘要：本文结合PTN网络结构优化实例，详细介绍了接入层组网模式的优化方法，针对不同模型的建设条件、工程造价、实施效果等方面进行对比分析，为PTN优化方案的实施和研究提供相关建议及措施，以供参考借鉴。

关键词：PTN网络；接入层；优化方案；建设

PTN网络是将传输业务以及数据业务相结合，基于分组交换并面向连接的多业务统一传送技术。PTN网络是近年来城域传送网和有线接入网主要采用的建设模式。为迎接新信息传输节点新业务时代的发展，PTN接入层需要进行带宽提升优化方案，才能保证其拥有的传输能力，进一步提高其业务承载能力，为人们的信息网络提供更好的服务。

1PTN接入层现状及带宽需求

1.1LTE及其他业务对PTN接入层的带宽需求分析

无线技术从2G向3G、4G发展，承载网络带宽面临严峻的挑战，每基站带宽从几兆发展到几百兆。

对于PTN传输网络的各个层面，需综合考虑业务的统计分布特性、业务质量保证和投资效益等因素。同时考虑到PTN作为综合承载平台，还需要满足2G、TD-SCDMA和集团专线等业务的承载需要。

由于LTE采用高频建网，要达到与2G/3G相同覆盖效果，需要部署更多的基站，LTE深度覆盖，主要采用3种应对方案：

（1）增加宏站资源方案；

（2）基于宏站的小基站延伸建设方案；

（3）BBU集中RRU拉远方案。

其中宏站资源难获取、成本高，而后两种方案特别是小站建设方案，因不受任何环境、位置、空间等限制，可快速、以较低成本实现LTE业务覆盖，已在全球主流运营商（西欧VDF，北美AT&T、Verizon，日本KDDI等）应用，目前小站建设量据Informatics行业分析公司预测，到2015年底，全球建设量会达到6000万套，是LTE宏站数量的10倍。

趋势1：小站建设和BBU集中的业务承载模式均需要基于当前宏站节点进行容量扩展，按每小站或BBU集中需要100Mbit/s带宽计算，共计300Mbit/s的带宽需求。

趋势2：大客户IP化进程，需要PTN在接入层储备更多带宽。

大客户专线的IP化在全球是总体趋势，在国外，Telefonica、DT、BT、新电IP专线业务成为主要增长点；在国内经济发达的长三角、珠三角区域分组化的大客户需求旺盛。根据全球运营商经验，在每宏站节点100～200Mbit/s带宽为宜，可根据实际情况进行调整预留资源。

1.2PTN接入层现状及带宽需求

从表4可知，以上4类组网模型中，PTNGE环叠加方式综合造价是最高，其次是PTN10GE组网，然后是PTNGE环分裂模型，综合造价最低的是混合组网模型。

4经验总结

随着3G/LTE网络的深度覆盖及多业务发展战略的推进，无线宽带化趋势越来越明显，非常有必要逐步引入PTN10GE进行2G/3G/LTE、WLAN、大客户等业务的综合承载，推进PTN10G在接入层的应用，充分发挥PTN广覆盖、低成本的优势。考虑到当前PTN10GE接入设备费用还相对较高，可以以PTN10GE接入设备为主干，下带PTNGE设备的混合组网方式，以最小的投入满足最广泛的业务需求。

目前，业内在用的10GE接入设备具备槽位资源丰富、整机GE/FE端口多、设备小型化、安装场景广泛等特点，能够很好满足未来LTE网络深度覆盖的需求，为LTE的平滑演进提供了有力保障。

5结语

综上所述，优化调整PTN传输网络可以很好地解决传输网络所承担的压力，通过以上所介绍的PTN网络优化方案，不但在保证传输网络运行稳定的前提下，大大提高了网络利用率，对于网络的扩容、升级以及便于各种新业务接入有着促进作用，值得大力推广应用。

参考文献：

[1]雷晓东.PTN技术在全球运营网中的典型应用案例分析[J].电信科学.2012（07）

[2]边春雨、谢金龙.城域传输网中PTN的组网模式和引入策略[J].电信科学.2010（08）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8b720bcc1f25c43c10528f23.html