# 建筑玻璃幕墙的绿色节能设计探究王志能

（深圳市嘉信装饰设计工程有限公司，广东深圳518007）

摘要：资源的长期开发和使用让整个世界几乎都面临着能源枯竭的严峻局势，自然环境的污染问题也日益严重，对人类社会发展造成的的阻碍越严重。建筑行业在所有行业中能源消耗中的比重比较大，所以世界各国纷纷将绿色节能的目光投向建筑行业。我国经济建设过程中会消耗大量的能源资源，所以加强建筑行业绿色节能技术的应用具有十分显著的意义。绿色节能型玻璃幕墙在建筑行业中的应用可以极大提高建筑行业的节能水平，所以加强对绿色节能型玻璃幕墙的研究意义显著。

关键词：建筑玻璃幕墙；绿色节能；设计

引言

玻璃幕墙由于具有采光性好、自重轻、通透性强等特性而被越来越多的应用到大型建筑、商务楼等公共建筑中，可极大的提升城市的景观和建筑物的品质。而分析建筑工程中的玻璃幕墙的节能特性，探讨节能幕墙设计的优劣则会对玻璃幕墙的普及和使用具有相当大的影响，因此研究建筑工程玻璃幕墙绿色节能设计就显得尤为重要。

1玻璃幕墙概述

玻璃幕墙对于建筑主体来说是其建筑围护结构或者是装饰结构，具有一定的位移能力，这种位移是由支撑结构体系来实现的，不分担主体结构受力。作为1种较为新颖和符合现代建筑设计的新型墙体装饰方式，玻璃幕墙广为应用。根据研究发现，当处于同一室外温度-10℃的时候，使用的玻璃层数不同，室内温度也会有所差异，单层玻璃和3层中空玻璃的室内温度分别是-2℃和13℃。同样，不同层数玻璃对于遮挡太阳辐射的能力也不相同。

2玻璃幕墙绿色节能设计原则

2.1经济性原则

在设计绿色节能玻璃幕墙时，需要遵照经济性原则，综合考虑玻璃幕墙的相关影响因素，统筹安排玻璃幕墙的设计事项，尽可能保证设计的玻璃幕墙具备结构合理、形式科学、选料经济环保、使用性能强等特点，从而实现经济与节能的有效统一。

2.2适用性原则

绿色节能玻璃幕墙在设计时，需要遵循适用性原则，必须严格遵守国家相关标准规定，充分考虑项目相关情况，综合分析建筑周围环境，设计出适合建筑特性要求的绿色节能、舒适感强的玻璃幕墙。

2.3科学性原则

绿色节能型玻璃幕墙在设计时，需要全面权衡各类因素的影响，对于玻璃幕墙的功能、使用性能、选料、结构、以及形式等各方面进行全面长远的考虑，要充分依托科学理念，综合研究玻璃幕墙周围环境，研究玻璃幕墙传导能力，控制玻璃幕墙隔音效果，确保玻璃幕墙具备绿色节能的综合效果。

3建筑玻璃幕墙的绿色节能设计

3.1保温隔热设计

玻璃幕墙可以很大程度地提升防御的采光能力，不过如果是在夏季，玻璃幕墙就会因为过大的采光面积从而导致室内的温度变高，这样人们就只能通过空调降低室内的温度，如此就会浪费更多的电能。而当冬季来临的时候，又会因为玻璃幕墙的面积太大，从而致使室内的温度大力地流失，这样室内温度就会很低，人们为了保暖也不得不开启空调等。因此，玻璃幕墙的绿色节能设计需要把握好其中的关键点，也就是其保温隔热方面的处理。如果玻璃幕墙具备良好的保温隔热功能，其就可以在夏天的时候保持室内温度不会太高，而在冬季的时候也不会温度过低，这样室内的温度就可以保持在一个合适的范畴当中，自然也就不需要大力地使用空调了，这样自然会让减少电力的使用。

3.2玻璃幕墙遮阳设计

要想保证室内的温度正常，就需要对玻璃幕墙进行遮挡，如此才可以减少阳光对玻璃幕墙的直射，从而让室内的温度保持在正常范围内。至于如何对玻璃幕墙进行遮阳，具体来说有3种方法可以做到：①选取具备不错遮阳性的玻璃材料，这样就可以有效地隔热，从而让室内温度保持正常，节约电力。②在室内安置遮阳物，这样也可以有效地阻挡阳光。③在室外安置遮阳物，这样就能够起到很好的遮阳效果，从而降低室内的温度。不过这一切都需要从实际情况出发，选择合适的遮阳方式，从而保证室内的温度适宜。

3.3自然通风设计

对于玻璃幕墙的具体使用来说，自然通风是很重要的一点。通常写字楼会大量使用玻璃幕墙，自然通风效果较差，就会导致内部通风出现问题，同时,由于在此工作的人员较多，密不透风的环境对人们的身体健康也有一定的危害。从人性化的角度考虑，自然通风是必须考虑到节能设计中来的，如果拥有较好的自然通风条件，室内通风系统就会减少能源使用。由于玻璃幕墙外窗数量对于室内温度有较大影响，所以为了防止外窗较少导致的通风较差问题以及外窗较多导致的温度流失问题，合理的外窗数量也要综合考虑。同时，为了使玻璃幕墙的节能效果更好，外窗的密闭性也要得到保证。

4玻璃幕墙绿色节能技术的实际应用

4.1镀膜玻璃技术的应用

镀膜玻璃就是通过镀金属类薄膜的方法来有效改善玻璃的光学性能，防止热交换过多地发生，提高玻璃的隔热性能。根据性能的不同可以将镀膜玻璃分为三个大类：①低辐射玻璃。低辐射玻璃表层镀有银、铜等金属材质，这些类型的金属膜具有较好的吸光性，也具有较好的红外线反射性，其缺陷主要在于金属涂层的强度比较低，所以多在中空玻璃中应用。②导电膜玻璃。导电膜玻璃的表层镀有氧化锡等物质，此类金属材料的防腐性和强度均比较高。③热反射玻璃。热反射玻璃表层镀有铬和不锈钢等金属材料，这些金属材料的颜色非常地绚烂，具有吸收紫外线和反射红外线的功能，从而加强对光线的控制，因此，热反射玻璃在绿色节能型玻璃幕墙中的应用较为广泛。

4.2双层中空玻璃技术的应用

双层中空玻璃技术就是将惰性气体填充到两层玻璃中间的独立空间中，加强玻璃内外热交换的控制，增强玻璃的保温性和隔热性。在双层中空玻璃与单层玻璃相比，保温效果是非常好的，可以实现内外空气的自由流通和通风。在应用双层中空玻璃技术时，应该在两侧玻璃的外层防止透光率较强的单层玻璃幕墙，这种设计形式可以让两层玻璃幕墙更具透光性和流通性，从而实现双层中空玻璃绿色节能性。

4.3Low-E玻璃技术的应用

Low-E玻璃往往用于建造建筑物的门窗，该类玻璃能够有效控制室内热能向室外传递，故具备较好的节能效果。Low-E玻璃能够极好地透射可见光，但是对于可见光的反射率较低。可见，Low-E玻璃较之传统玻璃有着更为先进的光学性能。另外，Low-E玻璃，其外观的清晰度及透明度很高，不仅能够确保建筑物的采光效果，还能有效降低玻璃墙的光污染。

结语

综上所述，随着我国社会经济的不断发展，我国的城市建筑对于能源的消耗也越来越大，因此，绿色节能是现今建筑工程必须要重视的。现阶段，玻璃幕墙得到了大量的运用，其对建筑所造成的影响也就越来越大，因此，必须对建筑玻璃幕墙展开绿色节能的设计，如此，才能够让建筑达到绿色节能的效果。我国将玻璃幕墙运用在建筑当中其实还算较早，因此，对于玻璃幕墙也有着相对深入的研究，基于此，在建筑工程中运用玻璃幕墙需要从我国的实际情况和优势出发，对玻璃幕墙展开合理科学的设计，确保其充分发挥绿色节能的作用。在玻璃幕墙绿色节能的设计过程中，需要结合从前的经验，明确其中的关键点，对玻璃幕墙的结构进行合理设计，并且选取合适的玻璃材料，还需要不断采用新技术，这样就可以让玻璃幕墙的设计效果不断提升。

参考文献

[1]王兵辉.建筑玻璃幕墙的节能设计研究[J].科技促进发展,2010(S1):39+12.

[2]邓上峰.高层建筑玻璃幕墙的节能技术应用与分析[J].大众科技,2010(5):85-86.

[3]翁启奋.建筑玻璃幕墙节能技术探讨[J].福建建材,2012(9):86~87.

[4]曾连杰.建筑玻璃幕墙的节能技术探讨[J].中国新技术新产品,2013(18):75.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8bc3152346578b9b6a4e09f1.html