# 张美义：基于神经网络的磨矿分级自动控制系统研究论文

## 本文主要研究内容

作者张美义（2019）在《基于神经网络的磨矿分级自动控制系统研究》一文中研究指出：磨矿分级是选矿企业生产工艺流程中的重要一环,磨矿分级产品的质量水平直接影响着选矿产品质量指标,对后续生产环节以及选矿企业的经济技术指标有重大影响。因此,如何对磨矿分级作业进行准确分析以及优化控制,在实际生产中具有十分重要的意义。论文以广西华锡集团下属某选矿厂磨矿分级自动控制系统为研究对象,根据该厂实际情况,对原有的控制方案进行优化,主要内容包括:(1)对国内外磨矿分级作业的研究现状进行概述,再对磨矿分级的工艺流程、工作原理以及磨矿分级过程中的影响因素进行了系统分析,在此基础上提出了基于神经网络的磨矿分级自动控制方案;(2)采用极限学习机神经网络的方法进行磨矿分级控制方法设计,建立控制模型;(3)对极限学习机神经网络控制模型采用遗传算法进行优化,取得了良好的效果;(4)针对控制系统硬件配置要求及工程应用实际,系统控制器选用研华工控机,下位机选用西门子S7系列PLC,监控组态软件选用西门子wincc,在此基础上编写了 PLC控制程序,用组态软件编写了工艺流程图、操作界面、报警等控制界面,实现了系统的控制和管理功能。以上设计的控制系统在某选矿厂已实际投入生产使用,结果表明,该自动控制系统的使用效果显著,控制系统各项性能指标得到提高,实现了磨矿分级过程优化控制,满足该厂生产需求,运行稳定可靠,经济实用,具有较好的应用和推广价值。

## Abstract

mo kuang fen ji shi shua kuang qi ye sheng chan gong yi liu cheng zhong de chong yao yi huan ,mo kuang fen ji chan pin de zhi liang shui ping zhi jie ying xiang zhao shua kuang chan pin zhi liang zhi biao ,dui hou xu sheng chan huan jie yi ji shua kuang qi ye de jing ji ji shu zhi biao you chong da ying xiang 。yin ci ,ru he dui mo kuang fen ji zuo ye jin hang zhun que fen xi yi ji you hua kong zhi ,zai shi ji sheng chan zhong ju you shi fen chong yao de yi yi 。lun wen yi an xi hua xi ji tuan xia shu mou shua kuang an mo kuang fen ji zi dong kong zhi ji tong wei yan jiu dui xiang ,gen ju gai an shi ji qing kuang ,dui yuan you de kong zhi fang an jin hang you hua ,zhu yao nei rong bao gua :(1)dui guo nei wai mo kuang fen ji zuo ye de yan jiu xian zhuang jin hang gai shu ,zai dui mo kuang fen ji de gong yi liu cheng 、gong zuo yuan li yi ji mo kuang fen ji guo cheng zhong de ying xiang yin su jin hang le ji tong fen xi ,zai ci ji chu shang di chu le ji yu shen jing wang lao de mo kuang fen ji zi dong kong zhi fang an ;(2)cai yong ji xian xue xi ji shen jing wang lao de fang fa jin hang mo kuang fen ji kong zhi fang fa she ji ,jian li kong zhi mo xing ;(3)dui ji xian xue xi ji shen jing wang lao kong zhi mo xing cai yong wei chuan suan fa jin hang you hua ,qu de le liang hao de xiao guo ;(4)zhen dui kong zhi ji tong ying jian pei zhi yao qiu ji gong cheng ying yong shi ji ,ji tong kong zhi qi shua yong yan hua gong kong ji ,xia wei ji shua yong xi men zi S7ji lie PLC,jian kong zu tai ruan jian shua yong xi men zi wincc,zai ci ji chu shang bian xie le PLCkong zhi cheng xu ,yong zu tai ruan jian bian xie le gong yi liu cheng tu 、cao zuo jie mian 、bao jing deng kong zhi jie mian ,shi xian le ji tong de kong zhi he guan li gong neng 。yi shang she ji de kong zhi ji tong zai mou shua kuang an yi shi ji tou ru sheng chan shi yong ,jie guo biao ming ,gai zi dong kong zhi ji tong de shi yong xiao guo xian zhe ,kong zhi ji tong ge xiang xing neng zhi biao de dao di gao ,shi xian le mo kuang fen ji guo cheng you hua kong zhi ,man zu gai an sheng chan xu qiu ,yun hang wen ding ke kao ,jing ji shi yong ,ju you jiao hao de ying yong he tui an jia zhi 。

## 论文参考文献

- [1].基于专家系统的磨矿分级自动控制方法研究及系统设计[D]. 刘洋.西安理工大学2019

- [2].磨矿分级过程中的建模与控制方法研究[D]. 陈阳.河北工业大学2016

- [3].基于迁移学习的磨矿分级过程故障监测方法研究[D]. 郭笑然.东北大学2017

- [4].选矿厂磨矿分级控制系统的研究[D]. 李海洋.内蒙古大学2017

- [5].知识与数据驱动的赤铁矿磨矿分级过程在线优化研究[D]. 王天祺.东北大学2017

- [6].磨矿分级优化控制专家系统的研究[D]. 张元元.昆明理工大学2017

- [7].铝土矿磨矿分级过程的分层数据校正方法研究[D]. 刘国金.中南大学2011

- [8].司家营选矿厂磨矿分级过程研究及应用[D]. 张亚如.辽宁科技大学2012

- [9].应用JKSimMet软件优化百花岭选厂6~#磨矿分级回路参数试验研究[D]. 赵汝全.江西理工大学2017

- [10].JKSimMet软件对多金属钨选矿厂磨矿分级流程优化研究[D]. 鄢发明.江西理工大学2016

读者推荐

- [1].基于专家系统的磨矿分级自动控制方法研究及系统设计[D]. 刘洋.西安理工大学2019

- [2].数据驱动的磨矿运行优化控制方法及硬件在环仿真系统[D]. 夏振兴.中国矿业大学2019

- [3].基于神经网络的图像分类方法研究[D]. 陈锐.河北科技大学2019

- [4].基于贝叶斯准则的BP神经网络校园区间需水预测及优化调度方法[D]. 郭强.河北工程大学2018

- [5].基于PLC的制革废水处理自控系统研究[D]. 邢松华.南昌大学2019

- [6].基于PROFIBUS的污水处理PLC控制系统设计[D]. 李千振.大连交通大学2018

- [7].基于神经网络的污水处理自适应控制方法初探[D]. 章康树.浙江大学2019

- [8].GPS系统在输电网线路巡检中的应用[D]. 李智灵.广西大学2019

- [9].基于神经网络的磁共振脑组织分割算法的研究[D]. 李若渝.武汉邮电科学研究院2019

- [10].基于神经网络的多载波调制信号联合检测技术研究[D]. 李竹一.浙江大学2019

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自广西大学的张美义，发表于刊物广西大学2019-05-23论文，是一篇关于神经网络论文,极限学习机论文,磨矿分级论文,自动控制论文,广西大学2019-05-23论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自广西大学2019-05-23论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8c093fd445cc96737e5e29f1.html