# 水利水电工程混凝土施工技术浅述

广西大兴建设有限公司广西南宁530000

摘要：将混凝土施工技术应用到工程建设当中，是建材行业的一次伟大变革，既提升工程建设质量，还大大缩短了工程工期。本文主要研究混凝土施工技术在水利水电工程建设领域的应用，分析重要施工环节的质量控制措施，以此来提高水利水电工程施工质量。

关键词：水利水电；混凝土；技术；浇筑；质量

1混凝土施工技术简析

1.1混凝土配合比技术

混凝土的配比影响到混凝土的凝固性和质量，因此混凝土配比技术是混凝土施工中最为基本的技术，在水利水电施工时，必须要根据实际情况科学配比，按照工程设计的相关标准和要求进行搅拌，对配合比进行优化。

首先，混凝土配比需要在符合工程設计和相关要求的基础上，尽可能的降低混凝土的水热化。

第二，混凝土配合比还要结合水利水电建设的具体情况，在不影响施工效率的基础上，还要充分考虑到施工对和混凝土易性的要求，还可以根据季节干湿程度，调整混凝土中水的配比，并对混凝土从出仓到浇筑都要进行严格的质量控制。

1.2对混凝土模板的控制

在使用混凝土建筑时，混凝土模块会极大影响混凝土的质量高低，所以比如强化对混凝土模块的监管，确保模块监管的收益，要对模块最底层进行处理，对中间调平层进行加工，在清除表面浮土赃物加工的前提下把模块竖直放置，随后对模块的高度和板间距离执行严格检测与确认。为了确保在混凝土建筑完成后模块方便拆除，可以选择在混凝土向模块里浇筑的时候，加一些隔离液体，也能够选择使用透明塑料隔绝模块，同时塑料膜还能够防潮，防止混凝土浆泄漏，确保混凝土表面没有低洼或突出，避免出现多处孔洞，确保混凝土的边缘与拐角的紧密程度，确保混凝土质量。

1.3严格控制混凝土入场前拌制

混凝土的不同材料会极大地影响混凝土建筑和混凝土质量的高低，混凝土的材料在带进建筑工地之前就要对材料做出详尽的检测，检查不达标的混凝土材料是绝对不能带到建筑工地去的，在操作机械搅拌混凝土之前，也要严谨按照相关规定，严格量取所需剂量的减水剂，随后才能装袋封存，混凝土建筑的材料是保证混凝土建筑质量的基石，必须慎重对待，严格检测。

向混凝土的泥浆中添加材料时，也要严格遵守规律，在无需加入混合材料和外加剂的前提下，基本都是先向容器中加碎石子，随后是水泥，最后是砂子，如果施工的时候需要加入混合材料，就要求先加碎石子，然后添加外加剂，其次是水泥和砂子在搅拌混凝土泥浆的时候，要确保混凝土搅拌的时长足够，不得低于要求的最短搅拌时长。

在拌制过程中，混凝土的各项要求符合规定时，就会发现拌合物搅拌均匀，拌合物的颜色也是一致的，拌合物还表现出保水性、粘聚性与流动性；当水利水电建筑混凝土施工不符合相关要求时，要全面分析找出原因，并进行及时的调整。同时，要设立专门人员清理土块、尺寸过大的颗粒以及其他的杂物，保证拌制质量。另外，对于混凝土原材料的称量偏差有规定，通常状况下，水泥掺合料的偏差在2%左右，水外加剂的偏差可以在2%左右，粗细骨料的偏差可以在3%左右。需要注意的是，在混凝土拌制中，含水量有变化且遭遇雨天，要适当增加检测含水量的次数，以此对骨料与水的用量进行适当调整。并且还要注意，混凝土浇筑与运输时间以及间歇时间要低于混凝土初凝时间。

1.4混凝土浇筑技术

混凝土浇筑技术是现代工业建筑实施工程中的主要建筑技术，混凝土浇筑施工技术的高低将对建筑结构的安全性产生直接的影响。水利工程、桥梁工程等工程建筑物的结构安全和防渗漏材料大多数都是靠混凝土和钢筋混凝土实现，在混凝土浇筑环节，还应根据实际情况选择合适的浇筑方式。在对水利工程的混凝土浇筑前，对模板内侧涂刷脱模剂，并对模具、钢筋等预埋件进行充分的检查，清除模板内的杂物及积水，钢筋上的污垢也要清除干净，模板之间的缝隙进行填充。在对水利工程建筑时，应对混凝土进行分层浇筑，并在下层混凝土进行初凝之前前完成上层混凝土的浇筑施工。在对平面进行混凝土浇筑时，应遵循从低至高的原则，逐层升高以保持水平分层。在对每一层进行振动时，应该注意混凝土的紧密型，保证振动到该层的混凝土密实为止。混凝土没有气泡冒出，并且混凝土浆不再下沉，表面平坦并存在泛浆的现象就是混凝土的密实标准。

1.5混凝土养护技术

水利工程中的混凝土养护技术，需要结合实际施工情况考虑混凝土的性能、特点，并根据水利水电的工程特点，在遵循保温保湿的标准下，对混凝土进行养护，混凝土养护技术可以通过塑料薄膜对混凝土施工面进行覆盖，除此之外，一线要求施工标准较高的工程要还会会搭建挡风遮阳的保温棚，从而对混凝土进行养护，相较于两者来说，第一种的成本耗费较低，第二种成本耗费较高，所以，在一般的水利水电工程施工时，通常会采取水泥袋和塑料薄膜等进行覆盖洒水的方法，实现对混凝土的养护。

2混凝土施工在水利水电工程中的应用

2.1在大坝分逢分块混凝土施工中的应用

在水利水电工程混凝土浇筑过程中，由于工程巨大，故而很难实现一次性浇注成型，所以我们在进行水利水电施工前，将整个坝体分成多个模块单元来进行施工浇筑，并按照设计要求和施工标准就行混凝土施工。一般情况下，在工程坝段施工时应该划分的永久横缝来进行混凝土浇筑，然后利用临时的水平缝和纵向缝，再将坝段分成若干个浇筑块进行合理的施工。

2.2大坝接缝混凝土灌浆施工中的应用

由于上面说到大坝的分段浇筑，必然会存在接缝，而接缝往往需要到灌浆技术，应在接面进行相同的混凝土配比，保障相同的密度，所以在施工过程中，要选择科学合理的施工工艺，才能保障接缝灌浆的施工质量。

3提高混凝土施工技术在水利水电施工中施工质量措施

3.1严格选材，确保原材料质量

原材料的质量进行严格把关是一个关键。首先，是对原材料的选择上，价格是影响选择的一个因素，但为了确保工程质量，水利水电工程应该重点从考虑材料的质量方面来进行选择，应该尽量选择资质、社会信誉以及供应能力较强的混凝土供应商，确保材料质量；其次，应该加强对施工过程中材料的管理，确保材料的使用质量，在浇筑过程中，对于过程的控制同样不容忽略。

3.2优化浇筑技术，提高浇筑质量

加强对混凝土施工技术的控制是提高施工质量的关键，因此，应不断优化浇筑技术，提高浇筑技术水平。首先，应该使用先进的砼板和及施工技术，在浇筑过程中，受到的影响因素也比较多，而温度是一个重要的影响因素，如果控制不好，就会对施工质量造成很大的影响。大体积砼的浇筑可通过调整砼水泥用量及在浇筑体内埋设水管进行大体积砼内部的降温。

3.3加强施工现场管理，控制施工质量

在混凝土施工技术中，人员管理技术应加强对水利水电工程施工现场的管理，以更好的保障施工。首先，应加强对工作人员的管理，通过落实责任，不断提高工作人员的浇筑意识及操作水平，规范施工操作，确保施工安全；其次，加强材料管理，确保材料质量；此外，加强施工设备的管理，确保施工能够按规定程序顺利进行。对施工现场进行全面管理，实现混凝土在水利水电工程中的有效应用。

4结语

混凝土施工质量对于水利水电建筑有直接影响。混凝土施工包括很多施工要点且施工技术比较复杂。因此，在水利水电建筑混凝土施工过程中，要严格控制混凝土施工的各个要点，采取相应的措施加强对混凝土施工的控制与养护，以保证混凝土施工质量，促进水利水电施工顺利进行。

参考文献

[1]邱发志.钢筋混凝土施工技术在水利工程中的应用[J].中国高新技术企业，2016，03：117-118.

[2]刘玉新.混凝土施工技术在水利水电施工中的应用[J].科技创新与应用，2015，12：183.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8c63946b7726c1f239bc7337.html