# 数字功率放大电路论文-韩跃平,李瑞红,毕满清,王黎明

导读:本文包含了数字功率放大电路论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:数字功率放大器,工作原理,功率损耗,实例分析

### 数字功率放大电路论文文献综述

韩跃平,李瑞红,毕满清,王黎明[1]（2015）在《数字功率放大电路工作原理与功率损耗实例分析》一文中研究指出当前国内高校的"电子线路"课程无论是从教材编写还是课堂讲授中的功率放大电路仍然以模拟功放为主,对数字功放讲述甚少,而现实中电子产品尤其是笔记本电脑、手机等便携式电子产品大量采用了低功耗高集成度的数字开关门电路芯片,造成大学生课堂学习与电子技术发展实际的脱节。在此结合数字集成开关门(CMOS)电路的发展,详细分析了D类功率放大电路的工作原理;理想状态下,D类功率放大电路的理论效率可达到100%,远高于AB类模拟功率放大电路的78.5%。推导了D类功率放大电路CMOS反相器的功率损耗与芯片工作的时钟频率、栅极集总电容值以及芯片所需的供电电压的平方成正比,并以当前主流的集成度达8 000万个门电路(2 inch2上108个门)的IBM笔记本电脑的CPU芯片为实际案例进行了总功耗分析。实践表明,将数字功率放大电路引入大学生课堂教学,可以贴近实际,增强感性认识,提高课堂教学质量。(本文来源于《现代电子技术》期刊2015年20期）

王学祥[2]（2008）在《数字音频功率放大电路的设计与研究》一文中研究指出音频功率放大器是功率集成电路中的一个重要组成部分,并且广泛应用于消费类电子产品中。我国是全球最大的消费类电子商品市场和生产基地,音频功放的需求日益增加,因此研究音频功率放大器具有非常重要的意义。传统的模拟音频功率放大器虽然具有很高的保真度,但是却存在功耗高、效率低等致命缺点。随着集成电路技术的发展,移动电话、数字媒体技术、平面电视、便携式数字产品等对音频功放提出了体积小,效率高的要求。数字D类音频功放凭借其高效率、低功耗的特点正逐渐取代传统的模拟音频功率放大器。本文设计的数字D类音频功放芯片通过引入通信领域的Σ-Δ调制技术,使D类功放可以不需要经过D/A转换就可以直接放大数字音源。论文首先对模拟功率放大器和数字功率放大器的进行了比较分析,并详细阐述了各种运放的工作原理,指出了数字功放相对于模拟功放的优势所在;紧接着研究了Σ-Δ调制技术,对Σ-Δ调制技术中所采用的关键技术进行了深入的研究分析,在此基础上得出了设计稳定的Σ-Δ调制系统的条件,从而设计出适用于数字功放的Σ-Δ调制器系统框图;文章最后在Cadence工作平台下对系统内部具体电路进行了设计,包括运算放大器电路、积分器电路、比较器电路、滤波器电路以及基准电压电路等,并对具体电路采用Hspice软件进行仿真分析。通过最后对整体电路的总体仿真结果可知,本文所设计的Σ-Δ调制的SFDR为72dB,对应的THD小于0.05%,基于Σ-Δ调制的D类功放系统稳定,性能良好,达到了理想的性能指标。(本文来源于《江南大学》期刊2008-08-01）

### 数字功率放大电路论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

音频功率放大器是功率集成电路中的一个重要组成部分,并且广泛应用于消费类电子产品中。我国是全球最大的消费类电子商品市场和生产基地,音频功放的需求日益增加,因此研究音频功率放大器具有非常重要的意义。传统的模拟音频功率放大器虽然具有很高的保真度,但是却存在功耗高、效率低等致命缺点。随着集成电路技术的发展,移动电话、数字媒体技术、平面电视、便携式数字产品等对音频功放提出了体积小,效率高的要求。数字D类音频功放凭借其高效率、低功耗的特点正逐渐取代传统的模拟音频功率放大器。本文设计的数字D类音频功放芯片通过引入通信领域的Σ-Δ调制技术,使D类功放可以不需要经过D/A转换就可以直接放大数字音源。论文首先对模拟功率放大器和数字功率放大器的进行了比较分析,并详细阐述了各种运放的工作原理,指出了数字功放相对于模拟功放的优势所在;紧接着研究了Σ-Δ调制技术,对Σ-Δ调制技术中所采用的关键技术进行了深入的研究分析,在此基础上得出了设计稳定的Σ-Δ调制系统的条件,从而设计出适用于数字功放的Σ-Δ调制器系统框图;文章最后在Cadence工作平台下对系统内部具体电路进行了设计,包括运算放大器电路、积分器电路、比较器电路、滤波器电路以及基准电压电路等,并对具体电路采用Hspice软件进行仿真分析。通过最后对整体电路的总体仿真结果可知,本文所设计的Σ-Δ调制的SFDR为72dB,对应的THD小于0.05%,基于Σ-Δ调制的D类功放系统稳定,性能良好,达到了理想的性能指标。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 数字功率放大电路论文参考文献

[1].韩跃平,李瑞红,毕满清,王黎明.数字功率放大电路工作原理与功率损耗实例分析[J].现代电子技术.2015

[2].王学祥.数字音频功率放大电路的设计与研究[D].江南大学.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8cebf96d826ad65543892c37.html