# 大型汽轮机论文-苗锦华,田宁

导读:本文包含了大型汽轮机论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:汽轮机组,低压后缸喷水,排汽温度,分析

### 大型汽轮机论文文献综述

苗锦华,田宁[1]（2019）在《大型汽轮机低压后缸喷水系统运行分析》一文中研究指出本文对大型汽轮机低压后缸喷水系统进行分析并对维持低压缸排汽温度正常制定具体措施,对保障机组安全稳定运行有参考意义。(本文来源于《电子测试》期刊2019年18期）

刘红军,赵钰,樊志勤,梁雁斌,张竣明[2]（2019）在《大型汽轮机中压外缸铸造缺陷的焊接修复试验与应用》一文中研究指出针对汽轮机中压外缸铸造缺陷,首先对ZG15Cr1Mo1合金铸钢的焊接性做了分析,其次进行了铸件的化学成分分析、力学性能试验,同时合理地选择了铸件缺陷修复的焊接工艺方法与焊接材料,并进行了铸件的焊接修复工艺评定试验,最后制定出铸件缺陷的焊接工艺措施及工艺规程,用于指导缸体缺陷的焊接修复。(本文来源于《金属加工(热加工)》期刊2019年09期）

侯瑞航,周占学,李岩松,魏志鹏,郝勇[3]（2019）在《大型汽轮机钢筋混凝土支撑结构振动响应分析的试验研究》一文中研究指出本文对某电厂1000MW汽轮发电机组钢筋混凝土支撑结构进行模型振动试验,跟据相似比原理制作缩尺比为1/10的钢筋混凝土模型,并使用空间激振的方法对模型进行振动试验,得到支撑结构模型的自振频率、各阶振型、阻尼比、振动线位移,并通过锤击法测得该结构支撑座处的动刚度,通过相似关系来确定原支撑结构的各项对应的参数,进而判断该支撑结构是否满足现行规范要求。分析试验结果得知,该汽轮机支撑结构的振型理想,振动线位移以及动刚度值均满足规范要求。(本文来源于《第十九届全国现代结构工程学术研讨会论文集》期刊2019-07-19）

王明川[4]（2019）在《浅谈大型汽轮机组的检修管理》一文中研究指出汽轮机是大型火力发电厂的主要设备之一,它的检修周期长、技术复杂、费用高、责任大,本文以300MW机组为例,简述了汽轮机检修工作的主要程序和步骤,对汽轮机检修的管理要点进行了简要阐述。(本文来源于《科技风》期刊2019年20期）

杨佐卫,高秀志,曾令刚[5]（2019）在《大型汽轮机组主油泵-油涡轮润滑油系统动态仿真》一文中研究指出以某新设计1 000 MW机组为例,根据主油泵、油涡轮及轴承等相关元件的特征方程和设计参数,利用Flowmaster软件建立了主油泵-油涡轮润滑油系统的动态仿真模型。通过甩负荷过程和主辅油泵切换过程的仿真结果分析可知,主油泵-油涡轮润滑油系统超速情况下安全性满足要求,油涡轮部件的油透平与升压泵两部分匹配性能、系统变工况适应性良好。通过停机惰走过程的仿真结果分析确定了系统失去自持能力的转速,也就是断油转速。上述仿真结果与现场实际基本吻合,仿真模型计算精度满足工程设计要求,为大功率高参数机组的安全稳定运行提供了数据支撑。(本文来源于《东方汽轮机》期刊2019年02期）

刘姣姣[6]（2019）在《大型汽轮机低压机组通流形式对气动性能影响研究》一文中研究指出本文主要研究大型汽轮机组低压通流形式对气动性能的影响,确定适用于1200mm/1500mm超长叶片的最佳通流形状的控制方法和控制参数,完成通流形状以及先进叶型的选择对超长叶片气动性能影响规律的研究。为研究通流形状对叶栅气动性能的影响,基于静、动叶片轴向间隙约束不变设计了等压梯度、等速度梯度、五次曲线、维氏曲线型四类典型端壁型线,并选取8度、15度、20度、25度四种扩张角度对与上端壁型线进行匹配,对其进行数值模拟,探究不同端壁型线下的叶片气动性能,并进行对比分析。本文首先对原始型线下的叶栅流场进行了研究,分析了末级叶栅中的压力梯度和二次流损失机理,捕捉了原始叶栅中旋涡结构的演变过程以及静叶根部和中部的超声速下的速度场特性,了解了叶栅中的高损失区域和激波结构。通过控制子午型线的几何参数,能够实现等速度梯度、等压力梯度以及联合梯度的控制,从而对流场端区径向压力梯度进行控制和调整,优化叶栅内部流场,提高整体气动性能。改型后叶栅进口以及内部流动情况都得到了改善,叶栅顶部横向压力梯度减小,改善了末级的扩压流动分离。与原始型线下相比,出口总压损失明显降低同时出口气流角沿叶高分布更加均匀,静叶根部的激波强度有所降低。同种类型端壁型线下随着扩张角的增大,叶栅内部压力梯度波动幅度较大,激波强度明显增强,流动恶化。研究结果表明,叶型选择对叶栅流动影响显着,后加载叶型和正弯叶片是本文中叶型的主要特点。后部加载叶型减少了扩压段长度而正弯叶片则有利于低能流体向叶栅中部的流动。叶片正弯后沿叶高的压力分布整体呈C型,此外正弯叶片使负荷沿叶高分布均匀,同时也均化了出口气流角。通过对各个气动参数的探究,发现等压梯度型端壁型线在扩张角低于20度时综合性能较好,叶栅内部损失较小,大扩张角下维氏曲线型端壁型线的反动度分布以及顶部二次流现象能够减弱,性能较好。因此在小扩张角下可以选用等压梯度型端壁,大扩张角下应选用维氏曲线。实际应用时可以采用联合设计,对特定位置选取特定型线来提高气动性能。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2019-06-01）

张强[7]（2019）在《大型汽轮机汽缸的机械加工分析与探究》一文中研究指出随着我国经济的不断发展,当前大型汽缸机械加工也成为了机械加工中的重点。在大型汽轮机汽缸机械加工中,其加工重量重、加工范围广、精度要求高等特点,需要比较长的制造周期,也需要比较科学的加工技术。这些工作都是汽轮机械制造中的关键,也是提升当前汽轮机械有效性和质量的重要方式。因此,文章将对大型汽轮机汽缸的机械加工方式和相关原理等进行概述。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年08期）

陈振峰[8]（2019）在《火力发电厂大型汽轮机振动异常分析及故障判断》一文中研究指出火力发电厂一直是负责我国电能供应的主要领域,直接关系着人们的生活用电与工业用电。汽轮机组是火力发电厂内的关键设备,一旦火力发电厂内的汽轮机组异常,将会影响电厂的运行与安全。本文首先分析了相关实例,同时阐述了火力发电厂大型汽轮机振动异常原因,最后总结了火力发电厂大型汽轮机故障判断,旨在力推动火力发电厂得到更好的发展提供参考性意见。(本文来源于《山东工业技术》期刊2019年04期）

靖长财[9]（2019）在《大型汽轮机供除氧器抽汽逆止阀故障的分析及对策》一文中研究指出针对汽轮机四段抽汽供除氧器分支逆止阀在机组降负荷过程中不严密,除氧器内蒸汽出现倒流的问题,根据2次故障案例进行认真分析,提出了2种抽汽逆止阀型式的运行和检修控制措施,对今后防止类似故障再次发生将具有借鉴作用。(本文来源于《神华科技》期刊2019年01期）

[10]（2018）在《国家科技支撑计划项目“面向大型汽轮机及发动机等关键零部件制造的数字化车间”通过项目验收》一文中研究指出2018年9月13日,东方电气集团公司牵头承担的"十二五"国家科技支撑计划项目"面向大型汽轮机及发动机等关键零部件制造的数字化车间"顺利通过专家组验收。在国家科技部的组织下,来自全国先进制造领域多名技术专家和财务专家与科技部、省科技厅、德阳市科技局、东方电气、东方汽轮机、中科院沈阳自动化研究院、四川普什宁江机床有限公(本文来源于《东方电气评论》期刊2018年04期）

### 大型汽轮机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对汽轮机中压外缸铸造缺陷,首先对ZG15Cr1Mo1合金铸钢的焊接性做了分析,其次进行了铸件的化学成分分析、力学性能试验,同时合理地选择了铸件缺陷修复的焊接工艺方法与焊接材料,并进行了铸件的焊接修复工艺评定试验,最后制定出铸件缺陷的焊接工艺措施及工艺规程,用于指导缸体缺陷的焊接修复。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 大型汽轮机论文参考文献

[1].苗锦华,田宁.大型汽轮机低压后缸喷水系统运行分析[J].电子测试.2019

[2].刘红军,赵钰,樊志勤,梁雁斌,张竣明.大型汽轮机中压外缸铸造缺陷的焊接修复试验与应用[J].金属加工(热加工).2019

[3].侯瑞航,周占学,李岩松,魏志鹏,郝勇.大型汽轮机钢筋混凝土支撑结构振动响应分析的试验研究[C].第十九届全国现代结构工程学术研讨会论文集.2019

[4].王明川.浅谈大型汽轮机组的检修管理[J].科技风.2019

[5].杨佐卫,高秀志,曾令刚.大型汽轮机组主油泵-油涡轮润滑油系统动态仿真[J].东方汽轮机.2019

[6].刘姣姣.大型汽轮机低压机组通流形式对气动性能影响研究[D].哈尔滨工业大学.2019

[7].张强.大型汽轮机汽缸的机械加工分析与探究[J].科技创新与应用.2019

[8].陈振峰.火力发电厂大型汽轮机振动异常分析及故障判断[J].山东工业技术.2019

[9].靖长财.大型汽轮机供除氧器抽汽逆止阀故障的分析及对策[J].神华科技.2019

[10]..国家科技支撑计划项目“面向大型汽轮机及发动机等关键零部件制造的数字化车间”通过项目验收[J].东方电气评论.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8d0bf6811e750bc6a9614ea3.html