# 铈基抛光粉论文-胡浩,李梅,王觅堂,张晓伟,冯福山

导读:本文包含了铈基抛光粉论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:稀土抛光粉,球磨法,粒度,表面光洁度

### 铈基抛光粉论文文献综述

胡浩,李梅,王觅堂,张晓伟,冯福山[1]（2019）在《球磨法制备铈基稀土抛光粉及其抛光性能研究》一文中研究指出以碳酸镧铈和氟化铵为原料,采用球磨法制备前驱体氟碳酸稀土,焙烧后得稀土抛光粉,考察球磨时间、球料质量比及球磨速率对稀土抛光粉性能的影响。通过XRD、粒度分析对粉体的物相、粒径分布进行表征,用激光共聚焦显微镜观察抛光后玻璃的表面光洁度及粗糙度。结果表明,随着球磨时间、球料质量比及球磨速率的增大,稀土抛光粉的粒度呈先减小后增大的趋势;随球磨时间的延长,氧化铈主衍射峰强度增强,半高宽增大,粉体的晶粒尺寸减小;最佳球磨参数是球磨时间为3.5 h,球料质量比为10∶1,球磨速率为300 r/min。利用上述条件下制备的稀土抛光粉对Φ7 cm的K9玻璃进行抛光,其抛蚀量为1.5525 mg/min,与抛光前K9玻璃相比较,抛光后其表面粗糙度降低,在259μm×257μm范围内面粗糙度Sa降为0.025μm。(本文来源于《稀土》期刊2019年05期）

史俊龙,姜霁涛,安凯[2]（2019）在《铈基含钇片状稀土抛光粉制备及其性能》一文中研究指出采用化学沉淀法以氯化铈和氯化钇为原料,用碳酸氢铵作为沉淀剂制备了具有良好抛光性能的无氟片状稀土抛光粉。使用X-射线衍射、扫描电镜及马尔文激光粒度仪,研究了样品的结构组成、微观形貌及粒度分布特征,并考察了钇含量对样品形貌的影响。结果表明:当样品中钇添加量为20%时,形貌为规则的片状结构,粒径分布均匀且较小,松装密度为0.36g/cm~3,抛光性能优于常规抛光粉。(本文来源于《世界有色金属》期刊2019年07期）

姜霁涛[3]（2018）在《铈基稀土抛光粉改性研究》一文中研究指出本文将针对稀土碳酸镧铈作为原材料所制成的玻璃抛光粉,与此同时加入氢氟酸对抛光粉采取性质上的改变。将抛光粉的未改性以及对改性利用扫描电子显微镜、X射线仪器和研磨、振实密度采取表征,通过试验可以证明:在抛光粉中加入氢氟酸可以让其形貌上出现改变。(本文来源于《中国金属通报》期刊2018年11期）

胡石磊,吴莹,金彦章,严回,韩晖[4]（2018）在《铈基稀土抛光粉改性研究》一文中研究指出该文研究了以稀土碳酸镧铈为原材料制备玻璃用抛光粉,并加入氢氟酸对抛光粉进行改性。通过X射线仪器、扫描电子显微镜、振实密度及研磨力对改性和未改性的抛光粉进行表征,实验结果表明:氢氟酸的加入使抛光粉形貌发生了改变,并增加了抛光粉的振实密度,使其切削力得到了显着提高。(本文来源于《建材世界》期刊2018年05期）

贾慧灵[5]（2017）在《铈基稀土抛光粉氟化行为的第一性原理研究》一文中研究指出稀土作为战略性资源重要性堪比石油,内蒙古包头市具有全球最大的白云鄂博轻稀土矿,该矿中约含50%的铈。作为铈元素的原料和加工基地,包头近年来出现了多家铈基稀土抛光粉企业,开辟了一个轻稀土新材料应用领域。由于CeO_2表面活性高、极易团聚、颗粒形貌不规则,不能直接用于精密抛光。目前市售铈基抛光粉大多进行氟化处理,该工艺是向氧化铈前驱体中加入氟化剂,如氢氟酸、氟硅酸、氟化铵或氟化钠等进行氟化反应。实验表明,氟化铈基抛光粉的颗粒形貌由棒状或片状等变为(类)球形,团聚显着地减弱,提高了被抛光件表面光洁度。为研究铈基稀土抛光粉中氟行为的作用机理,本文采用第一性原理方法,研究了氟化氧化铈体相和表面的稳态结构,氟化氧化铈晶体对机械抛光性能的影响,氟对氧化铈抛光粉晶体形貌的影响,氧化铈氟化过程的控制因素。氟原子在化学抛光氧化硅玻璃中的作用。从电子结构角度分析了氟化对体相的宏观力学性能和表面的表面能影响的内在原因。给出铈基复合抛光粉的最佳氟含量,为开发高端铈基抛光粉提供理论依据。主要工作如下:1、常压及外压下CeO_2力学性能和电子结构分析。通过计算结合能与弹性常数,判断常压下CeO_2力学稳定性;计算CeO_2的体积模量、剪切模量、杨氏模量、维氏硬度,并与实验结果进行比较。分析外压低于30 GPa时,CaF2结构的CeO_2力学和动力学稳定性,弹性模量、硬度、韧性和各向异性随压力的变化。引入Hubbard U参量修正Ce4f层电子的强关联效应,分析CeO_2态密度和电荷密度分布,了解外压下Ce离子和O离子电子态分布及成键的变化,深入理解力学性能改变原因。2、氟化对CeO_2力学性能和电子结构影响。考察氟掺杂叁种可能位置的总能,计算掺杂形成能,确定氟改性CeO_2的稳态结构。研究六种氟掺杂量时CeO_(2-x)F_x的弹性力学性能,分析弹性模量、硬度、韧性和各向异性随氟含量的变化,确定保持机械抛光性能的氟含量。计算四种氟掺杂体系CeO_(2-x)F_x的态密度和电荷密度分布,分析了 F离子与Ce、O离子分波态密度的相互作用,阐明氟原子及其掺杂量对CeO_2弹性力学性能的影响机理。研究了 CeC1.75F0.25体系的弹性力学性能和电子结构在抛光外压力下的变化。3、CeO_2的氟化及对晶体形貌影响。构建并弛豫计算CeO_2(111)表面、CeO_2(100)和(110)重构表面的总能,比较叁种表面的表面能,并与其他文献的计算值和实验值相比较。计算F单原子在叁种表面的吸附势能面,确定稳定吸附构型,比较吸附F原子后叁种表面的表面能,预测了抛光粉晶粒的最终形貌。研究不同F原子覆盖度下(111)和(100)面的表面能差对晶体形貌的影响。计算表层及次表层氧空位形成能,研究F原子从(100)表面迁入表层氧空位,并进一步迁入次表层氧空位的迁移激活能,确定F原子从表面向体内扩散的控制因素。研究CeO1.75F0.25体系的(111)和(100)表面的电子结构,确定氟对表面的Ce-O成键、总能和表面能的影响。4、氟化铈基抛光粉的抛光反应过程。构建CeO_2(111)和CeO1.75F0.20(100)两种磨削表面,计算SiO_2晶粒在两种表面的吸附能,确定稳定的初态始构型。详细研究两种表面磨削SiO_2晶粒的反应过程,分析Si原子成键、断键的演变情况,判断氟元素在化学抛光中的作用。(本文来源于《北京化工大学》期刊2017-06-01）

王静溪[6]（2017）在《氟化方式对含氟铈基稀土抛光粉性能的影响》一文中研究指出在制备含氟铈基稀土抛光粉时,首先将氢氟酸与铈基稀土混合进行氟化处理,经氟化反应后得到抛光粉前驱体,然后再经高温焙烧、研磨粉碎等工序,便可以得到稀土元素氧化物抛光粉成品。(本文来源于《中小企业管理与科技(中旬刊)》期刊2017年03期）

杨国胜,崔凌霄,谢兵,吴文远[7]（2016）在《氟对铈基稀土抛光粉性能的影响研究》一文中研究指出针对以碳酸镧铈为原料制备稀土抛光粉工艺对F所起的作用进行了研究,采用XRD、扫描电子显微镜和透射电子显微镜等分析手段对含F与不含F抛光粉进行对比分析。结果表明,F的加入使抛光粉的物相组成发生了变化,生成了新的物相CeLa_2O_3F_3;另外,通过对两种稀土抛光粉进行SEM分析得出,F的加入促进了抛光粉晶体的团聚,使其团聚颗粒尺寸增大,但从XRD的数据分析看,F对CeO_2的晶粒尺寸和晶粒形貌的改变基本没有影响。从抛光粉的研抛性能来看,F的加入促进了抛光粉研削力的增加。(本文来源于《稀土》期刊2016年06期）

伍立军,王筠松,郭耘,卢冠忠[8]（2016）在《氟镧镨掺杂对铈基抛光粉微结构、颗粒特征及抛光性能的影响》一文中研究指出以Ce_2(CO_3)_3为前驱体,La_2(CO_3)3和Pr_2(CO_3)_3为掺杂试剂,NH_4F为氟化剂制备铈基抛光粉,研究了F/La/Pr掺杂对铈基抛光粉的物相结构、表面形貌、表面Zeta电位和抛蚀量的影响。XRD,Raman光谱和Zeta电位分析表明:F的引入可以显着地减小铈基抛光粉的晶粒尺寸、增大其晶格缺陷和颗粒表面Zeta电位,且同时掺La-Pr比单独掺La对增大其晶格缺陷和颗粒表面Zeta电位影响更大。SEM分析表明,F的引入有利于颗粒的球形化,掺入La或Pr有利于改善颗粒的聚集状态。抛光测试分析表明:抛蚀量的大小与相应铈基抛光粉的颗粒表面Zeta电位和晶格缺陷成正比。(本文来源于《中国稀土学报》期刊2016年05期）

李梅,杨来东,柳召刚,王觅堂,胡艳宏[9]（2016）在《粒度及粒度分布对铈基稀土抛光粉性能影响的研究》一文中研究指出粒度及粒度分布是铈基稀土抛光粉的一项重要指标,一般认为抛光粉的粒度较大,其抛光能力也较大;抛光粉粒度较小,其抛光能力也较小。经过实验发现,铈基稀土抛光粉的粒度及粒度分布在一定范围内对其抛光能力的影响几乎微乎其微,可以忽略不计,而粒度及粒度分布在抛光过程中会影响抛光粉抛光后玻璃的表面光洁度。(本文来源于《稀土》期刊2016年04期）

黄令漫,郝志庆,萧桐[10]（2016）在《共沉淀法制备超细含氟铈基抛光粉》一文中研究指出以氯化镧铈为原料,碳酸氢铵为沉淀剂,氟化铵为氟化剂,采用共沉淀法制备稀土抛光粉前驱体,前驱体经过高温焙烧可以得到含氟铈基抛光粉。通过改变沉淀方式、陈化温度、添加氟的量等因素对铈基抛光粉的性质进行了研究。实验结果表明,采用共沉淀法,反应温度为室温,反应时间为50 min,陈化温度80℃,陈化时间1h,掺氟量为5%时得到含氟铈基抛光粉颗粒粒度最小,D50粒径(二次粒径)为0.583μm。与其他传统生产超细抛光粉工艺相比,本方法简便易行,具有反应温度低,反应时间短,陈化时间短的优势,且与传统生产超细抛光粉工艺对比省去球磨或粉碎这一工序,可以直接得到满足客户需要的超细抛光粉,具有较高的经济效益和成本优势。(本文来源于《稀土》期刊2016年03期）

### 铈基抛光粉论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用化学沉淀法以氯化铈和氯化钇为原料,用碳酸氢铵作为沉淀剂制备了具有良好抛光性能的无氟片状稀土抛光粉。使用X-射线衍射、扫描电镜及马尔文激光粒度仪,研究了样品的结构组成、微观形貌及粒度分布特征,并考察了钇含量对样品形貌的影响。结果表明:当样品中钇添加量为20%时,形貌为规则的片状结构,粒径分布均匀且较小,松装密度为0.36g/cm~3,抛光性能优于常规抛光粉。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 铈基抛光粉论文参考文献

[1].胡浩,李梅,王觅堂,张晓伟,冯福山.球磨法制备铈基稀土抛光粉及其抛光性能研究[J].稀土.2019

[2].史俊龙,姜霁涛,安凯.铈基含钇片状稀土抛光粉制备及其性能[J].世界有色金属.2019

[3].姜霁涛.铈基稀土抛光粉改性研究[J].中国金属通报.2018

[4].胡石磊,吴莹,金彦章,严回,韩晖.铈基稀土抛光粉改性研究[J].建材世界.2018

[5].贾慧灵.铈基稀土抛光粉氟化行为的第一性原理研究[D].北京化工大学.2017

[6].王静溪.氟化方式对含氟铈基稀土抛光粉性能的影响[J].中小企业管理与科技(中旬刊).2017

[7].杨国胜,崔凌霄,谢兵,吴文远.氟对铈基稀土抛光粉性能的影响研究[J].稀土.2016

[8].伍立军,王筠松,郭耘,卢冠忠.氟镧镨掺杂对铈基抛光粉微结构、颗粒特征及抛光性能的影响[J].中国稀土学报.2016

[9].李梅,杨来东,柳召刚,王觅堂,胡艳宏.粒度及粒度分布对铈基稀土抛光粉性能影响的研究[J].稀土.2016

[10].黄令漫,郝志庆,萧桐.共沉淀法制备超细含氟铈基抛光粉[J].稀土.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8d11afa52e2cb3942ce62c1e.html