# 移栽装置论文-金也

导读:本文包含了移栽装置论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:水稻钵苗移栽,送秧装置,有限元分析,动力学分析

### 移栽装置论文文献综述

金也[1]（2018）在《水稻钵苗移栽装置的关键技术研究与试验》一文中研究指出水稻是我国最重要的粮食作物,在我国每年种植面积超过4.5亿亩。钵苗移栽技术利用塑料钵盘培育钵苗,栽植后根部的土壤保留完整,分蘖早,钵苗种植在地表,温度较高,生长较快,可以有效增加水稻产量。因此,研究水稻钵苗移栽机对提高我国粮食产量,实现机器换人具有重要的现实意义。分析了现阶段水稻移栽机的研究,并通过田间移栽试验,发现回转式移栽机构工作状态良好,但是移栽机秧箱部分的送秧情况却不尽人意。田间环境较为恶劣,移栽机下田后容易出现移栽机构与秧箱相对位置改变、纵向送秧失败等问题。针对上述问题,本文提出一种链式输送钵盘的送秧装置;采用非圆齿轮传动与双螺旋轴传动实现横向非匀速往复移动,兼顾取苗成功率和移栽效率;设计了具有精准定位功能的纵向送秧装置,高速运行时仍然可以准确换行,完成移栽装置的结构设计,并进行了移栽装置的有限元分析、动力学分析和试验研究。本文主要的研究内容和结果如下:1)在分析水稻钵苗送秧装置结构与工作原理的基础上,确定秧箱及送秧装置的机构方案,利用Solidworks设计了六行水稻钵苗移栽装置的叁维模型。2)对六行水稻钵苗移栽装置进行ANSYS有限元模态分析,分析移栽装置的固有频率与模态振型,对比移栽装置受到的激励力频率,研究移栽装置运行时的共振情况。3)对六行水稻钵苗移栽装置进行ADAMS动力学分析,分析移栽机构运动过程中安装机架的受力情况,将移栽装置机架简化为杆梁结构,研究机架的变形情况并分析其对移栽机构运行轨迹的影响。开展了纵向送秧机构的动力学仿真分析,分析了各零件的回复力大小,设计复位扭簧的结构参数;分析秧箱主副支撑处的受力情况和横向送秧的运动情况,移栽机构运行转速为120r/min时,秧箱横向送秧速度最慢约为38mm/s,最快约为149mm/s,满足设计时兼顾效率与取苗成功率的需求。4)设计并研制水稻钵苗移栽试验台的物理样机,利用夹钵式水稻钵苗移栽机构,开展水稻钵苗取苗试验,对试验过程中存在的问题进行了改进。当移栽机构转速为50r/min时,平均取苗成功率为94.36%;成功率随着取苗速度的增加而降低,当转速为80r/min时,取苗成功率为88.25%。通过分析试验结果,验证了试验台可以较好的满足设计要求。(本文来源于《浙江理工大学》期刊2018-12-06）

张雪琪,弋景刚,张秀花,袁永伟,李珊珊[2]（2018）在《铺放式茄科类蔬菜移栽机移栽装置结构设计》一文中研究指出针对目前茄科类蔬菜移栽机存在的对蔬菜秧苗体态要求高、自动化程度及通用性低、准直度差等问题,提出了一种铺放式茄科类蔬菜移栽机结构,搭建了铺放式秧苗移栽装置,进而完成了对铺放式秧苗移栽装置末端这一重要参数的设计,并分析了蔬菜秧苗在此位置的受力情况,建立了蔬菜秧苗移栽过程的受力方程。通过试验验证了铺放式秧苗移栽装置移栽作业准直度高达96.5%以上,为铺放式茄科类蔬菜移栽机样机研制和控制策略及算法的设计奠定了理论基础。(本文来源于《中国科技论文》期刊2018年10期）

潘桂根[3]（2018）在《西瓜穴盘育苗机械移栽装置设计与仿真研究》一文中研究指出随着现代农业机械的发展农业机械作业的需求,在穴盘育苗移栽农机作业对自动化的需求越来越高,已经成为育苗移栽领域的一个研究方向。本次研究的目的是降低育苗移栽过程中对劳动力的需求,以实现育苗输送、移栽、植入作业自动化为宗旨。在育苗的选择上以日常生活中蔬果中的西瓜为研究目标,对西瓜穴盘育苗取苗移栽作业进行自动化取苗移栽,该装置取苗移栽作业主要循环过程为“穴盘及其育苗传送→穴盘孔中育苗的顶松机构顶松及取苗→取苗装置取苗后的育苗移栽→取苗移栽装置移栽后复位”,实现农作物育苗移栽工作的全程机械化,大大减轻农作物移栽作业中对人的依赖和劳动强度,解放劳动力的同时提升移栽作业的效率及移栽质量,具体设计过程如下:1)穴盘育苗移栽装置的核心是育苗取苗装置,为了使取苗移栽装置适应西瓜育苗移栽的作业要求,首先通过对西瓜穴盘育苗的实地调查走访得出西瓜穴盘育苗的根系与育苗基质紧紧绕住,其平均株高、叶面幅宽、茎粗对应尺寸值为50mm、65 mm、3.1mm,西瓜育苗移栽时以3~5片真叶为佳,最大程度地提升西瓜穴盘育苗的取苗移栽成活率。2)在研究前期对瓜农进行走访调查,体会瓜农育苗移栽过程中困难,进而对设计出较合理的西瓜穴盘育苗移栽机械,设计是主要从穴盘育苗输送、育苗基质的顶松苗、取苗、移苗、栽苗、复位角度考虑出发,用UG软件建立模型,再结ADAMS软件对西瓜穴盘育苗移栽机械进行虚拟动画、样机运动分析、干涉检查、运动学与动力学的仿真分析等。3)通过仿真及参数分析研究得出西瓜穴盘育苗基质在含水率为52%±2时、抗压力为7.8N、摩擦角为33°时的取苗移栽效果最好,能达到设计的育苗输送、取苗、移栽和植入作业要求。(本文来源于《江西农业大学》期刊2018-06-01）

李江,付作立,朱瑞祥,黄闪闪,时永[4]（2016）在《基于零位移的膜上移栽装置运动轨迹设计与仿真》一文中研究指出针对现有移栽机移栽效率低及膜上作业存在刮膜、撕膜等问题,研究设计了一种由双曲柄摇架连杆构成的蔬菜快速移栽装置。该装置通过曲柄的旋转和摇架摇摆,使打穴体钝角入土、锐角出土,以及打穴体实现相对后移;增速装置增加打穴体入土速度,缩短打穴时间,实现了打穴体零位移条件下的快速移栽作业。仿真实验表明:该装置可以实现在2km/h行进速度下打穴体的"Y"运动轨迹,满足蔬菜移栽的农艺要求,且保证移栽性能、克服刮膜现象、提高作业速度。(本文来源于《农机化研究》期刊2016年07期）

肖祥,张炜,许健,吴钱钱,杨灵[5]（2014）在《盆栽自动移栽装置设计及试验研究》一文中研究指出本项目对于适用于穴盘苗移栽的移栽机进行了优化设计,传动由齿轮、气压等方式进行。整体移栽机的动作过程简化之后对于6*12的72孔穴盘只需分3步完成,而末端执行器的结构也是由市面上多见的两指夹取变为叁指凸轮传动夹取。整体来说,在结构设计方面做出了很多增效改变。(本文来源于《硅谷》期刊2014年12期）

楚宜民,燕亚民[6]（2014）在《2YZS烟草移栽机移栽装置的设计》一文中研究指出阐述了吊篮式烟草移栽机移栽机构的工作原理和结构,通过分析计算及1:1的建模,验证了吊篮式烟草移栽机构的工作速度和移栽机构结构件的形状;通过对该机构运动关系的理论分析和计算,确定了主要技术参数;根据主要技术参数,设计出移栽机构的主要部件。样机试制和实验表明,该机构工作性能良好,栽苗效果优良,结构紧凑,使用操作方便。(本文来源于《农机化研究》期刊2014年02期）

田阳[7]（2013）在《吊杯式移栽机移栽装置的仿真分析》一文中研究指出覆膜移栽技术具有利于保温，保持土壤水分，避开恶劣天气和自然灾害，增加产量和提高产品质量等优点，目前在我国得到了大面积的推广和使用。吊杯式移栽机是一种能够实现膜上移栽的半自动移栽机，该移栽机核心部件是由吊杯和控制盘组成的移栽装置，吊杯既是栽苗的栽植器，也是打孔成穴的打穴铲。为了保证准确投苗，解决夹苗，膜孔过大等问题，进行了吊杯式移栽机移栽装置的仿真分析。首先利用Pro/E，建立移栽装置的叁维实体模型、设计鼓形凸轮，进行虚拟装配，实现移栽装置工作过程的仿真。对移栽装置吊杯的运动规律和开启规律进行分析，找到了吊杯在不同特征参数下投苗时钵苗初速度的变化规律。然后利用Pro/E的机构分析模块，建立了杯嘴运动轨迹的包络线，模拟了吊杯在栽植过程中穴口的形状，并找到了穴口形状变化的规律及影响因素。最后在仿真分析结果的基础上，考虑到穴孔形状和钵苗的直立度，设计叁组特征参数λ为1.04、1.06和1.08，在保证最佳的栽植质量的情况下，当栽植深度分别为80mm、100mm和120mm时，得到叁组可供选择的株距。仿真结果为移栽装置的设计提供参考数据和理论依据。(本文来源于《内蒙古农业大学》期刊2013-06-01）

张国凤,王俊军,陈建能,赵匀[8]（2010）在《基于UG和VB.NET的蔬菜移栽装置数字化设计》一文中研究指出基于UG和VB.NET数字化设计方法,实现了旋转顶出式蔬菜移栽装置零部件系列化设计。建立了移栽装置的数学模型,应用UG完成各零部件的叁维模型和虚拟装配。借助VB.NET编写程序在UG中添加自定义菜单项,输入或改变有关参数即可在UG中自动生成相应机构的叁维模型,实现移栽装置的数字化变型设计。结果表明,该数字化设计方法缩短了设计周期,提高了设计效率。(本文来源于《农业机械学报》期刊2010年06期）

### 移栽装置论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对目前茄科类蔬菜移栽机存在的对蔬菜秧苗体态要求高、自动化程度及通用性低、准直度差等问题,提出了一种铺放式茄科类蔬菜移栽机结构,搭建了铺放式秧苗移栽装置,进而完成了对铺放式秧苗移栽装置末端这一重要参数的设计,并分析了蔬菜秧苗在此位置的受力情况,建立了蔬菜秧苗移栽过程的受力方程。通过试验验证了铺放式秧苗移栽装置移栽作业准直度高达96.5%以上,为铺放式茄科类蔬菜移栽机样机研制和控制策略及算法的设计奠定了理论基础。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 移栽装置论文参考文献

[1].金也.水稻钵苗移栽装置的关键技术研究与试验[D].浙江理工大学.2018

[2].张雪琪,弋景刚,张秀花,袁永伟,李珊珊.铺放式茄科类蔬菜移栽机移栽装置结构设计[J].中国科技论文.2018

[3].潘桂根.西瓜穴盘育苗机械移栽装置设计与仿真研究[D].江西农业大学.2018

[4].李江,付作立,朱瑞祥,黄闪闪,时永.基于零位移的膜上移栽装置运动轨迹设计与仿真[J].农机化研究.2016

[5].肖祥,张炜,许健,吴钱钱,杨灵.盆栽自动移栽装置设计及试验研究[J].硅谷.2014

[6].楚宜民,燕亚民.2YZS烟草移栽机移栽装置的设计[J].农机化研究.2014

[7].田阳.吊杯式移栽机移栽装置的仿真分析[D].内蒙古农业大学.2013

[8].张国凤,王俊军,陈建能,赵匀.基于UG和VB.NET的蔬菜移栽装置数字化设计[J].农业机械学报.2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8d283c33b971948b188f9ed8.html