# 附着升降脚手架在建筑施工中的安全管理探究

陕西建工第九建设集团有限公司陕西榆林719000

摘要：近年来，高层和超高层建筑逐步增多，附着式升降脚手架主要由附着升降脚手架架体结构、防坠落装置、升降机构及控制装置、附着支座、防倾装置等构成。具备一定的高科技含量和更经济、更安全、更便捷等特点。为保证工程施工安全，本文重点对附着升降脚手架使用中的安全管理进行阐述。

关键词：附着升降脚手架；安全管理；资质要求

在高层建筑施工中，越来越多的施工单位采用附着升降脚手架进行施工，但由于这类型的建筑所采用的裙楼和塔楼尺寸有一定差异，造成附着升降脚手架一般只能在裙楼施工完成后，主楼上到标准层再进行安装。

本文结合某工程的实际施工经验，介绍了附着升降脚手架高空安装施工安全管理。安防及数字电视生产基地项目ABCD座及地下室工程总建筑面积约9.78万m2（其中地上建筑面积约8.39万m2，地下建筑面积约1.38万m2），占地面积2.60万m2。地下一层为设备用房及车库。A楼地上24层、B楼地上3层、C楼地上12层、D楼地上12层，地上主要包括一幢测试大楼、两幢生产大楼及餐厅和生产用裙房组成。

1.附着升降脚手架的组成

本工程使用TS-01型附着式升降脚手架，由架体主结构、架体、升降系统、电气控制系统、防坠系统、架体防护系统由6部分构成。

1.1架体主结构：采用定型焊接段组合结构，加强了结构刚性设计，架体底部设计有底部支撑桁架。使用建筑工程通用f48钢管搭设的外双排脚手架，架体内外排间距900mm，距墙间距一般为400mm。主要由导轨主框架和水平支承桁架构成。导轨主框架为整体式结构，现场施工时直接安装不需另行组装。

1.2升降系统：由连接螺栓、电动葫芦、上吊点、下吊点构成。

1.3防坠系统：在建设部要求必须设置防坠装置以来，在使用的各类附着升降脚手架基本上都加设了防坠装置。每个附墙点均设有独立的摆针式防坠系统，每榀主框架有3个独立附墙点，即有3套防坠装置设备，大大增加使用的安全性。

1.4电气控制系统大概由总控箱系统和分控箱系统及遥控系统组成。

1.5固定吊挂件和架体防护

1.5.1一般随架体搭设同步完成的安全防护措施，包括有底部脚手片、踢脚板、立网、水平平网、防护栏杆等构成。

1.5.2吊挂件采用一根M30螺栓固定在结构混凝土上，吊挂件所在楼层混凝土强度需不低于20MPa，穿墙螺栓固定方法如图1所示。

图1吊挂件固定方法示意图

2.附着式升降脚手架的安全管理依据

2.1工程施工图纸；

2.2《建筑施工安全检查标准》；

2.3《滑轮导座式附着升降脚手架安全操作规程》；

2.4.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》；

2.5.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。

3.附着式升降脚手架搭设资质要求

3.1营业执照、资质证书；

3.2安全生产许可证；

3.3国务院建设行政主管部门组织的鉴定或者委托具有资格的单位进行的认证证书；

3.4附着式升降脚手架安装单位管理人员资格证书和特种作业人员上岗证书。

4.附着式升降脚手架专项施工方案的安全审查内容

4.1工程概况、施工平面布置、施工技术要求。

4.2编制依据现行的法律法规、强制性标准、规范及图纸等。

4.3施工工艺技术包括工艺流程、技术参数、施工方法、检查验收程序等。

4.4施工安全保证措施包括组织保障措施、技术安全措施、应急救援预案等。

4.5劳动力计划包括专职安全生产管理人员配备、特种作业人员上岗证书及进场时间等。

4.6施工方案的计算书及相关附件图纸。

4.7是否经过专家论证。

5.附着式升降脚手架安全技术交底

5.1在安装之前，安装单位技术负责人员（或总指挥）应向安装班组人员进行安全交底，详细告知专项方案的主要内容和组成及注意事项等，如附着支承点位布置、导轨和导轮安装具体要求，竖向主框架和水平桁架安装要求，防坠和防倾装置安装要求以及规范和操作规程等相关内容。说明已辨识的危险源以及所采用的安全措施。

5.2附着式升降脚手架在方案审批后，提升架组装前，项目部需进行书面的施工方案和安全技术专项交底。提升架的施工方案交底由项目部技术负责人对项目部的相关管理人员和班组长进行交底，提升架的安全技术交底由项目部的主管工长对作业班组进行交底，提升架的租赁单位在设备及材料进场后也需对项目部进行专项的书面交底。

6.附着式升降脚手架提升架的安全防坠装置管理

6.1附着式升降脚手架必须设置防坠装置，班组每次升降时必须先行试验防坠装置。

6.2防坠落装置必须采用机械式的全自动装置，严禁使用每次升降都需重组的手动装置。

6.3防坠落装置技术性能除应满足承载能力要求外，还应符合整体式升降脚手架的制动距离小于或等于80mm，单片式升降脚手架制动距离小于或等于150mm。

6.4防坠落装置应具有防尘防污染的措施，并应灵敏可靠和运转自如。

6.5防坠落装置应设置在竖向主框架处与升降设备必须分别独立固定在建筑结构上，如图2所示。

图2

7.附着式升降脚手架提升架的升降及设备安全管理

7.1附着式升降脚手架的升降均需采用电动形式。

7.2架体首次提升或下降前项目部需至少提前一天通知公司相关部门和公司主管领导，架体首次提升或下降时公司根据情况派人参加。架体首次提升或下降时项目部需召集组织机构内的所有人员及作业班组人员，并通知分包单位的委派的技术人员到场，架体提升或下降的所有准备工作完成后，由分包单位和项目部的项目技术负责人分别在现场进行作业前的安全技术交底，并履行签到及交底签字手续。

7.3所有的提升点均应按顺序统一编号，编号宜采用挂牌方式，并悬挂在醒目位置。电动葫芦进场及悬挂后持力前均应进行检验，合格后方可使用。

7.4所有的电动葫芦及插头均应有防尘、防雨、防砸措施，项目部应由专人定期对电动葫芦和链条进行检查、维修及保养，确保葫芦和链条的正常使用；位于同一升降范围内的电动葫芦应为同一厂家、同一批次的产品，出厂时均应有合格证。

7.5提升架的电气控制室原则上不允许设置在架体上，电气设备的电线通过提升架时，必须用绝缘线与钢管非绝缘体隔开，电气控制由专业电工固定作业，其他人员不得擅自操作。

7.6电源、电缆及控制柜等的设置应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。

7.7升降过程中应设置统一指挥、统一指令。升降指令应由安装单位现场安装总指挥一人下达；当有异常情况出现时，任何人均可立即发出停止指令。架体的每次升降总指挥均应在场，如因特殊情况不能在场时，应委派项目部的其他人员专人负责。

7.8提升架在升降过程中的通讯指挥需确保畅通，要求使用对讲机且指定频道，指定的频道需独立，不得与其他工种的对讲频道有冲突。

7.9架体升降过程中操作人员不得停留在架体上，升降过程中不得有施工荷载。

7.10各相邻提升点间的高差不得大于30mm，整体架最大升降差不得大于80mm。

7.11架体每次提升或下降作业均应先预升或预降100mm，并作出明显标记，预升或预降后对架体及提升设备进行全面检查，确认全部符合要求后才能由总指挥下达提升或下降指令。

7.12架体升降到位后，应及时进行附着固定（突发情况除外），在架体没有固定到位之前，现场专职管理人员及施工人员不得擅自离岗或下班。

7.13附着式升降脚手架升降到位并固定后，应组织有关人员及时进行检查验收，经验收合格同意后方可投入使用。

7.14遇5级及以上大风和大雨、大雪、浓雾、雷电等恶劣天气暂停施工（但要保证架体安全），6级及夜间，不得进行升降作业。

8.附着式升降脚手架验收安全管理

8.1附着式升降脚手架安装前应具有下列文件：

8.1.1相应资质证书及安全生产许可证。

8.1.2附着式升降脚手架的鉴定或验收证书。

8.1.3产品进场前的自检记录。

8.1.4特种作业人员和管理人员岗位证书。

8.1.5各种材料、工具的质量合格证、材质单、测试报告。

8.1.6主要部件及提升机构的合格证。

8.2附着式升降脚手架应在下列阶段进行检查与验收。

8.2.1首次安装完毕。

8.2.2提升或下降前。

8.2.3提升、下降到位，投入使用前。

8.3附着式升降脚手架首次安装完毕及使用前，应按规定进行检验，合格后方可使用。

8.4每次附着式升降脚手架提升或下降作业前应按规定进行班前检查，符合要求后方可实施提升或下降作业。

8.5在附着式升降脚手架使用、提升和下降阶段均应对防坠、防倾装置进行检查，合格后方可作业。

8.6附着式升降脚手架所使用的电气设施和线路，应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

结语

通过在本工程的实践应用，附着式升降脚手架在架体安全防护内进行升降的操作，施工作业安全可靠，避免了普通挑架反复搭拆存在的落物伤人和高空坠落风险，有效避免了搭架施工人员自身安全风险。获得很好的安全效益，本工程也获得“浙江省安全文明标化工地”称号。

参考文献

[1]吉北.高层建筑工具式外脚手架施工技术及发展趋势[J].建筑安全，2000（8）：36.

[2]李建峰.现代土木工程施工技术[M].北京：中国电力出版社，2008.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8d3d697874e908baad81a322.html