# 锚固洞室论文-杨自友,杨本水,顾金才

导读:本文包含了锚固洞室论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:锚固洞室,模型试验,爆炸荷载,拱脚

### 锚固洞室论文文献综述

杨自友,杨本水,顾金才[1]（2019）在《爆炸荷载下锚固洞室拱脚的变形破坏规律研究》一文中研究指出在爆炸荷载的作用下,洞室拱脚部位常产生较大的变形而破坏。通过模型试验,研究了集中装药条件下,6个不同锚杆加固方式的洞室拱脚处的变形破坏规律。对选取的典型洞室洞壁的6个不同部位测点的应变波形、峰值及其残余值大小进行了探讨;重点比较分析了各个洞室之间拱脚部位两个测点应变波形特征及其变化规律。结果表明:洞室拱顶部位一般产生拉应变,其他部位产生压应变;拱脚两测点应变峰值和残余值比其它部位测点的大;当锚杆长度不变时,锚杆间距变化规律与拱脚拱部的变形规律具有一致性;当锚杆间距不变时,锚杆长度变化规律与拱脚直墙部位的变形规律具有相反性;长密锚杆加固使洞室围岩形成了范围更大的"加固拱"结构,故其拱脚的抗变形能力更强。(本文来源于《振动与冲击》期刊2019年14期）

王光勇,裴晨浩,林加剑[2]（2019）在《顶爆作用下裂隙对锚固洞室振动速度的影响》一文中研究指出基于相似模型试验,利用数值分析方法研究了含裂隙锚固洞室在顶爆作用下质点峰值振速的分布规律,并探讨了裂隙倾角和长度对峰值振速的影响。结果表明:裂隙和洞室表面在迎爆侧存在振速放大效应,洞室两侧和底部振速远小于拱顶;随着裂隙长度的增加,锚固洞室拱顶、拱脚和两帮峰值振速先减小后增加再减小,除了长度较短的情况,裂隙的存在使锚固洞室拱顶的峰值振速增加;随着裂隙向右倾斜的倾角增加,拱脚和两帮的峰值振速出现不对称,洞室右边的拱脚和侧帮峰值振速大于左边;拱顶峰值振速先减小后增加,倾角为45°时拱顶峰值振速最小,相较无裂隙洞室降低了48.2%,有效减弱了结构的动力响应。(本文来源于《高压物理学报》期刊2019年02期）

王光勇,裴晨浩,林加剑[3]（2018）在《在顶爆作用下含裂隙锚固洞室的损伤演化及动态响应规律》一文中研究指出基于相似模型试验,利用数值分析方法研究了含裂隙锚固洞室在顶爆下的损伤演化和动态响应规律,并探讨了裂隙倾角和长度对锚固洞室损伤分布和拱顶位移的影响。随着爆炸应力波的传播,在裂隙表面形成张拉损伤,并在裂隙尖端扩展出翼生裂纹,随后在锚固洞室附近的拱顶自由面、锚固区边界处以及底板中间依次形成较大拉伸损伤区域。随着裂隙倾角从0°加大到90°,拱顶锚固区及锚固区边界最大损伤区域面积先减小后增加,裂隙倾角为45°时面积最小。当裂隙的长度相同时,拱顶峰值位移随裂隙倾角的增大先增加后减小;当裂隙的倾角相同时,裂隙长度越长对应力波的阻碍作用越明显,裂隙长度为30cm、倾角为45°时洞室破坏最小。(本文来源于《高压物理学报》期刊2018年06期）

王光勇,陈安敏,徐景茂[4]（2018）在《端部加密锚固洞室在重复顶爆作用下的应力波传播及衰减规律》一文中研究指出利用实验室抗爆模型试验装置,研究了端部加密和普通长密锚杆锚固洞室在重复顶爆作用下的应力波传播及衰减规律。端部加密锚固洞室和普通长密锚固洞室每一炮的拱顶压力峰值随着比例距离的增加呈幂函数逐渐衰减,并拟合出相应的幂函数曲线,前两炮拟合的应力波衰减指数均小于未受扰动岩石的衰减指数。两个洞室在爆炸应力波作用下,锚固区附近的岩石先被密实,然后不断损伤破坏。在相同的爆炸条件作用下,随着比例距离增加,两个洞室在相同比例距离时的压力差值逐渐减小;相同比例距离端部加密锚固洞室峰值压力比普通长密锚杆加固洞室峰值压力先大后小;端部加密锚杆加固洞室与普通长密锚杆加固洞室离加固范围最近测点的压应力峰值衰减规律比较相近,并且压应力峰值大小也比较相近。(本文来源于《土木建筑与环境工程》期刊2018年06期）

王光勇,于建新,常旭[5]（2019）在《动载强度和锚固段长度对锚固洞室动态响应的影响研究》一文中研究指出为了给动载下锚杆支护设计提供参考,基于模型试验,利用数值分析方法研究了动载强度和锚固段长度对锚固洞室的动态响应影响。结果表明:压应力、位移、振动速度、振动加速度时程曲线的振动规律与模型试验的结果比较相似;在相同动载作用下,随着锚固段长度的增加,自由锚加固洞室的拱顶位移峰越来越大,锚固洞室的振动速度和振动加速度峰值也随锚固段长度的增加越来越大;随着动载强度的增强,除了动载比较小外,全长加固洞室拱顶的位移峰值均比自由锚加固洞室小;正、负向拱顶振动速度峰值都增大,拱顶负向振动速度峰值增加的速率比正向振动速度峰值增加的速率快;全锚加固洞室都是负向振动加速度峰值大于正向振动加速度峰值,自由锚加固洞室拱顶振动加速度从负向小于正向到负向大于正向,负向、正向振动加速度峰值比值逐渐增大。(本文来源于《应用力学学报》期刊2019年01期）

王光勇,王超,余永强,马东方[6]（2016）在《在侧爆作用下锚固洞室抗爆加固效果研究》一文中研究指出为了给抗爆洞室的锚杆支护设计提供参考,利用数值分析软件LS-DYNA3D程序,研究了在侧爆作用下的锚固洞室的抗爆加固效果。结果表明:毛洞和锚固洞室裂纹分布比较相似,由于反射拉伸在侧墙附近形成了两个裂纹区;在侧墙附近形成的第一个裂纹区,毛洞形成的裂纹区比锚固洞室广、粗,而在第二裂纹区,锚固洞室的裂纹区比毛洞稍广、细;经过锚杆加固的洞室峰值位移减少1.1 mm,减小24.4%,说明锚固洞室具有较好的抗爆加固效果。(本文来源于《地下空间与工程学报》期刊2016年01期）

王亚军,陈太林,郭常颖,王建军[7]（2015）在《外交叉锚固洞室抗爆性能数值模拟》一文中研究指出目前,国内外针对洞室锚固结构抗爆性能的研究主要集中于爆炸波在岩土介质中的传播特性、对围岩的破坏作用、锚喷支护内加固效果分析等方面,很少涉及对外加固效果的研究。笔者为研究薄被覆层条件下外锚固结构对地下洞室抗爆性能的效果,在模型试验的基础上,利用FLAC3D建立无锚固和外交叉锚固两种叁维整体式有限元模型,模拟洞室在爆炸荷载作用下的响应。结果表明:洞室加固前后侧墙破坏区域基本相同,但加固后其拱顶的位移、破坏长度和破坏面积明显减小;加固后洞室周围应力集中区域缩小,主应力明显降低,各部分动应变趋向均匀;加固后洞室压应力与反射拉应力出现的时刻延后,应力波传播速度减缓。研究结果和该有限元预测方法可为地下洞室抗爆设计提供参考。(本文来源于《地下空间与工程学报》期刊2015年03期）

王光勇,顾金才,陈安敏,徐景茂,张向阳[8]（2015）在《锚固洞室在顶爆作用下破坏形式及破坏过程研究》一文中研究指出利用抗爆模型试验和数值分析方法,研究锚固洞室在顶爆作用下的破坏形式及破坏过程。根据锚固洞室破坏模型试验,发现锚固洞室主要有:受拉破坏、剪切破坏、受压破坏和压剪破坏4种破坏形态。通过分析试验解剖图和应力波传播规律发现:爆炸应力波作用下,锚固洞室首先在拱顶锚固区发生"层裂"现象,在自由面附近有类似半椭圆拱岩石介质脱落;同时两侧容易形成"八"字型剪切裂纹,随着爆炸荷载强度增加,如果锚杆加固较弱会在洞顶产生局部坍塌,一旦锚杆加固较强就会发生从爆心至洞室整体坍塌。最后利用数值分析方法分析了洞室受力情况和塑性区发展过程,进一步探讨了锚固洞室在顶爆作用下破坏形式和破坏过程。(本文来源于《岩土工程学报》期刊2015年08期）

王光勇,王超,余永强[9]（2014）在《侧爆作用下锚固洞室破坏形式及机理研究》一文中研究指出为了进一步提高锚固洞室在侧爆作用下的抗爆能力,利用数值分析软件LS-DYNA3D程序,研究了在侧爆作用下的锚固洞室的破坏形式及机理.数值分析结果表明:压应力波一开始是以球形向四周传播的,当压应力波碰到洞室壁时,会在洞室壁表面产生拉应力波,并以椭圆形式向反向传播;在应力波整个传播过程中,由于反射拉伸可能会在洞室锚固区和非锚固区先后产生二次拉伸破坏,最后可能会由于洞室反射的拉伸波和地面反射拉伸波相遇共同作用,在离地面比较浅的地方产生拉伸破坏区.(本文来源于《河南理工大学学报(自然科学版)》期刊2014年06期）

王光勇,余永强,王超[10]（2014）在《锚固洞室端部参数对抗爆能力影响研究》一文中研究指出为了能给两种特殊锚杆支护形式提供施工参数,利用数值分析,研究了端部加密锚杆和端部消波锚杆在顶爆作用下端部参数对抗爆能力影响。数值分析结果表明:当加密部分弹性模量从7.5 GPa增加到22.5 GPa,拱顶位移减小了21%,而当弹性模量从22.5 GPa增加到45 GPa,拱顶位移只减小了4%;锚杆端部消波模型的弹性模量小于0.9 GPa时,拱顶位移从1.8511 mm降到0.10071 mm;两种支护形式的加密和消波部分随着厚度的增大,位移越来越小,但变化越来越缓慢,尤其消波部分厚度变化对提高抗爆能力效果更小。(本文来源于《爆破》期刊2014年01期）

### 锚固洞室论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于相似模型试验,利用数值分析方法研究了含裂隙锚固洞室在顶爆作用下质点峰值振速的分布规律,并探讨了裂隙倾角和长度对峰值振速的影响。结果表明:裂隙和洞室表面在迎爆侧存在振速放大效应,洞室两侧和底部振速远小于拱顶;随着裂隙长度的增加,锚固洞室拱顶、拱脚和两帮峰值振速先减小后增加再减小,除了长度较短的情况,裂隙的存在使锚固洞室拱顶的峰值振速增加;随着裂隙向右倾斜的倾角增加,拱脚和两帮的峰值振速出现不对称,洞室右边的拱脚和侧帮峰值振速大于左边;拱顶峰值振速先减小后增加,倾角为45°时拱顶峰值振速最小,相较无裂隙洞室降低了48.2%,有效减弱了结构的动力响应。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 锚固洞室论文参考文献

[1].杨自友,杨本水,顾金才.爆炸荷载下锚固洞室拱脚的变形破坏规律研究[J].振动与冲击.2019

[2].王光勇,裴晨浩,林加剑.顶爆作用下裂隙对锚固洞室振动速度的影响[J].高压物理学报.2019

[3].王光勇,裴晨浩,林加剑.在顶爆作用下含裂隙锚固洞室的损伤演化及动态响应规律[J].高压物理学报.2018

[4].王光勇,陈安敏,徐景茂.端部加密锚固洞室在重复顶爆作用下的应力波传播及衰减规律[J].土木建筑与环境工程.2018

[5].王光勇,于建新,常旭.动载强度和锚固段长度对锚固洞室动态响应的影响研究[J].应用力学学报.2019

[6].王光勇,王超,余永强,马东方.在侧爆作用下锚固洞室抗爆加固效果研究[J].地下空间与工程学报.2016

[7].王亚军,陈太林,郭常颖,王建军.外交叉锚固洞室抗爆性能数值模拟[J].地下空间与工程学报.2015

[8].王光勇,顾金才,陈安敏,徐景茂,张向阳.锚固洞室在顶爆作用下破坏形式及破坏过程研究[J].岩土工程学报.2015

[9].王光勇,王超,余永强.侧爆作用下锚固洞室破坏形式及机理研究[J].河南理工大学学报(自然科学版).2014

[10].王光勇,余永强,王超.锚固洞室端部参数对抗爆能力影响研究[J].爆破.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8e6aa170391c02395498e3c3.html