# 探讨继电保护相关二次回路的在线状态检测技术韦浩洋

金华送变电工程有限公司浙江金华321000

摘要：在电力系统实际运行的过程中，继电保护二次回路的安全性和可靠性将直接对整个电力系统的运行状态产生直接影响。这就要求工作人员加强对二次回路的状态检测，引入现代化的在线状态检测技术，以便及时发现二次回路运行中存在的各种故障问题，为整个电力系统的安全稳定运行提供保障。本文笔者就针对继电保护相关二次回路的在线状态检测技术进行了分析和探讨。

关键词：继电保护；二次回路；在线状态检测技术

随着我国各行各业的进一步发展，整个社会对电能的需求量也越来越大，这就给电力企业的供电运输造成了极大的压力，与此同时，也对电力系统的安全建设水平提出了更为严格的要求，需要电力企业加强对各种电力设备性能的优化和完善，最大限度降低各种设备故障问题的发生几率。当前，电力系统继电保护二次回路的在线状态检测技术正广泛应用于各大电力企业，实践证明，该技术的应用能在很大程度上改善继电保护二次回路的运行状况，防止各种运行故障的频繁出现，这对电力系统运行安全水平的提升来说是非常有用的。

一、继电保护相关二次回路在线状态检测技术应用的必要性

改革开放之后，我国在社会经济、政治、科技等方面都取得了十分明显的发展成果，在国民经济不断壮大的过程中，各种基础设施的建设数量与规模都不断提升，这就使得电能的消耗量进一步增多，国家电网建设在电能的安全有效供应中扮演着至关重要的角色，电网系统的不断完善以及建设技术水平的越趋成熟，使得社会生产活动的进行以及人们的日常生活都能及时得到充足的电力能源，这不仅在很大程度上推动了我国城市化和经济社会的快速发展，同时也为人们的生活带来了诸多便利条件，使人们的生活质量得到了大幅提升。为了确保电力系统的稳定可靠运行，对继电保护的管理和维护是必不可少的，这项工作的开展成效将直接决定整个电网体系能否长时间保持安全的运行状态，同时也与人们的生命财产安全息息相关。

继电保护装置是当前我国电网安全保障体系的关键组成部分，这一装置的主要作用是对电力系统的运行进行全方面保护，由于继电保护装置在实际运行的过程中很容易出现各种各样的问题，若不能及时发现这些问题，必定会给电力系统的顺利运行造成阻碍。从以往的实践中我们可以发现，对继电保护安全有着重大影响的因素除了装置本身的问题以外，同时还涉及到继电保护相关二次回路方面的问题，若回路中发生短路等故障问题，势必会导致继电保护装置作用的正常发挥受到严重的负面影响。由此可见，将在线状态检测技术应用于继电保护二次回路的运行检测中是非常有必要的。通过应用该技术，可便于相关人员在第一时间准确掌控二次回路的实际运行情况，这一周期性、实时性检测的方式能有效缩短故障出现及其被发现之间的时间差，同时还能通过微机保护校验作用的发挥来使此项工作的开展效率得到有效提升，进而使继电保护二次回路始终处于安全稳定的运行状态。

二、继电保护相关二次回路的在线状态检测技术分析

（一）二次操作回路状态在线检测技术

这一在线检测技术主要是建立在TWL.HWJ的基础之上，借助自动化监测系统，可实现对二次操作回路运行情况的实时掌控，当遇到工况故障问题的时候，可在第一时间向监控中心传递报警信息，但这种在线检测技术通常只适用于对回路断线故障问题的判断，因此，在实际应用的时候必须针对具体情况考虑是否可采用二次操作回路状态在线检测技术。为了提升该技术的应用水平，操作人员可在断路器操作箱之中设置辅助接点，与此同时，还应当配置适量的状态接点，以便及时传达保护装置的相关警告讯息，为工作人员分析系统运行故障与安全问题提供参考。该状态检测技术应用的主要优势是能实现电力系统运行空间的最大程度优化，提升在线检测工作的整体效率，并适应二次回路检测的基本需求。

（二）断路器二次回路在线检测技术

以往传统的变电站在实际运行过程中，由于受到在线检测技术条件的限制，经常会出现线路短路等故障问题，也频频发生各种安全隐患。因此，在智能化变电站得以广泛普及之后，必须加强对断路器二次回路在线检测技术的应用，在采取基本保护措施的基础之上，安装辅助接电设备来对断路器的运行状况进行实时在线检测，在检测过程中，应注重对断路器合闸功能的完善，这样才能在二次回路出现异常问题的时候及时发出报警信息，并使系统做出相应的跳闸反映。相关工作人员在进行断路器二次回路运行状态检测的时候，应尤其关注故障发生的主要部位，并在第一时间把故障的具体位置信息发送到监控中心，这样才能充分发挥出运行设备的保护功能，适应断路器运行监控所提出的要求。

（三）开关量输入二次回路在线状态检测技术

这一检测技术主要可分为两类，一类是双套保护设备开入量二次回路检测技术，另一类是单套保护装置开入量二次回路检测技术。在进行双套保护设备开入量二次回路检测技术应用的时候，应当根据入量状态、开量状态之间的关系及其主要特性，确定二次回路的实际工作状态，通常来说，在正常的情况下，间隔相同的两套保护装置所对应的开入量状态应保持一致，若出现两套保护装置状态不一致的情况，则说明二次回路很可能存在异常问题，这一检测技术主要用于对二次回路连接部位异常、二次回路断线等问题的判定，并且能达到较好的实际检测成效。在进行单套保护装置开入量二次回路检测的时候，应采用单通道回路输入方式，确保运行现场各类数据输入的准确性和可靠性，并对二次回路的异常情况进行深入而全面的分析，确保其能达到保护装置的相关需求。检测人员最好选用双向校验的方式，对刀闸辅助连接处、断路器回路的实际运行情况进行准确鉴定，进而防止各类安全与故障问题的出现。

（四）交流二次回路在线状态检测技术

在应用交流二次回路在线状态检测技术的时候，工作人员必须注重点流量、交流电压等重要数据信息的采集，并对两个保护装置的状态进行分别判定，以此为基础采取适当的措施，使二次回路的状态数据始终保持在标准范围以内。此外，在进行在线状态检测工作的时候，所收集到的数据误差若远远超过了判断值，则说明保护装置A、B中的交流二次回路出现了故障问题，在这样的情况下，工作人员必须进行大面积检修，这样才不会遗漏故障问题。在这一检测过程中，应当特别注意的一点是，必须保证数据采集的精确率，一般来说，电压与电流值的测量误差应控制在0.5%以内，以实现最佳的检测效果。

结语

综上所述，继电保护相关二次回路的在线状态检测对电力系统的安全有序运行来说有着不可忽视的重要意义。二次操作回路状态在线检测技术、断路器二次回路在线检测技术、开关量输入二次回路在线状态检测技术、交流二次回路在线状态检测技术是四种比较常见的继电保护相关二次回路的在线状态检测技术。从当前的现状来看，我国不少电力企业在实际应用上述检测技术的时候都还存在一些问题，还需在今后的实践中加强对经验与教训的总结，这样才能使在线状态检测技术的应用成效得到根本提升。

参考文献：

[1]余秋华，李昌华.继电保护相关二次回路的在线状态检测技术[J].建筑工程技术与设计，2018，（33）：3028.

[2]于海波，朱洪泉，崔乃忱.继电保护相关二次回路的在线状态检测技术研究[J].大科技，2018，（26）：154.

[3]朱其巍.浅谈继电保护相关二次回路的在线状态检测技术运用[J].南方农机，2018，49（9）：177.

[4]时喆.电厂继电保护二次回路改造的相关研究[J].军民两用技术与产品，2018，（24）：149-150.

[5]高腾飞.对继电保护二次回路故障及相关处理措施的探讨[J].建筑工程技术与设计，2017，（36）：2707.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8ec252511e5a1013148cc9a0.html