# 油井动态论文-史文洋,姚约东,石志良,程时清,秦佳正

导读:本文包含了油井动态论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:潮坪相碳酸盐岩,酸压油井,有效改造区,酸压效果评价

### 油井动态论文文献综述

史文洋,姚约东,石志良,程时清,秦佳正[1]（2019）在《潮坪相碳酸盐岩酸压改造油井压力动态特征》一文中研究指出潮坪相碳酸盐岩储层具有溶蚀孔洞、天然微裂缝发育的特征,酸压改造形成的酸压缝网能极大改善井周储层物性、改变储层流体流动形态。根据实际酸压油井压力响应早期未显示酸压裂缝渗流特征的现象,基于酸压有效改造的概念建立了潮坪相碳酸盐岩储层酸压改造油井压力动态模型。利用Laplace变换和Stehfest数值反演得到实空间压力解,分析了储层缝洞特征、酸压改造程度、改造范围、储层边界对压力动态的影响。研究结果表明:酸压改造储层与未改造储层之间存在明显的过渡流,改造程度和改造范围共同控制过渡流形态。新模型在潮坪相碳酸盐岩酸压改造油井的应用实例证明了酸压有效改造区假设的可行性,为酸压效果评价工作提供了新思路,对后期酸化解堵、重复酸压等方案措施的制定具有指导意义。(本文来源于《石油钻采工艺》期刊2019年04期）

杨前明,李浩[2]（2018）在《内嵌式收油机油井油位动态控制机理及关键技术研究》一文中研究指出针对内嵌式海面溢油回收装备的收油机油井油位动态控制问题,对动态斜面式收油机系统组成及工作原理进行了阐述,揭示了油井油位与斜带马达及吸油泵马达转速之间的内在规律。在提出油井油位动态检测方法的基础上,给出了吸油泵马达转速随油井油位动态变化、泵速分段自动调节原理与实现方法,建立了吸油泵马达转速控制系统数学模型,运用Matlab/Simulink仿真软件对其转速控制系统进行了仿真分析;构建了实验测试系统,并且进行了测试验证。研究结果表明:吸油泵马达转速控制系统响应速度快,0. 16 s后输出稳定;马达输出转速随油井油位分段自动调节,当油井油位处于不同区间时,吸油泵马达可自动调整其转速至650r/min、485 r/min及320 r/min;实验测试结果验证了该油位动态控制方案的正确性,满足系统设计要求。(本文来源于《机电工程》期刊2018年10期）

陈欢,朱磊,曹砚锋,于继飞,Li,Menglong[3]（2018）在《海上稠油井电潜泵耗电量动态预测模型及应用》一文中研究指出电潜泵在现场已得到广泛应用,有效地提高了采油效率。但电潜泵在运行过程中,由于电泵机组与油井生产参数匹配不合理,经常出现泵偏离高效区、不能在理想工况下工作的情况,对电潜泵耗电量预测带来了困难。因此,分析电潜泵耗电量的影响因素对电潜泵井优化设计和油田的节能降耗具有重要意义。根据现场实际生产数据和原油物性资料,分析电潜泵系统效率、产液量、流压和含水率等因素与电潜泵耗电量的关系,建立了一种考虑多影响因素的电潜泵耗电量动态预测模型。应用该模型对海上稠油井电潜泵耗电量进行预测,并与现场实际计量的电潜泵耗电量以及软件计算结果进行对比。结果表明,电潜泵耗电量动态预测模型考虑因素全面、应用方便、结果可靠,能够实时地计算电潜泵在运行过程中的耗电量,为电潜泵井的高效生产及生产管理措施优化等提供数据支持,可应用于海上稠油井电潜泵耗电量预测及新开发油田的快速评价。(本文来源于《长江大学学报(自科版)》期刊2018年15期）

尚文利,张立婷,李世超,刘春宇,曾鹏[4]（2018）在《基于Holt指数平滑模型的油井产量动态预测》一文中研究指出产量动态预测是油井生产动态的实时监测与调控的重要基础。该文利用时间序列分析中的Holt指数平滑模型,依据误差平方和最小原则对初始值和平滑参数α、β进行优化,考虑了所有已有时间序列的历史数据对预测值的影响,建立了一种新型的油井产量预测Holt指数平滑模型。实例计算表明,模型预测误差基本控制在10%以内。该模型具有良好的适用性和准确性,可作为油井生产计划的实时调整和辅助决策依据。(本文来源于《自动化与仪表》期刊2018年04期）

史文洋,姚约东,程时清,石志良,高敏[5]（2018）在《裂缝性低渗透碳酸盐岩储层酸压改造油井动态压力特征》一文中研究指出裂缝性低渗透碳酸盐岩储层具有基质低孔隙度低渗透率、天然裂缝和溶蚀孔洞发育的叁重介质特征。在考虑基质低速非达西渗流和裂缝应力敏感特征的基础上,针对裂缝性低渗透碳酸盐岩储层酸压改造油井建立了动态压力响应模型。利用对数变换和摄动法得到考虑井筒储集效应和表皮效应的实空间井底压力解,并绘制了典型图版,同时讨论了基质非达西渗流、裂缝应力敏感大小、储层物性改造强弱、储层流道改造程度、酸压改造范围等参数对动态压力响应的影响。结果表明:基质低速非达西程度越强压力及压力导数曲线上翘越明显,裂缝应力敏感性越大压力及压力导数曲线向上弯曲越剧烈。模型可用于裂缝性低渗透碳酸盐岩类油藏油井酸压改造效果评价和不稳定产能分析,得到的酸压有效改造面积和酸压改造程度对油井后期酸化解堵、重复酸压等增产措施具有重要的指导意义。(本文来源于《天然气地球科学》期刊2018年04期）

高岗[6]（2018）在《油田采油与注水对油井动态的影响探析》一文中研究指出本文主要研究影响油井动态的因素。方法通过力学理论,以及构建数学空间模拟,了解油田采油及油田注水对其动态的影响。结果显示油田采油、注水,会直接改变油层内压力,使原油层内压力失衡。压力寻找新平衡时,油层内流体液面,会随时间推移缓慢恢复。另外采油及注水产生的压力越大,对异层封闭含油层采油、注水的压力变化影响越大,当忽视其他因素影响时,两种压力成正比。且含油层物质参数,与异层封闭含油层采油、注水的压力变化间,呈非线性关系。分析含油层应力变化、油井动态关系,为油井动态监测提供了依据。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2018年06期）

侯蕾[7]（2018）在《油田采油和注水对油井动态的影响研究》一文中研究指出随着当前我国科学技术的进步,城市化的不断发展。城市对石油的需求量日益增加,从汽车的使用情况以及各种项目的建设便能够看出。本文主要对当前油田采油过程,采油以及注水对油井的动态化影响进行阐述和分析。(本文来源于《石化技术》期刊2018年02期）

刘晓航[8]（2018）在《油田采油与注水对油井动态的影响》一文中研究指出本文通过对油田采油与注水对油井动态的影响进行探讨,分析边界层、油田采油对油井的动态影响、油田注水对油井的动态影响,以促进油田采油作业水平的提升,进而推动石油产业的持续发展。(本文来源于《石化技术》期刊2018年02期）

古佳月,刘武明,司树杰,黄园园,张潇宇[9]（2018）在《某油井自喷期生产动态预测研究》一文中研究指出油井自喷期生产动态预测对于油井中后期开发有很好的指导性,针对此次油藏地质条件选用衰竭式开发,运用PIPESIM软件进行节点系统分析。预测油井自喷在不同时期油嘴最佳尺寸,当油井定产量40 t/d时,优选适用范围内最小4.76 mm油嘴,中期地层压力下降,应选用更大的油嘴,后期为提高产量取消油嘴。依照经验公式以及停喷条件,计算出W7井饱和压力20.49 MPa,满足饱压差范围20.33~43.67 MPa,通过基础数据统计比摩阻为0.000 804 6,并计算不同时期的停喷压力。计算数据资料便于油井中后期开发方案设计、优化。(本文来源于《技术与市场》期刊2018年01期）

张晓静,冯国勇[10]（2018）在《油田采油与注水对油井动态的影响研究》一文中研究指出18世纪60年代—19世纪40年代,英国进行了工业革命,从那以后,传统的人力生产方式就变成了机械生产,大大提升了生产效率,促进了经济发展,一直影响到当前社会。而石油作为当前器械的原动力,也是当今国际社会争相夺取的重要资源,同时也是在当前拥有着极高的经济地位。因此,对油井的开采工作就变得尤为重要。本文根据动态力学的相关知识,对油田采油与注水对油井动态的影响进行研究。(本文来源于《中国高新区》期刊2018年01期）

### 油井动态论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对内嵌式海面溢油回收装备的收油机油井油位动态控制问题,对动态斜面式收油机系统组成及工作原理进行了阐述,揭示了油井油位与斜带马达及吸油泵马达转速之间的内在规律。在提出油井油位动态检测方法的基础上,给出了吸油泵马达转速随油井油位动态变化、泵速分段自动调节原理与实现方法,建立了吸油泵马达转速控制系统数学模型,运用Matlab/Simulink仿真软件对其转速控制系统进行了仿真分析;构建了实验测试系统,并且进行了测试验证。研究结果表明:吸油泵马达转速控制系统响应速度快,0. 16 s后输出稳定;马达输出转速随油井油位分段自动调节,当油井油位处于不同区间时,吸油泵马达可自动调整其转速至650r/min、485 r/min及320 r/min;实验测试结果验证了该油位动态控制方案的正确性,满足系统设计要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 油井动态论文参考文献

[1].史文洋,姚约东,石志良,程时清,秦佳正.潮坪相碳酸盐岩酸压改造油井压力动态特征[J].石油钻采工艺.2019

[2].杨前明,李浩.内嵌式收油机油井油位动态控制机理及关键技术研究[J].机电工程.2018

[3].陈欢,朱磊,曹砚锋,于继飞,Li,Menglong.海上稠油井电潜泵耗电量动态预测模型及应用[J].长江大学学报(自科版).2018

[4].尚文利,张立婷,李世超,刘春宇,曾鹏.基于Holt指数平滑模型的油井产量动态预测[J].自动化与仪表.2018

[5].史文洋,姚约东,程时清,石志良,高敏.裂缝性低渗透碳酸盐岩储层酸压改造油井动态压力特征[J].天然气地球科学.2018

[6].高岗.油田采油与注水对油井动态的影响探析[J].中国石油和化工标准与质量.2018

[7].侯蕾.油田采油和注水对油井动态的影响研究[J].石化技术.2018

[8].刘晓航.油田采油与注水对油井动态的影响[J].石化技术.2018

[9].古佳月,刘武明,司树杰,黄园园,张潇宇.某油井自喷期生产动态预测研究[J].技术与市场.2018

[10].张晓静,冯国勇.油田采油与注水对油井动态的影响研究[J].中国高新区.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8edad3fc490213f17d3b97a6.html