# 输电线路工程的施工要点与管理策略李海瑞

国网山西省电力公司浮山县供电公司042600

摘要：随着社会经济的发展和科学技术的进步，用电需求也在急剧增加，对电力质量的要求也越来越高，用电需求的增加也在一定程度上推动着输电线路工程施工活动的大规模开展。本文主要对输电线路工程施工中的要点进行详细的分析，并根据具体情况制定相关的管理策略。

关键词：输电线路工程；施工要点；管理策略

1引言

在现阶段电力企业的发展建设中，输电线路工程施工仍然是电力企业的主要工作任务之一，提高输电线路工程的施工质量对整个电力企业的发展来说有着非常重要的作用和意义，也是保证电力运输安全稳定的重要工作环节之一。但是由于输电线路工程施工的场所大多都是室外，在实际施工过程中容易受到外界因素的影响，其中包括有自然因素、气候因素和人为因素等，在这些因素的影响下可能会导致输电线路工程建设质量出现问题，使得整个电力系统的运行存在着非常大的安全隐患。

2输电线路工程的施工要点

2.1线路勘测

线路勘测是输电线路工程施工中非常重要的操作环节之一，会对整个输电线路的施工质量产生巨大的影响，同时对于线路建成之后的稳定、可靠、经济运行都起着非常重要的作用。因此，为了提高线路勘测的质量，根据实际情况制定更加科学合理的线路勘察方案，就需要相关的线路勘测人员能够投入更多的精力。输电线路的测量与一般的公路测量之间有着非常大的差别，在测量过程中要对相关的数据进行详细的记录，要严格遵守相关的测量规定，如果线路测量人员在测量过程中遇到问题的话，要能够及时的与线路勘测路线的设计人员之间进行交流沟通，以便测绘部门针对具体情况及时制定处理方案。

2.2基础施工

输电线路工程施工中会涉及到一些基础施工操作，下面就来对这些基础的施工操作进行详细的分析：首先，在土方的开挖施工中，需要对流沙、松散土质等容易塌方的地方进行适当的支护，保证土方开挖的过程中不会出现坍塌的故障。在土方开挖的过程中需要注意的是，坑底的开挖平面积不得小于2m2，同时只需要有1个人来进行挖掘操作。如果出现多人操作的话，则需要将挖掘出来的坑土堆积在距离坑口1m之外的地方，这样就能够起到避免塌方问题出现。而对于深度超过1.5m的水泥坑而言，可以采用阶梯式开挖方式来展开具体的施工操作。其次，在进行基础混凝土的浇筑操作时，施工人员需要佩戴相关的安全防护装置，要保证施工现场的堆放物和坑口的距离不超过0.8m，在模板安装的过程中，要事先有一个预安装的过程，先将模板进行拼装之后在组装成一个整体。最后就是预制基础的安装操作，通常情况下可以采用滑入法和吊装法将预制基础放入深坑中，整个操作流程要按照规范要求来进行，以此来保证施工质量的达标。

2.3杆塔施工

①杆塔组装。为了确保杆塔的架设能够达到质量要求的标准，对于杆塔的组装必须要给予足够的重视，下面就来对杆塔的组装操作进行相关的分析。在杆塔组装工作开展的过程中，需要保证施工基面的平整，直线杆的中心轴线必须要和线路的方向保持一致，转角的中心轴线和水平转角的二等分线方向应该保持一致。同时在铁塔安装操作开展的过程中，需要对螺栓的规格给予足够的重视，要仔细核对图纸，确保所选用的螺栓规格与设计图纸上的螺栓规格是相同的，在导线架设的过程中，需要拧紧螺栓，之后需要对螺栓的拧紧程度进行反复核查。②杆塔整立施工。在杆塔的整立施工操作中，需要给予杆塔的起立程度足够的重视，要根据实际情况合理选择施工工艺。③外拉线抱杆分解组塔。为了便于杆塔的就位，必须确保悬吊杆塔在提高滑车组最短的时候仍然具有一定的活动范围，所以抱杆的长度不仅需要符合设计安装高度的要求，还需要预留一定的长度，为后续的调节活动提供便利。④内拉线抱杆分解组塔。内拉线抱杆分解组塔主要采用的是单吊组装与双吊组装结合的组装方式，一般而言，内拉线抱杆的长度主要取决于铁塔的分段长度，抱杆越高的话，起吊的有效高度就越大，具体的安装操作就越便捷，所以在实际操作的过程中需要我们能够提高警惕，要根据工程需要来对杆塔的高度以及长度进行适当的调整。

2.4架线施工

在输电线路的架线施工操作中，采用的最常规的架线步骤为拉力防线施工→紧线施工→导线、地线连接施工→附件的安装操作等。对于高压输电线路的施工操作而言，其工程架线主要选择的是张力架线，通过牵张机来控制导地线的张力。在实际施工中，根据张力需求牵张机的规格选择也是有所不同的，如果牵张机的选择出现问题的话，在线拉紧的过程中悬垂绝缘子就会偏离重锤位置，而导致这类问题出现的原因就是在对弧垂观测计算的过程中，忽略了对滑车摩擦力的计算。为了避免这样的状况发生，则需要在实际计算的过程中将滑车摩擦力等影响因素考虑进去，并且根据具体结果对导线的弧度进行适当的调整。

3加强输电线路工程施工管理的策略

3.1加强对施工图纸的组织会审和施工技术的管理

在输电线路施工操作开始之前，需要通过线路勘测工作来进行施工图纸的绘制，其中施工图纸对于输电线路架设工作的开展而言有着非常重要的作用和意义。首先施工图纸就是输电线路工程的总体布局安排，它是整个工程建设的重要依据，同时对工程施工中的施工质量、工程建设的成本以及施工的进度有着明确的规范和要求，可以说是整个输电线路工程施工建设的重要指标文件。所以，要想加强对输电线路工程施工的管理，首先需要做的就是加强对施工图纸的审核和管理，要能够使施工人员充分的理解图纸上的设计理念，可以充分的掌握施工的工艺和相关的施工技术。

3.2加强对施工现场的安全管理

施工安全管理指的是施工中的施工人员安全管理、设备管理以及材料安全管理等，对于输电线路的施工建设而言，由于输电线路所需要的架设路径非常的长，工程施工基本上都是在野外进行，需要穿过各种各样的施工区域，这就容易在线路架设的过程中出现安全问题，会使线路施工的质量受到影响，因此做好安全管理工作对于输电线路建设工作而言有着非常重要的意义。

3.3加强对输电线路施工的技术管理

对于输电线路的施工操作而言，采取先进的施工技术和施工工艺是保证线路架设施工质量的最主要要求，除此之外，能够根据实际情况有序开展相关的施工技术也是输电线路架设工作能够正常开展的重要保障。近些年来，我国的科学技术得到了快速的发展，电力行业建设也得到了质的飞跃，所以要能够根据实际需求，利用科学技术来配合输电线路架设工作的开展，这些科学技术的大规模推广使用，不仅提高了工程施工效率，使施工人员的工作量大大的降低，还使工作人员的生命财产安全得到了保障。所以在未来的输电线路施工管理工作开展中，一定要加强对技术的管理，要能够把施工技术应用到各个操作环节之中，切实提高施工的总体质量，保证输电线路工程能够按质按量的完成，为电力系统的稳定发展提供动力。

3.4加强对施工重点部分的监督与现场管理

一个工程质量的好坏，取决于技术水平的高低，但是更取决于管理水平的高低，对输电线路的施工管理而言，为了使整体的施工质量得到保障，就要提高对施工过程中的重点环节的重视程度，管理工作部分前期、中期、后期，而是要能够渗透进整个施工过程中，要能够实现对输电线路架设的动态施工，因为在施工过程中，我们不能够准确的发现施工中存在的问题，所以在做到动态管理的同时，还需要做到工程项目的动态监督，实现好对现场的管理和协调，确保整个工程进度的顺利进行。

4结束语

总而言之，随着电网建设规模的不断扩大，输电线路架设工作的规模和工程数量也在不断的增加。由于输电线路工程施工开展中，具有工序多、流动性强、复杂程度高的特点，导致输电线路工程施工的风险较大，所以为了使施工质量得到保证，需要施工人员从技术层面、风险防控层面以及现场管理层面进行综合的分析，并对相关的能力进行提高，为输电线路工程建设事业的发展奠定坚实的基础。

参考文献

[1]李国文.电力工程中输电线路施工管理及其强化策略分析[J].电脑迷，2017（10）.

[2]胡嘉健.对高压架空输电线路施工管理的要点[J].电子测试，2018，No.393（12）：99.

[3]司马力.高压架空输电线路施工管理的要点探讨[J].建材与装饰，2016（30）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8efc39cf13936e792c285b1d.html