# 多环反馈论文-文灵

导读:本文包含了多环反馈论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:弱电网,单相逆变器,多环反馈,控制器

### 多环反馈论文文献综述

文灵[1]（2019）在《单相逆变器多环反馈控制器的设计与实现》一文中研究指出针对弱电网接入下单相逆变器多环控制器缺少反馈过程导致动态稳定性差的问题,设计了弱电网接入下单相逆变器多环反馈控制器。控制器包括滤波器和单相逆变器两部分,通过对单相逆变器电压幅值的调制,使控制器单相逆变器电源输出整流负载电压与控制目标电压一致,采用信号反馈法,反馈内环电流和外环电压极点,根据反馈值,做出动态响应;在数字域中进行弱电网接入下单相逆变器多环反馈控制器的设计。仿真实验结果表明,所设计控制器动态稳定性强,不同大小弱电网电压接入下控制器的时延值均较小,适用于弱电网接入下单相逆变器的控制。(本文来源于《机械设计与制造工程》期刊2019年11期）

程立,田斐[2]（2019）在《基于下垂控制的多环反馈控制器设计》一文中研究指出本文选取了下垂控制作为多环反馈控制器的控制策略,完成了各模块的设计,并且在MATLAB中搭建了微电网的实验模型对下垂控制进行仿真分析,结果证明了此控制策略的有效性。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2019年17期）

徐卫林,彭晓春,张法碧,岳宏卫,晋良念[3]（2018）在《模拟电子技术课程多环反馈多目标考核持续改进实践研究》一文中研究指出文章针对模拟电子技术课程教学过程中的教学模式和课程考核方式均比较单一的现状,按照工程教育专业认证的准则与要求,进行了教学大纲的修订和教学过程的改革,建立起多环反馈持续改进的教学过程模式以及多目标考核的质量监控体系,并通过改革着重培养学生良好的工程素养、团队协作和解决复杂工程问题的能力,改变了传统"知识灌输"的教学模式和学生被动接受知识的现状,形成了良好的正反馈师生互动。(本文来源于《大众科技》期刊2018年05期）

朱佰辉[4]（2017）在《基于CDCTA的电流模式多环反馈滤波器的研究与设计》一文中研究指出在模拟和数字信号处理中,电流模式电路和电压模式电路相比具有明显的优势,是由于其具有高速、高带宽、低电源电压和宽动态范围等优良特性。电流模式连续时间滤波器是当前国内外学者研究的前沿课题,它在通信、电子测量、仪器仪表、自动控制等方面都具有很好的发展前景。电流差分级联跨导运算放大器(CDCTA,current differencing cascaded transconductance amplifier)是最新颖的电流模式有源器件,其在电流模式领域中应用前景广阔,特别是应用于电流模式连续时间滤波器。多环反馈滤波器是连续时间滤波器的一种,它具有电路结构简单、灵敏度低和适合模块化等优势,因而研究高性能的多环反馈电流模式滤波器具有重要意义。本文详细的阐述了 CDCTA和多环反馈滤波器的研究现状,研究了电流差分级联跨导运算放大器的基本理论、电路实现及基于电流差分级联跨导运算放大器的电流模式多环反馈滤波器的设计理论、设计方法和实现电路。论文的主要工作及创新成果如下:(1)提出了一种基于电流差分级联跨导放大器的电流模式全极点多环反馈滤波器的系统设计。提出的CDCTA电路包含一个电流差分单元和n个可级联的高线性电压可控的跨导运算放大器,该电路具有宽的带宽和线性可调谐特性。基于CDCTA提出了电流模式多环反馈滤波器的系统设计方法,通过改变系统矩阵参数,可以生成多种n阶电流模式全极点低通滤波器结构而不用改变内部电路。由于只采用一个CDCTA和n个接地电容,该n阶滤波器不需要满足有源和无源器件匹配且具有低灵敏度。同时,n阶滤波器的频率可通过偏置电压进行线性调谐。以一个四阶巴特沃斯滤波器为设计举例,其Cadence仿真结果和理论分析具有很好的一致性。(2)提出了一种引入了修改的电流差分级联跨导放大器(MCDCTA)的电流模式任意传输零极点多环反馈滤波器的结构设计。该MCDCTA通过在CDCTA电路上添加并联的跨导运算放大器(parallelOTAs)实现,使得输出x端口数目极大地增加。所提出的电流模式任意传输零极点多环反馈滤波器仅仅采用一个MCDCTA、一个接地电阻和n个接地电容,易于集成电路实现。另外,使用多环反馈方法,该电路能实现多种n阶具有任意传输零极点电流模式滤波器结构。两种叁阶巴特沃斯滤波器结构验证了 n阶滤波器的结构的可行性,在Cadence软件下采用GlobalFoundries,0.18μm CMOS工艺对电路进行仿真实验,仿真结果表明任意一种结构都能实现五种滤波功能:低通、带通、高通、带阻和全通。(本文来源于《湖南大学》期刊2017-05-04）

李目,吴笑锋,席在芳,何怡刚[5]（2016）在《基于傅里叶级数的多环反馈开关电流小波滤波器实现》一文中研究指出提出一种基于傅里叶级数的多环反馈结构开关电流小波滤波器设计新方法。利用傅里叶级数法求取小波函数的时域小波逼近函数,以双输入多输出开关电流双线性积分器和单输入多输出电流镜作为基本单元设计相应的多环反馈结构小波滤波器,并通过调节开关电流滤波器的时钟频率获得不同尺度小波函数。对所设计的电路进行时域、频域和灵敏度分析,并研究元件非理想性对电路的影响。研究结果表明:该方法的小波逼近函数求取容易,滤波器电路具有设计简单、灵敏度低和受非理想性因素影响小的特点。(本文来源于《中南大学学报(自然科学版)》期刊2016年08期）

石荣亮,张兴,刘芳,徐海珍,胡超[6]（2017）在《基于输出电压反馈的虚拟同步发电机多环控制策略》一文中研究指出基于虚拟同步发电机VSG(virtual synchronous generator)控制的微网用储能逆变器广泛应用于分布式发电系统中,VSG输出电压的波形质量是衡量其性能的重要方面。为提高VSG的供电质量,提出了只采用输出电压反馈的多环控制策略。其中,输出电压一次微分反馈回路起到有源阻尼的作用,可有效地抑制LC滤波器的谐振;输出电压以及输出电流前馈解耦回路可使电流内环等效成一阶系统,从而提高系统的动态响应。在考虑系统控制延时的基础上,采用极点配置技术对电压与电流双环控制器参数进行设计。所提控制策略,在负载阶跃扰动情况下既能实现快速的动态响应,又能获得很好的稳态特性。仿真和实验结果都验证了该控制策略的可行性与有效性。(本文来源于《电源学报》期刊2017年04期）

秦铭阳,刘闯,姜明磊[7]（2016）在《微网中并行电压电流多环反馈的单相控制策略》一文中研究指出叁相4线制低压微网中,由于接入大量单相负荷,会导致叁相不平衡;针对传统单相下垂控制策略一般将电压环电流环串联使用,提出了一种基于并行电压电流多环反馈的微网逆变器控制策略,来实现系统在叁相不平衡时的独立稳定控制。该控制策略将带有电压参考值前馈补偿的电压闭环作为单相逆变器的电压整体控制,同时与电流阻尼环并行控制来提高系统的暂态性能。最后利用PSIM实验仿真系统验证了所提出的控制策略在孤网运行模式下的有效性。(本文来源于《电气传动》期刊2016年02期）

李国庆,王星宇,王鹤[8]（2014）在《微电网中分布式电源逆变器数字多环反馈控制方法》一文中研究指出逆变器是微电网运行与控制的重要基础,本文基于逆变器的离散数学模型提出了一种微电网中分布式电源逆变器的数字多环反馈控制方法。电流控制内环采用无差拍控制实现两个采样周期内对参考值的快速跟踪。中间的电压控制环在同步旋转坐标系下实现电压幅值和频率的解耦控制,并采用重复控制方法抑制周期性的扰动,能够有效地抑制微电网中不平衡和非线性负荷引起的负序和谐波干扰。外围的功率控制器通过模拟下垂特性实现与微电网中其他分布式电源逆变器之间的协调。本文还对各个控制环节的闭环稳定性进行分析和参数设计,并通过仿真实验证明了方法的有效性。(本文来源于《东北电力大学学报》期刊2014年01期）

李邦彦,吴鸣[9]（2013）在《微电网逆变器多环反馈控制策略研究》一文中研究指出提出了一种微电网逆变器多环反馈鲁棒控制方法。采取增加积分器和电压闭环改进功率环下垂控制器,通过在电压外环建立阻性虚拟阻抗提高逆变器输出功率分配的精度和可控性,电流内环采用鲁棒预测无差拍控制等方法,增强系统的鲁棒性,降低感性线路阻抗对功率分配和谐波的影响,减少控制延时和电感量偏差对并网电流造成的畸变。仿真结果证明了所提控制方法的有效性和鲁棒性。(本文来源于《供用电》期刊2013年02期）

闫炎[10]（2012）在《微电网逆变器多环反馈控制研究》一文中研究指出本文在微电网的背景下，针对微电网在独立运行时需要为自身提供电压和频率的问题，和微电网并/脱网切换时需要改变控制方法的问题，对微电网逆变器的控制方法进行理论研究，重点分析了一种基于下垂控制的多环反馈控制方法。通过对多环反馈控制方法的理论分析，得出逆变器的输出阻抗与系统电压电流环的PI参数有关，并通过对PI参数的设计使逆变器的输出阻抗呈感性，使得应用于高压系统的下垂控制方法可以在微电网中适用。通过Matlab仿真软件对多环反馈控制方法进行了仿真，得出了该方法可以实现在微电网独立运行时为系统提供电压和频率支撑，保证负荷的正常工作；能够使微电网在并网和独立运行两种模式间平滑切换的同时不改变控制方法；并且在多台逆变器并联时能够实现负荷功率平衡，实现分布式电源的即插即用。实验采用了DSP数字控制技术，对控制程序进行了编写。在3kW叁相逆变器实验平台上对控制方法的开环和单电流环进行了实验，为下一步多环闭环实验进行了准备工作。(本文来源于《燕山大学》期刊2012-05-01）

### 多环反馈论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文选取了下垂控制作为多环反馈控制器的控制策略,完成了各模块的设计,并且在MATLAB中搭建了微电网的实验模型对下垂控制进行仿真分析,结果证明了此控制策略的有效性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 多环反馈论文参考文献

[1].文灵.单相逆变器多环反馈控制器的设计与实现[J].机械设计与制造工程.2019

[2].程立,田斐.基于下垂控制的多环反馈控制器设计[J].电子技术与软件工程.2019

[3].徐卫林,彭晓春,张法碧,岳宏卫,晋良念.模拟电子技术课程多环反馈多目标考核持续改进实践研究[J].大众科技.2018

[4].朱佰辉.基于CDCTA的电流模式多环反馈滤波器的研究与设计[D].湖南大学.2017

[5].李目,吴笑锋,席在芳,何怡刚.基于傅里叶级数的多环反馈开关电流小波滤波器实现[J].中南大学学报(自然科学版).2016

[6].石荣亮,张兴,刘芳,徐海珍,胡超.基于输出电压反馈的虚拟同步发电机多环控制策略[J].电源学报.2017

[7].秦铭阳,刘闯,姜明磊.微网中并行电压电流多环反馈的单相控制策略[J].电气传动.2016

[8].李国庆,王星宇,王鹤.微电网中分布式电源逆变器数字多环反馈控制方法[J].东北电力大学学报.2014

[9].李邦彦,吴鸣.微电网逆变器多环反馈控制策略研究[J].供用电.2013

[10].闫炎.微电网逆变器多环反馈控制研究[D].燕山大学.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8f18b56de4a120121fc726c1.html