# 分析水利水电工程基础处理施工技术李成

李成陈小月孙启旺

河北省桃林口水库管理局河北秦皇岛066400

摘要：水利水电项目建设最关键的程序是基础施工，可是其受到的关注却和其必要性不符。很多施工人员在实施基础施工时没有保持认真的态度，在施工中随便行事，没有打好水利水电项目的基础，在投入应用后容易出现各种各样的问题。所以，施工单位要认真对待每一个施工程序，除此以外，不但要对淤泥层段的闸室基础施工使用合理科学的设计方案，并且还需要切实增强复杂地质段的地基与基础处理方案的拟定。以保证水利水电项目施工的安全性和稳定性。

关键词：水利水电工程；基础施工；施工特点；技术要点

引言

水利水电工程具有农业灌溉、防洪及发电等多项功能，施工单位应认识到提高基础施工质量的重要性与必要性。随着科学技术的不断发展，越来越多的新技术与新材料应用于水利水电工程建设，在基础处理施工中应用效果良好，有效优化了工程建设质量。与发达国家相比，我国在这方面的研究起步较晚，还存在较多问题急需解决，相关人员应积探索研究，提高水利水电工程基础部分的稳定性、牢固性与耐用性，从而提升整个工程的实用价值。

1水利水电工程基础施工特点分析

不同于一般工程，水利水电工程施工具有一定特殊性，涉及较多领域的专业知识，需要各部门相互协调配合才能顺利落实建设项目。该工程基础部分的施工特点主要表现在以下几方面。（1）施工场地的环境条件复杂。水利水电工程一般建设在水库、湖泊等水域，且大多设置在水流湍急的位置，施工质量与当地的地质水文条件、周围环境息息相关，易受环境因素制约。例如，地基需经过特别处理后才能保证良好的稳定性与牢固性。（2）施工范围广。该工程是重要的利民工程，需要满足当地的用水灌溉及发电需求，因此工程量大、工期长，涉及的基础处理施工较多。例如大坝、水电站、进水建筑、泄水建筑等设施的基础施工。（3）施工技术更新速度快。随着研究力度的加大，基础处理施工技术日新月异，工作人员应及时掌握新技术与新材料才能紧跟时代发展脚步，从而显著提升施工质量与效率。

2基础不良对于水利水电工程的影响

水利水电工程建设期间的基础处理工作较为复杂，特别是一部分工程建设过程中会遇到基础不良的情况，容易造成对水利水电工程施工要求发生变化，基础不良对水利水电工程项目产生影响的主要表现包括以下几方面：1）基础的地质方面问题会导致基础抗滑、稳定、安全上出现问题，这主要是由于基础中存在岩石结构面，无法充分满足上部结构的稳定性要求，并且还会出现局部破坏；2）空隙过大会导致水库出现漏水，很容易破坏基础整体结构，导致基础渗漏量、空隙等方面出现问题；3）地基沉降量的不稳定会造成水利水电工程遭到破坏，造成水利水电工程出现形变等情况，导致地基沉降量出现问题。水利水电工程基础强度不够会导致出现失稳情况，若受到外力作用的情况下很容易出现坍塌，在对水利水电工程基础进行处理时，要沿测量的基准灰线直边切割出槽边轮廓线，然后逐步进行落实，从而提高工程基础强度，确保能够承担工程上部的结构重量。

3水利水电基础工程施工的基本要求

1）水利水电工程正式施工前要审核相关的图纸、资料，如基础设计图纸、土质勘察报告等技术资料，并根据这些技术资料对施工区域的水文地质状况进行了解，以便及时掌握施工区域的水文地质特点，特别是在工程基础土方施工开始以前，要注意依照前期制定的具体工程规划要求和建设方案，对施工区域中的其他建筑、管线、树木等类型的结构明确相应的施工进度计划和质量标准要求，确保工程建设的顺利进行。2）针对施工区域中出现的特殊部分，要采取必要措施对其地形、地貌、水文、地质等条件进行细致了解，采取科学合理、规范可行的方式改善已有建设条件，确立适当的施工方式方法，努力避免在施工过程中可能出现的地质灾害或危险，特别是在工程基础土方施工过程中，要注意防范滑坡、滚石等灾害情况，在具体的基础处理施工过程中妥善处理施工区域及其周边可能存在的隐患，针对施工机具，在进入施工现场后，要根据工程建设需求，对场地就行调整，以便满足机具施工的需求。3）水利水电工程具体施工过程中，科学地进行工程测量定位，保证工程建设顺利有序进行，在工程测量过程中，多采用将控制线、水准基点、基槽进行定位的方式来进行放线，放线完成后要及时进行审核，从而保证施工放样满足设计施工要求。

4水利水电工程基础处理的施工技术

4.1预应力管桩的应用

在水利水电工程中，预应力管桩的应用对基础设施的作用非常大，不但可以提升水力水电工程的整体质量，还可以缩短工期。预应力管桩可分为2种，即先张法预应力管桩和后张法预应力管桩。这2种预应力管桩在水利水电工程中发挥的作用是不同的。先张法预应力管桩采用的是预应力工艺和离心成型法制成的一种空心细长混凝土筒体预制构件，由圆筒形的桩身、端头板和钢套等组成，先张法预应力管桩的承载能力强，因此，具有极强的抗弯性能，并且有较强的穿透能力，对起伏层次大的地质条件有较强的适应性；后张法预应力管桩在水利水电施工中可以穿透坚硬的土层，在较大的锤击力下也不会将基础地基的岩石打碎，因此，在水力水电工程中具备着同等重要的作用。

4.2锚固技术的应用

锚固技术具有施工简便、造价低、效益好的优势，在水利水电工程基础处理施工中有着广泛应用。水利水电工程施工具有特殊性，一般将其建在人烟稀少、靠近水域的地方，能够减少对周围群众的影响。同时为了灌溉方便，还应在减少耕地占用面积的基础上尽量靠近农田。为了解决施工条件的限制，锚固技术应运而生，能够在地质较差的条件下保证整个工程的安全性与稳定性。锚固技术在具体施工中需先将受拉杆件的一端固定在合适位置，固定深度一般为岩层，施工人员将其称为锚固段，受拉杆件的另一端应与地上建筑物相连。锚固技术有效提高了水利水电工程的抗震能力与抗风能力，最大程度的提高了稳定性与牢固性。锚固技术同时还提高了基础部分的承载能力，减轻了施工人员的负担，一定程度上降低了工程建设成本，帮助施工单位用最小的成本创造更大的利润。值得注意的是，锚固技术除了在基础处理施工中有重要应用外，其在堤坝、输电塔及道路边坡施工中也有良好应用，有效提高了地基的稳定性。

4.3水泥土加固技术

加强水利水电工程基础建设最主要的目的是为了更好地确保水利水电项目的稳定性，水泥土加固技术能够进一步提高工程的强度和稳定性的，因此也得到了广泛应用。对于水泥土加固技术就是灌浆法，其能够有效地确保水利水电工程的强度和稳定性，因此在实际操作需要进行严格控制。首先需要将水泥材料和其他相关施工材料进行混合料搅拌制，拌制成水泥浆，在这个过程中需要高度重视材料的使用量，然后进行搅拌，然后将其应用于水利水电工程建设中，等到水泥浆和基础工程发生一定的反应后，就能够更好地确保这个过程的强度和稳定性。而在进行该项技术操作的时候最为关键的是需要有效地控制材料的参数，从而才能够更好的发挥灌浆法的作用，更好地确保工程的整体性能，保证工程质量。

结束语

综上所述，水利水电工程基础处理施工作为水电工程建设过程中的重要环节，它的施工质量直接影响工程总体建设质量，为有效发挥水利水电工程的经济效益和社会效益，要对水利水电工程基础施工加以重视，采取积极措施控制水利水电工程基础处理施工，提高相关人员的专业技术能力和职业素养，对基础处理的核心环节进行细致把控，从根本上确保水利水电工程施工质量，更好地促进水利水电工程实现经济、安全、高效运行的目标。

参考文献

[1]井翔翔.水利水电工程基础处理施工技术探析[J].建筑工程技术与设计，2017，（23）：3341.

[2]董世雄.水利水电工程建设中不良地基基础处理方法分析[J].建材与装饰，2016（36）：248.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8f3e96013ab301220a751a47.html